## Slide 2: قياس المسافات الأفقية
أن المقياس شـبه موحد في الصور الجوية التي تغطي منطقة غير متضـرسة وكذلك في الصـور الفضائية المصححة هندسيا. الأمر الذي يمكن من تقدير المسافات مباشـرة من هذه الصـور.
ففي برامج معالجة الصور الرقمية فإنه توجد أوامر خاصة بقياس المسافات منها مثل أمرmeasure في برنامج ارداس ERDAS

## Slide 4: قياس المساحات
يمكن الحصول على قياسات دقيقة للمساحات من الصورة اذا كانت مصححة هندسيا.
ففي برامج معالجة الصور الرقمية فإنه توجد أوامر خاصة بقياس المساحات منها مثل أمرmeasure في برنامج ارداس ERDAS
يجب ملاحظة أن برنامج ارداس يقيس المساحة بالاكير Acres
1 ايكر = 4047م2

## Slide 5
أما بالنسبة للصور المطبوعة فإنه يمكن تقدير المساحة منها بتطبيق طرق قياس المسـاحات من الخرائط والتي من أسـهلها طريقة المربعات ومن ادقها اسـتخدام جهاز البلانيميتر.

## Slide 6
س على افتراض أن مقياس الصورة 65000:1 وأن عدد المزارع الكاملة يساوي 8 مزارع وأنه بقياس أقطار المزارع على الصورة وجد أن متوسط قطر المزرعة يساوي 1.8سم، احسب مساحة المزارع الكاملة؟
متوسط قطر المزرعة على الطبيعة = (1.8 × 65000) ÷ 100
= 117000 ÷ 100 = 1170م
مساحة الدائرة = نق2 × ط
مساحة المزرعة الواحدة = (585)2 × 3.14159
= 342225 × 3.14159
= 1075130م2 = 1.07513كم2
مساحة المزارع الكاملة = 8 × 1.07513 = 8.6كم2

## Slide 7: المراجع :
http://faculty.ksu.edu.sa/geography-alsaleh/default.aspx