## Slide 1: II- Automation in Production system أتمتة نظام التصنيع
IE 469 Manufacturing Systems
469 صنع نظم التصنيع

## Slide 2: 1a- Automation: Defined تعريف الأتمتة
It is the technologies concerned with the application of mechanical, electrical, and computer based systems to carry the following function:
يمكن تعريف الأتمتة بأنها التقنية المتعلقة بالتالي:-
  Operation and control of production activities without interference of people
  التشغيل والتحكم لمجموعة من العمليات التسلسلية دون تدخل من الإنسان
  Adjusting and controlling operating condition as requested
  القيام بتعديل وضبط ظروف تشغيل العمليات وفقا لمتطلبات التصنيع.
These technologies include hardware and software such as:
حيث تتضمن هذه التقنيات العديد من عتاد وبرامج مثل:
Motor actuators and mechanisms آليات ومحركات الحركة الأوتوماتيكية-
Computer and processing units أجهزة الحاسب والمعالجات الحاسب الدقيقة-
Measuring and monitoring equipment and programmable controller أجهزة للقياس والاستشعار والتحكم-
Operating and analysis Programmingبرامج التشغيل والمقارنة والتحليل-
ETC. وغيرها

## Slide 3: 1b- Automation Functions in Manufacturing وظائف الأتمتة في التصنيع
Two Basic main functions for automation in manufacturing
هناك وظيفتان أساسيتان هما
Manufacturing Facility Automation [Equipments]
  أتمتة معدات التصنيع
Manufacturing Support Automation [Information]
  أتمتة معلومات التصنيع
These two function are developed to build a self operating manufacturing system; using computer as standard to operate all activities in integrated form.
وتستخدم هاتين المهمتين معا الان لاستراتيجية إنشاء نظام تصنيع ذاتي التشغيل تستخدم الحاسبات بطريقة قياسية لتنفيذ جميع أوجه وظائف وأنشطة العمل الصناعي بصورة متكاملة عند تحديد المنتجات وطرق تصنيعها .

## Slide 4: 1c- Automation Functions in Manufacturing وظائف الأتمتة في التصنيع
1- Manufacturing system support نظم التصنيع المساندة
  Product design / CAD-CAM
  Process planning
  Production planning and control
  Maintenance planning and control,
  Quality operation and management, etc.
2- Manufacturing system facilities تسهيلات التصنيع المساندة
  Production machines & production line technologies
  Material handling system technologies
  Automation and control technologies
  Storage retrieval system technologies,
  Quality inspection system technologies, etc.
Production System Functions وظائف نظام الإنتاج
Automating of all Production functions to have CIM

## Slide 5: 2a- Mfg Systems Automation history تطور أتمتة نظم التصنيع
يبن الجدول المرفق نبذة تاريخية عن تطور الأوتوماتية

## Slide 6: 2b- Mfg Systems Automation history تطور أتمتة نظم التصنيع
يبن الجدول المرفق نبذة تاريخية عن تطور الأوتوماتية

## Slide 7: 2c- Automation Generations أجيال أتمتة نظم التصنيع
[A1] Powered Machine Tools (1st Generation)

## Slide 8: 2d- Automation Generations أجيال أتمتة نظم التصنيع
[A2] Single Cycle Semi Automatic and Self Feeding Machine of Mass Production Era
Notes: <number>

## Slide 9: 2e- Automation Generations أجيال أتمتة نظم التصنيع
[A3] Automatic Repeat Cycle Machine Tools With Open Loop Control Concepts
[A4] Automatic Self Measuring and Adjusting Machine Tools With Feedback Closed Loop Control Concepts

## Slide 10: 2f- Automation Generations أجيال أتمتة نظم التصنيع

## Slide 11: 2g- Automation Generations أجيال أتمتة نظم التصنيع

## Slide 12: 3a- Automation Stages مراحل أتمتة نظم التصنيع
Manual Area
Unit Production
Mechanization Area
Batch/Mass Production
Automation Area
Batch/Mass/Flow Production

## Slide 13: 3b- Machinery Automation Levels مستويات أتمتة المعدات

## Slide 14: 3c- Automation Requirements متطلبات الأتمتة
Process Automation (shaping, handling, Packaging, storing, inspection)
أتمتة الأسلوب الصناعي (التغيير والتجميع والفحص والقياس والمناولة والتعبئة)
Information Automation
  أتمتة المعلومات وبرامج التشغيل والرقابة.
Integration of operation and control
  تكامل العمليات والتشغيل والمراقبة والتحكم الأوتوماتي لها.
Monitoring and adjusting
  مقارنة وتعديل العمليات.
Analysis and reporting
  تحليل وتقرير الأداء

## Slide 15: 3d- Automation for Production Type الأتمتة في أنماط الإنتاج

## Slide 16: 4a- Types of Automation أنواع أنظمة الأتمتة
1- Fixed Automation الأتمتة الثابتة
هو نظام من مجموعة عمليات صناعية متسلسلة معا بنمط إنتاجي متكامل ثابت لإنتاج وحدة منتج.
2- Soft Automation الأتمتة البرمجية
هو نظام من مجموعة عمليات صناعية متسلسلة معا بواسطة برامج لأوامر مبرمجة وتشتمل علي نوعين:-
A- Programmable Automation الأتمتة المبرمجة
هو نظام يعمل بمجموعة من الأوامر لعدد من العمليات المسلسلة لإنتاج مشغولات أو وحدة منتج.
B- Flexible Automation الأتمتة المرنة
هو نظام من مجموعة عمليات صناعية متسلسلة معا بنمط إنتاجي متكامل مرن ببرامج لإنتاج وحدة منتجات مختلفة بصورة متزامنة.

## Slide 17: 4b-Type of Automation Characteristics خصائص أنواع الأتمتة
Characteristic
Types of Automation
Fixed
Flexible
Programmable
Manual
NONE
Part Design Variant
NONE
YES
MAY BE
YES
Setup Flexibility
NONE
YES
NONE
YES
Part Change(mixture)
YES
NONE
YES
Process Sequence Flexibility
NONNE
YES
MAY BE
YES
Type of Equipment
Specialized customized line
Customized System
General
General Purpose
Initial Cost
V.H
H
H
L
L
M
M
H
Prod. Rate
Unit Cost
L
L-M
M
H
Product Variant
L(1-2)
M(1-20)
M
H
Quantity Q
V.H
M-H
L-M
L

## Slide 18: 4c-Type of Automation related to quantity
Programmable Automation
أتمتة برمجية
Flexible Automation
أتمتة مرنة
Variety التنوع
Quantity الكمية
Fixed Automation
أتمتة ثابتة
100
10,000
1,000,000
1

## Slide 19: 4d-Type of Automation related to quantity
Types of Automation as a Function of Production volume and product Variety
LOW  Product Variety  HIGH
LOW Production Quantity  HIGH
Manual
Programmable Automation
Flexible Automation
Fixed Automation

## Slide 20: 4e- Flexibility in Automation مرونة أتمتة نظم التصنيع
Flexibility and Productivity of Various Manufacturing Systems
Overlapping between Systems due to the Possibility of application of various levels of Automation to the systems.
Increasing Flexibility -
Increasing Productivity -
Conventional
Job Shop
Stand-alone
NC Production
Manufacturing Cell
Flexible Manufacturing System
Flexible Manufacturing Line
Manufacturing Isle
Conventional Flow Line
Transfer Line

## Slide 21: 5-Reason for Automation أسباب الأتمتة
Why to automate?
Increase productivity زيادة الإنتاجية
Reduce Cost of labor خفض التكلفة العمالة
Mitigate the effect of labor shortage تخفيف تأثير نقص العمالة
Reduce or eliminate routine manual and clerical taskتقليص أو أزالة العمل اليدوي
Improve worker safetyتحسين سلامة العمل
Improve product quality تحسين جودة المنتجات
Reduce manufacturing lead timeتخفيض زمن التصنيع المتقدم
Accomplish a process difficult to be done manuallyتحقيق عملية صعبة يدويا
Avoid the high cost of not automatingإجتناب التكلفة العالية لعدم الأتمتة
Why to be manual?
Task is too difficult technologically صعوبة التقنية
Short product life cycle قصر عمر منتج
Customized product منتج مخصص
To meet high variation of demandتغيرات الطلب العالي
To reduce risk of product failure in marketتقليل المخاطرة لفشل المنتج في السوق

## Slide 22: 6- Dealing with Automation Projects
Approaches when dealing with automation
Automation visibility strategies إستراتيجية إدراك الأتمتة
Automation Strategies إستراتيجية أتمتة النظام
Automation Migration strategies إستراتيجية إرتحال الأتمتة
Automating principle أساس الأتمتة

## Slide 23: 6-1- Automation Visibility Strategy إستراتيجية إدراك الأتمتة
Volume | Candidate Value | Factory Automation Possibility |  | 
High | High | H | H | H
 | Medium | H | H | M
 | Low | H | M | M
Medium | High | H | H | M
 | Medium | H | M | L
 | Low | M | L | L
Low | High | H | M | M
 | Medium | M | L | L
 | Low | L | L | L
Product Variety |  | Low | Medium | High
Automatic Analysis as a Function of Product Variety, Production Volume, and Value of applying automation
Candidate Value Analysis for applying automation |  | 
Factor | Good Candidate | Poor Candidate
Relative Market Share | High (>60%) | Low (<25%)
Sale from New Services | Low (<1 %) | High (>10%)
Unionization | Low (<20%) | High (>65%)
Capacity Utilization | High (>85%) | Low (<70%)
Real Market Growth | High (>6 %) | Low (<-1 %)
Type of Service | Made to Order | Standardized
Grade | H | L

## Slide 24: 6-2- Automation Strategies استراتيجيات الأتمتة

## Slide 25: 6-3a- Automation Migration Strategy إستراتيجية إرتحال الأتمتة
Formulating plans with phases for automation:
Phase 1 – manual production: used when introducing new product and testing the market; quick start.
Phase 2- automate Facility components: independent cell automation (reduce labor cost and increase production.
Phase 3- automate integrated production: multi-cell and handling automation 9production for several years)

## Slide 26: 6-3b- Automation Migration Strategy إستراتيجية إرتحال الأتمتة

## Slide 27: 6-3b- USA Automating Principle أساس الأتمتة
Deal with implementation of automation:
Step 1 – Understand exiting process: Comprehend current process in details. Use work design principles (charts & modeling indicating relations and operation conditions and process considerations
Step 2- Simplify the process: use work design principles to simplify and eliminate unnecessary steps.
Phase 3- automate the process: consider possible forms of automation including the above strategies.

## Slide 28: 7b-Automation Structure for information هيكلية أتمتة المعلومات
Equipment/device
Level
Line and Cell
Level
Factory
Level
Organization
Level
Operating and control of equipment التنفيذ والسيطرةعلى المعدات
Production control رقابة الإنتاج
Equipment monitoring رقابة المعدات
inventory control رقابة المستودعات
Performance monitoring رقابة الجودة
Data Bases
Strategic Planning التخطيط الاستراتيجي
Marketing & Sale التسويق والمبيعات
Economical Analysis التحليل الاقتصادي
Wages & Personals الأجور والأفراد
Design & Drafting التصميم والرسوم
Process planning تخطيط الأساليب
Programming برمجة المعدات
Tool & fixture design تصميم أدوات
Material Planning تخطيط متطلبات المواد
Resource planning تخطيط متطلبات السعة

## Slide 29: 7c-Automation Structure for Hardware هيكلية أتمتة العتاد
Micro
Micro
Micro
Floor control
LAN شبكة محلية
Co. Computer
WAN شبكة واسعة
Computer
Computer
LAN شبكة محلية
Factory control
Equipment/device
Level
Line and Cell
Level
Factory
Level
Organization
Level
M/c Control
M/c Control
Process
control
M/c Control
Bus ناقل حقلي
Process
control
Process
control
Process
control
Process
control
Process
control

## Slide 30: 8a- Automation tasks مهام الأتمتة
First: Automating the process & equipment مهمة أتمتة المعدات
Three element of automation are:
الأسلوب
Process
3- نظام التحكم Control System
2- برنامج التعليمات
Program of Instruction
1- القدرة Power

## Slide 31: 8a1 -1st step: process Automating element
قدرة أداء الأسلوب Power of Process : أمثلة ذلك كالتالي:-
الفعل المحقق | القدرة المستخدمة | الأسلوب
صهر المعدن وصبه في قوالب | حراري Thermal | السباكة Casting
تغير بنية الفيزيائية لخواص مطلوبة | حراري | معالجة حرارية Heat Treatment
تشكيل المادة في حالتها الصلبة | ميكانيكي Mechanical | الطرق على البارد Cold Forging
تشكيل المادة في حالتها الصلبة وساخنة | ميكانيكي و حراري | الطرق على الساخن Hot Forging
تشكيل المادة في حالتها الصلبة وساخنة | ميكانيكي و حراري | البثق Extrusion
تشكيل المادة في حالتها الصلبة وساخنة | ميكانيكي و حراري | الحقن Injection molding
1- القدرة Power : وهي القدرة المطلوبة لتحقيق التالي :-
أداء الأسلوب (العملية الصناعية)Power of Process
أداء التحكم الأوتوماتي Power of Automation

## Slide 32: 8a2 -1st step: process Automating element
قدرة أداء الأسلوب Power of Process : أمثلة ذلك كالتالي:-
الفعل المحقق | القدرة المستخدمة | الأسلوب
تشكيل الثقوب والأكواب والأشكال | ميكانيكي | تشكيل الألواح المعدنية Forming
تشكيل بقطع المادة بالحركة النسبية بين المشغولة وأداة القطع | ميكانيكي | التشغيل Machining
القطع بأشعة ضوئية تولد طاقة حرارية | حراري وضوئي | قطع بالليزر Laser beam cutting
إزاحة المعدن بالتفريغ الكهربي في منطقة المولدة لحرارة شديدة | كهربي Electrical | قطع بالتفريغ الكهربي Electric Discharge
توليد حرارة شديدة لمنطقة تندمج فبها المادة | حراري/كهربي/ميكانيكيى | اللحام Welding
قدرة أداء أسلوب المناولة Power of Handling Process:-
وتستخدم معدات تعمل بالطاقة الميكانيكية أو الكهربية وذلك للتالي:
تحميل وتفريغ المشغولات (Loading and Unloading of work unit) ووضعها وتكيفها على الماكينات.
نقل المشغولات بين العمليات (Material Transport between Operation) .

## Slide 33: 8a3 -1st step: process Automating element
قدرة أداء الأتمتة Power for Automation: وهي القدرة على تحقيق تشغيل أجهزة الأتمتة وهي عادة تستخدم الطاقة الكهربية للتالي:-
وحدات التحكم Controller Unit: وهي وحدات نقل تعليمات الأوامر لتفعيل الأجهزة التنفيذية.
أجهزة التفعيل Actuators: وهي اجهزة تنفيذ الأوامر (محركات-مفاتيح)بواسطة إشارات كهربية بضغط منخفض بعد تكبيرها.
أجهزة جمع وحفظ البيانات ومعالجة المعلومات Data Acquisition and Information Processing: حيث يتم استخدام الأجهزة في جمع البيانات من اسلوب الإنتاج ومعالجتها بواسطة لوغاريتمات التحكم لاستخدامها في المراقبة والتحكم.

## Slide 34: 8a4 -2nd step: process Automating element
2- برنامج التعليمات Program of Instruction:
وهو برنامج يصف دورة العمل لإنتاج المشغولة(برنامج المشغولة) , وحيث يعرف:
عدد خطوات الأساليب التي يتم أدائها و تدفق التسلسلي المنطقي لها بصورة مبرمجة.
العوامل المطلوبة لإتمام الأسلوب.
التغيرات الواقعة في الأسلوب.
وعادة تتم كل خطوة أسلوب بنشاط أو عدة أنشطة له مدخلات ومخرجات كالتالي:
نشاط الأسلوب
Process (i)
مدخلات Input عوامل Parameters
عوامل يتطلب التحكم بها مثل:
ضبط حرارة فرن
تنسيق إحداثيات محاور آلة في وضع معين
فتح أو غلق صمام
تشغيل أو توقيف محرك
مخرجات Output : متغيرات Variables
متغيرات تمثل الوضع الفعلي للعوامل مثل:
درجة الحرارة الفعلية
وضع إحداثي المحاور الفعلية
معدل التدفق من الصمام
ويكون هذا المتغير :
إما لحظيا Discrete
أو متواصل Gradual (Continuous)

## Slide 35: 8a5 - 2nd step: process Automating element
برمجة لاتخاذ القرار في برنامج التعليمات:
برنامج دورة عمل إنتاج المشغولة عادة يكرر تعليماته كل دورة دون تغير وعليه يضاف عدد من البرمجيات لاتخاذ قرار تغير في العمليات خلال الدورة حيث يتم ادماجها في البرنامج والتي تشمل:
التدخل اليدوي Manual Interface من خلال وحدة التحكم لتغير مدخلات معينة (السرعة) أو خطوات العمل.
تغيير خطوات الأساليب وتسلسلها Steps change.
تغيرات في بداية العمل Start changing.
تغيرات مدخلات العوامل Input parameters changes.
تغيرات لمشغولات متغيرة لأنواع مختلفة.

## Slide 36: 8a5 - 2nd step: process Automating element
أمثلة لبرنامج التعليمات Program of Instruction:
حالة 1: مشغولة تنج بأسلوب أوتوماتي واحد
هو أداء خطوة واحدة بعامل واحد مثل :
معالجة حراري مطلوب ضبط الحرارة للفرن عند درجة معينة ولزمن معين (الحفاظ علي الحرارة)
سرعة قطع معدن معين (الحفاظ على السرعة)
حالة 2: مشغولة تنج من خلال عدة خطوات مثل :
تحميل المشغولة على الماكينة (حركة مناولة من وضع إلى وضع )
أداء أسلوب عمل ( سرعة تغذية وسرعة قطع وعمق القطع)
تفريغ المشغولة من الماكينة(حركة مناولة من وضع إلى وضع )

## Slide 37: 8a7 - 2nd step: process Automating element
أتمتة برنامج التعليمات Program of Instruction Automation
أتمتة بالحاسبات (حديثا) | أتمتة بالعتاد (قديما) | أسلوب الأتمتة
استخدام معدات جمع البيانات كالمجسات Sensors والمعالجة الحسابية CPU والبرمجيات ومعالجة المعلومات وتخزينها ونقلها Networks. | استخدام معدات ميكانيكية كالكامات Cams/ كهربية كالمبدلاتRelays والمفاتيح Switches . | أمثلة للمعدات
إمكانية تغير برامج دورة العمل والتحسين والتطوير مرونة تغير أسلوب العمل مرونة جمع المعلومات وتخزينها ونقلها. | تتطلب وقت طويل للتصميم والتنفيذ صعبة تغير دورة العمل بعد تنفيذها عدم إمكانية تجميع البيانات ومعالجتها ونقلها | ملاحظات

## Slide 38: 8a8 - 3rd step: process Automating element
3- نظام التحكم Control System:
وهي مكونات لتجهيزات التحكم والتي تنفذ تعليمات العمل (برنامج دورة العمل) وبناءا عليها يتم أداء الأسلوب. ويبن الشكل التالي النظام الأساسي لأنظمة التحكم المتعددة.
الأسلوب
Process
عامل مدخل
Input
parameter
جهاز تفعيل Actuator
جهاز تحكم Controller
متغير مخرج
Output
variable
الأسلوب
Process
عامل مدخل
Input
parameter
جهاز تفعيل Actuator
جهاز تحكم Controller
متغير مخرج
Output
variable
أ- نظام تحكم مفتوح Open loop control system
ب- نظام تحكم مغلق Closed loop control system
مجس تغذية مرتدة Feedback sensor

## Slide 39: 8b- Automation tasks مهام الأتمتة
Second: Automation of information مهمة أتمتة المعلومات
هناك العديد من البرامج التي تم اتمتها مثل معلومات التصميم والتصنيع والجودة والتخطيط وغيرها علي مستوي الصناعي. إلا أن هناك مهام يتم أتمتها لنظام التصنيع منها التالي:
مراقبة السلامة Safety Monitoring : مجسات وأجهزة الإنذار والتنبيه والإيقاف وبرامج التحكم في المخاطر والحماية منها.
تشخيص الصيانة والاصلاح Maintenance and Repair Diagnostics : تشخيص الأعطال ومراقبة حالة المعدات ووضع توصيات إجراءات الاصلاح.
اكتشاف الخطأ وتصحيحه Error Detection and Recovery : اكتشاف الخطأ وتحديد أسلوب حدوثه (عشوائي أو مفاجئ أو متكرر) , وتحديد الأداء التصحيحي لتعديل الخطأ والإعلان عنه. أنظر كتاب Groover للأمثلة.