## Slide 1: المحاضرة الثانية
مقرر 317 جغر تطبيقات الاستشعار عن بعد
معالجة صور الاستشعار عن بعد الرقمية.

## Slide 2
برامج معالجة صور الاستشعار عن بُعد الرقمية
تصنف صور الاستشعار عن بُعد حسب مخرجات أجهزة التصوير إلى نوعين هما الصورة الرقمية (المرئية الرقمية) digital image وهي الأكثر شيوعا في الوقت الحاضر.
أما النوع الثاني فهو الصـورة الفوتوغرافية photograph التي تكون في الأصل مصورة باستخدام فيلم film ثم تطبع على ورق أو على شفافيات بلاستيكية ومعظم الصور الجوية التقليدية من هذا النوع.
ولقد أصبح بالإمكان وبسرعة وسهولة تحويل الصور الفوتوغرافية إلى صور رقمية وذلك من خلال الماسحات الضوئية scanners، الأمر الذي يمكن من معالجتها باستخدام الحاسب الآلي لجعلها تتطابق مع مصادر المعلومات الرقمية الأخرى (الصور الرقمية والخرائط الرقمية) التي تغطي المنطقة نفسها.
يتم تخرين القيم الرقمية في الصورة بنظام raster على شكل أعمدة columns وصفوف rows، حيث تتكون الصورة الرقمية من مناطق صغيرة متساوية المساحة تسمى عناصر الصورة Picture Elements أو خلايا Pixels الصورة.
تمثل كل خلية من خلايا الصورة منطقة جغرافية معينة قد تكون صغيرة أو كبيرة وفقا للوضوح المكاني فيها.

## Slide 3
لكل خلية في الصورة قيمة رقمية Digital Number (DN) تمثل كمية الأشعة الكهرومغناطيسية التي سجلها جهاز الاستشعار عن بُعد للمنطقة التي تمثلها.
تكون الصورة الرقمية إما بانكروماتيكية Panchromatic تتكون من نطاق واحد واسع نسبيا أو تكون متعددة الأطياف Multi-spectral حيث تتكون الصورة من عدة صور وفقا لعدد النطاقات المستخدمة في التصوير.
ولقد أعدت برامج حاسب آلي ضخمة وفعالة وسهلة الاستخدام لمعالجة صور الاستشعار عن بُعد الرقمية من أشهرها برنامج ايرداس ERDAS (متوفر بقسم الجغرافيا في جامعة الملك سعود) وبرنامج الويس ILWIS (مجاني) وبرنامج ادريسي IDRISI وبرنامج PCI Geomatica وبرنامج TNTmips وغيرها من البرامج.
وغالبا تتوافر هذه البرامج المتخصصة في الجامعات والمؤسسات المهتمة بصور الاستشعار عن بُعد، ولكن يصعب على الأفراد اقتنائها لأنها غالية نسبيا.
وعليه تبرز أهمية برنامج الويس ILWIS للأفراد والمؤسسات الصغيرة حيث أصبح منذ منتصف عام 2007م مجانيا.

## Slide 4: معالجة الصورة رقميا
تتم عمليات معالجة الصور رقميا باستخدام الحاسب الالي. وقد بدأت هذه التقنية في الستينات من هذا القرن على ايدي باحثين قاموا بتحليل بعض من الصور الجوية الرقمية المتعددة الاطياف وبعد ان كانت البرامج واجهزة الحاسب مكلفة في ذلك الوقت فأنها في الوقت الراهن تحسنت الوسائل والسبل وتوفرت المعلومات وتطورت الحاسبات والبرامج وانخفضت تكلفتها واصبحت مصادر الصور الفضائية متعددة , وبالتالي يمكن تلخيص فكرة معالجة الصور رقميا بانها عبارة عن ادخال الصورة الى الحاسب الالي نطاقا نطاقا وعنصرا عنصرا حتى اكتمال تخزينها على شكل مصفوفة. ثم تطبيق الخوارزميات التي تمثل انواع المعالجة المطلوبة على الصورة.

## Slide 5
كل عنصر من عناصر الصورة يمثل بقيمة سطوع معينة تحاكي المعلم المقابل له على سطح الارض .وقيم السطوع تعرض في مقاسات مختلفة من المقياس الرمادي (0-255) والتي يحددها المدى الديناميكي المستخدم في تسجيل البيانات من القمر الصناعي وفي جهاز الحاسب المستخدم لعرض الصور.

## Slide 6
كل صورة رقمية تتكون من مناطق صغيرة متساوية المساحة تسمى عناصر الصورة Picture Elements أو خلايا Pixels الصورة.
يمثل كل عنصر من عناصر الصورة منطقة جغرافية معينة قد تكون صغيرة أو كبيرة.
معالجة صور الاستشعار عن بعد الرقمية

## Slide 7
كل واحد من عناصر الصورة في الصورة الرقمية Digital Image له قيمة رقمية Digital Number (DN) تمثل كمية الأشعة التي سجلها جهاز الاستشعار لهذه المنطقة.

## Slide 10
استيراد بيانات صور الاستشعار عن بعد
توجد العديد من طرق تنظيم وتخزين (صيغة) formats البيانات المكانية الرقمية في الحاسب الآلي مثل صيغة Tagged Image File Format (TIF).
ففي صور الاستشعار عن بعد يتم تخرين البيانات الرقمية بنظام raster على شكل أعمدة columns وصفوف rows وذلك بإحدى طرق تنظيم وتخزين البيانات المكانية الرقمية.
ولقد أعدت برامج حاسب آلي ضخمة وفعالة وسهلة الاستخدام لمعالجة صور الاستشعار عن بُعد الرقمية من أشهرها برنامج ايرداس ERDAS وبرنامج الويس ILWIS وبرنامج ادريسي IDRISI وبرنامج PCI Geomatica وبرنامج TNTmips وغيرها من البرامج.
كل برنامج من برامج معالجة البيانات المكانية الرقمية يتعامل مع بيانات صور الاستشعار عن بُعد وفقا لطريقة أو طرق التنظيم والتخزين formats التي تناسبه، ولذا فإن تجهيز ملفات صور الاستشعار عن بُعد لتناسب البرنامج المستخدم تعد متطلب سابق لمعالجتها.

## Slide 14
تجزئة الصورة :
وتعني تقسيم الصورة الى عدة اقسام وتستخدم هذه الطريقة عندما تكون الصورة كبيرة والمنطقة المطلوبة تمثل جزء صغير من هذه الصورة , والقائدة من هذه العملية لا تقتصر على اقتطاع منطقة الدراسة فحسب بل تقلل من بيانات وحجم الصورة لغرض تسريع عملية المعالجة ولا سيما وان عمليات المعالجة عديدة فان تطبيقها على كامل الصورة يأخذ وقتا طويلا في المعالجة والتحليل. خاصة عند التعامل مع الصور المتعددة النطاقات ذات الحجم الكبير.

## Slide 17
وتجميع الصور عبارة عن ضم صورتين او اكثر للحصول على صورة واحدة وتبرز الحاجة الى استخدام هذه العملية عندما تكون المنطقة تحت الدراسة او المعالجة كبيرة ويغطيها اكثر من صورة شريطة ان تكون الصور المطلوب تجميعها ذات نظام احداثي مشترك.

## Slide 25
يمكن استخدام صور الاستشعار عن بُعد غير المصححة هندسيا للحصول على معلومات عامة وغير دقيقة عن الظواهر الجغرافية، وذلك مثل استخدامها عند التخطيط للعمل الميداني حيث تمكن من التعرف على أنواع الظواهر الجغرافية الرئيسة وخصائصها العامة وكذلك التعرف على الطرق التي تسهل عملية الوصول إلى أجزاء منطقة الدراسـة. ولكن في كثير من الحالات لا يصح استخدام الصور إلا بعد تصحيحها هندسيا أو على الأقل جعلها تتطابق مع بعضها البعض. وفي ما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

## Slide 27
الرغبة في تطبيق بعض طرق التحسين أو طرق كشف التغير باستخدام عدد من الصور تغطي نفس المنطقة ومصورة بتواريخ مختلفة أو بأجهزة مختلفة.
الرغبة في إعداد مصفوفة الصور الرقمية (موزايك image mosaic).
استخدام صور الاستشعار عن بُعد كمصدر للمعلومات لإعداد أو تحديث الخرائط.
استخدام صور الاستشعار عن بُعد كبديل عن الخريطة لقياس المسافات أو المساحات.
الرغبة في تطابق الصورة مع خريطة رقمية.
استخدام الصورة كمصدر للمعلومات عند بناء قاعدة بيانات لنظم المعلومات الجغرافية GIS.

## Slide 33: المراجع
http://faculty.ksu.edu.sa/geography-alsaleh/default.aspx