## Slide 1: الكشف عن الكبريت

## Slide 2
تختلف المركبات الهيدروكربونيه كثيرا والمكونه للنفط الخام من حيث احتوائها على الكربون والهيدروجين والكبريت والاكسجين والنيتروجين والفلزات الاخرى والاملاح ,يوجد نوعان من النفط نفط حلو ونفط حامضي ,ويعتمد هذا التصنيف على نسبه الكبريت فيه ,فكلما كان تركيزالكبريت مرتفع يعتبر حامضيا ,حيث يتواجد على هيئه سلفيدالهيدروجين ,اما النفوط المنخفضه في محتواها من الكبريت فتوصف بأنها حلوه .
ويعمل ارتفاع نسبه الكبريت على تقليل جوده النفط ,مما يتسبب في اضافه معاملات كيمائيه خاصه تعمل لتخفيض او ازاله الكبريت.

## Slide 3
اسم التجربه :
الكشف عن الكبريت
الادوات :
عينات من اماكن تسرب النفط
انابيب اختبار
حمض الخليك
خلات الصوديوم

## Slide 4
طريق العمل1:
1-يوزن 1-2جرام من عينه المواد المراد الكشف عنها (تربه او رواسب)
2-يضاف قطرات من حمض الخليك ,ثم يضاف عده قطرات من خلات الرصاص.
3-تدون النتائج حسب ظهور الراسب.تكون راسب اسود يدل على تواجد عنصر الكبريت في العينه وهو عباره عن كبريتيد الرصاص.

## Slide 5
H2S+(CH3COO)2  PbS  + CH3COONa
كبريتيد الصوديوم +خلات الرصاص
كبريتد الرصاص+خلات الصوديوم

## Slide 6
طريقه العمل 2:
الادوات :
عينات من اماكن تسرب النفط وترقم العينات
انابيب اختبار
كلوريد الباريوم

## Slide 7
1-يوزن 1-2جرام من عينه التربه او رواسب ,ثم توضع في انبوبه اختبار.
2-يضاف عليها قطرات من كلوريد الباريوم .
3-تدون النتائج حسب ظهور الراسب
ظهور راسب ابيض هو عباره عن كبيريتات الانيلين ,وهو دليل وجود عنصر الكبريت بالعينه .