## Slide 1: المحاضرة الثالثة
مقرر 317 جغر تطبيقات الاستشعار عن بعد
طرق التحسين في المرئية الفضائية

## Slide 5
ان تركز القيم الرقمية في جزء ضيق من المقياس يؤدي الى صعوبة التمييز بين الظواهر بصريا. ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال نشر القيم الرقمية على كامل المقياس الرمادي.
ان تركز القيم الرقمية في جزء ضيق من المقياس يؤدي الى صعوبة التمييز بين الظواهر بصريا. ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال نشر القيم الرقمية على كامل المقياس الرمادي.

## Slide 8
تستقبل المستشعرات عن بعد الاشعة المنعكسة من المعالم على سطح الارض وتختلف كمية الاشعة المنعكسة من معلم الى اخر بناء على عدة اسباب منها اختلاف الخصائص الطيفية والهندسية بين المعالم والاختلاف النسبي لمواقع هذه المعالم بالنسبة للشمس وهذا الاختلاف بالانعكاس يؤدي الى وجود تباين بين المعالم في الصورة حيث تحتل قيم السطوع لمعظم الصور جزءا محدودا فقط من المدى الديناميكي وهو ما يؤدي الى انتاج صور منخفضة التباين يصعب على المفسر من خلالها القدرة على التفريق بين المعالم المختلفة ذات قيم السطوع المتقاربة .وتحسين تباين هذه الصور يتم من خلال الاستفادة من كامل المدى الديناميكي لقيم سطوع

## Slide 9
جهاز العرض بشد التباين في الصورة الاصلية لإحلال المدى الضيق من قيم السطوع فيها لكامل المدى الديناميكي ومن ثم الحصول على صورة يمكن للعين البشرية ان تفرق بين المعالم المختلفة فيها من خلال قيم سطوع متباعدة.

## Slide 10: طرق زيادة التباين

## Slide 18: نسب النطاقات
في هذه الطريقة ينسب نطاق الى اخر وذلك بقسمة القيمة الرقمية لكل عنصر صورة في نطاق معين على القيمة الرقمية لعنصر الصورة نفسه في النطاق الاخر.
وهذه الطريقة تساعد على تمييز الظواهر المتشابهة لأنها تبين الاختلافات في انحدارات منحنيات اطياف المواد بين نطاقين .
كما ان تطبيقها يساعد حل مشكلة اختلاف كمية الطاقة المنعكسة من الاجسام التي تتكون من المادة نفسها بسبب تأثير طبوغرافية السطح (عامل الظل).
ويؤخذ على هذه الطريقة انها تخفي الفروق في معامل الانعكاس للأجسام التي تختلف في كمية الاشعة المنعكسة منها مما يجعل التمييز بينها امرا صعبا ويحدث ذلك عندما تكون انحدارات منحنيات اطيافها متشابهة.

## Slide 20: تحليل المركبات الرئيسية
من عيوب الصور ذات النطاقات المتعددة وجود علاقة قوية بين كثير من نطاقاتها أي تحتوي هذه النطاقات على نفس المعلومات ولها هستوغرامات متشابهة في الشكل والتوزيع وتظهر صورها متقاربة في المحتوى الاشعاعي عند عرضها على الشاشة . ويسمى ذلك بتكرار المعلومات في النطاقات وتحل هذه المشكلة من خلال تقنية تقوم بضغط وتجميع معلومات الصورة الاصلية باختزال 7 نطاقات لصورة TM)) في 3 نطاقات مع المحافظة على المحتويات الاشعاعية للصورة الاصلية.

## Slide 26
يقصد بدمج بيانات الصور انها عملية دمج نوعين من انواع الصور في صورة واحدة للاستفادة من الخصائص الموجودة في كل صورة ويمكن ان تتم هذه العملية بين عدة انواع من بيانات الاستشعار عن بعد كدمج الصور المتعددة الاطياف مع صورة الرادار. او دمج الصور المتعددة الاطياف مع بيانات الارتفاعات الرقمية ومن اشهرها دمج صورة متعددة الاطياف ذات درجة وضوح منخفض مع صورة احادية الطيف ذات درجة وضوح اعلى وتحتل نفس القطاع من الطيف الكهرومغناطيسي وهذه العملية مهمة لأغراض العرض والتفسير البصري ولا يقصد بها تحليل البيانات رقميا. مثل دمج مرئية سبوت متعددة الاطياف مع مرئية سبوت احادية الطيف.

## Slide 29
ويشترط ان تكون الصور مصححة هندسيا. بحيث يكون لكلتا الصورتين نفس المرجع الجغرافي. بحيث تكون متزامنة قدر المستطاع.

## Slide 30: المراجع
الصالح، محمد عبدالله، (1992م)، مرئية الاسـتشـعار عن بعد: جمع بياناتها وتحليلها، مركز البحوث، كلية الآداب، جامعة الملك سـعود، الرياض، الإصـدار رقم 27.
العمران، علي بن ابراهيم، (2012م)، مقدمة في الاستشعار عن بعد ومعالجة الصور رقميا، المؤلف، الرياض.