## Slide 1: III- Fundamentals Analysis of Manufacturing Systems أساسيات تحليل نظم التصنيع
<number>
IE 469 Manufacturing Systems
469 صنع نظم التصنيع
Notes: <number>

## Slide 2: 1a- Principle Laws of Mfg System أساسيات قوانين نظام التصنيع
مقدمة:-
يتطلب تصميم وتحليل نظام التصنيع وصفا لمكونات النظام ومتغيراته على هيئة قوانين رياضية تعبر عن خصائص النظام من مدخلات ومخرجات , وذلك لايجاد الحلول الممكنة لبناء وتشغيل النظام.
وهي مماثلة للقوانين الهندسية والعلمية الأخرى(قانون الجاذبية- قانون الحركة –قانون الحرارة- قوانين الكهرباء....وغيرها)
Introduction:
To design and analyze manufacturing system, a mathematical laws representing the system components ant system input/output characteristics are described.
These mathematical laws are similar to those given to other sciences (Mechanics thermal, fluid, electrical laws).
<number>

## Slide 3: 1a- Principle Laws of Mfg System أساسيات قوانين نظام التصنيع
مقدمة:-
ويصعب تحديد قوانين ثابتة وموحدة يمكن تكرارها لجميع أنظمة التصنيع , وذلك نظرا لطبيعة أنظمة التصنيع لتعقد مكوناتها وديناميكية عواملها ومتغيراتها حيث تتكامل فيها عناصر عديدة من تقنيات مادية وعوامل إنسانية فتعدد فيها المخرجات والمدخلات والعوامل المطلوبة (سرعة الماكينات المثالية- مقدار موثوقية المعدة وإتاحتها- نسبة الاستخدام- زمن الإنتاج ومكوناته- نسبة التحميل- ....وغيرها).
وعليه تم وضع تسعة أسس يمكن من خلالها وصف وتقييم نظام التصنيع (استخدام المعدات- قياس وتحسين الأداء- معدلات الإنتاج-....) وتشمل التالي:-
Introduction:
However in manufacturing The system complexity and dynamics of its factors of which many variation and integration of many technological and human elements together resulting in several inputs and output (such as Optimum speed of M/c, M/c reliability, product mix, M/c loading, production time, etc.). This result difficulties to present single type of law for all types of manufacturing systems.
Therefore, (9) principles are put to give the fundamentals to describe and evaluate the manufacturing systems ( Utilization, performance measures).
<number>

## Slide 4: 1b- Principle Laws of Mfg System أساسيات قوانين نظام التصنيع
1st principle الأساس الأول:- Little Law ( Work in Process)
WIP = Rp x T = Production Rate x Throughput Time
1
2
3
N-2
N-1
N
FINISH
……………
X per Time
X per Time
0
1/X
2/X
N-3/X
N-2/X
N-1/X
N/X
Time
2nd principleالأساس الثاني :- Conservation of Matter
Input = Output
Raw Material
Tooling & Fixture
Energy
Labor
Equipment
Good /service
Scrap/Defective
Waste: Chips/Tools
Manufacturing Process
<number>

## Slide 5: 1c- Principle Laws of Mfg System أساسيات قوانين نظام التصنيع
ويمكن تقسيم أنشطة الأساليب التالية:
أساليب الإنتاج
أساليب إضافة قيمة Add value Processes
أساليب لا تضيف قيمة No add value Processes
أساليب تغير الشكل Shape Changing Processes
أساليب تغير الخصائص Property Changing Processes
أساليب تحسين السطح Surface Enhancing Processes
أساليب التجميع Assembly Processes
أساليب المناولة Handling Processes
أساليب التخزين
Storage Processes
أساليب الفحص والاختبار Inspection & Tests Processes
أساليب الضبط والتحكم
Control and adjusting Processes
<number>

## Slide 6: 1d- Principle Laws of Mfg System أساسيات قوانين نظام التصنيع
أساليب التجميع Assembly Processes
أساليب اللحام
Welding Processes
أساليب اللصق
Adhesive Processes
أساليب الربط
Tying Processes
أساليب الانكماش والتمدد
Shrink & Expansion fit Processes
أساليب تحسين السطح Surface Enhancing Processes
أساليب التنظيف
Cleaning Processes
أساليب معالجة السطح
Surface treatment Processes
أساليب الطلاء بالدهانات
Painting Processes
أساليب الطلاء بالترسيب
Film coating Processes
أساليب تغير الخصائص Property Changing Processes
أساليب المعالجة الحرارية
Heat treatment Processes
أساليب تغير الشكل Shape Changing Processes
أساليب التجميد Solidification Processes
أساليب تشكيل المساحيق
Powder Processes
أساليب تشكيل الألواح
Sheet Forming Processes
أساليب تشكيل الشكل
Shape Forming Processes
أساليب تشغيل الشكل
Shape Machining Processes
<number>

## Slide 7: 1e- Principle Laws of Mfg System أساسيات قوانين نظام التصنيع
3rd Principleالأساس الثالث :- Exponential growth in complexity
The interconnections between system components in a network grow faster with the increases of the components number and their states Possible states = NM
Possible linkage between components = M(M-1)/2
M = Number of components
N = Number of states of a component
ويصمم النظام الصناعي وعملياته كدالة للعلاقة بين المنتجات المطلوب تصنيعها والإنتاج
4th principleالأساس الرابع:- System Reliability
As system becomes larger, it becomes Less Reliable (difficult to design, coordinate, and maintain).
r1
r2
ri
rN-1
rN
……
……
<number>

## Slide 8: 1f- Principle Laws of Mfg System أساسيات قوانين نظام التصنيع
5th Principleالأساس الخامس :- Object Decay
System components behavior can not kept constants with time or could be exactly the same when replaced. (i,.e. bearing wear or gear wheel replacement of a machine changes the machine behavior and could not be the same. This affect the system performance.)
6th Principleالأساس السادس :- Random Behavior of system Components
Inherently stochastic behavior of system Components or complex to understand system, system events are not precisely predicted, (i.e. Cutting fluid condition- Breakdown behavior of each machine -Repair time of each machine- etc).
Statistical distribution and Probability analysis of each component is required.
<number>

## Slide 9: 1g- Principle Laws of Mfg System أساسيات قوانين نظام التصنيع
7th Principleالأساس السابع :- Technology Advances and Obsolescence
As the system components Technology develop, the system becomes obsolete before decaying. This changes the nature of system production and performance (i.e.Loss of market due to loss of quality or response of delivery).
8th Principleالأساس الثامن :- Limit on (Human) Rationality
The limit of memory, experience, and capability and the change of natural characteristics with time limit the realization of optimality and tend to solve for satisfaction only at the time.
9th Principleالأساس التاسع:-Combining/Simplifying/Eliminating Tasks
The tasks analysis and design are principle in providing gains in time saving, money, and energy. Thus increasing productivity, quality, and reducing cost could be achieved.
<number>

## Slide 10: 2- Decision Framework هيكل القرار لنظام التصنيع
هيكل القرار Decision Framework : هو البنية التي تكون مجموعة مختارة من المتغيرات والصفات القرارية التي تصف النظام وتعبر عن خصائص التصميم والتشغيل , وتتكون هذه البنية من ثلاث مكونات كما في الشكل المرفق
Cost
Time
Flexibility
Quality
Performance requirement Specified as Decision Attributes (Measurable Parameters)
( Benefit Measures: Higher is better)
(Cost Measures: lower is better)
Manufacturing requirement Specified as Decision Variables
(i.e. Speed-Feed-defect)
Process
System
Equipment
Decision making Process:
Mapping: Attributes levels are related to different levels variables
Simultaneous Optimization of attributes and trade off between them
<number>

## Slide 11: 3-1a-Models of Measurable Parameters نماذج وحدات القياس
-Product / production relationships علاقات المنتج والإنتاج
يصمم النظام الصناعي وعملياته كدالة للعلاقة بين المنتجات المطلوب تصنيعها والإنتاج ؛ ومن ذلك فهناك ثلاث عوامل تؤثر نمو وتعقد النظام وهي:-
1- Relation function between Product variety (P) & Quantity (Q)
the total product type is calculated as follows
<number>

## Slide 12: 3-1b-Models of Measurable Parameters نماذج وحدات القياس
-Product / production relationships علاقات المنتج والإنتاج
2- Product and Parts complexity تعقد المنتجات وعلاقتها بعدد مكوناتها
يعتمد نوعية النظام الصناعي سواء لصناعة للمكونات أو التجميع أو متكاملة علي مقدار تعقد نوعيات المنتجات لمكوناته وعملياته الإنتاجية: ويمكن تحديد مقدار التعقد بالتالي:-
Product المنتج | parts No. عدد المكونات
Mechanical Pencil قلم رصاص | 10
Rolling Bearing كرسي محور كروي | 20
Bicycle دراجة | 750
Automobile سيارة | 20,000
Commercial Airplane طائرة | 1,000,000
Aerospace Shuttle مركبة فضائية | 10,000,000
يؤشر عدد مكونات المنتج على مقدار تعقد متطلباته من الأجزاء (np) كما هو موضح في الجدول التالي:-
<number>

## Slide 13: 3-1c-Models of Measurable Parameters نماذج وحدات القياس
-Product / production relationships علاقات المنتج والإنتاج
2- Product and Parts complexity تعقد المنتجات وعلاقتها بعدد مكوناتها
يؤشر مكون المنتج على مقدار تعقد متطلباته من عمليات لأساليب إنتاجية (no) كما هو موضح في الجدول التالي:-
Process types نوع الأساليب | Processes عدد الأساليب | Part جزء
حقن | 1 | قطعة بلاستيكية
تشكيل | 1 | وردة معدنية washer
تسخين- طرق-تهيئة | 3 | قطعة مطروقة forged
عمليات تشغيل | 10 | عمود مضخة
عمليات سبك وتشغيل | 20 | صندوق مضخة
عمليات سبك وتشغيل | 50 | جسم محرك v-6
تصوير-عمليات حرارية وكيميائية | 75 | دائرة متكاملة IC
<number>

## Slide 14: 3-1d-Models of Measurable Parameters نماذج وحدات القياس
-Product / production relationships علاقات المنتج والإنتاج
2- Product and Parts complexity تعقد المنتجات وعلاقتها بعدد مكوناتها
ويتضح من الجدولين السابقين أن كل منتج له عدد من الأجزاء (np) وكل جزء له عدد من أساليب الإنتاج (no) ؛
وعليه تحسب العلاقة بين عدد أنواع المنتجات (P) وكمية الإنتاج لكل منتج (Q) وعدد الأجزاء (np) وعدد الأساليب (no) كالتالي:
A) Total number of parts (npf)
<number>

## Slide 15: 3-1e-Models of Measurable Parameters نماذج وحدات القياس
-Product / production relationships علاقات المنتج والإنتاج
2- Product and Parts complexity تعقد المنتجات وعلاقتها بعدد مكوناتها
B) Total Number of processes (no)
ويمكن تبسيط المعادلات بفرض تساوي كمية الإنتاج لجميع أنواع المنتجات وتساوي عدد الأجزاء في كل منتج وتساوي عدد أساليب الإنتاج في كل جزء : وعليه تصبح المعادلات كالتالي:
<number>

## Slide 16: 3-1f-Models of Measurable Parameters نماذج وحدات القياس
-Product / production relationships علاقات المنتج والإنتاج
2- Product and Parts complexity تعقد المنتجات وعلاقتها بعدد مكوناتها
مثال:
بفرض أنه مطلوب إنتاج 100 نوع من المنتجات بكميات 10,000 وحدة لكل منها ويحتوي كل منتج على 1000 جزء يتم إنتاجها بواسطة 10 عمليات ؛ أوجد حمل العمل والسعة المطلوبة لإتمامه إذا كانت كل اسلوب يتم عمله في دقيقة واحدة؟
A) Operations Numbers حساب عدد العمليات الكلية المطلوبة
B) Time & No. of WS calculation حساب الزمن الإنتاج وعدد وحدات العمل
<number>

## Slide 17: 3-1g-Models of Measurable Parameters نماذج وحدات القياس
-Product / production relationships علاقات المنتج والإنتاج
3- Limitations and Capabilities of Manufacturing plant حدود وقدرة نظام التصنيع
A) Technological processing capabilities القدرات التقنية للعمليات
وتشمل على مجموعة التسهيلات من العمليات الإنتاجية المتوفرة المتاحة من أساليب تصنيعية ومعداتها و الخبرات المملوكة للتصميم والتصنيع باستخدام هذه التسهيلات.
يعتمد اتخاذ القرار لنوع النظام الصناعي سواء لصناعة المكونات أو التجميع أو متكاملة بناءا على القدرات الإنتاجية المتخصصة المتاحة وتشمل هذه القدرات التالي:-
B) Physical products limitations الحدود الفيزيائية للمنتجات
وهي المنتج حدود الشكلي والبعدى والحجمي والوزني الممكن إنتاجها بمجموعة التسهيلات الإنتاجية المتوفرة والمتاحة.
C) Production capacity سعة الإنتاج
وهو الحد الأقصى لمقدرة إنتاج كميات لمنتجات خلال الفترة الزمنية المتاحة والممثلة لأقصى معدل إنتاج يمكن تحقيقه.
<number>

## Slide 18: 3-2a-Models of Measurable Parameters نماذج وحدات القياس
1-Manufacturing Lead Time
<number>

## Slide 19: 3-2b-Models of Measurable Parameters نماذج وحدات القياس
2-Production Time and Production Rate
<number>

## Slide 20: 3-2c-Models of Measurable Parameters نماذج وحدات القياس
3- Plant Capacity: Max. rate of output= Number of good units produced per period. (i.e. period; week)
<number>

## Slide 21: 3-2d-Models of Measurable Parameters نماذج وحدات القياس
4- Utilization: The amount of a production facility relative to its capacity
5- Availability: A measure of reliability for equipment and expressed as percentage
<number>

## Slide 22: 3-2e-Models of Measurable Parameters نماذج وحدات القياس
6- Work-In-Process (WIP): The amount of product currently located in the factory that is either being processed or is between processing operations. WIP is inventory that is in the state of being transformed from raw material to finished product.
Machine Time 5%
Moving and waiting Time 95%
Operation Time 30%
Positioning, loading , gauging .. Time 70%
Time Spend by A part in Batch production shop
<number>

## Slide 23: 3-2f-Models of Measurable Parameters نماذج وحدات القياس
6- Work-In-Process (WIP): Two measures can be used to assess the magnitude of the WIP.
6a-(WIP) Ratio: An indicator for the amount of inventory-in-process relative to the work actually being processed. The ideal ratio = 1
For high volume production: WIP ratio close to 1, ignoring raw material waiting to be launched into line & Finished Product waiting to be distributed.
For Batch Production: WIP ratio close to 50 or higher, depending on the batch size, nonproductive time, and other factor in the plant.
<number>

## Slide 24: 3-2g-Models of Measurable Parameters نماذج وحدات القياس
6b-(TIP) Ratio: An indicator for the time that the product spends in the plant relative to its actual processing time. The ideal ratio = 1
For high volume production: TIP ratio close to 1, ignoring raw material waiting to be launched into line & Finished Product waiting to be distributed.
For Batch Production: TIP ratio close to 20 or higher, depending on the batch size, nonproductive time, and other factor in the plant.
<number>

## Slide 25: 3-3a-Models of Cost Parameters نماذج وحدات القياس
7- Cost in Manufacturing: The cost composed of several costs
Storage
Distribution
Profit
Setup
Material
Labor
Holding
Variable Costs
Investment
Overhead
Fixed Costs
Total Mfg Cost (TC)
Total Production Cost
Sales Price
Increasing Profit
Reduce Total Cost
Product Design: Value Analysis
Work Design: Method Study - Automation
Increase Sale Price
Market Analysis: Value Analysis - Competition
Increase Market
Market Analysis:
<number>

## Slide 26: 3-3b-Models of Cost Parameters نماذج وحدات القياس
Usually, cost is expressed in uniform annual cost (UAC) or cost per time period considering time value of the cost.
The Total Cost:
Typical Factory Overhead Expenses
Typical Corporate Overhead Expenses
Fixed Cost
<number>

## Slide 27: 3-4-Models of Parameters averages نماذج وحدات القياس
9- Calculation of Equations Variables: For actual factory data, variations in parameter values are inherence. Therefore, Averaging of these values may be computed using straight arithmetic and weighted averaging.
<number>

## Slide 28: 4a- Mfg System Problems مسائل نظام التصنيع
Manufacturing systems are designed and operating based on three planning issues to be solved as follows: :
تخطيط استراتيجي
Strategic Planning
تخطيط تكتيكي
Tactical Planning
تخطيط تشغيلي
Operational Planning
تصميم النظام:
التبرير Justification
التصميم Design
التركيب Installation
خطط الإنتاج:
المجموعة Batching
التحميل Loading
المسار Routing
خطط التشغيل:
التسلسل Sequencing
الجدولة Scheduling
الارسال Dispatching
تقييم الأداء
Performance Evaluations
<number>

## Slide 29: 4b1- Mfg System Design Problems مسائل تصميم نظام التصنيع
عند تصميم النظام توجد مجموعة من القرارات المترابطة ويمكن تقسيمها إلي قرارات لمواصفات النظام , وقرارات للتطبيق
قرارات مواصفات النظام Specification Decisions
<number>

## Slide 30: 4b2- Mfg System Design Problems مسائل تصميم نظام التصنيع
قرارات مواصفات النظام Specification Decisions
<number>

## Slide 31: 4b3- Mfg System Design Problems مسائل تصميم نظام التصنيع
قرارات مواصفات النظام Specification Decisions
<number>

## Slide 32: 4b4- Mfg System Design Problems مسائل تصميم نظام التصنيع
قرارات تطبيق النظام Implantation Decisions
<number>

## Slide 33: 4b5- Mfg System Design Problems مسائل تصميم نظام التصنيع
قرارات تطبيق النظام Implantation Decisions
<number>

## Slide 34: 4b6- Mfg System Design Problems مسائل تصميم نظام التصنيع
قرارات تقييم النظام Evaluation Decisions
<number>

## Slide 35: 4c1- Mfg System Tactical Problems مسائل إعداد نظام التصنيع
وهي مجموعة من القرارات المأخوذة قبل اطلاق المنتج في النظام وتشمل:-
<number>

## Slide 36: 4c2- Mfg System Tactical Problems مسائل إعداد نظام التصنيع
وهي مجموعة من القرارات المأخوذة قبل اطلاق المنتج في النظام وتشمل:-
<number>

## Slide 37: 4c1- Mfg System Operating Problems مسائل تشغيل نظام التصنيع
وهي مجموعة من القرارات المأخوذة لجدولة العمل وتسلسل عملياته وتشمل:-
<number>

## Slide 38: 5- Design Process Approaches اتجاهات عملية التصميم
Mathematical Approach الاتجاه التحليلي
يتم عادة تبسيط بصورة مجردة نظام التصنيع إلي نماذج رياضية لمقاييس أداءه والمتغيرات المؤثرة عليها لتحليلها وإيجاد القيم المثلي لها.
ويلاحظ في هذه الاتجاه اعتمادها على الفروض الموضوعة وأساليب الحل المتعددة والمعقدة بزيادة وقت حلها أسيا مع زيادة حجم المسألة خطيا.
Trail and Error Approach الاتجاه التجريبي
يستخدم هذا الاتجاه كسمة مميزة لتصميم وتحليل أنظمة التصنيع وخاصة في التطبيق الصناعي وذلك لتعقد هذه الأنظمة وهي تتم بالخطوات التالية
  تخمين أو فرض نظام تصنيع مناسب حيث يحدد بالتقريب قيم للمتغيرات المطلوبة والقيود الممكن تواجدها ومقياس الأداء المناسب مبنية على الخبرة والتجربة ( زمن الإنتاج- نوعية الماكينات- المساحات المطلوبة والمتوفرة-----)
  تقييم النظام بمقاييس أداءه (مثل: معدلات الإنتاج- التكلفة) ومقارنتها مع المطلوب
  في حالة عدم الرضاء عن التقييم يكرر المحاولة حتى يتم إيجاد الحلول المناسبة
كما يتم تجربة عدد من البدائل والمخططات Scenarios نظرا لتأثير أي تغير على متطلبات النظام ومكوناته. أن هذه الخطوات
<number>