## Slide 1: الكشف عن المركبات العضويه

## Slide 2
مزيج النفط الخام مزيج معقد من عدد كبير من مركبات سواء كانت هيدروكربونيه واخرى غير هيدروكربونيه ,وعناصر كيمائيه مختلفه ,بالاضافه انه يتفاوت التركيب الكيمائي للنفط نوعياً وكمياً من نفط إلى آخر ,ولكن وجد ان السمة المشتركه بين معظم المركبات هو وجود ذرات الكربون والهيدروجين ,ويرجع اختلاف خواص النفط للكربون واتحاده مع العناصر الاخرى .ليشكل تكوينات جزيئيه بسيطه او معقدة .
تحتفظ الهيدروكربونات بخواصها ا لفترات طويله من الزمن بسبب انها اكثر المجموعات استقرارًا.

## Slide 3
تحتوي المواد العضويه على الكربون والهيدروجين وبعض
العناصر الاخرى مثل النيتروجين ,الكبريت ,الاوكسجين ,
الفسفور,الهالوجينات ,والمعادن .
وتعتبر التغيرات اللونية من أهم التجارب التى تجرى في الكشف عن وجود روابط مزدوجه .
عناصر المركبات العضوية (الهيدروكربونات )

## Slide 4
1- ماء الـبـروم Bromine water:
يساعد ( تفاعل البروم) على التمييز بسهولة بين المركبات الاليفاتيه المشبعه وغير المشبعة .
ويحدث التفاعل نتيجة تفكك الرابطه المزدوجة
حيث يتم اضافة البروم الى ذرتي الكربون ولا يحدث هذا التفاعل في المركبات المشبعة الا في وجود عامل وسيط مثل الضوء .
2- برمنجنات البوتاسيوم KMnO4:
يحدث تأكسد للمركبات الهيروكربونيه الغير مشبعه بماده برمنجنات البوتاسيوم ,حيث يختفي لون البرمنجات البنفسجي وتترسب ماده ثاني اكسيد المنجنيز ذات اللون البني.
بعض طرق الكشف عن المركبات العضوية :

## Slide 5: جمع العينات
تجمع العينات من اماكن مصدر النفط او مناطق تسرب النفط بحيث تكون على بعد 5-10سم من سطح التربه او المسطحات المائيه اوسطح الرواسب المائيه ,ويراعى عدم وجود فقاعات هوائيه عند جميع العينات ,كما تقسم العينات على حسب الدراسة القريبة من السطح او العينات الصخرية او البعيدة عن السطح.
تعبئ العينات اما في اكياس او علب معقمه ومعباءه باحكام ,ثم تنقل العينات الى المختبر لتحليلها وتحفظ في درجات حراره 4م°(الثلاجه)قبل المعالجه ولحين استخدامها في اقرب وقت ممكن (عاده خلال 3-4 ايام من وقت الجمع)
قبل البدء باجراء التجارب ميكروبيا يجب التخلص من الاحجار او الشوائب اما في حاله عينات المياه يتم ترشيحها باوراق ترشيح .

## Slide 6: اسم التجربه:الكشف عن المركبات العضويه البسيطه
يمكن الكشف عن المركبات العضويه البسيطه في العينه بطريقتين
الادوات المستخدمه :
عينات من اماكن تسرب نفط
انابيب اختبار
مصدر ضوئي
محلول ماء البروم
برمنجنات البوتاسيوم
محلول هيدروكسيد الصوديوم

## Slide 7: الطريقه الاولى
1-يوزن 1-2 جرام من العينه ثم توضع في انبوبه اختبار نظيفه .
2-يضاف عليها عده قطرات حوالي 1مل من ماء البروم
3-تدون النتائج بملاحظه اختفاء لون البروم في حاله وجود مركب غير مشبع ,اما المركبات المشبعه فلا تتأثر .

## Slide 8
مركب غير مشبع | مركب مشبع | رقم العينه
الـنـتـيـجـة :

## Slide 9: الطريقه الثانية
يوزن 1-2 جرام من العينه وتوضع في انبوبه اختبار
يضاف 1مل من برمنجات البوتاسيوم (%0.5) و0.5مل من محلول هيدروكسيدالصودم 10%
ترج الانابيب مع التسخين
تدون النتائج في ظهور تغيرات لونيه على الاختبار .

## Slide 10
نهاية المعمل...