## Slide 1: IV-2 Manufacturing Systems modeling
Analytical Models النماذج التحليلية
<number>
IE 469 Manufacturing Systems
469 صنع نظم التصنيع
Notes: <number>

## Slide 2: 1a- Introduction مقدمة النمذجة التحليلية
ينظر لنظام التصنيع كنموذج شبكي لخطوط الانتظار وذلك لتقييم متوسط الأداء في الحالة المستقرة للنظام ( سلوك النظام خلال فترة تشغيل طويلة)
ويتم فرض التالي:-
Considering manufacturing system at steady state ( the sytem behaviour at long time operation) as Queue network model, the performance can be evaluated.
The following assumption are made:
استقرار النظام :- يقاس الطلب بمعدل وصول المشغولات , وتكون السعة القصوى للإنتاج أكبر من أو تساوى متوسط الطلب , والتوقع بوجود مستوي تخزين محدود
Steady state operation: the order is measured by arrival rate of parts. The maximum production capacity is equal or larger than order, and expected inventory with limited level.
<number>

## Slide 3: 1b- Introduction مقدمة النمذجة التحليلية
مسميات الخط:-
  الماكينات ومعدات المناولة كمقدمي الخدمة Severs ,
  المشغولات علي شكل دفعات طالبي الخدمة Customers
Identity Definitions: they are related to the physical contents of the system.
Servers: Machines & handling equipment offering processing service.
Customers: products which required to be processed
نوع النشاط:-
  تصل الدفعة بمعدل وصول (Arrival Rate) كعمل واحد لتشغيله ؛ وبتوزيعات تأخذ شكل معين
  تشغل بمعدل زمن إنتاج (Service Rate)=(Setup time+Operation Time For a batch) بتوزيعات تأخذ شكل معين
Activities type: it is related to time of the identity activities of identities which follow certain probability distribution
Arrival rate: it is the rate of parts arriving at identity to be processed.
Service rate: it is the rate of processing related to (setup time + Operation time of a batch).
<number>

## Slide 4: 2a- Type of Models أنواع النماذج التحليلية
محطة عمل بوحدة خدمة واحدة Single Station with one unit
Server
محطة عمل بعدة وحدات خدمة Single Station with multi units
Part Arrival Rate
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Part Arrival Rate
Part Arrival Rate
<number>

## Slide 5: 2b- Type of Models أنواع النماذج التحليلية
أقسام المصنع Factory departments
D2
D4
Part Arrival Rate
Part Arrival Rate
Part Arrival Rate
D1
D3
خط إنتاج Production Line
Part Arrival Rate
M1
M2
M3
M4
<number>

## Slide 6: 3a-One Station Model نموذج محطة عمل واحدة
محطة عمل بوحدة خدمة واحدة Single Station with one unit
محطة عمل بعدة وحدات خدمة Single Station with multi units
Server
Part Arrival Rate
Server
Server
Server
Part Arrival Rate
Server
Server
Server
Part Arrival Rate
الخصائص الأساسية لصفوف الانتظار :- هناك خمس خصائص تدون برمز رياضي هو v/w/x/y/z
v = Arrival Pattern (distribution of arrival time) شكل توزيع الوصول
w = Service Pattern (distribution of service time) شكل توزيع الخدمة
x = Number of servers unitsعدد وحدات الخدمة
y = Capacity of queueسعة الصف
z = Order discipline of queue ترتيب التعاقب على الخدمة
<number>

## Slide 7: 3b-One Station Model نموذج محطة عمل واحدة
ويتم تدوين الرموز وفقا للخصائص كالتالي :-
M/D/C/K/LIFO =
Exponential/Deterministic/C Servers/Finite K Costumers/Last In –First Out
M/M/1= Poisson/Exponential/One Server ==== Assume:- Infinite/First In – First out.
ترتيب تعاقب الخدمة Queue Discipline (z)
FIFO
LIFO
SIRO
PRI
GD
First In-First out
Last In – First out
Service In Random Order
Priority Ordering
Any Other Special order
شكل توزيع زمن الوصول أو الخدمة Arrival or service time distribution Pattern (v / w)
D
M
Ek
G
Deterministic
Poisson or Exponential
Erlang-Type (k=1,2,…)
General, Any others
خصائص الصف Queue characteristics
الرمز symbol
المعنى Meaning
<number>

## Slide 8: 3c-One Station Model نموذج محطة عمل واحدة
Examples for queuing line characteristics are:
ومن أمثلة خصائص صفوف الانتظار لحل مسألة محطة عمل واحدة التالي :-
1) M/M/C/ /FIFO = Poisson Arrival / Exponential Service / C Servers / Infinite parts / First In –First Out
2) M/G/1/ /FIFO = Poisson Arrival / General Service / 1 Server / Infinite parts / First In –First Out
3) G/G/1/ /GD = General Arrival / General Service / 1 Server / Infinite parts / Part priority
4) M/M/C/K/GD = Poisson Arrival / Exponential Service / C Servers / Finite K parts / Part priority
The basic requirement from que analysis are as follows
1- Production Rate معدل الإنتاج (عدد المشغولات التي تم تشغيلها في فترة زمن)
2- Capacity السعة (طاقة الإنتاج)
3- Throughput time زمن التصنيع المقدم / Manufacturing Lead Time (MLT) زمن تدفق المشغولة بدءا من وصولها إلى المحطة حتى الانتهاء من تشغيلها
<number>

## Slide 9: 3d-One Station Model نموذج محطة عمل واحدة
تعاريف
وتستخلص المعادلات التالية:
معدل الوصول Arrival Rate =
معدل الخدمة Service Rate =
عدد وحدات الخدمة Number of Service Units = C
معامل الاستخدام Utilization Factor =
العدد المتوقع للمشغولات في محطة العملExpected No. of parts at Workstation = L
العدد المتوقع للمشغولات في الصف Expected No. of parts at Queue = Lq
زمن التدفق المتوقع لمشغولة Expected Throughout of a part = W
زمن التدفق المتوقع لمشغولة في الصف Expected Throughout of a part in queue= Wq
ملاحظة:- في حالة كون عدد المشغولات n < عدد وحدات الخدمة C ؛ لا يكون هناك صف انتظار
ملاحظة:- في حالة كون عدد المشغولات n > عدد وحدات الخدمة C ؛ يكون هناك صف انتظار
ويتم تحليل احتمالات حالة وجود مشغولات لزمن t باستخدام نظرية صف الانتظار.
<number>

## Slide 10: Queuing formulation
<number>
Notes: <number>

## Slide 11: Queuing formulation
<number>
Notes: <number>

## Slide 12: Queuing formulation
<number>

## Slide 13: Queuing formulation
<number>

## Slide 14: Example مثال
A factory produce in average 12 order/week. The arrival rate is 10 order/week and first come first serviced.
Find the average throughput of the order (time from it arrival until finishing production)
Solution: assume that the factory operate as one station, hence;
معدل الوصول Arrival Rate
معدل الخدمة Service Rate
معامل الاستخدام Utilization Factor =
احتمال توقف المصنع Plant Idle Probability
زمن التدفق المتوقع Expected Throughout = W
زمن التدفق المتوقع في الصف Expected Throughout in queue= Wq
<number>

## Slide 15: 4a- Networks of Workstations شبكات محطات العمل
D2
D4
Part Arrival Rate
Part Arrival Rate
Part Arrival Rate
D1
D3
Part Arrival Rate
M1
M2
M3
M4
تعريف: شبكة محطات العمل هي نظام تصنيع يحتوي على مجموعة M من المحطات يتحرك بينها الطلب (المشغولات) بواسطة تجهيزات لمناولة المواد وفقا لمخطط مسار العمليات Routing sheets حيث يتم التشغيل في المحطات.
Definition: Network stations is a manufacturing system consists of group of workstation working together where the product moves among them to be processed according its routing sheet
<number>

## Slide 16: 4b- Networks of Workstations شبكات محطات العمل
There are two types:
هناك نوعين من الشبكات يمكن استخدا مها لنظم التصنيع:
الأول: شبكة محطات العمل المفتوحة
تعرف شبكة محطات العمل المفتوحة بوصول الطلبات الخارجية عند إحدى المحطات وفقا لمسار العمليات Operation Routing لتدخل الشبكة بصورة مستقلة ؛ حيث يكون عدد المشغولات في النظام (WIP) ليس محددا.
1- Open Network
Order arrives to enter independently at a station in the system and follow it operation routing; The number of parts in system (WIP) are unlimited
الثاني: شبكة محطات العمل المغلقة
تعرف شبكة محطات العمل المغلقة بوصول الطلبات الخارجية عند إحدى المحطات وفقا لمسار العمليات Operation Routing ولا تدخل الشبكة إلا بعد الانتهاء من مشغولة في داخل النظام ووفقا لأولوية محددة ؛ حيث يكون عدد المشغولات في النظام محدد بعدد معين (N) .
2- Closed Network
Order arriving does not enter at station according to operation routing until a part in the system is out according to certain priority. Part in the system are limited with a number (N).
<number>

## Slide 17: 5a-Open Networks of Workstations شبكة محطات العمل المفتوحة
نتائج مهمة: هناك عدة نتائج تؤخذ في الاعتبار لتحليل هذا النوع من الشبكات وهي:-
  مجموع متغيرات عشوائية بواسون مستقلة هو بواسون.
  إذا كان عدد الوافدين في الزمن ذات توزيع بواسون , يكون الزمن بين الوافدين ذات توزيع أسي.
  زمن الخروج بين المحطات (من نظام الصف M/M/C بعد انتهاء التشغيل بسعة صف لا نهائي) يكون له توزيع أسي
Important conclusions:
Sum of independent Poisson random variables is Poisson
If number of arrivals per time is Poisson distributed, then time between arrivals has exponential distribution
The inter-departure time from an (M/M/C) system with infinite queue capacity is exponential
<number>

## Slide 18: 5b-Open Networks of Workstations شبكة محطات العمل المفتوحة
مما سبق يتضح التالي:-
إذا ادمجت مجموعة من توزيعات بواسون المستقلة احصائيا , تكون نتيجة التوزيع بواسون. وعليه عندما تستقبل محطة عدد من أنواع الطلب من مخزن لانهائي Infinite Buffer يكون توزيع الوصول بواسون.
يمكن تقسيم معدل الوصول لتوزيع بواسون إلى عدة معدلات وصول توزيعها بواسون وفقا لقيم احتمالاتها pi حيث يكون مجموع الاحتمالات تساوي واحد.
From above:
Merging independent Poisson distributions is Poisson. This means that a station receives arrival of several orders from infinite buffer has Poisson arrival distribution.
The arrival at station for each order is the probability of the arrival rate =pi λ. And Σpi =1
<number>

## Slide 19: Example مثال عن دمج وتقسيم توزيعات بواسون
As Shawn in figure, six machines stamped part batches and send them to one inspector. The inspector sorts batches sending 97% to packing and scrapping 3%. Each machine has its own queue and stamp about 10 batches per day. Find arrival processes at inspection, aching, and rework.
فحص
تصحيح
خردة Scrap
تعبئة
مغلف Package
<number>

## Slide 20: 5c- Solution approach to solve an network with (M/M/C/FIFO
System state description وصف حالة خط إنتاج : The State at the station is described as probability of part numbers in the station considering the property discussed for the distributions (M/M/C/FIFO). Assume two station in series as shown
The States الحالة & Transitions التحولات are as given in the following figure
0,0
3,0
2,0
1,0
0,1
1,1
2,1
0,3
1,2
0,2
S1
μ1
S2
μ2
General state analysis are
i,j
i+1,j-1
i,j-1
i-1,j
i+1,j
i,j+1
i-1,j+1
<number>

## Slide 21: 5d- Solution approach to solve an network with (M/M/C/FIFO
ويتم وصف احتمال حالة التحولات The State Transitions بمعادلة التوازن بين المعدلات الداخلة والمعدلات الخارجة من الحالة كالتالي:
Rate In = Rate Out
State n1,n2
i,j
i+1,j-1
i,j-1
i-1,j
i+1,j
i,j+1
i-1,j+1
<number>

## Slide 22: 5e- Solution approach to solve an network with (M/M/C/FIFO
وبتطبيق مجموع الاحتمالات تساوي واحد
المحطة الأولى
المحطة الثانية
ويتبن من هذا الحل التحليلي (يسمى الحل المستانتج Product form solution) أهمية الحل في نماذج الانتظار حيث يمكن أن نستنتج التالي:
ويكون الحل لاحتمال حالة النظام هو حاصل ضرب قيم[معامل الاستخدام لمحطة j مرفوعا لأس عدد المشغولات (العمل jobs) عند هذه المحطة× ثابت متعلق بمعامل الاستخدام] لجميع المحطات
حيث: أن معامل الاستخدام Utilization factor لمحطة j هو:-
<number>

## Slide 23: 5f- Solution approach to solve an network with (M/M/C/FIFO
State probability of station is
حيث أن احتمال الحالة لمحطة واحدة هو:-
وعليه يمكن استنتاج إمكانية تحليل شبكة مفتوحة من عدة محطات كالتالي:
بتحليل المحطة بصورة مستقلة وكون طول الصف مستقل احتماليا بعدد محدد له nj
ومن ثم جمع نتائج التحليل.
Each of the two stations can be treated independently
نستنتج من المعادلة أن محطتي العمل تعالج رياضيا بصورة مستقلة
<number>

## Slide 24: Example: flow production lineخط إنتاج على التوالي
Production line given in figure consists of kitting ((تطقييمstation which parts drawn from storage are kitted for filling production order. They send to assembly station (A) at arrival rate of 10 kit/hr. Hence, the kit is assembled at service rate of 12 assembly/hr. the assembled order is sent to inspection and packing station (I) the service rate is 15 order/hr.Kitting.
Assume, the system always has one hr order Dispatching at all time. Find the throughput.
مستودع
Warehouse
محطة
التحضير
Kitting
محطة
التجميع
Assembly
محطة
الفحص والتعبئة
Inspection
ملاحظة:- يلاحظ إمكانية استنتاج التالي:-
  يمكن النظر لمعدل ارسال الطلبات من محطة التحضير الذي يتم بتوزيع بواسون ؛ كمعدل وصول لمحطة التجميع بمعدل أسي Exponential (نتيجة رقم 1؛2)
  يمكن النظر لمعدل خروج الطلبات من محطة التجميع بأنه توزيع بواسون (نتيجة رقم 3)
  لأن عدد الطلبات ثابت عند محطة التحضير , فإنه لا يلزم إدخالها في وصف حالة النظام
<number>

## Slide 25: Example: flow production lineخط إنتاج على التوالي
بفرض وحدة خدمة واحدة لكل محطة
مستودع
Warehouse
محطة
التحضير
Kitting
محطة
التجميع
Assembly
محطة
الفحص والتعبئة
Inspection
A) Assembly Station
B) Inspection Station
<number>

## Slide 26: Example: flow production lineخط إنتاج على التوالي
C) Combining The Results
D) Buffer Size
عند وضع مستودع مؤقت قبل محطة التجميع بسعة 10 طلبات , يمكن حساب فترة امتلاء المستودع كالتالي:
L = Number of orders in queue at Kitting Station محطة التحضير + Order in process (correspond to the one hour workload) + Assembly number of orders + Inspection number of orders)
ويعني ذلك بأن المستودع مملوء 13.5% من الوقت مما يفضل توسيع مساحة المستودع.
<number>

## Slide 27: 5g- General solution of Open network طريقة الحل العام كشبكة مفتوحة
يتكون عادة نظام التصنيع من محطات عمل تحتوي كل منها على عدة وحدات خدمة , وتصل المشغولات لأحد هذه المحطات (i) من مصدرين:-
  خارج النظام تتم عليها أول عملية وفقا اتسلسل عملياتها External Arrival
  أو محطة أخري (j) لتكمل عملية خلال تسلسل عملياتها Internal Arrival
فإنه يمكن تعميم الحل كالتالي:
Manufacturing system is usually composed of several stations and each station has a number of machines. The parts arrives to a station from two sources:
  External Arrival: It enter the system as the first operation on the part.
  Internal Arrival: coming from other station according to it routing.
Hence the solution is:
<number>

## Slide 28: 5h- General solution of Open network طريقة الحل العام كشبكة مفتوحة
1- Workstation j =1,….,M has Cj servers
Assumption فرضيات الحل
2- External Arrival to workstation j are Poisson with mean rate
3- Workstations are FIFO
5- A part at station j transfers to station k with probability pjk on completion at j (Describe Internal Arrival)
6- parts leaves the system with probability
7- Queue size unlimited (no blocking)
4- Service rate are exponential with mean service rate times
<number>

## Slide 29: 5i- General solution of Open network طريقة الحل العام كشبكة مفتوحة
1- Effective Arrival rate حساب معدل الوصول الفعال
Solution Steps خطوات الحل
2- Independently analyze stations to find performance measures تحليل كل محطة بطريقة مستقلة لقيم قياس الأداء
  Throughput Time (W) الزمن المتوقع للتدفق
  Number of parts in system (L) العدد المتوقع في النظام
3- combining the results to obtain the total measures تجميع نتائج التحليل للحصول عل مقياس الأداء الكلي
Vj = Expected Number of visit to workstation j
<number>

## Slide 30: Example: flow production lineخط إنتاج على التوالي
From previous example it assumed that inspection/packing station return some items with probability of ).1 to assembly station to be reassembled with same time of 5 minutes find the measure of performance
1- معدل الوصول لمحطة التجميع
مستودع
Warehouse
محطة
التحضير
Kitting
محطة
التجميع
Assembly
محطة
الفحص والتعبئة
Inspection
<number>

## Slide 31: Example: flow production lineخط إنتاج على التوالي
3- تجميع النتائج التحليل
2- تحليل الأداء لكل محطة
<number>

## Slide 32: Example: process production departments أقسام إنتاج
Four products are produced in a manufacturing system shown in the figure. The production data are given in the table. Find the performance of the system.
Grinding
C=1
Turning
C=1
Milling
C=3
Drilling
C=3
Part Family | Demand/week | Route(Machine,Process Time hr/part |  | 
 |  | 1 | 2 | 3
1 | 2 | M(2) | T(1) | G(2)
2 | 10 | M(4) | D(5) | 50%G(1)
3 | 6 | M(10) | T(1) | 50%G(2)
4 | 3 | D(10) | T(2) | G(2)
<number>

## Slide 33: 1st finding arrival rates أيجاد معدلات الوصول
تعيين الاحتمالات
Grind
C=1
Turn
C=1
Mill
C=3
Drill
C=3
Mill
C=3
Drill
C=3
Turn
C=1
Grind
C=1
2
5
3
3
13
2
0
6
3
11
0
10
0
3
13
2
10
6
0
18
1
2
3
4
Part Family
Sum
<number>

## Slide 34: 2nd finding service rates أيجاد معدلات الخدمة
حساب زمن الخدمة المتوسط Average Process Times باستخدام:-
2
5
3
3
13
2
0
6
3
11
0
10
0
3
13
2
10
6
0
18
1
2
3
4
Part Family
Sum
<number>

## Slide 35: 3rd characteristic analysis تحليل خصائص محطات العمل
4th finding the performance تحديد قياس الأداء
<number>

## Slide 36: 6a- Closed Network شبكة محطات العمل المغلقة
يكون في هذا النموذج عدد المشغولات في النظام محدد بعدد معين (N) ويتم إدخال مشغولة جديدة في حالة الانتهاء من العمليات لمشغولة موجودة في النظام.
وعليه يلاحظ عند تزايد عدد المشغولات في النظام التالي:-
There is a limited number (N) in the system and no entry of new part until a part in the system is finished.
Thus it can be observed in such system the following as (N) increase.
Rp
N
N*
Rp*
1- تزايد معدل الإنتاج إلى أن تصل إلى أقصى معدل لها في أبطأ محطة
1- increase of production rate until it reaches maximum value at lowest rate station
MLT
N
N*
MLT1
2- ثبات زمن التصنيع المقدم إلى أن تصل السعة أقصى قيمة ؛ ومن ثم تزايد قيمة الزمن
2- MLT stay constant until reaching maximum capacity resulting increase of MLT after that
<number>

## Slide 37: 6b- Closed Network شبكة محطات العمل المغلقة
Production capacity is defined as the slowest service rate offered by the critical station (bottle neck)
وتعرف سعة الإنتاج بأقل معدل خدمة مقدمة من المحطة الحرجة (عنق الزجاجة)
Where;
Cj =Number of servers in workstation j عدد الماكينات الخادمة في محطة العمل
uj =service rate of workstation j معدل الخدمة للمحطة العمل
vj =expected number of visits/part to workstation j produced عدد الماكينات العدد المتوقع لزيارة مشغولة منتجة لمحطة العمل
فروض الحل كالتالي:-
نفس فروض الشبكة المفتوحة + عدد المشغولات محدود
<number>

## Slide 38: 6c- Solution approach to solve closed network
تحليل متوسط القيمة Mean Value Analysis
تستخدم طريق التنقيب Heuristic والطرق التحليلية ؛ وإحدى طريقة التنقيب كالتالي:
يسمح لعدد محدد من المشغولات (Np) في كل وقت حيث p=1,2,…..,P
ويصبح متوسط زمن الخدمة لنوع من المشغولات p عند محطة عمل j وبفرض ثباتها لجميع أنواع المشغولات عند المحطة هي
<number>

## Slide 39: 6d- Solution approach to solve closed network
الزمن خلال التصنيع Throughput Time
يحسب الزمن لكل زيارة لنوع المشغولة p لمحطة عمل j كالتالي:
<number>

## Slide 40: 6e- Solution approach to solve closed network
نظرا لتثبيت عدد المشغولات ثابتة ولا تدخل مشغولة إلا بعد الانتهاء من واحد؛ فإن عدد المحطات لا تعمل باستقلالية وعليه يصبح :
في حالة محطة عمل j ليس لديها مشغولة تكون المحطات الأخرى محملة بالمشغولات
في حالة محطة عمل j لديها جميع عدد المشغولات تكون المحطات الأخرى فارغة ومتوقفة
وعليه يجب حل بحيث تعمل جميع المحطات معا ؛ ويكون مجموع الحالات الممكنة number of possible set هو
وهناك طرق لحل هذا النوع من المسائل (أنظر كتاب Askin )
<number>