## Slide 1: VIII - Flexible Manufacturing Systems نظام التصنيع المرن
2- System planning Problems
مسائل تخطيط النظام
IE 469 Manufacturing Systems
469 صنع نظم التصنيع
Notes: Manufacturing System Design - Flexible System - Performance
July 29, 2026
<number>

## Slide 2: 1- FMS planning and implementation issues موضوعات التخطيط والتطبيق لنظم التصنيع المرنة
The issues of flexible system are:
1- System design تصميم النظام
  Production volume
  Process and equipment requirement
  Capacity (Machine Number)
  Part & Process family
  Tooling, fixtures
  Material handling (number of pallets, AGV)
  layout
  Control system and programs
  WIP & storage
2- Production Plans خطط الإنتاج
Batching
Loading
Routing
3- Operation Plans خطط التشغيل
Sequencing
Scheduling
Dispatching
4- Performance Evaluations تقييم الأداء

## Slide 3: 2a- FMS Layout مسألة تخطيط مواقع ماكينات نظام التصنيع المرن
A- linear Single-raw machine Layout
1
2
3
4
AGV
B- Double-raw machine Layout
5
6
7
8
AGV
1
2
3
4
R
C- Cluster machine Layout
6
9
3
4
10
5
7
1
2
8

## Slide 4: 2a- FMS Layout مسألة تخطيط مواقع ماكينات نظام التصنيع المرن
D- Circular machine layout
3
1
2
4
5
R
E- Carousel machine Layout
work
In.
1
2
3
4
work
out.
7
6
5
8

## Slide 5: 2b- arranging FMS machines layout ترتيب ماكينات نظام التصنيع المرن
MFC cell Arrangement according to the move flow: [see groover p447]
ترتيب الماكينات في الموقع وفقا لتدفق حركة المشغولات بينها
Example
Parts flow in FMS cell composed of 5 machines according the given flow matrix below. Find the flow diagram and Arrangement of the machines. Also find the input and output of parts from the system
From | To |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 0 | 5 | 0 | 25 | 5
2 | 30 | 0 | 0 | 15 | 10
3 | 10 | 40 | 0 | 0 | 10
4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0
1
0.2
∞
1
0.67
From/To
25
10
60
55
35
From’s
25
50
0
55
55
To’s
3 2 5 1 4
3
2
5
1
4
40
10
5
5
10
10
15
60
20
10
10
10
40

## Slide 6: 2b- arranging FMS machines layout ترتيب ماكينات نظام التصنيع المرن
3
2
5
1
4
40
10
5
5
10
10
15
60
20
10
10
10
40
3
1
2
5
4
10
60
5
10
10
40
15
10
10
20
40
Remarks:
The 60 parts input the cell at machine (3)
The 60 parts output from the cell from two machines:
  machine (4) with 40 parts
  Machine (1) with 20 parts

## Slide 7: 2c- general layout problem مسألة تخطيط مواقع ماكينات نظام التصنيع المرن
1- Mathematical model for single row FMS layout
النموذج الرياضي لايجاد مواقع الماكينات في صف واحد
Assume:
Machine i
Machine j

## Slide 8: 2c- general layout problem مسألة تخطيط مواقع ماكينات نظام التصنيع المرن
2- Mathematical model for 2 rows FMS layout
النموذج الرياضي لايجاد مواقع الماكينات في صفين
Assume
Machine j
Machine i

## Slide 9: 2d- general layout problem مسألة تخطيط مواقع ماكينات نظام التصنيع المرن
Example: Arrange the machines according the flow given below in single row
Frequency of Trips |  |  |  |  | 
From | To |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | - | 20 | 70 | 50 | 30
2 | 20 | - | 10 | 40 | 15
3 | 70 | 10 | - | 18 | 21
4 | 50 | 40 | 18 | - | 35
5 | 30 | 15 | 21 | 35 | -
Cost matrix |  |  |  |  | 
From | To |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | - | 2 | 7 | 5 | 3
2 | 2 | - | 1 | 4 | 2
3 | 7 | 1 | - | 1 | 2
4 | 5 | 4 | 1 | - | 3
5 | 3 | 2 | 2 | 3 | -
Clearance matrix |  |  |  |  | 
From | To |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | - | 2 | 1 | 1 | 1
2 | 2 | - | 1 | 2 | 2
3 | 1 | 1 | - | 1 | 2
4 | 1 | 2 | 1 | - | 1
5 | 1 | 2 | 2 | 1 | -
Machine Dimensions |  |  |  |  | 
Machine | M1 | M2 | M3 | M4 | M5
Size | 10x10 | 15x15 | 20x30 | 20x20 | 25x15

## Slide 10: 2d- general layout problem مسألة تخطيط مواقع ماكينات نظام التصنيع المرن
1- Calculate the flow matrix
Cost matrix
-
3
2
2
3
5
3
2
2
3
5
4
5
4
1
-
3
7
1
-
1
2
2
-
1
4
1
-
2
7
5
1
2
3
4
From
To
Adjusted flow matrix
-
105
42
30
90
5
105
42
30
90
5
4
250
160
18
-
3
490
10
-
18
2
40
-
10
160
1
-
40
490
250
1
2
3
4
From
To
2- select the largest value (Between M/c 1& 3) and put them together
M1
M2
M4
3- Find largest value between a machine and M/cs 1&3  M/c 4 and place it beside the largest value
4- repeat step 3 and find the largest value between a machine and M/cs 1,3&4  M/c 2
M3
M5
Frequency of Trips
-
35
21
15
30
35
21
15
30
5
50
40
18
-
70
10
-
18
20
-
10
40
-
20
70
50
1
2
3
4
To
=
5- for last M/c 5 , place it with largest values at the end of the line
1
1
2
2

## Slide 11: 3a- Part selection problem مسألة اختيار المشغولات
Introduction:
There are two types for such problem. The first is a design issue and the second is a tactical issue.
  Part selection for FMS design: it is the total set of the FMS system and usually the group technology techniques are used to build the FMS and find the parts and machines requirement.
  Part selection for production on FMS: This problem is concerned with selection of Sub-set of parts to be produced on FMS during a production period.
مقدمة:
ينقسم هذا النوع من المسائل إلى نوعين أحدهما تصميمي والأخر تكتيكي:-
  اختيار المشغولات لتصميم النظام المرن:- تعتبر هذه هو حجر الأساس التي يتم عليها بناء النظام حيث يتم فيه اختيار المجموعة المتكاملة للمشغولات والماكينات المرتبطة بها , ويستخدم العديد من الطرق لحل هذه المسألة المسماة بمسألة تقنية المجموعات
  اختيار المشغولات المطلوب إنتاجها في النظام المرن لفترة انتاج:- وهي مسألة اختيار مجموعة فرعية Sub-set من المشغولات من المجموعة الكلية الممكن انتاجها في النظام.

## Slide 12: 3b- Part selection problem مسألة اختيار المشغولات
Part selection for production on FMS
اختيار المشغولات المطلوب إنتاجها في النظام المرن لفترة انتاج
Assume the following:-
The total number of A part should be produced if part is selected
P = The available productive Time is the key machine (bottle neck)
pi = The total processing time for part i (unit time x unit/period)
si = The Total saving if part is added to the system (unit saving x unit/period)
Xi =Binary decision variable; 1 when part i is selected, otherwise 0
This is a knapsack problem, where:-

## Slide 13: 3c- Part selection problem مسألة اختيار المشغولات
The heuristic checks each part type in turn and assign it to the FMS if saving are positive and sufficient capacity exists
Step One:- Order part types 1 to N such that
Step Two:- For i=1 to N: Select part type i if si > o and inclusion is feasible
Example:
It is required to manufacture 8 parts in FMS during a period of production = 250 hr. The FMS operate with cost = 50 $/hr. Find the parts to be produced during this period according data give in the table.
Production time, hr
1.0
2.0
4.0
1.0
2.0
1.0
1.0
0.5
Demand rate
100
50
50
75
60
30
50
600
Material cost
45
35
124
50
120
34
36
114
purchase price
200
144
300
125
300
86
93
165
1
2
3
4
5
6
7
8
Part Type
Solution by Greedy Knapsack Heuristic الحل بطريقة التنقيب

## Slide 14: 3e- Part selection problem مسألة اختيار المشغولات
Step One:- Order part types 1 to N such that 1,5,4,2,7,6
Step Two:- Assignment
Solution:
1- Calculate saving for each part as follow:
Saving/unit = [Purchase price –Material Cost – Process cost]
Part 1 saving = 200 – 45 – (1.0x50) =105
2- prepare the saving table
3- Use Knapsack approach
1-Assign Part 1 ,setting resource usage to 100 hr
2-Assign Part 5 ,setting resource usage to 100+120=220 hr
3-pass parts 4,2,7 ,since Time are exceeded
4-Assign Part 6 ,setting resource usage to 250 hr
4- calculate total saving as 1,2,6 are assigned. 105(100)+60(60)+30(2)=14,160
Total process time
100
100
200
75
120
30
50
300
Saving/hr
105
10
-
25
30
2
7
-
Unit Saving
105
20
-24
25
60
2
7
26
Demand rate
100
50
50
75
60
30
50
600
Material cost
45
35
124
50
120
34
36
114
Production time, hr
1.0
2.0
4.0
1.0
2.0
1.0
1.0
0.5
purchase price
200
144
300
125
300
86
93
165
1
2
3
4
5
6
7
8
Part Type

## Slide 15: 3e- Part selection problem مسألة اختيار المشغولات
Introduction:
A series of decisions are made.
each decision is a stage based on some input state. the state corresponds to the amount of resource available.
Decisions yield a return (value of time due to assigning a part) but consume resources thus changing the state for next stage.
A recursive equation computes the return and ties the state variable together between stages
Stages and decisions must be picked to satisfy of principle of optimality. This principle states that for any initial stage, state, and decision, subsequent decisions must be optimal for the remainder of the problem that results from initial decision.
Solution by Dynamic Programming طريقة البرمجة الديناميكية
مقدمة:-
في هذه الطريقة يتم اتخاذ قرارات متتالية
كل قرار يمثل مرحلة مبنية على مدخلات حالة معينة ( زمن). حيث تتوافقالحالة مع قيمة المصدر (الزمن) المتاح
ينتج عن القرارات عائد (قيمة تعيين نوع مشغولة) وهي مقدار المصدر المتاح (الزمن المتاح) , ولكن تستهلك المصدر وعليه تتغير الحالة (تغير الزمن المتاح نتيجة تعيين المشغولة) لإدخالها في المرحلة التالية.
تحسب معادلة التكرار العائد والمرتبطة بمتغيرات الحالة بين المراحل
يتم إنتقاء المراحل والقرارات المحققة للأمثل. هذا الأساس تقرر أن أي مرحلة ؛ حالة ؛ قرار أولي يجب ان تكون القرارات التي تليه قرار أمثل لبقية المسألة والتي ينتج من القرار الأولي

## Slide 16: 3e- Part selection problem مسألة اختيار المشغولات
The recursive equation is as follow:
Solution by Dynamic Programming طريقة البرمجة الديناميكية
The above equation acknowledges that if part type 1 is considered, it can be assigned to FMS provided that this saved money and sufficient time was available.
(1)
(2)
Notations:
fi (ρ) = the cost saving for optimal decision regarding part type 1 to i, if they are allowed to occupy ρ time/period on FMS
ρ = the state of time between 1 & 250
pi = the time used to process a part
P = the available time
si = saving of part type i
Xi = decision variable for part type selection , 0 or 1

## Slide 17: 3f- Part selection problem مسألة اختيار المشغولات
The first equation starts the process.
The second equation controls the transitions between stages.
The problem is scaled such that all pi are integers.
Then f1 is found for all integers ρ  P. storing these results, توجد جميع القيم الصحيحة وتخزينها
f2 (ρ) are found using all integers ρ  P using the second equation. توجد جميع القيم الصحيحة من المعادلة التكرار
The process continues until fN (ρ ) is found. This is the maximum saving, للحل نكرر الحل لجميع القيم حتى الوصول
The stored stage solutions are traced to find the optimal solution إيجاد الحل الأمثل من خلال متابعة ومراجعة حلول المراحل
Solution by Dynamic Programming طريقة البرمجة الديناميكية

## Slide 18: 3g- Part selection problem مسألة اختيار المشغولات
Total process time
100
100
200
75
120
30
50
300
Saving/hr
105
10
-
25
30
2
7
-
Unit Saving
105
20
-24
25
60
2
7
26
Demand rate
100
50
50
75
60
30
50
600
Material cost
45
35
124
50
120
34
36
114
Production time, hr
1.0
2.0
4.0
1.0
2.0
1.0
1.0
0.5
purchase price
200
144
300
125
300
86
93
165
1
2
3
4
5
6
7
8
Part Type
Solution by Dynamic Programming طريقة البرمجة الديناميكية
Example:
It is required to manufacture 8 parts in FMS during a period of production = 250 hr. The FMS operate with cost = 50 $/hr. Find the parts to be produced during this period according data give in the table.
Solution:
A) Find the saving & total process time for each part type.
Notice Number of part type can be processed on system = 6, [i.e. 6 stages solution]

## Slide 19: 3h- Part selection problem مسألة اختيار المشغولات
Total process time
100
100
200
75
120
30
50
300
Saving/hr
105
10
-
25
30
2
7
-
Unit Saving
105
20
-24
25
60
2
7
26
1
2
3
4
5
6
7
8
Part Type
Solution by Dynamic Programming طريقة البرمجة الديناميكية
  No part is assigned before the state ρ < 30, لا توجد مشغولة يمكن تعيينها قبل الحالة
  At ρ = 30 part type 6 become eligible for assignment. عند هذه الحالة يمكن تعيين مشغولة
  The solution is not changed until ρ is increased to at least 50 hours, at this point either part 6 or 7 can be selected إمكانية تعيين أي من مشغولتي 6و7 عند زيادة الحلة لقيمة متوفرة في الجدول
  Next state ρ =75 and part 4 become also eligible for assignment
  Next state ρ =80 and parts 6 and 7 can be assigned together
Notice that the problem is of discrete nature and reduction of calculation can be made.
Hence the number of states can be determined as given in tables
B) Find Values of fi (ρ) between 1  ρ  250 , depend on the state ρ (total process time of a part). Notice the following:

## Slide 20: 3i- Part selection problem مسألة اختيار المشغولات
C) First stage: Assume only part type 1 exist. (Part no.1 is to be assigned with largest saving).
when ρ <100 no parts are assigned (X1 = 0) and f1(ρ)=0
For ρ  100 (X1=1) and f1(ρ) = 100 *105 = 10,500
State p
0
30
50
75
100
130
150
175
200
205
220
250
D) Second stage: Solving the two-stage problem for part types 1 & 2.
  For ρ <100 neither is feasible
  For ρ =100 select either part 1 or 2 - X1 = 0 or 1 , X2 =0 or 1
  Case 1: X1=1 & X2 =0. Then the state variable return is f2(100) = f1(100) + 0 = 10,500 +0 =10,500
  Case 2: X1=0 & X2=1. Then the state variable return is f2(100) =f1(0) + return of part 2 = 0 + 50*20=1000 ,
  Select Case 1
  On reaching ρ =200 part 2 can be selected for return of f2(100) = f1(100) + return of part 2 = 10,500 +1000 =11,500
Then carry 3rd until 6th stage as given in the following table
F1(p)
0
0
0
0
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
F2(p)
0
0
0
0
10,500
10,500
10,500
10,500
11,500
11,500
11,500
11,500
Total process time
100
100
200
75
120
30
50
300
Unit Saving
105
20
-24
25
60
2
7
26
1
2
3
4
5
6
7
8
Part Type
Demand rate
100
50
50
75
60
30
50
600

## Slide 21: 3j- Part selection problem مسألة اختيار المشغولات
Example to find the value at stage 5, f5(195)
X5=0 , f5(195)= [0+ f4(195)]=12,375
X5=1 , f5(195)= [60x60+ f4(195-120)]=3600+1875=5475
i.e. the hours 120 is subtracted from 195 in the state variable used for part 5, hence part1,2,3 are not available
State p
0
30
50
75
100
130
150
175
200
205
220
250
F1(p)
0
0
0
0
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
F2(p)
0
0
0
0
10,500
10,500
10,500
10,500
11,500
11,500
11,500
11,500
F3(p)
0
0
0
1,875
10,500
10,500
10,500
12,375
12,375
12,375
12,375
12,375
F4(p)
0
0
0
1,875
10,500
10,500
10,500
12,375
12,375
12,375
14,100
14,100
F5(p)
0
0
0
1,875
10,500
10,500
10,500
12,375
12,375
12,435
14,100
14,160
F6(p)
0
0
0
1,875
10,500
10,500
10,500
12,375
12,375
12,435
14,100
14,160

## Slide 22: 4a- Setup problems مسائل اعداد النظام
مقدمة
هناك مسألتين أساسيتين هما:-
مسألة الدفعات
هناك بيئتين لعمل نظام التصنيع هما
البيئة الأولي:
إمكانية الماكينات أن تحمل جميع الأدوات المطلوبة للعمليات وعليه يكون هناك دفعة واحدة فقط.
البيئة الثانية:
عدم إمكانية الماكينات أن تحمل جميع الأدوات المطلوبة للعمليات وعليه يجب تعيين مجموعة من الدفعات تتم بالتوالي , كما أن عملية تعيين الدفعات تساعد في توازن التحميل على الماكينات واستخدام فترة زمنية (من يوم إلى أسبوع) بصورة فاعلة.
مسألة التحميل :-
  هي مسألة تعيين عمليات المشغولات والأدوات اللازمة لها علي ماكينات محددة التي , بالإضافة إلى إستاد منصات التحميل إلى المشغولات التي تحمل على الماكينات. وهذه المسألة تساعد في تعيين مسار المشغولات وتوالي إدخالها للنظام.
Introduction:
There are two main problems
batching Problem
Two environments can be recognized
1st environment
Machines in FMS can carry out all tools required for operations, this means that all parts operations can be done only in one batch
2nd environment
Machines in FMS can not carry out all tools required for operations, Hence the parts should be grouped in batches and produced sequentially. The process of batching help in line balancing and use of available time effectively.
Loading Problem
This concerned with assignment problems of operations and tools on machines and Also assignment of pallets to parts loaded on machines. This help to routing and sequencing problems

## Slide 23: 4b- Batching Problem مسألة الدفعات
Introduction:
The aim is to determine the sub group of parts to be processed during a period of time on machines with limited tool magazine capacity.
Two type of problems can be identified:
  Batching according certain priority criteria with limited production time and with limited number of tool slot
  Batching with limited tool magazine capacity
Solution is carried out by Analytical Methods and/or Heuristic Methods
مقدمة
يهدف تعيين الدفعات هو تحديد المشغولات في مجموعة من الدفعات حيث كل دفعة بها عدد من المشغولات تستخدم الماكينات ذات ذات سعة المحدودة لعدد من الأدوات خلال فترة زمنية
هناك نوعين أساسيين للمسألة:
  تعيين الدفعات وفقا لخاصية أولوية خلال فترة زمنية محدودة وبسعة محدودة من الأدوات
  تعيين دفعات بسعة محدودة من الأدوات.
ويمكن حل هذه المسائل بطرق التنقيب, والطرق التحليلية.

## Slide 24: 4c- Batching Problem مسألة الدفعات
Solving using heuristic solution
Example:
Set of parts shown in table below are to be processed in FMS consisting of 3 M/cs of type (A), and one M/c of Type (B). Each machine of both type can hold 2 tools and the available daily time is 12 hours. Select the part to be produced today.
Part Type | Order Size | Due Date | Unit Process Time, hrs |  | Tools
 |  |  | M/C (A) | M/C (B) | 
a | 5 | 0 | 0.1 | 0.3 | A1,B2
b | 10 | 1 | 1.2 | --- | A2
c | 25 | 1 | 0.7 | 0.4 | A3,B4
d | 10 | 1 | 0.1 | 0.2 | A1,B2
e | 4 | 2 | 0.3 | 0.2 | A5,B3
a | 10 | 4 | 0.3 | 0.2 | A1,B2

## Slide 25: 4d- Batching Problem مسألة الدفعات
Part Type | Order Size | Due Date | Unit Process Time, hrs |  | Tools
 |  |  | M/C (A) | M/C (B) | 
a | 5 | 0 | 0.1 | 0.3 | A1,B2
b | 10 | 1 | 1.2 | --- | A2
c | 25 | 1 | 0.7 | 0.4 | A3,B4
d | 10 | 1 | 0.1 | 0.2 | A1,B2
e | 4 | 2 | 0.3 | 0.2 | A5,B3
a | 10 | 4 | 0.3 | 0.2 | A1,B2
6
a, b, c, d(2/10)
30.2
11.9
A1,A2,A3
B2,B4
5
a, b, c, d(2/10)
30.2
11.9
A1,A2,A3
B2,B4
4
a, b, c, d(2/10)
30.2
11.9
A1,A2,A3
B2,B4
3
a, b, c
30.0
11.5
A1,A2,A3
B2,B4
2
a, b
12.5
1.5
A1,A2
B2
1
a
0.5
1.5
A1
B2
A
B
A
B
Step
Assigned Parts
Time Assigned
Tools Assigned
Iterative Selection

## Slide 26: 4e- Batching Problem مسألة الدفعات
Notations used in formulation the problem المصلحات المستخدمة لصياغة المسألة:
حل مسألة تعيين الدفعات بطريقة البرمجة Mixed Integer Programming For Batching
Part orders for part (i) in period (t)
Available Time for machine type (j)
Process Time for part (i) on machine type (j)
Number of part (i) made in period (t)
Available tool slots for machine type (j)
Number of tool slots required by tool (l) on machine type (j)
Set of tools (l) required on machine type (j) to produce part type(i)
1 if tool(l) is assigned to machine type(j) in period(t), Otherwise =0
Total number of part types
Total Periods
Holding Cost per period (t) for part (i)
Problem formulation
The Objective Function is minimizing inventory costs while meeting due date during production period, as holding costs accumulate for each period the production larger than demand. Shortage is prevented by constraints.
تكون دالة المسألة هي خفض تكلفة التخزين بينما تفي بموعد الطلب حيث تتراكم تكلفة كل فترة التي يزيد فيها الإنتاج عن الطلب , ويتم منع النقص في الإنتاج بواسطة شروط مقيدة

## Slide 27: 4f- Batching Problem مسألة الدفعات
حل مسألة تعيين الدفعات بطريقة البرمجة Mixed Integer Programming For Batching
Production  Demand (prevent shortage)
يحدد هذا الشرط بأن تكون كمية الإنتاج لمشغولة (i) لفترة (t) مساوية للكمية المطلوبة.
Production time  Available time
(avoid overloading machines)
يعمل على تفادي التحميل الزائد عن سعة أي ماكينة (j) في أي وقت.
parts assigned  tools assigned
(ensure that all tools are assigned to machines)
يؤكد تعيين جميع الأدوات المطلوبة في الماكينات قبل جدولة الإنتاج , حيث M عدد كبير قيمته أكبر من مجموع تراكم الطلب.
Tools assigned  tool slots
(restrict assigned tool to the slots available)
يعمل هذا الشرط على عدم التعيين الزائد للأدوات عن الأماكن المتاحة للأدوات خلال فترة (t).

## Slide 28: 4g- Batching Problem مسألة الدفعات
حل مسألة تعيين الدفعات بطريقة البرمجة Mixed Integer Programming For Batching
The difficulty with formulation lies in the large number of binary variables required for tooling decisions. صعوبة هذه الصياغة هو كبر حجم المتغيرات المطلوبة لقرارات الأدوات
However, if the capacity of certain periods is the major concern and sufficient tool space exists on machines for desired part mixes, the tooling variable ylkt and constraints 3, 4 can be dropped. The remaining linear program is easily solved
ومع ذلك ففي حالة توفر السعة في فترات معينة والأماكن المتاحة للأدوات في الماكينات فأنه يمكن الاستغناء عن الشرطين (3؛ 4) ومث حل المعادلات كمعادلات برمجة خطية.

## Slide 29: 4h- Batching Problem مسألة الدفعات
Hwang’s Integer Programming مسألة تعيين الدفعات بطريقة البرمجة
Part Types
Tool Types
Tool Magazine Capacity
1 if Part type (i) require tool (c)
0 Otherwise
Number of Tool Slots to hold tool (c) in tool magazine of required machine
1 if Part type (i) is selected in the batch
0 Otherwise
1 if Tool (c) is loaded on a machine
0 Otherwise
Problem formulation
The Objective Function is maximizing the number of parts is a batch (i.e. minimizing number of batches) . Tooling increase more than capacity is prevented by constraints.
تكون دالة المسألة هي التوصل إلى أكبر أنواع من المشغولات في الدفعة (أي خفض عدد الدفعات لأنواع المشغولات المعطاة) ويتم وضع شروط مقيدة لمنع زيادة الأدوات عن السعة

## Slide 30: 4i- Batching Problem مسألة الدفعات
مسألة تعيين الدفعات بطريقة البرمجة Hwang’s Integer Programming
Example:
The table below gives the required tools for 8 parts and magazine capacity in each machine. Find the number of matches and its parts
Part types | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8
Types of tools required | t1(1) | t2(1) | t3(1) | t4(1) | t1(1) , t2(1) | t3(1) , t5(1) | t6(2) | t1(1) , t2(1) , t7(2)
Problem formulation:
Batch 1: P1,P2,P3,P4,P5,P6
Batch 2: P7
Batch 3: P8

## Slide 31: 4j- Batching Problem مسألة الدفعات
مسألة تعيين الدفعات بطريقة البرمجة Modified Hwang’s Integer Programming
Part Types
Tool Types
Tool Magazine Capacity
1 if Part type (i) require tool (c)
0 Otherwise
Number of Tool Slots to hold tool (c) in tool magazine of required machine
1 if Part type (i) is selected in the batch
0 Otherwise
1 if Tool (c) is loaded on a machine
0 Otherwise
Problem formulation
The Objective Function is maximizing the number of parts is a batch (i.e. minimizing number of batches) . Tooling increase more than capacity is prevented by constraints.
تكون دالة المسألة هي التوصل إلى أكبر أنواع من المشغولات في الدفعة (أي خفض عدد الدفعات لأنواع المشغولات المعطاة) ويتم وضع شروط مقيدة لمنع زيادة الأدوات عن السعة

## Slide 32: 4k- Batching Problem مسألة الدفعات
مسألة تعيين الدفعات بطريقة البرمجة Modified Hwang’s Integer Programming
Batch 1: P1,P2,P3,P5,P8
Batch 2: P4,P6,P7
Example:
The table below gives the required tools for 8 parts and magazine capacity in each machine. Find the number of matches and its parts
Part types | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8
Types of tools required | t1(1) | t2(1) | t3(1) | t4(1) | t1(1) , t2(1) | t3(1) , t5(1) | t6(2) | t1(1) , t2(1) , t7(2)
Problem formulation:

## Slide 33: 5a- Loading Problem مسألة التحميل
مقدمة:
بمعرفة المشغولات المطلوب إنتاجها في فترة زمنية محدودة , يكون الهدف هو كيفية تحميلها على الماكينات وفقا لعملياتها المختلفة.
ويتم التحميل بواسطة صياغة المسألة بأهداف وشروط معينة للتوصل إلى التحميل الأفضل ,
وتختلف الصياغة من نظام إلى آخر وفقا لمتطلبات التحميل والإمكانيات. ويشمل أهداف الحل التالي:
  خفض التخزين بين العمليات
  خفض تكلفة الأدوات خفض تكلفة تشغيل الإنتاج
  توازن الحمل
  خفض الزمن خلال الإنتاج
  خفض امتداد عمل الإنتاج رفع مرونة المسار
  رفع استعمال سعة الماكينات
وتصاغ هذه المسألة بطرق البرمجة أو بطرق التنقيب
Introduction:
By knowing the parts to be processed at certain period, the aim is to load the parts to machines according to its processes
The loading problem is formulated with certain goal (s) and some constraints to find the optimal loading policy.
The formulation change from system to other depending on loading requirement and existing facility. The goal of formulation includes the following:
  Minimizing WIP
  Minimizing Tooling Costs
  Minimizing Variable Production Costs
  Load balancing
  Minimizing Through-put Time
  Minimizing Make-span
  Maximizing Routing Flexibility
  Maximizing Utilization of Capacity
The problem can be formulated by analytical and/or heuristic methods

## Slide 34: 5b- Loading Problem مسألة التحميل
Introduction:
The basic formulation of loading problems are as follow
1 if tool 1 is assigned to individual machine (j)
0 Otherwise
Proportion of operation (i) assigned to machine (j)
The cost to perform operation (i) (all parts) on machine (j)
The tool required for operation (i)
The number of type (l) tool available
The objective is minimizing variable production cost
The constraints are as follow

## Slide 35: 5c- Loading Problem مسألة التحميل
1- ensure that each operation i is assigned to one or more machine.
2- restrict the amount of processing time assigned to each machine to be  available time.
3- ensure sufficient space in tool magazine to hold those tool assigned to machine j.
4- ensure that tools are actually mounted on the necessary machines.
5- recognize the limit on the number of tools available for each tool type
6- recognize tool replacement on machine j
Constraints can be added if required. Example of that if the maximum allowable usage per period Ll for tool l (Tool replacement)

## Slide 36: 5d- Loading Problem مسألة التحميل
Solution is divided to two stages:
stage one: assign operation to machine type ( machine selection)
  Operations are ordered based on the number of different machine types to which they may be assigned.
  Select operations has lowest chance to be assigned and then assign operation with longest process time (total batch time) at the machine less utilized (balance loading, i.e. provide equal work load)
يقسم الحل علي مرحلتين:
المرحلة الأولى:- مرحلة تعيين العمليات إلي الماكينات
  ترتيب العمليات بناء على عدد الأنواع المختلفة للماكينات الممكنة لتعيين العمليات لها
  اختيار العمليات التي لها أقل فرص للتعيين على الماكينات المختلفة ، ثم اختيار العملية التي لها أطول زمن انتاج للدفعة لتعيينها على الماكينة التي يمكن تكون الأقل استعمالا لكي يتم توازن الحمل
طريقة تنقيبية لحل مسألة التحميل Heuristic method to solve the loading problem

## Slide 37: 5e- Loading Problem مسألة التحميل
stage two: assign operation and tools for each machine type (i)
  Operations are combined as a cluster to reduce handling transfer between machines if sum total batch time of operations does not exceed available time of a machine. A Cluster is treated as single station operation requiring all of the tools needed. i.e. reducing problem size.
  Form groups by identically tooling the machines of the same types. This provide routing flexibility but increase tooling costs. When flexibility is important, the number of groups is determined by number of tool slots needed for operations assigned to a machine type.
  Assign operation to machine groups within each machine type to equalize work load. Routing flexibility can be enhanced by some of these operations requiring the same tool.
المرحلة الثانية:- مرحلة تحديد مجموعة الماكينات وأدواتها وتشمل ثلاث خطوات:
  تجميع العمليات لتقليل حركة المناولة بين الماكينات في مجموعات عنقودية في حالة مجموع زمن الدفعة أقل أو يساوي الزمن المتاح.. وتعامل كل مجموعة كانها محطة عمل واحدة بعدد من الأدوات المطلوبة للعملياتز (تخفض من حجم المسألة)
  تكوين مجموعة الماكينات بمطابقة الأدوات لنفس النوع للماكينات , مما يعطي مرونة للمسار مع رفع تكلفة الأدوات , فإذا كانت المرونة أهم يتم تكوين عدد كبير من المجموعات التي يعتمد تكوينها على عدد اماكن تخزين الأدوات المطلوبة للعمليات والمتاحة في كل ماكينة.
  تعيين العمليات وأدواتها إلى المجموعات مما يحقق توازن الحمل وذلك بخفض الزمن خلال الإنتاج كما يساعد على تحسين المرونة لتعيين مجموعة العمليات التي تتطلب نفس الأدوات.

## Slide 38: 5f- Loading Problem example مثال لمسألة التحميل

## Slide 39: 5g- Loading Problem example مثال لمسألة التحميل
Initialize values
Available time of each machine; Ψ
ΨA = ΨB = ΨC = 800 min
Number of machines; M
MA = 2; MB = 2; MC = 1
Number of tools; К
КA = 3; КB = 1; КC = 4
The two stage solved by using the following table:
Iteration | Possible machines by operation |  |  |  |  |  |  |  | Selected operation | Selected machine type | Remaining per Mc | 
 | Product 1 |  |  | Product 2 |  | Product 3 |  |  |  |  |  | 
 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 |  |  | Time | Tools
1 | ABC | AB | AB | AB | ABC | A | AC | C | 33 | C | 400 | 3.0
2 | ABC | AB | AB | AB | AB | A | A | - | 32 | A | 550 | 2.5
3 | ABC | AB | AB | AB | AB | A | - | - | 31 | A | 350 | 2.0
4 | ABC | AB | AB | AB | AB | - | - | - | 13 | B | 520 | 1.0
5 | ABC | AB | - | AB | AB | - | - | - | 12 | B | 260 | 0.0
6 | ABC | - | - | A | A | - | - | - | 21 | A | 250 | 1.5
7 | AC | - | - | - | A | - | - | - | 22 | A | 150 | 1.0
8 | C | - | - | - | - | - | - | - | 11 | C | 0 | 2.0

## Slide 40: 6a- Performance Measures by Bottle-neck model قياس الأداء بنموذج عنق الزجاجة
I- FMS Operational Parameters معالم تشغيل النظام المرن
1- The Average Workload, WLi -- (i) متوسط حمل محطة
tijk = Processing time for operation (k) زمن عملية in process plan (j) لمشغولة at station (i) محطة
fijk = Operation frequency (Expected number of times a given operation in the process routing is performed for each work unit) for operation (k) زمن عملية in process plan (j) لمشغولة at station (i) محطة
pi = Part Mix fraction for part (j) نسبة المشغولة لمجموع المشغولات

## Slide 41: 6b- Performance Measures by Bottle-neck model
2- The Average of Transport required to complete the processing of a work part, nt -- متوسط عدد المناولة المطلوبة لإتمام العمليات على المشغولة
tn+1 =Mean Transport time per move,min متوسط زمن الانتقال للحركة
3- The Workload of Handling System, WLn+1 -- حمل نظام المناولة
باعتبار نظام الانتقال كمحطة للنظام المرن (n+1) وتحتوي على عدد من الحاملات Carriers أو العربات Vehicles (Sn+1)

## Slide 42: 6c- Performance Measures by Bottle-neck model
4- The FMS Maximum Production Rate of all part, Rp* , Pc/min -- أقصى معدل للإنتاج في النظام
WL* = Workload, min/Pc &
S* = Number of machines at the bottle-neck station.
II- Production Rate معدل الإنتاج
يتم تعينها بسعة المحطة الحرجة -عنق الزجاجة Bottle-neck Station Capacity طالما كان خلطة المشغولات ( قيم pi ) ثابتة.
5- The Part (j) Maximum Production Rate, Rpi* , Pc/min -- أقصى معدل للإنتاج للمشغولة

## Slide 43: 6d- Performance Measures by Bottle-neck model
6- Mean Utilization of a station (i) , Ui , -- استخدام محطة عمل
WLi= Workload, min/Pc &
Si = Number of machines (servers) at station (i).
III- Utilization الاستخدام
يلاحظ أن المحطة الحرجة-عنق الزجاجة تستخدم 100%
7- Average Utilization of FMS including Transport system ,
8- Overall FMS Utilization

## Slide 44: 6e- Performance Measures by Bottle-neck model
9- Number of busy machines of a station (i) , BSi , --
IV- Number of Machines (servers) عدد الماكينات
يلاحظ أن جميع الماكينات مشغولة عند المحطة الحرجة-عنق الزجاجة

## Slide 45: 6f- Performance Measures by Bottle-neck model (example1)
FMS consists of loaf/unload station, two Milling stations, a drilling station, and Handling system having 4 carriers the average transfer time = 3.0 min.
In the table below two products are to be produced on the FMS and related operation data. Notice the all parts visits the station, i.e. frequency =1.0.
It is required to find the following:
1-FMS maximum production rate 2-Production rate of each station 3- Utilization of each station 4- Number of busy machine
Part ,j | Part mix pj | Operation k | Description | Station (i) | Process Time ,min
A | 0.4 | 1 2 3 4 | Load Mill Drill Unload | 1 2 3 1 | 4 30 10 2
B | 0.6 | 1 2 3 4 | Load Mill Drill Unload | 1 2 3 1 | 4 40 15 2

## Slide 46: 6g- Performance Measures by Bottle-neck model (example1)
From data the following can be deduced:
Production ratio is 2:3
The slowest station is the Milling
Process Time of milling = {2/3(30) + 1(40)} = 60min
Production Rate of milling = 2{(2/3)+(1)} = 3.333 PC/h
Utilization of milling = 100%
Process Time of the other stations
Load/unload station: {(4)+(1)} = 20 min 3.333
Drilling station: {4/3(10) + 2(15)} = 43.333 min
Handling system: {4/3(9) + 2(9)} = 30 min
Utilization of the other stations
Load/unload station: 20/60 = 0.333
Drilling station: 43.333/60 = 0.722
Handling system: (30/60)/4 = 0.5/4 =0.125

## Slide 47: 6h- Performance Measures by Bottle-neck model (example1)
By using the equations
13/1=13
(10)(1.0)(0.4)+(15)(1.0)(0.6)=13
D 3
HS 4
nt = 3
(3)(3)(1.0){0.4+0.6}=9
9/4=2.25
M 2
(30)(1.0)(0.4)+(40)(1.0)(0.6)=36
36/2=18*
L/UL 1
(4+2)(1.0){0.4+0.6}=6
6/1=6
Station, i
Workload, min, Wli = Sumk,j {tijk * fijk * pj}
Bottle-neck Station, Tp = Wli/Si
Part B production rate, RpB = pB * Rp*
3.333 * 0.6 = 2.00 Pc/hr
Part A production rate, RpA = pA * Rp*
3.333 * 0.4 = 1.333 Pc/hr
Maximum production rate, Rp* = S*/WL*
2/36=0.05555 Pc/min = 3.333 Pc/hr

## Slide 48: 6i- Performance Measures by Bottle-neck model (example1)
(13)(0.05555)=0.722
(13/1)(0.05555)=0.722
D 3
HS 4
(9/4)(0.05555)=0.125
(9)(0.05555)=0.5
M 2
(36/2)(0.05555)=1.0
(36)(0.05555)=2.0
L/UL 1
(6/1)(0.05555)=0.33
(6)(0.05555)=0.33
Station, i
Utilization, Ui = (Wli /Si)(Rp* )
Number of Busy machines, Bp = (Wli)(Rp* )

## Slide 49: 6j- Performance Measures by Bottle-neck model (example2)
FMS consists of loaf/unload station, three Milling stations, two drilling stations, an inspection station, and Handling system having 2 carriers the average transfer time = 3.5 min.
In the table below four products are to be produced on the FMS and related operation data. Notice the all parts visits the station, i.e. frequency =1.0. exept for the inspection station the visits less than 1.0
It is required to find the following:
1-FMS maximum production rate 2-Production rate of each station 3- Utilization of each station 4- Number of busy machine

## Slide 50: 6k- Performance Measures by Bottle-neck model (example2)
1.0
1.0
0.5
1.0
4
23
8
2
1
3
4
1
Load
Drill
Inspect
Unload
1
2
3
4
0.3
C
1.0
1.0
0.333
1.0
4
30
12
2
1
2
4
1
Load
Mill
Inspect
Unload
1
2
3
4
0.4
D
1.0
1.0
1.0
1.0
0.2
1.0
B
0.2
1
2
3
4
5
6
Load
Drill
Mill
Drill
Inspect
Unload
1
3
2
3
4
1
4
16
25
14
15
2
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
A
0.1
1
2
3
4
5
Load
Mill
Drill
Inspect
Unload
1
2
3
4
1
4
20
15
12
2
Frequency
Part ,j
Part mix pj
Operation k
Description
Station (i)
Process Time ,min

## Slide 51: 6l- Performance Measures by Bottle-neck model (example2)
14.4/2=7.2*
(15)(1)(.1) + (16)(1)(.2) + (14)(1)(.2) + (23)(1)(.3) =14.4
D 3
HS 5
nt = (3.5)(.1) +(4.2)(.2) +(2.5)(.3) + (2.333)(.4) =2.873
(2.873)(3.5)=10.06
10.06/2=5.03
M 2
(20)(1)(.1) + (25)(1)(.2) + (30)(1)(.4) =19
19/3=6.333
L/UL 1
(4+2)(1.0){.1+.4+.3+.6}=6
6/1=6
Station, i
A) Workload, min, Wli = Sumk,j {tijk * fijk * pj}
Bottle-neck Station, Tp = Wli/Si
4/1=4
(12)(.5)(.1) + (15)(.2)(.2) + (8)(.5)(.3) + (12)(.333)(.4) =4
I 4

## Slide 52: 6m- Performance Measures by Bottle-neck model (example2)
Part B production rate, RpB = pB * Rp*
8.333 * 0.2 = 1.667 Pc/hr
Part A production rate, RpA = pA * Rp*
8.333 * 0.1 = 0.8333 Pc/hr
Maximum production rate, Rp* = S*/WL*
2/14.4=0.1389 Pc/min = 8.333 Pc/hr
Part C production rate, RpC = pC * Rp*
8.333 * 0.3 = 2.500 Pc/hr
Part D production rate, RpD = pD * Rp*
8.333 * 0.4 = 3.333 Pc/hr

## Slide 53: 6n- Performance Measures by Bottle-neck model (example2)
(14.4)(0.1389)=2.00
(14.4/1)(0.1389)=1.0
D 3
HS 5
(10.06/2)(0.1389)=0.699
(10.06)(0.1389)=1.397
M 2
(19/3)(0.1389)=0.879
(19)(0.1389)=2.639
L/UL 1
(6/1)(0.1389)=0.833
(6)(0.1389)=0.833
Station, i
Utilization, Ui = (Wli /Si)(Rp* )
Number of Busy machines, Bp = (Wli)(Rp* )
I 4
(4/1)(0.1389)=0.555
(4)(0.1389)=0.555
Overall FMS Utilization

## Slide 54: 6o- Performance Measures by Bottle-neck model (example3)
In the example 2 the utilization of station 2 is U2 = .789 . It is required to make it 100%/%
solution

## Slide 55: 6p- Performance Measures by Bottle-neck model
Calculation of MLT & WIP
10- Manufacturing Lead Time, MLT زمن التصنيع المقدم
WLn+1 =Workload of Handling System, -- حمل نظام المناولة
tw =Mean waiting time per move,min متوسط زمن الانتقال للحركة
=Workload of all stations in System, -- مجموع حمل المحطات
11- Work In Process, N كمية المشغولات في النظام بين العمليات
Remarks:
1- N is constant in the system. This means that no new part enters the system until a part in the system finish is processed either has similar routing or not dependant on product ratio. There is a limited number in the system
ملاحظات:
1- N ثابتة في النظام أي أن مشغولة جديدة تدخل النظام عند الانتهاء من إنتاج مشغولة سواء لها نفس المسار أو لا معتمدا على نسبة المشغولة pi - بمعني أن هناك عدد محدد داخل النظام في التصنيع المرن.

## Slide 56: 6q- Performance Measures by Bottle-neck model
ملاحظات:
2- تلعب N دورا حرجا في النظام كالتالي:
في حالة N صغيرة : يمكن توقف المحطات لتعطشها لمشغولات ومن ضمنها المحطة الحرجة (عنق الزجاجة) ؛ و يصبح معدل الإنتاج للنظام أقل من معدل الإنتاج للمحطة الحرجة
وفي حالة N كبيرة جدا : يكون النظام محملا بالكامل ويحتوي على خط انتظار Waiting line ؛ و يصبح معدل إنتاج النظام متعلقا بمعدل إنتاج المحطة الحرجة (عنق الزجاجة) كتقدير مناسب ويكون كمية المشغولات في النظامWIP كبيرة منتظرة التصنيع عند الانتهاء من إنتاج مشغولة – ويصبح زمن التصنيع المقدم MLT فترة طويلة.
3- N can be expressed by little law
In case that system operate with maximum production rate equal to critical station production rate, the MLT equation will be
وفي حالة فرض أن النظام يعمل وفقا للمحطة الحرجة (عنق الزجاجة وبون وجود انتظار للمشغولات تصبح المعادلة كالتالي:
Remarks:
2- N plays critical role as follow:
In case N small: the stations may stops as they are starved for parts including the bottle neck station. The production rat is less than production rate of critical station.
In case N is large: the machines in the system are fully loaded and production rate of the system is equal the production rate of critical station & part waiting to be processed (WIP) are large. MLT is long period.


## Slide 57: 6r- Performance Measures by Bottle-neck model
There are two cases: ويكون هناك حالتين للحل هما كالتالي:
CASE - 1
CASE - 1

## Slide 58: 6s- Performance Measures by Bottle-neck model (example4)
Using the data of example (1), calculate for N =2.3.4 the following:
1- Maximum Production Rate of FMS
2- MLT
4>N*
64
Rp* =S*/ WL* = 3.33
4*60/3.33=72
8
3<N*
64
Rp =N/ MLT1 = 3*60/64 = 2.813
MLT1
0
2<N*
64
Rp =N/ MLT1 = 2*60/64 = 1.875
MLT1
0
N
MLT1, min
Production Rate,Pc/hr
MLT2, min
Tw, min

## Slide 59: 6t- Performance Measures by Bottle-neck model (example)
From the example the behaviour of system depend on N as follow:
ومن هذا المثال يتبن أن سلوك النظام وفقا لحالة N كالتالي:
MLT
N
Rp
N
N*
MLT1
N*
1- MLT is constant until reaching N* and then increases
بقاء الزمن MLT ثابتا حتى N* ثم يتزايد
2- production rate increases until reaching N*, then is constant
تزايد معدل الإنتاج Rp حتى N* ثم يصبح ثابت بمعدل إنتاج المحطة الحرجة
Rp*

## Slide 60: 6u- Performance Measures by Bottle-neck model
By comparing the values obtained from bottle neck model and simulation model (Can Q) a adequacy factor is estimated as follow:
وبدراسة مقارنة بين القيم المحسوبة من نموذج عنق الزجاجة ونموذج المحاكاة كان- كيو تم تقدير معامل الكفاءة كما يلي:-
AF = Adequacy factor for the bottle neck model
N = Number of parts in the system
= Average overall utilization of the system
By achieving adequacy factor > 1.5, Bottle neck model is used with confidence. It means that the number of parts N  number of machines S in the system.
وعليه بتحقيق معامل كفاءة أعلي من 1.5 ؛ يمكن استخدام نموذج عنق الزجاجة بثقة كبيرة ؛ ويعني ذلك أن يكون N عدد القطع في النظام أكبر من مجموع الماكينات S في النظام
Adequacy Factor value | Anticipated discrepancy with CAN-Q
AF < 0.9 | Discrepancy < 5% are likely
0.9 =< AF => 1.5 | Discrepancy => 5% are likely, User should view result carefully
AF > 1.5 | Discrepancy < 5% are likely
Comparison Between Bottle-neck model and CAN-Q Model
مقارنة نموذج عنق الزجاجة مع نموذج كان – كيو

## Slide 61: 6x- Performance Measures by Bottle-neck model
Example (4)
Using product mix, routing and operation time data in example (2), find the number of machines achieving yearly production of 60,000 Parts/yr .The system works 24 hr/day, 5 day/wk, 50 wk/yr
1- compute production rate
solution
2- Calculate number of machines
Determination of number of machines (servers) in a station i
تقدير عدد الماكينات في محطة i

## Slide 62: 6y- Performance Measures by Bottle-neck model
Example (5): Using data of example (4), find the following:
Utilization of each station
Maximum possible production rate at each station, if the utilization of the bottle-neck station increased to 100%.
The integer estimation of number of Machines (Servers) in a station resulting that all stations are less than 100% . Hence the largest utilized station can be considered a bottle neck station. The maximum production rate can be computed to become 100% utilization.
ونظرا لأن تقدير عدد الماكينات في محطة i بعدد صحيح ، يكون الاستخدام للمحطة أقل من 100% وعليه تحدد المحطة الحرجة Bottle-neck station بالأكثر استخداما بين جميع المحطات؛ وإذا كان استخدامها أقل من 1.0 عليه يمكن زيادة معدل الإنتاج الأقصى حتى يصبح الاستخدام=1.0 كما في المثال التالي:
Solution
1- Utilization
Notice that station(5) is critical [Material handling
2- Maximum production rate for 100% utilization

## Slide 63: 7a- guideline concluded from equation الارشادات المستنتجة من المعادلات
For a given product or part mix, the total production rate of the FMS is limited by the bottle-neck station, which is the station with maximum work load per server.
If product or part mix, It is possible to increase total production rate by increasing the utilization of non-bottle-neck workstation.
The number of parts in FMS at any time should be greater than the number of servers (processing machines) in the system. A ratio of 2 parts/server is probably optimum, assuming equal distribution through the FMA to ensure that part is waiting at every station. This is especially critical at the bottle-neck station
يكون أقصى معدل للإنتاج بحدود سعة المحطة الحرجة (عنق الزجاجة) وتمثل الحمل الأقصى لكل ماكينة خادمة.
إذا تم استرخاء شرط نسبة خلطة المنتجات يمكن زيادة معدل الإنتاج بزيادة استخدام المحطات الغير حرجة
يجب أن تكون عدد المشغولات في النظام أكبر من عدد الماكينات الخادمة في جميع المحطات في النظام. يحتمل نسبة المشغولة/ الماكينة = 2 قيمة مثلى يفرض توزيع المشغولات على جميع الماكينات بالتساوي للتأكد من وجود مشغولة عند كل ماكينة.

## Slide 64: 7b- guideline concluded from equation الارشادات المستنتجة من المعادلات
If WIP (number of part in the system) is kept at too low a value, production rate of the system is impaired
If WIP is allowed to be too high, then manufacturing lead time will be long with no improvement in production rate.
As a first approximation, the bottleneck model can be used to estimate the number of servers at each station (Number of machine of each type) to achieve a specified overall production rate of the system.
الصغر المتناهي لعدد المشغولات في النظام (WIP) يؤثر على معدلات الإنتاج وتقليله
كبر عدد المشغولات في النظام (WIP) يؤدي إلى طول فترة زمن التصنيع المقدم (MLT) بدون تحسن في معدلات الإنتاج
يمكن استخدام المعادلات لحساب عدد الماكينات الخادمة في كل محطة المحققة لمعدل إنتاج محدد
Notes: Manufacturing System Design - Flexible System - Performance
July 29, 2026
<number>