## Slide 1: المحاضرة السابعة
الطرق الرئيسية للتحليل الطيفي

## Slide 2
النماذج الطيفية:
التحليل الطيفي في الصورة:
جميع الصور الطيفية يجب ان تطعم وتمزج بواسطة معلومات اساسية من المواقع الارضية والوقت المكتسب والوضوح المكاني والنطاق الطيفي والانارة والمشاهد الهندسية والظواهر المرصودة وهي نقاط يجب مراعاتها عند تحليل الصور طيفيا.
هناك عوامل هندسية : وهي مهمة عند تفسير الصورة وتحليلها خاصة التنوع في الاضاءة ضمن المنظر وهنا امرين مهمين لعملية التقييم:

## Slide 3
التنوع الطيفي بسبب الطبوغرافية
- التنوع الطيفي بسبب تغير زاوية المشهد والمنظر من العمودي .
المشكلة الفعلية في الطبوغرافية هي بسبب مواد السطح فلها نفس طبيعة خصائص الطيف في المدى من الضوء او الظلام وهذا يعتمد على زاوية الوقوع الاشعة الشمسية لكل سطح محلي خاصة اذا كانت تلك الاجزاء هامة في الصورة ومتأثرة بواسطة الظل وهنا تجب ازالة تأثير عامل الظل وعامل الطبوغرافية .

## Slide 4
النوع الثاني هو انحراف زوايا المشاهدة عن المنظر الرأسي والذي يسبب تغيرات طيفية مثل 1- تنوع انتشار والامتصاص في الغلاف الجوي
التنوع في الظل فهناك انظمة استشعار تسجل نظام مسح رصد المباني بزاوية المشاهدة والتي تقاس في اتجاه رصد المسافة وبالتالي يبدو المنظر ساطعا في اتجاه اسفل الشمس واذا حصل ذلك سيكون التدرج من الاكبر الى الاصغر للطول الموجي وسيكون السبب ناتج عن ممر الاشعة في الغلاف الجوي (الانتشار)

## Slide 5
الشمس ايضا تعطي تدرج للإنارة يسبب ظهور الظل من السطح الخشن ويعتمد على تأثير الغلاف الجوي هذا التدرج لا يتغير بشكل ملحوظ مع الطول الموجي اذا كان تدرج DN اقل من 1-2% ليس مهم محاولة ازالته فذلك يعتمد على طبيعة التحليل فالتصنيف وغيره من المنتجات الطيفية تحتاج الى تصحيح بيانات النطاقات بواسطة عمليات خوارزمية.

## Slide 6: تأثير الغلاف الجوي:
نحن نختار الصور التي ليس لها غيوم غامضة ولا نستطيع مشاهدتها لمساحات في الصورة . في التحقيق الحقلي احيانا نتفاجأ اننا وجدنا ذلك ايضا فأنواع اخرى للعديد من الظواهر قد تكون غير ملحوظة بسبب تداخلها مع الغلاف الجوي وبالتالي لا نستطيع تفسير الصورة او التحليل الطيفي. مشاكل المساحات الكامنة عادة يمكن نسبتها وببساطة بواسطة اختبارها ضمن النطاق المرئي في الصورة مثال ذلك صورة الماسح الموضوعي المحمول على لاندسات ولنأخذ نطاق واحد (الاشعة الزرقاء – الخضراء) ضمن الطيف المرئي

## Slide 7
غالبا يتم تجاهل هذا النطاق عندما نصنع مركب الالوان لأنه يبدو ضبابي غير واضح(Hazy)
وعلى الرغم من ذلك يمكن اعتباره من افضل نطاقات الماسح الموضوعي لتشاهد حواف الغيوم ومسارات الطائرات والضباب والدخان. اذن يسهل التعرف على الظواهر من خلال التنقل بين النطاقات. ولكن في بعض الحالات هناك عيوب يمكن حذفها.

## Slide 8: العيوب (Defects)
يمكن افتراض ان النقطة هي اساس التقويم لعرض الصورة باللونين الابيض والاسود لكل نطاق طيفي وذلك لمقارنتها.
او ما سنقوم به هو البحث عن النطاقات التي لديها عيوب. بحيث يشمل النطاقات للصور لم تسجل لها نطاقات احيانا بسبب سقوط الخطوط او حدوث الضوضاء (Noise) للظواهر بسبب تأثير الغيوم والغلاف الجوي التي تؤثر مباشرة في الصورة.
العيوب الشديدة يمكن مشاهدتها بدون اجراء زيادة تباين او شد للصورة.

## Slide 9
ولذلك يجب تحديد عيوب النطاقات الشديدة بحيث يتم ازالتها والتخلص منها من خلال عملية التحليل.
هناك عيوب تحديد الثابت في الصورة حيث ان الارقام في تقنية التخزين للبيانات يصبح بعض منها مفقود بسبب القاء خطوط تمتد على شكل اشرطة طويلة وبالطبع هذا يغير من طبيعة المعلومات الطيفية في معظم برامج عمليات الصورة ومعالجتها بزيادة التباين حيث اشكال وادوات تعرض الشكل المدرج التكراري لقيم DN الخاصة بالخلايا او عناصر الصورة على طول الصورة.