## Slide 1: المحاضرة الثامنة
تابع الطرق الرئيسية للتحليل الطيفي

## Slide 2
لاختبار الشكل التكراري والمدى في قيم DN وتواجه ذلك مشكلتين يجب حلهما وهما :
1- اذا كانت قيم DN لنطاق ما محصورة ضمن فاصل ضيق مثل (5الى 20DN خارج المقياس 255)هنا البيانات لها مدى ديناميكي ضيق او منخفض وبالتالي التباين الطيفي سيكون منخفض .
2- اذا كانت قيم DN لنطاق ممتدة الى اعلى المقياس.
في هذه الحالة النطاق هنا متشبع وهذا يعني ان القيم الاعلى لDN ليست مرصودة وبالتالي لا تمثل المنظر او المشهد .

## Slide 3: مثال على ذلك:
صورة الماسح الموضوعي المحمول على لاندسات بالتحديد نطاق 3 الاشعة الحمراء المرئية لديها انعكاس قوي للأراضي المغطاة بالثلج كما في شمال أمريكا ولكن بنفس الوقت هذا النطاق يعطي سلبا في غابات الامازون التي تبدو مظلمة جدا. نتيجة المدى الديناميكي الضيق لا نواع هذه المشكلات والتي لا نستطيع ان تعميمها عندما نحلل الصورة بناء على المعلومات الطيفية.

## Slide 4: من طرق التحليل
من خلال ما سبق يمكن تصحيح مشكلة تسجيل نطاق الى اخر باستخدام نسب النطاقات او مركب الالوان ولعل من اسهل طرق تقييم وازالة التأثيرات الرئيسية للانعكاس هي اقتطاع قيم البيانات الرقمية (DN) في كل نطاق للظواهر المظلمة في الصورة لجميع الخلايا مثلا اقتطاع الصفر من الصورة.
هناك ايضا نسب النطاقات التي يمكن ان تستخدم كطريقة تحسين تساعدك على اجراء التصنيف اضافة الى تطبيق تحليل المركبات الرئيسية .
فمما سبق تعرفنا على تأثير الظل والطبوغرافية حيث يجب ازالة تلك المؤثرات من خلال عدة طرق من اهمها نموذج الارتفاع الرقمي (DEM) وطريقة (SL spectral length) من خلال زيادة التباين .

## Slide 5
لان وجود الظل يؤثر في عملية التصنيف وبالتالي لابد من ازالته ومن ثم اجراء طرق التحسين الضرورية لا براز الظواهر بشكل جيد قبل عملية التصنيف . فهناك من يعتمد على التصنيف باستخدام نماذج طبيعية أو تصنيف صورة محسنة بطرق نسب النطاقات او بتحليل المركبات الرئيسية.

## Slide 6: النماذج الطبيعية للبيانات الطيفية : (نسب النطاقات)
يمكن اعتبار نسب النطاقات هي احد الطرق المستخدمة للتعريف الطيفي للتباين بين الاطوال الموجية للصورة . الميزة الرئيسية لنسب النطاقات هي ايجاد تأثير الاضاءة ومصدر تلك الاضاءة ونظام الرصد ولذلك في الاستشعار عن بعد قيم الانعكاس احيانا تكون قليلة الاهمية بسبب بعض المواد التي تبدو واضحة جدا وساطعة وهذا الامر كما ذكرنا سابقا يعتمد على عوامل هندسية مثل زاوية الاضاءة وطبيعة الرصد وحجم المنطقة و غيرها.

## Slide 7
وبالتالي فان نسب النطاقات تسمح لنا باختبار الصورة من حيث تنوع الظلام والاضاءة بسبب طبوغرافية السطح وخشونة المقياس ومن ثم هي احدى طرق التحسين في الصورة والتي ينسب فيها نطاق الى نطاق اخر في عمليات الصورة متعددة الاطياف كما جاء في تحليل الاستشعار عن بعد (Rowan, 2004)

## Slide 8
كما ان اختيار نسب النطاقات الطيفية يعتمد على المعلومات التي ننشدها , عادة النطاقات التي نختارها تكون عن معرفة اطياف المواد على الارض مثلا هناك نسب النطاقات لصور الماسح الموضوعي لاندسات وهي جيدة لخضرة النبات حيث يمكن استخدام النسب لهذه النطاقات (نطاق 3/ نطاق4) , بالنسبة للتعرف على اكاسيد الحديد والهيدروكسيد (نطاق1/نطاق3) , للتعرف على رطوبة التربة والترب الطينية (نطاق7/نطاق5) , والمعادن ومركباتها (نطاق7/نطاق4)

## Slide 9
ولهذه وغيرها من الاهداف التي يمكن اجراء نسب النطاقات لها والتي يمكن ان تطبق بنجاح بحيث نستطيع تميزها بوضوح في الصورة وكذلك تفسيرها لتلك المواد كما هي في الطبيعة , فغالبا تحليلات الصور لا تتشابه مع الاختبارات الحقلية واستخدام الاسبكتروسكوب وفي الحقيقة ان تطبيق النسب قد لا يكون كافيا ولذلك يتم اختبار هده المواد مع بعض التحليلات الاسبكتروسكوبية لتمييز هده المواد والمعادن بشكل جيد بحيث يتكامل العمل الحقلي مع التفسير لتلك الصور.