## Slide 1: ELISA
Enzyme Linked Immunosorbent
Assay
التحاليل المناعية المرتبطة
Notes: <number>

## Slide 2: تعريفات عامة
ما هي الأجسام المضادة Antibody
هي مركبات موجودة ضمن الجهاز المناعي للجسم وتصنع بشكل خاص عند تعرض الجسم لأجسام غريبة
Notes: <number>

## Slide 3: تابع- تعريفات عامة
Antigen
هو جسم مسؤول عن اثارة الجهاز المناعي للجسم وبالتحديد اثارة الأجسام المضادة
التحاليل المناعية Immunoassay
هي اختبارات بيوكيميائية لقياس مستوى مادة معينة في السائل الحيوي (سيرم, بول,لعاب, دموع) بواسطة ارتباط Antigen مع Antibody المخصص له
Notes: <number>

## Slide 4
Notes: <number>

## Slide 5: تابع- تعريفات عامة
Analyte
هي المادة الحيوكيميائية التي يتم قياسها وفي التحاليل المناعية يكون Analyte إما Antibody أو antigen
Notes: <number>

## Slide 6: حالات Antigen
يكون Antigen إما:
موجود في الجسم بشكل طبيعي مثل الهرمونات
يتم تصنيعه في الجسم في حالات مرضية مثال: هرمونHCG الذي يفرز من المشيمة بشكل طبيعي أثناء الحمل يمكن افرازه في بعض أنواع السرطانات حتى عند الرجال
غير موجود في الأحوال العادية مثل المخدرات
Notes: <number>

## Slide 7: مقدمة
يتم تصنيع الأجسام المضادة Antibodies في حال التعرض لأجسام غريبة Antigensوتكون هذه الأجسام المضادة ذات تخصصية وألفة Specific Affinity للأجسام الغريبة التي أثارت تصنيعها مثل البروتينات والسكريات العديدة و الأحماض النووية
Notes: <number>

## Slide 8
Notes: <number>

## Slide 9: تابع- مقدمة
تتعرف الأجسام المضادة على الجزءantigenic determinant
يحتوي الجسم على خلايا مصنعة للأجسام المضادة
Notes: <number>

## Slide 10
Notes: <number>

## Slide 11: طرق تصنيع الأجسام المضادة الخاصة بالتحاليل المناعية
هناك أكثر من طريقة لتصنيع الأجسام المضادة و أحد أكثر هذه الطرق شيوعا لتصنيع Antibody مخصص لجسم ما (Antigen)هو حقن هذا الجسم مرتين متباعدة فترة 3 أسابيع لأرنب وبعد عدة أسابيع من الحقن يتم سحب دم من الأرنب وعمل طرد مركزي للحصول على السيرم المحتوي على Antibody المطلوب
ولكن هذا Antibody يسمى polyclonal لأنه ناتج تصنيع عدة خلايا
Notes: <number>

## Slide 12: تابع- طرق تصنيع الأجسام المضادة الخاصة بالتحاليل المناعية
هناك طريقة لتصنيع أكثر Antibody تخصصا monoclonal وهو ناتج تصنيع مجموعة خلايا متماثلة تماما cell line ونحصل على هذه الخلايا بدمج خلية مصنعة للجسم المضاد مع خلية سرطانية لها القدرة على الانقسام الى مالا نهاية
Notes: <number>

## Slide 13
Notes: <number>

## Slide 14: ما هي تقنية ELISA
هذه التقنية تستخدم لقياس تركيز مادة جزيئية مثل الهرمونات والعقاقير في السائل الحيوي كالسيرم . هذه المادة الجزيئية تقاس عن طريق معرفة كمية الأجسام المضادة Antibody التي ارتبطت ب Antigen
Notes: <number>

## Slide 15: استخدامات تقنيةELISA
استخدامات
ELISA
للكشف عن وجود
الأنتيجينات
للكشف عن تركيز
الأجسام المضادة
في الصناعات الغذائية
Notes: <number>

## Slide 16: تقنية ELISA
تنقسم إلى:
1- قياسات مناعية تنافسية Competitive ELISA
2- قياسات مناعية غير تنافسية Sandwich ELISA
Notes: <number>

## Slide 17: Competitive ELISA
في هذه الحالة يتنافس Antigenالمطلوب قياسه في العينة معLabeled Antigen للارتباط بالجسم المضاد وفي هذه الحالة تكون العلاقة عكسية بين كمية Antigen المطلوب قياسه مع labeled Antigen
Notes: <number>

## Slide 18
Notes: <number>

## Slide 19: Sandwich ELISA
هناك حالتين
أ- إما أن يكون المطلوب الكشف عن Antigen وقياس تركيزه في العينة ففي هذه الحالة يكون طبق الاليزا مغطى بالجسم المضاد Antibody
Notes: <number>

## Slide 20
يرتبط Antigen في العينة مع الجسم المضاد وبعد ذلك يرتبط الجسم المضاد بجسم مضاد آخر ويكون الجسم المضاد الآخر مرتبط بإنزيم ثم تضاف المادة الأساس للإنزيم ويتم حساب كمية Antigenعن طريق قياس كمية ناتج التفاعل
Notes: <number>

## Slide 21
Notes: <number>

## Slide 22
ب- الحالة الثانية أن يكون المطلب الكشف عن Antibody وقياس تركيزه في العينة ففي هذه الحالة يكون طبق الاليزا مغطى ب Antigen
يرتبط Antibody في العينة مع Antigen الموجود في الطبق وبعد ذلك يرتبط الجسم المضاد بجسم مضاد آخر ويكون الجسم المضاد الآخر مرتبط بإنزيم ثم تضاف المادة الأساس للإنزيم ويتم حساب كمية Antibody عن طريق قياس كمية ناتج التفاعل
Notes: <number>

## Slide 23
Notes: <number>

## Slide 24: مثال على طريقة عمل Sandwich ELISA
قبل الشروع في العمل يجب قراءة التعليمات بدقة شديدة لأن أي خطأ قد يؤدي الى فساد التجربة وخسارة قيمة Kit وهي مكلفة جدا
نستخدم Kit (مجموعة المحاليل المستخدمة في التحاليل المناعية ) حيث أن لكل جسم مطلوب الكشف عنه Kit مخصوص
Notes: <number>

## Slide 25: تابع- مثال على طريقة عملSandwich ELISA
1- يتم ترقيم الطبق الخاص المكون من 96 خانة (wells ) بدقة وتستخدم الخانات wells الأولى لرسم المنحنى القياسي Standard curve
Notes: <number>

## Slide 26: تابع- مثال على طريقة عمل Sandwich ELISA
2- ثم يتم وضع العينة المراد فحصها في الطبق ويفضل تكرار كل عينة مرتين أو ثلاث مرات Duplicate or Triplicate
وبعد ظهور النتائج يؤخذ المتوسط
3- تستخدم عينة ضابطة Quality control sample وهذه العينة تأتي مع مجموعة المحاليل (Kit) وهي ذات تركيز محدد من قبل الشركة المصنعة وتعامل تماما مثل العينة المفحوصة
Notes: <number>

## Slide 27
4- تترك العينات لفترة زمنية محددة حتى يلتصق Analyte بالطبق بعد ذلك يغسل الطبق لإزالة ما تبقى من العينة
5- تتم اضافة محلول يحتوي على أجسام مضادة للبروتين المطلوب الكشف عنه وهذه الأجسام تسمى الأجسام المضادة الأولية Primary Antibodies
تابع- مثال على طريقة عمل Sandwich ELISA
Notes: <number>

## Slide 28
6- تتم اضافة أجسام مضادة ثانية Secondary Antibodies للأجسام المضادة الأولية Primary Antibodiesوهذه يمكنها الارتباط بالطبق فقط في حال ارتباط الأجسام المضادة الأولية بالعينة (هذه الأجسام المضادة الثانية يرتبط بها انزيم) Sandwich ELISA
تابع- مثال على طريقة عمل
Sandwich ELISA
Notes: <number>

## Slide 29
7- يتم اضافة المادة الأساس للإنزيم المرتبط بالأجسام المضادة الثانية فيقوم الإنزيم بتحويل المادة الأساس الى ناتج ملون
8-تحسب كمية ناتج التفاعل ضوئيا باستخدام جهاز الحاسوب وتكون كمية
ناتج التفاعل متناسبة طرديا مع كمية Analyte في العينة
تابع- مثال على طريقة عمل
Sandwich ELISA
Notes: <number>

## Slide 30
Notes: <number>

## Slide 31: النتائج
بعد قراءة نتائج الامتصاص في جهاز قارئ الاليزا نقوم برسم المنحنى القياسي على ورق الرسم البياني بحيث نستخدم المحور السيني x-axisللتركيز concentration والمحور الصادي y-axis للامتصاص Absorption
Absorption nm
Concentration ng/ml
Notes: <number>

## Slide 32: تابع-النتائج
نقوم بتحديد تركيزات المحاليل القياسية standardsعلى المنحنى السيني x-axis ثم نحدد قراءة كل محلول قياسي على المنحنى الصادي y-axis ونرسم المنحنى القياسي
Notes: <number>

## Slide 33
Notes: <number>

## Slide 34: تابع-النتائج
يستخدم هذا المنحنى لقياس تركيز كل عينة بحيث نأتي عند قراءة الامتصاص على المحور الصادي ونحدد النقطة المقابلة لها على المنحنى وبعد ذلك نحدد التركيز على المنحنى السيني
Absorption nm
Concentration ng/ml
Notes: <number>

## Slide 35: تابع-النتائج
نحسب تركيز العينة الضابطة من المنحنى وإذا كان في الحدود الطبيعية المحددة من الشركة المصنعة فهذا يعني أن التجربة ناجحة ويمكن اعتماد النتائج.
Notes: <number>

## Slide 36
http://www.edumedia-sciences.com/en/a543-direct-enzyme-linked-immunosorbent-assay-elisa
http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/ELISA.html
http://www.biology.ualberta.ca/facilities/multimedia/uploads/procedures/elisa-sound.swf
Related web site
Notes: <number>