## Slide 1
Notes: <number>

## Slide 2
أدى التطور الذي شهدته معظم دول العالم وزيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على المياه ورغم أن بعض الدول لا تعاني من هذه المشكلة بسبب تنوع مصادر المياه التقليدية فيها ووجود هذه المياه بكميات تفي بالطلب إلا أن توزيع المياه الصالحة للاستعمال على سطح الكرة الأرضية ليس متساويا . وقد أدى ذلك إلى اختلال التوازن بين الكميات المتوفرة من المياه والطلب الفعلي عليها ,الأمر الذي أدى إلى التفكير في تنويع مصادر المياه واستغلال أكبر كمية ممكنة منها بشتى الطرق . وتعد إعادة استعمال مياه الصرف المعالجة من طرق استغلال المياه التي تلاقي قبولا ملحوظا" في الآونة الأخيرة .
Notes: <number>

## Slide 3
إن الغرض من معالجة مياه الصرف الصحي هو إسراع العمليات الطبعية التي تحدث لتلك المياه تحت ظروف محكمة وبحجم صغير .
ومن الأسباب الهامة لتطوير طرق معالجة تلك المياه تأثيرها على الصحة العامة والبيئة حيث كانت المعالجة تنحصر في ازالة المواد العالقة والطافية والتخلص من المواد العضوية المتحللة وبعض الأحياء الدقيقة المسببة للأمراض .
ونتيجة لتقدم العلم في مجال الكيمياء والكيمياء الحيوية وعلم الاحياء الدقيقة وزيادة المعرفة بتأثير الملوثات على البيئة سواء على المدى القريب أو البعيد إضافة إلى التقدم الصناعي وإنتاج مواد جديدة
جعل من الضروري تطوير طرق معالجه لتلك المياه تكون قادرة على إزالة معظم الملوثات التي لم يكن من السهل إزالتها بالطرق المستعملة قديماً .
عمليه تطهير المجاري او معالجة مياه الصرف الصحي

## Slide 4: لماذا تخضع مياه المجاري للتنقيه ؟
تأثير عدم التخلص السليم من المياه العادمة:
تأثيرها على نوعية المياه الطبيعية وذلك بإنتاج الطعم غير المرغوب والروائح الكريهة والغازات الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين والميثان والامونيا.
احتوائها على بعض المنظفات الثابتة كيميائيا و كذلك المبيدات و غيرها من المواد السامة.
إنتاجها لكميات كبيرة من المواد الصلبة التي تتراكم في قاع المسطحات المائية و تؤثر سلبا على نوعية المياه.
تأثيرها على نوعية التربة حيث تؤدي إلى تدهور جودتها.

## Slide 5: لماذا تخضع مياه المجاري للتنقيه ؟
التخلص وإزالة كلا من المواد العالقة والمواد الطافية
تحويل المواد العضوية القابلة للتحلل بيولوجيا" إلى مواد بسيطة .
التخلص من المواد والكائنات المسببة للأمراض
إزالة المغذيات النباتية كالنيتروجين والفسفور
إزالة المواد السامة مثل التي تنتج من صناعة المركبات العضوية كالعناصر الثقيلة
المحافظة على المصادر الطبيعية للمياه ( السطحية والجوفية )
الاستفادة من اعادة استخدام المياه الفاضله المعالجة الخارجة من محطات المعالجة.
ازدياد الاهتمام بالمحافظة على البيئة وازدياد الوعي البيئي حيث قد يؤدي ادخال المياه الملوثه الي البيئه يتسبب في احداث خلل في المجتمع المائي
Notes: <number>

## Slide 6: أهم أنظمة المجاري المعروفة
النظام المنفصل: حيث يتم جمع المياه العادمة المنزلية و التجارية و الصناعية بواسطة مجاري منفصلة عن نظام مجاري الأمطار ومياه الجريان السطحي.
النظام المزدوج: حيث يقوم هذا النظام بحمل ونقل المياه العادمة بالإضافة إلى مياه الأمطار ومياه الجريان السطحي.
النظام الخليط: و هذا نظام خليط من النظامين السابقين حيث يقوم جزء من شبكة المجاري باستقبال المياه العادمة وقسم من مياه الأمطار والجريان السطحي، ويقوم جزء أخر من الشبكة بنقل القسم المتبقي من مياه الأمطار والجريان السطحي.

## Slide 7
تحتوي هذه المياه على عدة عناصر صلبة وذائبة ، يمثل الماء فيها نسبة 99.9% والبقية عبارة عن ملوثات أهمها :
مواد عالقة
مواد عضوية قابلة للتحلل
كائنات حية مسببة للأمراض
مواد مغذية للنبات نتروجين ، فوسفور بوتاسيوم
مواد عضوية مقاومة للتحلل
معادن ثقيلة
أملاح معدنية ذائبة
يتم تجميع مياه الصرف الصحي من عدة مصادر ، وتعتمد الكميات التي يتم جمعها من تلك المصادر على المصدر ونوعية نظام التجميع المستعمل فيها . ومن مصادر تلك المياه مايلي :
مياه المجاري من الاغراض المنزلية والتجارية وغيرها كالمدارس والفنادق والمطاعم المستشفيات.
مياه المجاري من الاستعمالات الصناعية .
مياه الأمطار في حالة دمج شبكة المجاري بشبكة تصريف السيول .
المياه المتسربة من عدة مصادر وخاصة الجوفية
مصادر مياه الصرف الصحي وملوثاتها

## Slide 8
ما هي الاهداف الرئيسيه لعمليه معالجه مياه الفضله او مياه المجاري
1- خفض المحتوي الكربوني الذي يشمل المركبات صعبه التكسير الحياتي بالاضافه للمواد السامه و المسرطنه .... الخ
2- التقليل من تركيز المواد الحياتيه مثل النيتروجين و الفسفور و بالتالي منع ظاهره الاثراء الغذائي
3- التخلص من او تثبيط الاحياء المجهريه و الطقيليات الممرضه

## Slide 9: ما هي طرق معالجة مياه الفضله؟
طرق طبيعية او اليه : . تزال الملوثات غير الذائبه مثل الهيدروكاربونات و ايضا تسمح بازاله المواد العضويه و المعدنيه و الاجسام الطافيه ويتم ذلك بفعل قوى ذات خواص طبيعية مثل قوى الجاذبية الارضية، مثل الطفو الترسيب و الترشيح
طرق فزيائيه- كيميائية: حيث يتم تجميع الملوثات من ثم ازالتها باضافة بعض المواد والمركبات الكيميائية ومن هذه الطرق: طريقة الامتصاص، وطريقة التطهير، وطريقة الترسيب.
طرق كيميائيه : و تجري باستخدام الوسائل الاتيه: التعادل و الاكسده و الاختزال
طرق حيوية او بيولوجية: وفيها يتم ازالة الملوثات بالتحليل والانشطة الحيوية بواسطه الاحياء المجهريه. ومن امثلة هذه الطرق: الحمأة النشطة.
اعتمادا علي نوع الملوثات تتغاير طرق المعالجه و التي تصنف الي
ويتم اختيار طريقة المعالجة تبعا لتصميم محطه المعالجه وحسب الحاجة والغرض المنشأ من اجلها وحدات المعالجة , فيمكن أن تقتصر على المعالجة الفيزيائية أو البيولوجية , يمكن دمج أكثر من طريقة للمعالجة وهذا هو الشائع إذ لا تخلو أي محطه المعالجه من وحدات فيزيائية بجانب وحدات كيميائية أو بيولوجية

## Slide 10
تتعرض مياه الفضلات في محطات المعالجة إلى أربعة مراحل على الأكثر من المعالجة، وهي:
المعالجة التحضيرية Preliminary Treatment
المعالجة الأولية Primary Treatment
المعالجة الثانوية Secondary Treatment
المعالجة الثالثية Tertiary Treatment
مراحل المعالجة مياه المجاري في محطات المعالجة
أ. اختبار الطلب الحيوي على الأكسجين (BOD) كمية الأكسجين القصوى التي تتطلبها (BODu) البكتيريا الهوائية لأكسدة الملوثات العضوية القابلة للتحلل الهوائي، ومن ثم تحطيمها وتحويلها إلى نواتج غير عضوية.
اختبار الطلب الكيميائي من الأكسجين (COD) ، مقدار الأكسجين الكلي اللازم لأكسدة مختلف المواد المتواجدة في مياه الفضلات، سواءً كانت عضوية أو غير عضوية.
فعلى سبيل المثال تستهلك بعض المركبات مثل مركبات المبيدات الحشرية جزءًا إضافيًا من الأكسجين على الجزء الذي تستهلكه البكتيريا الهوائية لتحلل المواد العضوية. ولذا فإن قيمة الطلب الكيميائي من الأكسجين تفوق دائما قيمة الطلب الكيميائي الحيوي له.
Notes: <number>

## Slide 11
وهي العمليات التي تعتمد على حدوث تفاعل كيميائي من أجل التخلص من أو تحول الملوثات إلى مواد يسهل فصلها من مياه الصرف . ومن أكثر الطرق الكيميائية شيوعا في هذا المجال الترسيب والامتزاز , والتطهير
ما هي المراحل النموذجيه لمعالجه مياه المجاري ؟
المعالجة التحضيرية وهي العمليات التي تعتمد على القوى الطبيعية والفيزيائية
تستخدم لعزل الملوثات كبيرة الحجم من مياه الصرف الداخله إلى المحطة، ومن هذه الطرق : التصفية – الخلط -- الترويب – الترسيب - التعويم أو الطفو – الترشيح – حركات الغازات
المعالجة الأولية
تعمل المعالجة الأولية على إزالة المواد الطافية والمواد القابلة للترسب بوقت معقول. ومن خلال: خزانات الترسيب الأولية. وتستطيع خزانات الترسيب الأولية التخلص من ٥٠ % من الطلب الكيميائي الحيوي من الأكسجين، إضافة إلى ٦٠ % من المواد المستعلقة الكلية.
Notes: <number>

## Slide 12
المعالجة الثانوية
تقوم المعالجة الثانوية على التخلص من معظم المواد العضوية بواسطة تحطيمها من قبل الجراثيم وغيرها من الكائنات الدقيقة أو بواسطة عمليات كيماوية. ويعتبر هذا النوع من المعالجة من أهم مراحل معالجة مياه الفضلات حيث تستطيع التخلص من ٨٥ % من الطلب الكيميائي الحيوي من الأكسجين و ٩٥ %
المعالجة الثالثية
تستخدم المعالجة الثالثية للتخلص من الملوثات المتبقية من المعالجة الثانوية. وتشمل بذلك عمليات التخلص من النيتروجين والفسفور والمواد العالقة وغيرها. وتتألف مرافقها من وحدات معالجة فيزيائية وكيميائية وبيولوجية.

## Slide 14
دور الكائنات الحية الدقيقة في المعالجة
تلعب الكائنات الحية الدقيقة دورًا أساسيًا في تخثير المواد الصلبة الذائبة والغروانية الغير قادرة على الترسب وتثبيت المادة العضوية بيولوجيا. وهذا يؤدي بالتالي إلى تحويل هذه المواد إلى غازات وأنسجة خلوية جديدة للكائنات الحية الدقيقة. وبما أن هذه الأنسجة أكثر كثافة من الماء قليلا فإﻧﻬا تترسب بسهولة بفعل الجاذبية الأرضية، مخلفة وراءها الماء خاليا منها تقريبا.

## Slide 15
عمليات المعالجة البيولوجية
تنقسم عمليات المعالجة البيولوجية إلى أربع مجموعات رئيسية، هي: العمليات الهوائية؛ وعمليات النترتة والعمليات اللاهوائية؛ والعمليات الهوائية والنترتة اللاأكسجينية أو ؛( Anoxic Nitrification) اللاأكسجينية الهوائية واللاهوائية. وتندرج تحت كل من هذه اﻟﻤﺠموعات تقسيمات أخرى حسب طبيعة النظام البيولوجي، مثل بيئة بيولوجية متعلقة أو بيئة بيولوجية ملتصقة أو كليهما معًا.
(ويتلخص عمل عمليات المعالجة هذه في:
( ١) إزالة المحتوى البيولوجي الكربونيCarbonaceous) في مياه الفضلات؛
( ٢) تحويل الأمونيا أو النيتروجين العضوي إلى النترات؛
( ٣) تحويل النترات إلى نيتروجين يتطاير إلى الجو (نزع النيتروجين)؛
( ٤) تحويل المادة العضوية في الحمأة الناتجة عن عمليات المعالجة الفيزيائية
والبيولوجية إلى غازات وأنسجة خلوية (التثبيت).

## Slide 16
المعالجة المتقدمة :
يتم تطبيق هذه المرحلة من المعالجة عندما تكون هناك حاجة إلى ما نقي بدرجة عالية ويحتوي هذه المرحلة على عمليات مختلفة لإزالة الملوثات التي لا يمكن إزالتها بالطرق التقليدية سابقة الذكر ومن هذه الملوثات : النتروجين والفوسفور والمواد العضوية والمواد العالقة الصلبة الزائدة إضافة إلى المواد التي يصعب تحللها بسهولة والمواد السامة وتتضمن هذه العمليات ما يلي :
التخثر الكيميائي والترسيب : Chemical coagulation & sedimentation التخثر الكيميائي عبارة عن إضافة مواد كيميائية تساعد على إحداث تغير فيزيوكيميائي للجسميات ينتج عنه تلاصقها مع بعضها وبالتالي تجمعها ومن ثم ترسيبها في أحواض الترسيب نظراً لزيادة حجمها وتستخدم . وتستخدم عدة مخثرات كيميائية من أهمها مركبات الحديد والألمونيوم والكالسيوم والبوليمر .
الترشيح الرملي : Sand Filteration :عبارة عن عملية تسمح بنفاذ الماء خلال وسط رملي بسماكة لاتقل عن 50 سم ويتم من خلال هذه العملية إزالة معظم الجسميات العالقة والتي لم يتم ترسيبها في أحواض الترسيب نظراً لصغر حجمها إضافة إلى إزالة الموادالصلبة المتبقية بعد عملية التخثر الكيميائي كما أن هذه العملية ضرورية لتنقية المياه قبل معالجتها في عمليات لاحقة مثل الامتصاص الكربوني والتبادل الأيوني والتناضح العكسي .
الامتصاص الكربوني : Carbon Adsorption :ويتم في هذه العملية استخدام كربون منشط لإزالة المواد العضوية المذابة حيث يتم تمرير المياه من خلال خزانات تحتوي على الوسط الكربوني ويتم من خلال الكربون المنشط امتصاص المواد العضوية المذابة الموجودة في مياه الفضلات . وبعد تشبع الوسط الكربوني يتم إعادة تنشيطه بواساطه الحرق أو استخدام مواد كيميائية .
التبادل الأيوني Ion Exchange من خلال هذه العملية يتم إخلال أيةنات معينة في الماء من مادة تبادل غير قابلة للذوبان بأيونات أخرى . وعملية التبادل الأيواني مشابهة لعملية الامتصاص الكربوني إلا أن الأولى تستعمل لأغراض إزالة المواد غير العضوية .
التناضح العكسي : Reverse Osmosis :يتم في هذه العملية ضخ الماء تحت ضغط عال من خلال غشاء رقيق ذو فتحات صغيرة جدا يسمح بمرور جزيئات الماء فقط ويمنع مرور جزيئات الأملاح .
Notes: <number>

## Slide 17
مما لاشك فيه أن مياه الصرف بحكم المصادر المختلفة والمتنوعة التي تتألف منها- قد تحتوي على الكثير من الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب .التي تسبب العديد من الامراض للإنسان من أهمها: الديدان المعوية مثل ديدان الإسكارس والبكتيريا مثل البكتيريا المسببة للكوليرا وكذلك الفيروسات مثل فيروس الكبد الوبائي , وجميعها ينتقل للإنسان عن طريق الغذاء الملوث
ومن الأحياء الدقيقة التي توجد في مياه الصرف البكتيريا
Escherichia coli
Bacillus spp
Salmonella spp
الكائنات الحية الدقيقة في مياه الصرف:-
Notes: <number>

## Slide 18: ومن أجناس وأنواع طحالب المياه العذبة الأكثر تحملا للملوثات
Euglena
Chlamydomonas
Chlorella
Oscillatoria
Anabaena
Anacystis
Cladophora
Notes: <number>

## Slide 19
توفر مزارع الطحالب نظام بديل جيد لمعالجة مياه مخلفات الصرف الصحي والزراعي والصناعي وذلك لأنها توفر معالجة حيوية ثلاثية مصحوبة بإنتاج كتلة حيوية قيمة يمكن استخدامها في أغراض متعددة , ويتم اختيار الطحالب الدقيقة والسيانوبكتيريا المناسبة من حيث الإنتاجية وسهولة الحصاد
من بين فصائل طحالب المياه العذبة طحالب Chlorella species , Chlorella sorokiniana التي لديها القدرة على مقاومة الحرارة و شدة الإضاءة و تم دراسة هذه الطحالب بشكل أساسي لإنتاج كتل بيولوجيه و لكن عند استخدامها لمعالجة مياه الصرف فتتم هذه الدراسات في ظل ظروف إضاءة و حرارة معتدلة
دور الطحالب في معالجة مياه المخلفات :
Notes: <number>

## Slide 20: بعض العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها عند استخدام الطحالب في المعالجة فيما يأتي :
القدرة على تثيبت نمو وتكاثر الطحالب ضمن حد معين .
مقاومة العوامل الضارة والتي قد تخفض المردود .
إيجاد طريقة سهلة وغير مكلفة للتخلص منها وجمعها .
إيجاد طرق لتحطيم الجدار الخلوي للطحالب كتعريضها للجفاف أو الحرارة من أجل تسهيل عملية هضمها لدى الحيوانات في حال استخدام الوحل الناجم عن محطة المعالجة كعلف للحيوانات .
Notes: <number>

## Slide 21
تقوم الطحالب بالاشتراك مع البكتيريا بدور حيوي في تحليل المواد العضوية بمياه مخلف الصرف الصحي وذلك بتحويل الفضلات إلى مواد غير ضارة حيث تعمل البكتيريا على تحلل المواد العضوية إلى نترات وفوسفات وتستخدمها الطحالب في نموها وتعطي بدورها اوكسيجينا" أثناء عملية البناء الضوئي واللازم للبكتريا الهوائية المحللة
إن الطحالب الدقيقة قد يكون لها آثار ضارة على نشاط البكتيريا عن طريق زيادة pH أو زيادة تركيز الأوكسجين المتحلل (DOC) أو أو عن طريق إفراز التأيضات المثبطة (إلا أنها يمكنها تعزيز النشاط البكتيري عن طريق إخراج مركبات من خارج الخلية مثل ديكلوفوب الميثيل diclofop methyl بواسطة الاتحاد البكتيري تم زيادته بنسبة تصل إلى 36% عندما يتم إضافة الطحالب نشيطة النمو أو تأيضاتها إلى المزرعة. و بالمثل، يمكن أن يقوم نمو البكتيريا بتعزيز تأيض الطحالب الدقيقة عن طريق إخراج عوامل مساعدة على النمو أو عن طريق تقليل تركيز الأوكسجين
دور الطحالب والبكتيريا في معالجة مياه الصرف الصحي
Notes: <number>

## Slide 22: الحمأة :
الحمأة هي الوحل والرواسب الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف وتحتوي الحمأة على البكتيريا الهوائية والتي يتم إكثارها لوفرة الظروف الملائمة لها من أوكسجين ذائب ومواد عضوية فتنشط بذلك عملية التحلل . ونظرا لغنى الحمأة بالأحياء المجهرية تسمى الحمأة المنشطة ويمكن استخدامها مجدداً ( العمر, 2000 )
تحوي الحمأة على العناصر الملوثة الموجودة أصلاً في المياه المعدة للمعالجة وعلى المركبات الناتجة عن تحويل هذه العناصر الملوثة والتي تظهر على شكل معلقات . وقد سجل ( Webber , 1972 ) أن الحمأة تحتوي على نسبة عالية من العناصر الثقيلة ومن الأبحاث التي أثبتت كفاءة المنشطة في إزالة الفسفور البحث الذي قام به ( Mcmahon et al., 2002 ) . وفي محطة الصرف الصحي بالرياض يتم الاستفادة من النفايات الصلبة حيث يقوم مصنع البستان بإعادة استخدامها في صناعة الكمبوست كمخصب ومحسن للتربة الزراعية
Notes: <number>

## Slide 23
دور الطحالب في ازالة العناصر الثقيلة :
دور الطحالب في ازالة المغذيات :
Notes: <number>

## Slide 24
حتى وقت قريب كانت المياه المبتذلة من الاستعمالات المختلفة وخاصة المنزلية يتم التخلص منها في الدول النامية دون التفكير في إعادة استعمالها إلا انه نظرا للتطور والتقدم في كثير من هذه الدول وبالتالي زيادة استهلاك المياه من ناحية وقلة مصادر المياه الطبيعية ونقصها من ناحية أخرى وخاصة في المناطق القاحلة فقد بدأ التفكير والاتجاه نحو إعادة استعمال المياه المبتذلة مرة أخرى لبعض الإغراض بعد معالجتها وتنقيتها بل انه في بعض تلك الدول يتم إعادة استعمال المياه لبعض الأغراض كالزراعة مثلا بدون أي نوع من المعالجة والتنقية
في دراسة أجراها معهد بحوث الموارد الطبيعية والبيئية السعودي لوحظ ازدياد نمو النباتات باستخدام مخلفات الصرف الصحي في بعض الأراضي الجافة خصوصا الكلسية خشنة القوام وبما أن تربة المناطق الجافة فقيرة في محتواها العضوي أجرى المعهد تجربة لاستخدام هذه المخلفات محليا وقد يشكل نجاح التجربة حلا مزدوجا لتخصيب التربة الجافة وتصريف المخلفات الصحية
مجالات إعادة استخدام المياه المعالجة :
Notes: <number>

## Slide 25
ويمكن استخدام بعض وحدات بحيرات الأكسدة في نهاية مراحلها لتربية الأسماك ويساعد ذلك على زيادة تحسين خواص المياه وفي بعض الأحيان يجب أن تبقى الأسماك في بحيرة تلي بحيرات الأكسدة بها مياه عذبة لمدة تتراوح مابين أسبوعيين إلى أربعة أسابيع قبل السماح بتناولها
هناك مجالا واسعا للاستخدامات الصناعية والترفيهية والزراعة التجميلية وتغذية المياه الجوفية ورش الشوارع وتغذية صناديق الطرد في دورات المياه وفي ري الحدائق المنزلية وفي عمليات التبريد والتسخين في المصانع ومع كل هذه المحاولات يبقى الحاجز النفسي عائقا مهما في طريق إعادة استخدام هذه المياه في شبكة إسالة مياه الشرب
Notes: <number>

## Slide 26
تلعب إعادة استخدام مياه الصرف الصحي دور هام في تحسين اقتصاديات الحصول على المياه النقية عموما وتعتبر التكاليف الباهظة لمشاريع الصرف الصحي من أهم المعوقات التي أدت إلى تأخر هذه الخدمة في العديد من مدن المملكة وتعد نظم المعالجة بنظام بحيرات الأكسدة الطبيعية ( أحواض تتم فيها المعالجة بطريقة طبيعية ) من الطرق الفعالة والاقتصادية وهي مناسبة لتحقيق مياه معالجة بمواصفات جودة عالية تصلح لإعادة استخدامها للأغراض الزراعية وغيرها.
اقتصاديات إعادة استخدام مياه الصرف
Notes: <number>

## Slide 27: عملية التطهير:
تتم عملية التطهير من خلال حقن محلول الكلور إلى حوض التطهير حيث تتراوح الجرعة ما بين 5-10 ملغم /لتر الواحد وعادة ما تكون فترة التطهير لمدة 15 دقيقة كحد أدنى في حالة عدم استخدامها وفي حالات استخدام المياه في الأغراض الزراعية فإن مدة التطهير تصل إلى 120 دقيقة.
وتشمل استخدام الأشعة الفوق بنفسجية لتطهير المياه المعالجة والذي يمنع البكتيريا الضارة من دخول الوديان والمياه الجوفية.
وهنا تعقم المياه بعد المعالجة من اجل القضاء على ما تبقى فيها من بكتيريا الضارة ومنعا لحدوث التلوث الميكروبي في مصادر المياه، فبعد المعالجة لمياه العادم المختلفة في المرشحات- المصافي- وأحواض التهوية يتم التخلص من حوالي 95 % من البكتيريا الموجودة أصلا في مياه الصرف الصحي العادمة، ولا يمكن التخلص من البكتيريا الضارة بشكل كامل إلا بتعقيم المياه المعالجة بأحد الوسائل التالية: فاهم الطرق المستخدمة هي المعالجة الحرارية والطرق الفيزيائية" الموجات فوق الصوتية، المواد المشعة، و الأشعة فوق البنفسجية" وهذه المجموعة هي الأكثر استخداما في محطات التنقية

## Slide 28: فوائد معالجة المياه العادمة
1. تقلل من استهلاك المياه وخاصة المستخدمة في الزراعة.
2. تقلل من الحاجة إلى استعمال السماد لوجود الكثير من الأملاح الضرورية للنباتات مثل النيتروجين والفسفور.
3. التخلص من المياه العادمة ومشاكلها.
4. تعتبر المياه العادمة مصدر مياه رخيص.
5. رفع مستوى الصحة العامة والمحافظة على البيئة.
6. الحفاظ على مصادر المياه من خطر التلوث