## Slide 1: استخلاص الاصباغ

## Slide 2
الكلوروفيـــــــــــل : المركب الذي يعطي أوراق النبات لونها الأخضر ..يمتص اللونين البنفسجي والأحمر , مما يعطي الضوء المنعكس منه اللون الأخضر . ولهذا تظهر جميع النباتات باللون الأخضر . تستعمل الطاقة الممتصة من الضوء في عمليات التمثيل الضوئي . يتكــون الكلوروفيــــــــــــل من عنــاصر الكــربون ، الهيــدروجين والأكسجيــــن والنيتروجيــــــــــن والمغنيسيوم .
يمتص الكلوروفيل أشعة الشمس بقوة شديدة , ولهذا يستطيع إخفاء أغلب الألوان الاأخرى .لكن بعض الألوان الأخرى تظهر في الخريف عندما تحلل جزيئات الكلوروفيل . تستبدل ذرة المغنيسيوم بأيون هيدروجين عند طهي الخضروات , ويؤدي هذا التغير في تركيب جزيء كلوروفيل الى اختلاف في لون الأوراق , وعلى الأغلب يتحول لونها إلى الأخضر الباهت .

## Slide 3
الصبغه | اللون | النسبه | ملاحظات
كلوروفيل أ | اخضر مزرق | 70 % | لارتفاع نسبه صبغه الكلوروفيل فان اللون الاخضر يغلب على باقى الاصباغ .
كلوروفيل ب | اخضر مصفر |  | 
زانثوفيل | اصفر ليمونى | 25 % | 
كاروتين | اصفر برتقالى | 5 % | 
تركيب الكلوروفيل :
جزئ الكلوروفيل معقد التركيب و القانون الجزئى لكلوروفيل أ C55H72O5N4Mg . يعتقد ان قدرة الكلوروفيل على امتصاص الضوء يعتمد على وجود ذرة الماغنسيوم فى مركز جزئ كلوروفيل أ .
اهميه الكلوروفيل : امتصاص الطاقه الضوئيه اللازمه لعمليه البناء الضوئى

## Slide 4
الهدف
تقدير كمية الكلورفيل الموجود في 1 جرام من النسيج من خلاله يمكننا معرفة الاختلافات التي تحدث للنباتات عند تعرضها للعوامل البيئية المختلفة

## Slide 5
الأدوات
اوراق نباتية طازجة
اسيتون 80%
اهوان
اقماع
اوراق ترشيح
دوارق زجاجية سعة 250 مل
جهاز سبيكترو فوتموميتر
مخابير مدرجة سعة 10 مل
بياكر

## Slide 6
طريقة العمل
تقطع اوراق طازجة (1 جرام) وتوضع في الهاون.
يضاف 10 مل ايستون 80% (80مل اسيتون +20 مل ماء مقطر) ويطحن النسيج تماما بالهاون.
ينقل المحلول الاخضر الى قمع لعملية الترشيح ويجمع في دورق.
يعاد طحن النسيج مستخدمة 7.5 مل من الايستون 80% ورشح بنفس الطريقة ويجمع بنفس الدورق.
اكملي الحجم الى 25 مل للمستخلص النهائي مستخدمة 80% .
سجلي قراءات الكثافة الضوئية بعد وضعها في الخلايا الزجاجية الخاصة على موجات 645 , 440 , 663 نانوميتر
يتم تصفير الجهاز بأستخدام 80% اسيتون. ومن هذه القراءات يمكن حساب كمية الكلورفيل أ,[ والكلورفيل الكلي الموجوده في النسيج النباتي المعبر عنة على اساس ميلجرام لكلورفيل/جم من النسيج المستخلص

## Slide 7
نطبق المعادلات
Mg chl a/g=[12.7(O.D 663) – 2.69 (O.D 645) ] x V/1000 x w
Mg chl b/g = [22.9 (O.D 645) – 4.68(OD663)] x V/1000 x w
Chl / g =[4.695 (O.D440) -0.268 x (chla + chlb )]xv/1000 x w
حيث ان:
O.D : الكثافة الضوئية عند طول الموجه الموضحة بجانب كل منهم.
V:الحجم النهائي لمستخلص الكلورفيل في الاسيتون 80% .
W: الورز الطازج بالجرام للنسيج النباتي.