## Slide 1: التحكم في بيئة الحيوان والنبات 351 هزر
د. مجدي علي المحاسنه
Notes: الأربعاء 29 يوليو 2026
<number>

## Slide 2: تقويم المقرر
الاختبارات الشهرية (اختبارين) 40 درجة
الاختبارات القصيرة 10 درجات
العملي 10 درجات
الاختبار النهائي 40 درجة
نسبة الغياب يجب ألا تتجاوز 25%
Notes: الأربعاء 29 يوليو 2026
<number>

## Slide 3: تعريف البيئة
البيئة هي عبارة عن جميع الظروف والعوامل التي تحيط بالكائن الحي وتؤثر فيه. وفي مجال بيئة الحيوان والنبات داخل المباني الزراعية من أهم هذه العوامل :
درجة الحرارة
الرطوبة
مستوى بعض الغازات خاصة غاز الأمونيا وغاز ثاني أكسيد الكربون.
هناك عدة طرق للتحكم في بيئة الحيوان والنبات كما يلي:
التهوية
التدفئة في الشتاء أو التبريد في الصيف.
بالنسبة لمباني الإنتاج الحيواني فإنها قد تتضمن أيضاً معالجة المخلفات الحيوانية والرعاية الصحية وإدارة الأجهزة الخاصة بتأمين الحيوانات ضد الحرائق والحوادث.
Notes: الأربعاء 29 يوليو 2026
<number>

## Slide 4
يمكن أن تنمو النباتات والحيوانات تحت الظروف البيئية الطبيعية العادية، لكن إنتاجها تجاريا يتطلب التحكم الدقيق في البيئة المحيطة بها. فالتحكم في بيئة الحيوان مطلوب لإراحة الحيوان في المبنى وبالتالي ينعكس ذلك على زيادة إنتاجية الحيوان.
أما إذا كانت العوامل البيئية المحيطة بالحيوان غير مناسبة كارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الجو المحيط أو زيادة وتقليل الرطوبة فان جسم الحيوان يصبح في حالة عدم الراحة مما يؤثر على كمية الإنتاج.
يوضح الشكل (1-1) تأثير درجة الحرارة للجو على نسبة الإنتاجية لبعض حيوانات المزرعة.

## Slide 5
شكل (1-1): تأثير درجة حرارة الجو على نسبة الإنتاجية لبعض حيوانات المزرعة.

## Slide 6
نستخلص مما سبق أن تهيئة بيئة صحية ومناسبة لنمو الحيوان والنبات ضرورية جدا للحصول على أكبر إنتاجية ممكنة.
يتم ذلك عن طريق تغيير الهواء داخل المباني الزراعية أما بواسطة مراوح تدار بالطاقة الكهربائية أو بالتهوية الطبيعية،
في الأوقات الحارة من السنة يتم تبريد الهواء الداخل للمبنى أو تدفئته في فصل الشتاء للوصول للظروف البيئية المناسبة.
تشتمل أنظمة التحكم البيئي للأغراض الزراعية على أنظمة التهوية والتبريد والتدفئة.
تصميم هذه الأنظمة يتطلب فهما أساسيا للنظام الإحيائي والبيئة المحيطة به. مما يستدعي إلمام ببعض العلوم مثل الثيرموديناميكا والرياضيات وانتقال الحرارة والكتلة وميكانيكا الموائع ودراسة خصائص الهواء والتبريد والظواهر الجوية ونظريات التحكم.

## Slide 7
تأثيرات البيئة على حيوانات المزرعة والنباتات
1) حيوانات المزرعة
من المعروف في حالات كثيرة أن الإجهادات المفروضة على الحيوانات سواءً كانت بيئية أو غذائية يكون لها تأثير كبير على الإنتاج الحيواني. وتعتبر عملية التهوية هي العامل الأساسي الذي يمكن من خلاله الحصول على الظروف البيئية المناسبة داخل المبنى. ويعتبر الدور الذي يقوم به نظام التهوية معقداً، نظراً للتأثيرات التفاعلية لكل من الأمراض والتغذية والغازات السامة والتربة والحيز وعوامل أخرى غير معروفة مثلها مثل البيئة الحرارية. ويوجد تأثير واضح لهذه العوامل سواءً كانت فردية أو مجتمعة على كل من النمو والإنتاج وزيادة النسل والسلوك، وأخيراً على العائد لمؤسسة الإنتاج الحيواني.

## Slide 8
تأثير درجة الحرارة
تؤثر درجة حرارة الوسط تأثيراً مباشراً على إنتاجية وتناسل الحيوانات والدواجن. وتنخفض عملية تحويل الغذاء إلى لحم تحت درجة الحرارة الحرجة الصغرى. درجة الحرارة الحرجة الصغرى هي درجة حرارة الجو التي عندها يستهلك الحيوان غذاء بمعدل أكثر وذلك للحصول على الطاقة اللازمة للحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة. وتقل كمية الغذاء التي يتناولها الحيوان عند درجة حرارة مرتفعة، وبالتالي ينخفض أيضاً معدل إنتاج اللحم.
وبناءًا على ذلك يجب أن لا تنخفض (أو ترتفع) درجة حرارة الوسط المحيط بالحيوان إلى أقل (أعلى) من درجة الحرارة الحرجة وذلك للحفاظ على كفاءة معدل النمو.

## Slide 9
تأثير الرطوبة
يؤثر المحتوى الرطوبي للهواء بطريقة غير مباشرة على أداء الحيوانات، وذلك بالتأثير على جودة الهواء. تؤدي زيادة الرطوبة إلى خفض معدل الإنتاج فقط إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة. وعموما يمكن القول بأن التغير في الرطوبة لا يؤثر على نمو الحيوان عند درجات حرارة أقل من 24°م.

## Slide 10
تأثيرات مُلوثات الهواء
المُلوثات الهوائية داخل مباني الإنتاج الحيواني اما أن تكون ملوثات غازية أو متطايرة (جسيمات).
أ- الملوثات الغازية
تتكون الملوثات الغازية من ثاني أكسيد الكربون (CO2) والميثان والأمونيا وكبريتيد الهيدروجين. ويتولد (CO2) من الحيوانات، بينما الميثان وغاز الأمونيا وغاز كبريتيد الهيدروجين فيتولد من تحلّلات فضلات الحيوان.
ب- الملوثات المتطايرة
تتكون الملوثات (الجسيمات) المتطايرة من نواتج الفضلات ومن الأتربة ومن أسطح أجسام الحيوانات والدواجن. وتمتص هذه الجسيمات الغازات والسوائل، وقد تحمل فيروسات وبكتريا مسببة لكثير من الأمراض. وقد وُجد أن جسيمات الأتربة هي العامل الرئيسي لنقل الأمراض. وتتوقف كمية الأتربة في الجو على نوع فرشة الحيوان المستخدمة. فيتولد عن الدواجن الموجودة داخل الأقفاص كمية أقل من الأتربة تتراوح من رُبع إلى عُشر كمية الأتربة الناتجة فيما لو كانت تربية الدواجن تتم على فرشة أرضية.

## Slide 11: الشكل 2: البيوت المحميه

## Slide 12: البيوت المحميه

## Slide 13: الشكل 3: مزرعة دواجن اللحوم

## Slide 14: الشكل 3: مزرعة دواجن البيض

## Slide 15: الشكل 4: انظمة التهويه في مزارع الدواجن

## Slide 16: الشكل 5: مزارع الدواجن الحديثه

## Slide 17: الشكل 6: نظام التبريد التبخيري في المزارع

## Slide 18: الشكل 7: تبريد الحيوانات باستخدام الرذاذ

## Slide 19: أنظمة الرذاذ