## Slide 1: الطرق المختلفة لتقدير النمو الطحلبي

## Slide 2: الطرق المختلفة لتقدير النمو الطحلبي
عند زراعة الانواع الطحلبية في اوساط غذائية مختلفة او في ظروف نمو مختلفة , فانها اما ان تنمو نمو مثالي او قد يتأثر نموها سلبيا و ذلك باختلاف العامل المؤثر.
تقدر مجاميع العوالق النباتية عن طريق :
طريق العد.
طريق كتلة الكائنات الحيوية الموجودة في حجم معين من الماء.

## Slide 3
و لتقدير ذلك التغيير في النمو تستخدم احد المعايير الآتية (يمكن استخدام معيار واحد للانواع الطحلبية سواء وحيدة الخلية او تلك الكبيرة في الحجم (.

## Slide 4: الطرق المختلفة لتقدير النمو الطحلبي
قياس الوزن الجاف او الوزن الرطب . ) يفضل لتلك الانواع الطحلبية الكبيرة في الحجم ( .
تقدير العدد الكلي للخلايا الطحلبية . ) يفضل لتلك الانواع الطحلبية الوحيده الخلية ( .
استخلاص الكلوروفيل وتقديره باستخدام جهاز الطيف.(الطحالب الخيطية).
قياس المحتوى البروتيني.
قياس المحتوى الصبغي ) يفضل لتلك الانواع الطحلبية الملونة .(

## Slide 5: الطرق المختلفة لتقدير النمو الطحلبي
قياس المحتوى الكربوهيدراتي.
تقدير كمية الدهون في الانسجه الطحلبية.
طريقة منحنى النمو وتستخدم للطحالب البحرية الكبيرة مثل: Ulva, Gelidium, Sargassum.
طريقة الفصل الكروماتوغرفي: وتستخدم للطحالب الملونة(بنية,حمراء,ذهبية)

## Slide 6: 1. العد: العد المباشر للعوالق النباتية الحية
فيها يكون تركيز الكائنات ضروريا قبل بدء عملية العد.
فاحتواء العوالق النباتية على اعداد كبيرة من السوطيات فان الطرد المركزي هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها.
ينصح قبل العد
فحص العينة و التعرف على اكبر عدد من الكائنات قبل البدء في عملية العد.
رسم الانواع المشاهدة على بطاقات وتدبيسها على لوح مسطح ووضعها قريبا من المجهر تساعد هذه الصور على تسريع العد.
ماعيب تلك الطريقة؟
عودة تلك المادة للتعلق عند توقف جهاز الطرد المركزي عن الدوران.

## Slide 7: استعمال الهيموسيتوميترات كغرف للعد:
في حال غياب الطحالب العالقة الكبيرة.
الهدف من التجربة
تقدير نمو الطحالب و معرفة عدد الخلايا.
لعد الطحالب وحيدة الخلية.

## Slide 8
طريقة العمل:
الادوات:
تحضر العينة المراد عد الطحالب فيها يؤخذ منها عدة قطرات وتوضع في قناة الشريحة.
يوضع غطاء على الشريحة.
تفحص الطحالب تحت المجهر بالقوة 10
عد الطحالب الموجودة داخل خمس مربعات كبيرة بدلا من العد في 25 مربع .
في حالة وجود طحالب كثيرة في العينة يجرى تخفيف للعينة .وفي حالة وجود طحالب قليلة يجرى طرد مركزي للعينة ثم تؤخذ الطحالب الموجودة فيها ويتم عدها.
واذا وجد طحالب تتحرك ذات اسواط يتم اضافة الفورمالين لقتهلها ليتسنى العد.
شريحة العد Hemacytometer ميكروسكوب عينة طحالب متجانسة وحيدة الخلية.

## Slide 9: يعوض في القانون: عدد الخلايا =(مجموع عدد خلايا الطحلب التي تم عدها في خمس مربعات كبيرة x نسبة التخفيف x عدد المربعات الصغيرة في الشريحة كلها (16*25) x 10 /مجموع عدد المربعات الصغيرة داخل المربعات الكبيرة الخمسة التي تم العد بها (16*5). 16= كل مربع كبير يه 16 مربع صغير 25 = اجمالي المربعات الكبيرة 10=لتحويل الى النتائج بالملي متر ملاحظات: لايحسب عدد الطحالب الموجودة على الخطوط الفاصلة بين المربعات ولكن يحسب فقط الطحالب التي داخل المربع .

## Slide 10: طريقة استعمال شريحة العد Hemacytometer
Chlorella
Dunaliella
Euglena
تستعمل لعد الطحالب وحيدة الخلية

## Slide 11: تقدير العدد الكلي للخلايا الطحلبية باستخدام الشريحة الهيماسيتوميتر:

## Slide 12
1
2
3
4
25 مربع كبير
16 مربع صغير

## Slide 13
عيوب استخدامها
لا تميز بين الخلايا الحية او الميتة , صعب استخدامها مع الانواع الطحلبية ذات الاحجام الصغيرة جدا , و يصعب استخدامها مع العدسة الزيتية نظرا لسماكة الشريحة , و من الممكن ان تتجمع الخلايا مع بعضها البعض مما ينتج عنه صعوبة في عد الخلايا بصورة مفردة.
مميزات استخدامها
سريعة النتائج , و تحتاج امكانيات قليلة , كما انها تعتمد على كمية قليلة من المعلق المحتوي على الخلايا الطحلبية.

## Slide 14
للتمييز السريع بين العوالق النباتية الحية والميتة يمكن استعمال مجاهر الفلوروسنت
مجهر فلورسنتي حديث