## Slide 1: تقدير قيمة الحموضة للدهون والزيوت Determination of the acid value of fats and oils

## Slide 2
تخزين الدهون بصورة سيئة (مثل وضعها في عبوات غير محكمة الغلق و في اماكن ذات درجات حرارة عالية) يعرضها للترنخ rancidity كنتيجة لتكون بيروكسيدات Peroxides بواسطة الاكسجين عند الروابط غير المشبعة الموجودة في الحموض الدهنية غير المشبعة وتكسير الروابط الاسترية وتحرير الحموض الدهنية بالتالي فأن كمية الحموض الدهنية الطليقة الموجوده في عينة الدهون او الزيوت تدل بصورة مباشرة على عمر ودرجة جودة الدهن او الزيت.
بتقدير قيمة الحموضة للدهن او الزيت يمكن الحكم على جودة المادة اللبيدية.
تعرف قيمة الحموضة على انها عدد الملجرامات من هيدروكسيد البوتاسيوم المائي اللازمة لمعادلة الحموض الدهنية الحرة في 1 جم من المادة الدهنية.

## Slide 3: الأدوات والمواد
زيت زيتون , زبدة (استخدمي عينيتن من كل وحدة تم تعريضها للأكسجين اسبوعين في درجة حرارة الغرفة)
مذيب للدهون (احجام متماثلة من 95% كحول اثيلي : ايثر)
محلول فينول فثالين (10 جم/لتر من الكحول الايثيلي)
محلول هيدركسيد بوتاسيوم (0.1M )
ميزان
بياكر
مخابير
سحاحات

## Slide 4: الطريقة
زني 5 جم من المادة الدهنية تحت الاختبار ثم أذيبيها في 50 مل من مذيب الدهون
سخن محتويات الدورق حتى يذوب الدهن.
اضيفي 1مل من الفينول فيثالين اخلطي جيدا ثم عايري باستخدام محلول KOH حتى يتكون لون بنفسجي باهت يستقر لمدة 30 ثانية.
تجرى نفس الخطوات على مذيب الدهون بدون استعمال الدهن لعمل (بلانك)
احسبي عدد المليمترات المأخوذه من KOH في كل حالة ثم احسبي قيمة الحموضة لكل عينة مع الاخذ في الاعتبار ان:
محلول هيدروكسيد البوتاسيوم (0.1M ) يحتوي على 56.1 مجم/1مل
نطبق المعادلة التالية:
رقم الحموضة = (أ- ب) x ع x 56.1/ وزن العينة
أ = عدد ملي KOH المستهلكة بمعايرة العينة الدهنية.
ب = عدد ملي KOH المستهلكة بمعايرة البلانك.
ع = عيارية KOH (0.1)
من النتائج التي حصلتي عليها حددي العينات التي حدث لها تزنخ نتيجة للتخزين السيئ.