## Slide 1: التحكم في بيئة الحيوان والنبات 351 هزر المحاضرة الثانية
د. مجدي المحاسنه
Notes: الأربعاء 29 يوليو 2026
<number>

## Slide 2: تعريف البيئة
البيئة هي عبارة عن جميع الظروف والعوامل التي تحيط بالكائن الحي وتؤثر فيه. وفي مجال بيئة الحيوان والنبات داخل المباني الزراعية تشتمل هذه العوامل على:
درجة الحرارة
الرطوبة
مستوى بعض الغازات مثل غاز الأمونيا وغاز ثاني أكسيد الكربون.
ويتم التحكم في بيئة الحيوان والنبات عن طريق ما يلي:
التهوية
التدفئة في الشتاء أو التبريد في الصيف.
بالنسبة لمباني الإنتاج الحيواني فإنها قد تتضمن أيضاً معالجة المخلفات الحيوانية والرعاية الصحية وإدارة الأجهزة الخاصة بتأمين الحيوانات ضد الحرائق والحوادث.
Notes: الأربعاء 29 يوليو 2026
<number>

## Slide 3
تأثير درجة الحرارة على الحيوانات
لا يعتبر التحكم في درجة حرارة الوسط في المراحل النهائية من التربية على نفس الدرجة من الأهمية كما في مباني الحيوانات حديثة الولادة والتي تعتبر بوجه عام من أكثر الحيوانات تأثراً بدرجة حرارة الوسط.
يوجد لدى الماشية والدواجن درجات حرارة حرجة أقل بكثير من الحيوانات حديثة الولادة. فعلى سبيل المثال تعتبر درجة حرارة 26°م درجة حرارة حرجة صغرى بالنسبة للأغنام حديثة الولادة. وتنخفض هذه الدرجة إلى 16°م في حالة جفاف الجسم الخارجي للغنم.
وتكون درجة الحرارة الحرجة الصغرى للعجل حديث الولادة والذي لا يتجاوز عمره ثلاثة أيام 13°م. وتنخفض هذه الدرجة عن كل يوم زيادة في العمر حتى تصل إلى 11°م عند عمر 10 أيام؛ و 8°م عند عمر 20 أسبوعاً؛ و 6°م عند عمر 30 أسبوعاً.
وقد وجد أن الدواجن الصغيرة التي يتم تربيتها عند درجة حرارة 31 أو 35 °م خلال الثلاث أسابيع الأولى تنمو بكفاءة أعلى عن نظائرها التي يتم تربيتها عند 27°م.

## Slide 4
تأثير درجة الحرارة على الحيوانات
ويتم التحكم في درجات حرارة الوسط المرتفعة باستخدام نظام التهوية والتبريد الذي يعمل على خفض درجة الحرارة داخل المبنى عند درجات أقل من درجة الحرارة الخارجية. ويبدو أن أقصى درجة حرارة مقبولة للإنتاج بالنسبة للحيوانات الناضجة 24°م. ويمكن أن تزداد درجة الحرارة القصوى عن 24°م لفترات قصيرة نظراً لإمكانية حدوث تعويض للنمو بعد تخطي مرحلة الإجهاد الحراري.
وتم تقدير مدى درجة الحرارة المقبولة بالنسبة للماشية الحلابة ما بين 4 و 24°م. وينخفض معدل الإنتاج اليومي من الحليب إذا ارتفعت درجة حرارة الوسط إلى مستوى أعلى من 24°م.
وتعتبر درجات حرارة الوسط بين 20 و 30°م انسب درجات حرارة للحصول على أعلى كفاءة بالنسبة للدواجن المخصصة لإنتاج البيض.

## Slide 5
تأثير الرطوبة على الحيوان الزراعي
يؤثر المحتوى الرطوبي للهواء بطريقة غير مباشرة على أداء الحيوانات، وذلك بالتأثير على جودة الهواء. تؤدي زيادة الرطوبة إلى خفض معدل الإنتاج فقط إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة.
وعموما يمكن القول بأن التغير في الرطوبة لا يؤثر على نمو الحيوان عند درجات حرارة أقل من 24°م. كذلك لم تؤثر التغيرات في رطوبة الهواء عند درجات حرارة للوسط أقل من 25°م على معدلات إنتاج الحليب.
تم التنبؤ بحدود قصوى من درجة الحرارة – الرطوبة النسبية بحيث يحدث انخفاض في إنتاج البيض إذا تم تجاوز تلك الحدود. وتكون تلك الحدود كالتالي : 28°م – 75% أو 31°م – 50% أو 33°م – 30%. وقد نتج عن خفض الرطوبة النسبية من 95 إلى 35% عند درجة حرارة للوسط 35°م انخفاض في درجة حرارة جسم الطائر.

## Slide 6
تأثيرات مُلوثات الهواء
يستخدم بعض المنتجين والمصممين في فصل الشتاء معدلات تهوية اقل من الحد الأدنى، وذلك لتقليل الطاقة الحرارية المفقودة مع هواء التهوية والتوفير في الوقود المستخدم في التدفئة، وبالتالي تقليل تكلفة الإنتاج. ولكن قد يؤدي خفض معدل التهوية عن الحد الأدنى الموصى به إلى الزيادة من تركيز مُلوثات الهواء داخل المبنى.
وقد وجد أن حيز عمل الأفراد في بيئة الحيوانات والدواجن يتأثر عكسياً بالملوثات الغازية. ويتأثر عمال النظافة داخل مباني الإنتاج الحيواني بتراكيز تلك الغازات داخل المبنى. وقد تظهر بعض المشاكل الصحية المرتبطة بالجهاز التنفسي للعاملين بعد مرور ثلاث سنوات من العمل داخل هذه المباني. وقد أجريت دراسة على أحد عشر فرداً من العاملين داخل وحدات حيوانية أوضحت أن 50% قد أصيبوا بالسعال وضيق التنفس والزكام.
المُلوثات الهوائية داخل مباني الإنتاج الحيواني اما أن تكون ملوثات غازية أو متطايرة (جسيمات).

## Slide 7
تأثيرات مُلوثات الهواء
أ- الملوثات الغازية
تتكون الملوثات الغازية من ثاني أكسيد الكربون (CO2) والميثان والأمونيا وكبريتيد الهيدروجين. ويتولد (CO2) من الحيوانات، بينما الميثان وغاز الأمونيا وغاز كبريتيد الهيدروجين من تحلّلات فضلات الحيوان.
غاز ثاني أكسيد الكربون:
يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون من الغازات التي ليس لها رائحة أو لون، كما أنه أثقل من الهواء بمقدار مرة ونصف. ويرتبط تولد غاز ثاني أكسيد الكربون من الحيوان ارتباطاً مباشراً بكمية الحرارة المتولدة من الحيوان. وقد تتسبب طرق تدفئة الحيوانات في زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون المتولد داخل المبنى. فقد وجد في إحدى الدراسات أن تركيز ثاني أكسيد الكربون المتولد من الحيوانات عند استخدام أقل معدل تهوية كان 850 جزءًا في المليون، في حين أن الغازات المتولدة من الدفايات قد تسببت في إضافة 1240 جزءًا في المليون من غاز ثاني أكسيد الكربون. أي أن الدفايات قد تسببت في زيادة تركيز غاز (CO2) بمعدل أعلى مما تسببه الحيوانات نفسها.

## Slide 8
تأثيرات مُلوثات الهواء
أ- الملوثات الغازية
1- غاز ثاني أكسيد الكربون:
يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون من الغازات التي ليس لها رائحة أو لون، كما أنه أثقل من الهواء بمقدار مرة ونصف. ويرتبط تولد غاز ثاني أكسيد الكربون من الحيوان ارتباطاً مباشراً بكمية الحرارة المتولدة من الحيوان. وقد تتسبب طرق تدفئة الحيوانات في زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون المتولد داخل المبنى. فقد وجد في إحدى الدراسات أن تركيز ثاني أكسيد الكربون المتولد من الحيوانات عند استخدام أقل معدل تهوية كان 850 جزءًا في المليون، في حين أن الغازات المتولدة من الدفايات قد تسببت في إضافة 1240 جزءًا في المليون من غاز ثاني أكسيد الكربون. أي أن الدفايات قد تسببت في زيادة تركيز غاز (CO2) بمعدل أعلى مما تسببه الحيوانات نفسها.

## Slide 9
تأثيرات مُلوثات الهواء
أ- الملوثات الغازية
2- غاز الميثان:
ويعتبر غاز الميثان من الغازات الأخف وزناً من الهواء وليس له لون أو رائحة. ويتولد غاز الميثان أساساً أثناء التغذية، ويصل إلى أقصى معدل له بعد حوالي ساعة واحدة من التغذية. وتنتج بقرة تزن 500 كجم حوالي 392 لتر ميثان/يوم. ويشكل غاز الميثان خطراً ليس فقط على الصحة، ولكن أيضاً من حيث سرعة الاشتعال. وقد يحدث اختناق عند مستويات مرتفعة من الميثان.

## Slide 10
تأثيرات مُلوثات الهواء
أ- الملوثات الغازية
3- غاز كبريتيد الهيدروجين:
يعتبرغاز كبريتيد الهيدروجين اثقل من الهواء ولا لون له، كما أن له رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد. وتعتبر الحدود الآمنة التي يوصى بها في الصناعة لكبريتيدات الهيدروجين 10 جزءًا في المليون.
4- غاز الأمونيا:
يعتبر غاز الأمونيا من الغازات ذات الرائحة النفاذة، كما أن ليس له لون، ويعتبر من الغازات الأخف وزناً من الهواء، كما أنه قابل للذوبان في الماء. وتعتبر الحدود الآمنة التي يوصى بها في الصناعة للأمونيا 25 جزءًا في المليون . ولا يزيد تركيز الأمونيا في الهواء في معظم مباني الإنتاج الحيواني ذات التهوية الجيدة على 14 جزءًا في المليون . وقد تسبب كل من الأمونيا وكبريتيدات الهيدروجين فقداناً للشهية للحيوانات، وبالتالي انخفاض الإنتاجية. وقد ارتبطت تأثيرات الأمونيا بخفض النضوج الجنسي، وكبريتيدات الهيدروجين بزيادة معدلات الإجهاض. ويبدأ تأثر العجول الصغيرة بكبريتيدات الهيدروجين عند تراكيز 20 جزءًا في المليون، والأمونيا عند تركيز 50 جزءًا في المليون. وتسبب زيادة تركيز الأمونيا عن 100 جزء في المليون إلى انخفاض في معدل النمو.

## Slide 11
بيئة البيوت المحمية
البيوت المحمية هي عبارة عن منشأة لتهيئة البيئة المناسبة لنمو العديد من النباتات خلال أي فصل من فصول السنة وذلك من خلال التحكم في مقدار الإشعاع الشمسي (الضوء) ودرجة الحرارة ومستوى الرطوبة ومعـدل التهوية وتركيز ثاني أكسيد الكربون.
العوامل البيئية المهمة لنمو محاصيل البيوت المحمية ما يلي:
1 - الضوء
الضوء المرئي (الأحمر والأزرق) هو المصدر الرئيسي للطاقة الأساسية اللازمة لعملية التمثيل الضوئي. ويعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون مع الماء هما المتطلبان الرئيسيان لعملية التمثيل الضوئي في وجود أشعة الشمس . محاصيل البيوت المحمية ممكن أن تُصنف على أنها نباتات شمس أو ظل . نباتات الشمس تستطيع النمو في بيئة ذات إشعاع شمسي كامل، بينما نباتات الظل ممكن أن تذبل بسرعة إذا عُرضت لمستويات عالية من الإشعاع الشمسي.

## Slide 12
بيئة البيوت المحمية
العوامل البيئية المهمة لنمو محاصيل البيوت المحمية
2- درجة الحرارة
تؤثر درجة الحرارة تأثيراً كبيراً في النباتات، فهي تؤثر على كافة العمليات الفسيولوجية التي تحدث في النبات مثل عمليات الامتصاص والنتح والتنفس والبناء الضوئي. تؤدي زيادة درجة الحرارة إلى زيادة معدل التنفس، ويؤدي انخفاض درجة الحرارة إلى خفض معدل التنفس حتى يتوقف. وبصورة عامة فإن درجة الحرارة المثلى لعمليات التنفس أعلى منها لعمليات التمثيل الضوئي .
يزداد معدل نتح النباتات داخل البيت المحمي مع زيادة درجة حرارة الهواء المحيط بالمجموع الخضري. من جهة أخرى تتأثر درجة حرارة النبات بكل من: طاقة الإشعاع الشمسي، انتقال الحرارة من الهواء المحيط بالنبات والنتح من سطح النبات. محاصيل البيوت المحمية تنمو عند درجات حرارة في النهار تتراوح بين 20-28 oم ودرجة الحرارة في الليل تتراوح بين 17-20 o م.

## Slide 13
بيئة البيوت المحمية
العوامل البيئية المهمة لنمو محاصيل البيوت المحمية
3- الهواء
أهم غازات الهواء ذات التأثير البيئي على النباتات هما الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، فالأكسجين ضروري لعملية التنفس، وثاني أكسيد الكربون مهم لعملية التمثيل الضوئي المنتجة للطاقة اللازمة لنمو النبات. ونظراً لأن كمية الأكسجين في الهواء عالية فإن التغيرات التي يمكن أن تطرأ على كميته في الهواء ليست لها أهمية بيئية كبيرة على النباتات.
أما بالنسبة لغاز ثاني أكسيد الكربون فإن أي تغير في كميته يؤثر تأثيراً بالغاً على معدل التمثيل الضوئي. يبلغ تركيز CO2 في الهواء الخارجـي حوالي 400 جزء في المليون. غاز ثاني أكسيد الكربون يكون عادة ذو كمية محدودة في بيئة البيوت المحمية المغلقة جيداً، حيث يكون تركيز ثاني أكسيد الكربون 400 جزء في المليون قبل طلوع الشمس. هذا المعدل ينخفض إلى حوالي 150 جزء في المليون بعد طلوع الشمس بقليل نظرا لاستهلاك جزء كبير منه في عملية التمثيل الضوئي بوجود الضوء.

## Slide 14
بيئة البيوت المحمية
العوامل البيئية المهمة لنمو محاصيل البيوت المحمية
3- الهواء
يعتبر تركيز 300 جزء في المليون من CO2 كافياً لنمو النباتات. خفض تركيز CO2 خلال النهار يرجع إلى استهلاكه بواسطة النباتات. قد تكون هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنباتات البيوت المحمية خلال فصل الشتاء، حيث أن البيوت المحمية تكون مغلقة أو مغلقة جزئياً (مستوى التهوية قليل) مما يعني أن مستوى CO2 سوف ينقص مما يؤثر على نمو النباتات. هذا النقص ممكن أن يلاحظ بشدة داخل غطاء النبات. خلط الهواء فوق غطاء النبات مع الهواء داخله يُساعد على إحداث حل جزئي لهذه المشكلة. في حالات العجز القصوى، CO2 ممكن أن يتم حقنه داخل البيوت المحمية عن طريق اشتعال البروبين أو الكيروسين بواسطة أجهزة خاصة. يفضل أن يضاف ثاني أكسيد الكربون قبل شروق الشمس حتى يكون تركيزه جيدا قبل بدء عملية التمثيل الضوئي.

## Slide 15
بيئة البيوت المحمية
العوامل البيئية المهمة لنمو محاصيل البيوت المحمية
4 - الرطوبة النسبية
النمو الطبيعي للنبات داخل البيوت المحمية يحدث عند رطوبة نسبية 25 - 80%. الانخفاض الحاد في الرطوبة النسبية للهواء المحيط بالنباتات يزيد من البخر بمعدل أكبر من قدرة النبات على استعادة الماء المفقود مما ينتج عنه الذبول، كما أن زيادة الرطوبة النسبية تؤدي إلى زيادة فرصة الإصابة بالأمراض الفطرية. يتكون بخار الماء داخل البيوت المحمية نتيجة لعملية النتح من النباتات والتبخر من سطح التربة. كما أن أجهزة التبريد التبخري مثل اللباد والرذاذ يعتبران من مصادر إضافة بخار الماء داخل البيوت المحمية.

## Slide 16
بيئة البيوت المحمية
العوامل البيئية المهمة لنمو محاصيل البيوت المحمية
5- سرعة الهواء
سرعة الهواء داخل البيت المحمي لها تأثير مهم على بعض العوامل المؤثرة على نمو النباتات داخل البيت المحمي مثل :
1 - النتح والبخر: حيث أن زيادة سرعة الهواء حول النباتات يزيد من معدل التبخر والنتح من أوراق النباتات.
2 - درجة حرارة الورقة: سرعة الهواء تؤثر على معدل انتقال الحرارة بالحمل بين أوراق النباتات والهواء المحيط.
3 - وجود CO2: سرعة الهواء داخل البيت المحمي لها تأثير مهم على امتصاص CO2 حيث أن حركة الهواء حول أوراق النباتات بسرعة 1 م/ث تسهل عملية امتصاص CO2.

## Slide 17
بيئة البيوت المحمية
العوامل البيئية المهمة لنمو محاصيل البيوت المحمية
6 - وجود الملوثات
من أكثر الملوثات شيوعاً في البيوت المحمية هي الأكاسيد والإيثيلين وأكسيد السلفر والفلورايد والأمونيا والمبيدات الحشرية. أكسيد السلفر ينتج خلال عملية احتراق الوقود المستخدم للسلفر. التعرض لهذا الغاز بمعدلات 1 جزء في المليون لمدة 1 - 7 ساعات يسبب احتراق لمعظم النباتات. كذلك بخار الزئبق ممكن أن يكون حارق للنباتات عند مستويات منخفضة . والايثيلين يحدث مع غازات العادم الناتجة من آلات الإحراق الداخلي وإحراق الفحم. والنباتات حساسة جدا للايثيلين ويظهر ذلك حتى عند تركيزات أقل من 1 جزء في المليون. ولذلك فانه من الواجب أن تتم عملية التهوية بسرعة في حالة وجود هذا الغازات.

## Slide 28: Green house http://www.youtube.com/watch?v=8Fl0RTQinno Almarai factory http://www.youtube.com/watch?v=KB9mhRgshpk