## Slide 1: تحديد الجلوكوز في البول باستخدام الاورثو-تولويدين اختبار الحمل في البول

## Slide 2: أ. تحديد الجلوكوز في البول باستخدام الاورثو-تولويدين
الهدف:
تحديد الجلوكوز في عينة البول مهم في تشخيص مرض السكري.

## Slide 3: أ. تحديد الجلوكوز في البول باستخدام الاورثو-تولويدين
المقدمة:
في الشخص السليم, لا يظهر الجلوكوز في البول , بل يعاد امتصاصه في الكلية ( حيث يعاد امتصاص الجلوكوز المرشح إلى الدم بواسطة الأنيبيبات الملتويه القريبه.)
وجود الجلوكوز في البول بتركيز أعلى من 20 ملغ / دسل دلاله مرضيه.
عندما يزيد تركيز الجلوكوز في الدم عن 180 مجم/دسل فإنه يطرح في البول.

## Slide 4
- وجود الجلوكوز في البول بتركيز عالي يعود إلى :
1- مرض السكر حيث يرتفع تركيز الجلوكوز أيضا في الدم.
2- وجود خلل في الكليه يعيق امتصاص الجلوكوز وربما نجد أن نسبة الجلوكوز في الدم طبيعيه.
3- في النساء الحوامل, من الممكن ان يظهر الجلوكوز في
البول, ويعتبر حالة طبيعية نظرا لزيادة الضغط على الكلية أو غير ذلك عند اصابتها بمرض اسكري.
Notes: <number>

## Slide 5
أساس الإختبار:
في هذا الأختبار عند تسخين O-Toluidine في وجود حمض الخليك ، يتفاعل الجلوكوز الموجود في عينة البول مع
O-Toluidine لتكوين N-glucosylamine (ن – جلوكوسيل أمين)هذا المركب له لون أزرق مخضر يمكن قياسه عند طول موجي 625 nm .

## Slide 6: طريقة العمل:
1- خذي 3 أنابيب نظيفه وسميها كالتالي:
test ( t ) (العينه)
standard (s) (المحلول القياسي)
Blank ( B ) (البلانك)
2- أضيفي في كل منها 5 مل من مركب الأورثو تولويدين.

## Slide 7
3- أضيفي لكل أنبوبه (0.1) مل من الماده المناسبه كالتالي:
بلانك
العينة
المقياس
0,1 مل ماء مقطر
0,1 مل عينة البول
0,1 مل من الجلوكوز

## Slide 8
4- نغلي الانابيب لمدة 10 دقائق في حمام مائي بعد الرج .
5- في وجود حمض الخليك يتكون مركب جلوكو امين ذو لون أزرق مخضر.
6- نبردهم ونقرا الامتصاص لهم عند 624 ن.م.
الحسابات:
تركيز الجلوكوز في المقياس = 100 ملج/ 100 ملل.
يكون بذلك تركيز الجلوكوز في العينة:
امتصاص المقياس تركيز الجلوكوز في المقياس
امتصاص العينة تركيز الجلوكوز في العينة

## Slide 9
إذا تركيز الجلوكوز في البول:
(الأمتصاص للـ test ÷ الأمتصاص للـ standard) × 100 = ----- مجم جلوكوز/دسل من البول
المدى الطبيعي للجلوكوز=
15 __ 20 ملجم/دسل
( ملجم/دسل = ملج /100 مل)

## Slide 10: ب- اختبار الحمل في البول.
الهدف : الكشف عن الحمل بواسطة الكشف عن وجود الهرمون المُوَجِّهَ للغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّةِ المَشيمائِيَّة( HCG -Chorionic Gondotrophic Hormone ) في البول باستخدام شرائط الاختبار.

## Slide 11
المقدمة والمبدأ :
هرمون مُوَجِّهَ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّةِ المَشيميميه (gonadotropin المشيمي البشري) هو هرمون بروتين سكري والذي تنتجه المشيمة النامية بعد وقت قصير من الإخصاب.
و ظيفة هرمون مُوَجِّهَ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّةِ المَشيميَّمية(HCG ):
1- الحفاظ على وظيفة الجسم الأصفر خلال الأسابيع الأولى من الحمل, بالإضافه للمبيض حيث يفرز المبيض بعد الإخصاب هرمون البروجستيرون .
2- مهم في تحفيز هرمون الاستروجين للمرحله الجنينيه المشيميه.
3- هاما في تحفيز إفراز هرمون التستوستيرون في المرحله الجنينيه.

## Slide 12
في الحمل الطبيعي يمكن اكتشاف وجود هرمون HCG في كل من مصل الدم (في الدم) والبول في وقت مبكر من 7 إلى 10 ايام بعد الحمل ,كما تستمر مستويات هذا الهرمون في الإرتفاع بسرعة كبيرة مع تطور الحمل ، وتبلغ ذروتها في البول تقريبا بعد 10 -12 أسبوعا من الحمل, حتى تثبت بعد الاسبوع ال 15 حتى نهاية الحمل.

## Slide 13
شريط اختبار الحمل المستخدم للكشف عن هرمون الحمل يعتمد على مولدات المضادات المناعية ورد فعل الأجسام المضادة. وتسمى العمليه المستخدمه للكشف عن هرمون الحمل بالENZYME LENKED IMMUNOSORBENT ASSAY (ELIZA) , ممكن ان نسميها بعملية الإرتباط المناعي بالإنزيم.

## Slide 14
عملية الكشف عن هرمون الحمل (ELIZA ) :
شريحة اختبار الحمل و أجزاءها :
منطقة وضع العينه
R منطقة ال
مركب الجسم المضاد لهرمون الحمل المرتبط بإنزيم. (مركب ذائب).
منطقة ال T
مركب مكون من الجسم المضاد للهرمون + الصبغه.
C منطقة ال
جسم مضاد - للجسم المضاد للهرمون والمرتبط بالإنزيم + الصبغه
غشاء شعري (يعتمد جريان السوائل فيه على الخاصيه الشعريه.

## Slide 15
المنطقه ( R ) (أو منطقة التفاعل R ) تحتوي على مركب مرتبط عباره عن جسم مضاد لهرمون الحمل مرتبط بإنزيم .
منطقة التفاعل ( T ) وهي منطقة الإختبار وتحتوي عل مركب ذائب عباره عن جسم مضاد لهرمون الحمل محتوي على صبغه ( والتي تعتبر ماده اساس للإنزيم السابق) , حيث يرتبط هذا الجسم المضاد بمنطقه أخرى على نفس الهرمون.
منطقة التفاعل ( c ) وهي منطقة التأكد من عمل الشريحه وكفائتها, وتحتوي على مركب مكون من جسم مضاد للجسم المضاد لهرمون الحمل والصبغه , حيث يرتبط هذا الجسم بمنطقه ثابته على الجسم المضاد لهرمون الحمل المرتبط بالإنزيم.

## Slide 16
تسلسل الأحداث أو التفاعلات الحاصله في الشريحه :
أ - في حالة وجود هرمون الحمل في عينة البول.
1- سوف يتدفق البول بواسطة الخاصيه الشعريه من منطقة تنزيل العينه إلى المنطقه R حاملا معه هرمون الحمل.
2- في المنطقه R, سوف يتفاعل ويرتبط هرمون الحمل الموجود في العينه مع المركب الذائب ( الجسم المضاد لهرمون الحمل المرتبط بالإنزيم) لتكوين معقد أو مركب الهرمون-الجسم المضاد للهرمون المرتبط بالإنزيم (*).

## Slide 17
3- سيسير هذا المعقد خلال الشريحه إلى المنطقه T.
4- في المنطقه T سوف يتفاعل ويرتبط المعقد (*) بالجسم المضاد للهرمون والموجود في المنطقه T, سيؤدي هذا الإرتباط إلى تنشيط الإنزيم الموجود في المعقد, الذي سيتفاعل مع الصبغه الموجوده في نفس المنطقه والتي تمثل الماده الأساس له, ينتج عنه لون يكشف نتيجة الحمل الإيجابيه (يثبت وجود هرمون الحمل).
5- الفائض من المعقد السابق (*) سوف يستمر في الجريان إلى المنطقه C.

## Slide 18
6- في المنطقه C سوف يتفاعل و يرتبط المعقد بجسم مضاد – للجسم المضاد – للهرمون بغض النظر عن وجود مكونات المعقد الباقيه,سيؤدي ذلك أيضا إلى تنشيط الإنزيم الموجود في المعقد الذي سيتفاعل بدوره مع مركب الصبغه الموجود في المنطقه (الماده الأساس له) ليعطي لون يكشف نشاط وكفاءة عمل الشريحه.

## Slide 19
ب - في حالة عدم وجود هرمون الحمل في عينة البول.
1- سوف ينتقل البول الذي لا يحمل هرمون الحمل أيضا من منطقة تنزيل العينه إلى المنطقه R, حيث لن يحدث أي تفاعل أو ارتباط بين المركب الذائب وهو مركب الجسم المضاد لهرمون الحمل المرتبط بالإنزيم (**)الموجود في المنطقه R وعينة البول لعدم وجود هرمون الحمل.
2- سوف يستمر جريان المركب الذائب (**) إلى المنطقه T, التي لن يحدث فيها أي تفاعل أو ارتباط بين المركب الذائب والجسم المضاد لهرمون الحمل الموجود فيها, لعدم وجود هرمون الحمل أصلا

## Slide 20
وبالتالي لن يحدث تنشيط للإنزيم الموجود في المركب الذائب الذي لن يتفاعل أيضا بالصبغه, نتيجة لذلك لن يظهر لون الذي يثبت نتيجة الحمل السلبيه.
3- سيستمر أيضا جريان المركب الذائب (**) إلى المنطقه C , في هذه المنطقه سيحدث تفاعل وارتباط بين المركب الذائب (**) والجسم المضاد للجسم المضاد للهرمون الموجود في المنطقه, مما يؤدي إلى تنشيط الإنزيم الموجود في المركب الذائب (نتيجة للإرتباط الحاصل) حيث سيتفاعل بدوره مع مركب الصبغه الموجود في المنطقه وظهور لون يثبت كفاءة وعمل الشريحه.

## Slide 21
ملاحظه: (نتيجه سلبيهNegative = ,
نتيجه إيجابيهPositive = ,
أي نتيجه باطله بمعنى أن الشريحه لا تعمل = Invalid )

## Slide 22
العينة : يتم جمع عينات البول للكشف عن الحمل في وعاء نظيف في أي وقت من اليوم , حيث ان اول عينة بول في الصباح تكون أكثر تركيزا , وبشكل عام يعطى المريض تعليمات بالحد من تناول السوائل بعد الساعه الثانيه صباحا حتى جمع العينه لضمان تركيزها بشكل أكبر. يجب ان تكون العينة صافيه نوعا ما ، وإذا كان هناك الرواسب أوعكارة ، ينبغي تصفية العينة بالطرد المركزي.

## Slide 23
طريقة العمل:
السماح لعينة البول لتتوازن درجة حرارتها (إذا كانت بارده) إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاختبار. 1- إخراج شريحة الإختبار من الثلاجه حتى تصل لدرجة حرارة الغرفة قبل فتحها ، تفتح وتوضع على سطح مستو نظيف. 2- نقل 3 قطرات من البول الكامل (~ 100μl) إلى شريحة اختبار حمل الجديده ، ثم البدء في ضبط الوقت ، وتجنب احتباس فقاعات الهواء في العينة جيدا. 3 -- انتظر 3 دقائق حتى تظهر الخطوط الملونة (لا تفسري النتيجة بعد مضي 10 دقائق )

## Slide 24
النتيجة : سجلي النتيجة. والإستنتاج :