## Slide 1: الكرياتينين (Creatinine)
تقدير كمية الكرياتينين في السيرم والبول.
واختبار تصفية الكرياتينين.

## Slide 2
الأهداف:
1- تحديد كمية الكرياتينين في السيرم والبول.
2- حساب قيمة تصفية الكرياتينين.
3- اختبار وظائف الكلى(ويسمى بمعدل الترشيح الكبيبي) للمريض.

## Slide 3: المقدمه :
ما هو الكرياتينين ؟
الكرياتينين (Creatinine) هو ناتج تكسير ( فضلات) مادة فوسفات الكرياتين (Creatine phosphate) في العضلات الهيكليه, وينتج عادة بنسبه ثابته تقريبا في الجسم إعتمادا على كتلة العضلات.
يوجد كلا من الكرياتين (Creatine) وفوسفات الكرياتين بتوازن عكسي في العضلات الهيكليه.
ربع الكرياتين في العضلات الهيكليه يوجد على شكل كرياتين حر(أي بدون مجموعة الفوسفات), وثلاثة أرباع الكرياتين توجد على شكل فوسفات الكرياتين.

## Slide 4: المقدمه:
كيف يم تصنيع الكرياتينين من الكرياتين؟
يتم شحن الكرياتين (Creatine) بالطاقه بواسطة إنزيم الكرياتين كاينيز (Creatine Kinase) الذي ينقل مجموعة فوسفات ذات الطاقه العاليه من مركب الأدينين ثلاثي الفوسفات (ATP) إلى مركب الكرياتين لتكوين مركب فوسفات الكرياتين ( المركب ذوالطاقه العالية).
بعد ذلك يتم تحويل مركب فوسفات الكرياتين بشكل تلقائي إلى مركب الكرياتينين.

## Slide 5: المقدمه:
كرياتين(creatine)+ ATP فوسفات الكرياتين
+ H + ADP
بشكل تلقائي
دوره غير إنزيميه
(تلقائيه)
كرياتينين
(creatinine)
إنزيم الكرياتين كاينيز

## Slide 6: المقدمه:
ما أهمية فوسفات الكرياتين للجسم ؟
يعمل فوسفات الكرياتين في العضلات كبطاريه تخزن الطاقه عند وجود فائض من مركب الATP.
له أهميه رئيسيه في إنتاج الطاقه في العضلات بطريقة لاهوائيه (أي تتم بمعزل عن الأكسجين) وذلك أثناء تأدية التمارين الرياضيه ( التمارين المشدده اللاهوائيه) حيث يتم تحويله إلى كرياتينين يخرج من الجسم في البول بواسطة الكلى بمعدل 1-2 جم/ اليوم.

## Slide 7: المقدمه:
هل يوجد مصادر أخرى للطاقه اثناء التمارين الرياضيه غير مركب فوسفات الكرياتين ؟
خلال التمارين يكون هناك زياده في مسارات أخرى لتصنيع ال ATP, مثل مسار الجلايكوليسيس اللاهوائي أو الأكسده الهوائيه للدهون والكربوهيدرات.

## Slide 8: المقدمه:
أين يتم تصنيع الكرياتين (Creatine)؟
مصادر داخليه: يتم تصنيع الكرياتين في المقام الاول بواسطة الكبد, الكلى, والبنكرياس بمعدل 1-2 جم/ يوم.
مصادر خارجيه: يتم الحصول على (1-2 جم/يوم)ككميه إضافية من الكرياتين من الغذاء, غالبا من السمك واللحم.

## Slide 9: المقدمه:
متى يرتفع مستوى الكرياتين في الجسم ؟
يرتفع في الحالات التاليه:
1 - تحطم وتلف الخلايا العضليه.
2- في حالة الصوم أو المجاعه, والحمى.
3- مرض السكري.
4- زيادة نشاط الغده الدرقيه.

## Slide 10
ملاحظه:
- الكرياتينين الناتج من عملية إزالة مجموعة الفوسفات من مركب فوسفات الكرياتين ( أي عملية تحويل فوسفات الكرياتين إلى كرياتينين ) ليس له وظيفه مهمه, لذا تتم إزالته من الدم بواسطة الكليه كا ذكر سابقا. ولا يعاد امتصاصه نهائيا بواسطة الانابيب الكلويه, وهو مكون طبيعي للبول.
- يعتمد تكوين الكرياتينين على حجم العضلات, ولا يعتمد على أي مصادر داخليه أو خارجيه.

## Slide 11: المقدمه:
مسار (أومصير) الكرياتينين الناتج من الكرياتين خلال التمارين اللاهوائيه:
تقريبا 2% من كرياتين الجسم يتم تحويله إلى كرياتينين كل يوم.
يتم انتقال الكرياتينين خلال مجرى الدم إلى الكليه.
تقوم الكليه بعد ذلك بفلترة او تصفية أكثر الكرياتينين وإخراجه في البول.

## Slide 12: المقدمه:
المستوى الطبيعي للكرياتينين (Creatinine) في:
السيرم: 0.6 – 1.2 ملغ/دسل.
البول: 1- 2 غرام/يوم.

## Slide 13: المقدمه:
ما ذا يحصل لمستوى الكرياتينين في كلا من السيرم والبول في مرضى الفشل الكلوي؟

## Slide 14: المقدمه:
إذا حصل تلف أو ضرر للكلية ولم تعمل بشكل طبيعي:
فإن كمية الكرياتينين في البول تأخذ في التناقص في حين كميته في الدم تتزايد.
لذا يعتبرالكرياتينين مؤشر موثوق إلى حد ما لوظائف الكلى.
الوظيفه التشخيصيه للكرياتينين

## Slide 15: المقدمه:
كرياتينين السيرم (مستوى الكرياتينين في الدم):
مستوى الكرياتينين في الدم يعتمد غالبا على وظائف الكلى. كما ذكرنا سابقا أن في حالة حصول فشل كلوي أو انسداد (حصوه كلوية), فإن الكيه لا تكون قادره على إخراج الكرياتينين مما يؤدي إلى ارتفاع في مستوى الكرياتينين في السيرم.

## Slide 16: المقدمه:
كما يحصل كذلك ارتفاع في مستوى الكرياتينين في السيرم عنه في البول في حالات أخرى مثل:
- انخفاض جريان الدم إلى الكليه.
- سكته قلبيه.
- الجفاف.
- النزف الشديد للدم والمسبب للصدمه.
- العملقة ، ضخامة النهايات ، الوهن العضلي الوخيم ،وإلتهاب العضلات .
( ملاحظه: هناك عوامل اخرى تؤثر على تركيز الكرياتينين في الدم مثل: كمية أو حجم الأنسجه العضليه الموجوده, المصادر الخارجيه للكرياتينين(الغذاء) )

## Slide 17: المقدمه:
نقص مستوى الكرياتينين في السيرم (الدم) وبالتالي في البول, يحصل في حالات منها:
- انخفاض في حجم العضلات نتيجه لأمراض منها: مرض ضمور العضلات, أو عن التقدم في السن.
- بعض أنواع مرض الكبد الحاد, أو نقص حاد في البروتين الغذائي.
ما عدا الحمل : حيث يحدث انخفاض ملحوض في مستوى الكرياتينين في السيرم عنه في البول (الذي قد يرتفع).

## Slide 18: المقدمه:
كيف يستخدم الكرياتينين لرصد وظائف الكلى ؟
- يتم ذلك بواسطة عمل اختبار تصفية الكرياتينين.
اختبار تصفية الكرياتينين:
يقيس مدى كفاءة إزالة الكرياتينين من الدم بواسطة الكليه, والذي يعكس معدل الترشيح الكبيبي (Glomerular filtration rate (GFR))

## Slide 19: المقدمه:
اختبار تصفية الكرياتينين يعطي معلومات أفضل من اختبار كرياتينين الدم, حيث يوضح مدى كفاءة عمل الكليه.
في حالة الفشل الكلوي, معدل الترشيح الكبيبي(GFR) للكليه ينقص بشده, وبالتالي مستوى البول سيقل ومستوى الدم سوف يزيد.
بسبب اختلاف مستوى الكرياتينين في الدم عنه في البول, فإن مستوى الكرياتينين في الدم والبول يستخدم لحساب تصفية الكرياتينين (CrCl), والذي يعكس مدى كفاءة عمل الكليه (معدل الترشيح الكبيبي للكليه). حيث أنها من المفترض أن تقوم بإخراج جميع الكرياتينين.

## Slide 20: المقدمه:
معدل تصفية الكرياتينين الطبيعي:
100 – 130 مل/دقيقه / 1.73 م (تربيع).
اختبار تصفية الكرياتينين هو واحد من أهم اختبارات وظائف الكليه, وهو عبارة عن كمية البلازما (مل ) التي تم تنقيتها من ماده محدده بواسطة الكليه لكل دقيقه.
( الحجم / دقيقه)
معدل التصفيه (تصفية الكرياتينين) = UV / P
U= تركيز الماده المراد إزاللتها في البول (Urine)
p= تركيز الماده نفسها في البلازما (Plasma)
V= الحجم الكلي للبول ( Volume)

## Slide 21: المقدمه:
بعد أن تعرفنا على الحالات التي ينتج عنها ارتفاع الكرياتينين في البول فقط أو في السيرم أو فيهما معا.
متى ترتفع كمية الكرياتينين المصفاة (تصفية الكرياتينين) و متى تنخفض ؟

## Slide 22: المقدمه:
ترتفع كمية الكرياتينين المصفاة (تصفية الكرياتينين) في الحالات التاليه:
1- ممارسة الرياضه المضنيه.
2- إصابة العضلات وخاصة عند سحقها, والحروق.
3- التسمم بأول أوكسيد الكربون.
4- في الحمل.

## Slide 23: المقدمه:
تنقص كمية الكرياتينين المصفاة (تصفية الكرياتينين) في الحالات التاليه:
1- الإصابات الشديده التي تهدد الحياة.
2- في الصدمه (Shock).
3- مرض السرطان.
4- انخفاض في جريان الدم إلى الكليه.
5- انسداد في المسالك البوليه.
6- حالات اخرى مثل: السكته القلبيه, الجفاف, التليف الكبدي.

## Slide 24: اختبار تصفية الكرياتينين.
أساس الإختبار.
تحديد كمية الكرياتينين في السيرم والبول:
هذه الطريقه من أكثر الطرق شيوعا في الإستخدام, وتعتمد على تفاعل جف. هذا التفاعل يحدث بين مادة الكرياتينين المراد كشفها مع أيون البكريت والمتكون من حمض البكريك ( Picric acid) في الوسط القاعدي, ينتج عنه تكون محلول ذو لون برتقالي محمر.

## Slide 25: اختبار تصفية الكرياتينين.
كرياتينين + حمض البكريك
بيكريت الكرياينين (Creatinine Picrate)
أصفر اللون
NaOH
هيدروكسيد الصوديوم
(وسط قاعدي)
مركب ذو لون برتقالي محمر
يقاس لونيا عند الطول الموجي 520 نانو متر(ن.م)

## Slide 26: اختبار تصفية الكرياتينين.
المواد:
- محلول كرياتينين قياسي من السيرم (Serum) تركيزه =
ملجم/دسل.
- محلول كرياتينين قياسي من البول( Urine) = 3 ملجم/
دسل.
- عينة سيرم.
- عينة بول.
- حجم البول المخرج خلال 24 ساعه = 2000 مل.
- محلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) ( 2.5 Mمولار)
- حمض البكريك.

## Slide 27: اختبار تصفية الكرياتينين.
طريقة العمل:
يتم اختبار تصفية الكرياتينين في كلا من عينة دم وعينة بول تم تجميعها خلال 24 ساعه.

## Slide 28
1- كرياتينين السيرم :
أ- حضري 3 أنابيب اختبار( لعينة السيرم, المحلول القياسي, البلانك)
ثم اتبعي الجدول التالي:
البلانك Blank | أنبوبة الإخبار Test | أنبوبة المحلول القياسي(Std.) | المواد المضافه
- | 0.5مل | - | عينة السيرم
2مل | 1.5مل | 1.5 | ماء مقطر
- | - | 0.5 | محلول السيرم القياسي.
6مل | 6مل | 6مل | حمض البيكريك

## Slide 29
ب- رجي الأنابيب جيداً بإستخدام vortex mixer .
ج - أضيفي في كل أنبوبة 0.4 مل من محلول هيدروكسيد الصوديوم 2.5 M NaOH .
د - رجي الأنابيب مره أخرى.
هـ- أتركي الأنابيب جانباً لمدة 20 دقيقة .
و- أقرئي الإمتصاص لكل من القياسي و الاختبار باستخدام البلانك للتصفير عند طول موجي 520 نانومتر.

## Slide 30
2- كرياتينين البول :
أ- حضري 3 أنابيب اختبار( لعينة البول, المحلول القياسي, البلانك)
ثم اتبعي الجدول التالي:
البلانك Blank | أنبوبة الإخبار Test | أنبوبة المحلول القياسي(Std.) | المواد المضافه
- | 0.5مل | - | عينة بول
2مل | 1.5مل | 1.5 | ماء مقطر
- | - | 0.5 | محلول البول القياسي.
6مل | 6مل | 6مل | حمض البيكريك

## Slide 31
ب- رجي الأنابيب جيداً بإستخدام vortex mixer .
ج - أضيفي في كل أنبوبة 0.4 مل من محلول هيدروكسيد الصوديوم 2.5 M NaOH .
د - رجي الأنابيب مره أخرى.
هـ- أتركي الأنابيب جانباً لمدة 20 دقيقة .
و- أقرئي الإمتصاص لكل من القياسي و الاختبار باستخدام البلانك للتصفير عند طول موجي 520 نانومتر.
ملاحظه:
( تم في البدايه تخفيف عينة البول بأخذ 1مل من البول وتخفيفها
إلى 300مل , إذا معامل التخفيف (Dilution factore - d.f) = 300).

## Slide 32
الحسابات:
مستوى (تركيز) الكرياتينين في السيرم = ( الأمتصاص لعينة الأختبار ÷ الأمتصاص لمحلول السيرم للقياسي ) × تركيز الكرياتينين في محلول السيرم القياسي.
(الوحده = ملجم/دسل)
مستوى (تركيز) الكرياتينين في البول = ( الأمتصاص لعينة لأختبار ÷ الأمتصاص لمحلول البول القياسي ) × تركيز الكرياتينين في محلول البول القياسي × معامل تخفيف العينه.
(الوحده = ملجم/دسل)
تصفية الكرياتينين = (تركيز الكرياتينين في البول ÷ تركيز الكرياتينين في السيرم ) × حجم البول المُخرج خلال 24 ساعة (مل).
وحدة تصفية الكرياتينين = ( مل/دقيقة/1.73 م2 )

## Slide 33
ملاحظه:
( بعد إيجاد قيمة التصفيه للكرياتينين حيث تكون الوحده مل/دقيقه نظيف على الوحد لكل 1.73 م مربع ( /1.73م مربع ) وهي مساحة السطح الخارجي لإنسان وزنه 70 كلغ, وطوله 160 سم (وتمثل مساحة عضلات الجسم والتي تحتوي على الكرياتين) وتسمى بـ ( Body surfase area - BSA) )