## Slide 1: تقدير تركيز إنزيم الفا أميليز في البول.

## Slide 2: الهدف:
التقدير الكمي لنشاط إنزيم الأميليز في البول والمستخدم
بشكل شائع في تشخيص أمراض البنكرياس.

## Slide 3: المقدمه ومبدأ العمل:
إنزيم الألفا أميليزهو الشكل الرئيسي لإنزيم الأميليز الموجود في الإنسان.
يفرز انزيم الفا اميليز من غدد اللعاب في الفم ويسمى اميليز اللعاب أو بتيالين (ptyalin) ، ويفرز ايضاً من البنكرياس و يسمى اميليز البنكرياس أو اميلوبسين (amylopsin). يحفز الانزيم تكسير (هضم) النشا عن طريق كسر الرابطة الجلايكوسيدية 1,4 . تتم عملية الهضم بواسطة الانزيم بطريقة عشوائية على سلسلة عديد السكريات (polysaccharide) منتجاً سكر المالتوز و الدكسترين.

## Slide 4
يبدأ هضم الكربوهيدرات في الفم بواسطة إنزيم ألفا اميليز*، يستمر لفتره وجيزه في المعدة حتى تقل قيمة الأس الهيدروجيني (يصبح الوسط حامضي)* ، ثم تكتمل عملية الهضم في الأمعاء بواسطة إنزيم الألفا اميليز المفرز من البنكرياس.
يعتمد نشاط الأنزيم على عدة ظروف مثالية مثل الأس الهيدروجيني PH ، درجة الحرارة و وجود أيون الكلوريد. الأس الهيدروجيني المثالي لإنزيم الأميليز اللعاب هو : 6.6 – 6.8 , بينما لإنزيم أميليزالبنكرياس = 7.1.

## Slide 5
يوجد الألفا اميليز في البلازما بتركيز ( 17 – 60 وحدة/لتر) . يزيد تركيز الأنزيم في البلازما في عدد من الحالات المرضية ومنها التهاب البنكرياس الشديد (acute pancreatitis) .
يتم تقدير نشاط إنزيم الأميليز في السيرم والبول بشكل شائع لتشخيص أمراض البنكرياس والتحقق من عمل أو وظيفة البنكرياس.
في حالات الإصابه بالتهاب البنكرياس الشديد
(acute pancreatitis), يزيد نشاط الأنزيم في السيرم بشكل مؤقت من 2- 12 ساعه ابتداءا من ظهوره يصاحبه أقصى ارتفاع بين 12- إلى 48 ساعه,ومن ثم يعود إلى مستواه الطبيعي في اليوم الثالث او الرابع.

## Slide 6
إنزيم الاميليز البولي كمصاحب لإنزيم أميليز السيرم يظهرارتفاعا أكثر, حيث يصل لأعلى مستوياته, ويستمر ارتفاعه ثابتا لمدة أطول.
الطريقه المستخدمه حاليا في تجربتنا: تعتمد على استخدام مركب ال
p-nitrophenyle-D-maltohepatoside (PNPG7) (بارا نيتروفينيل- د – مالتوهيباتوسايت) كماده أساس لتقدير إنزيم الأميلز. حيث يعمل الإنزيم أولا على تحليل الماده الأساس إلى
p-nitrophenyl* maltotriose (PNPG3) و maltotriose .

## Slide 7
بعد ذلك يعمل إنزيم آخر (2) وهو الجلوكوأمايليز (Glucoamylase) على تحليل المركب الناتج (*) من التفاعل السابق ليعطي مركب:
p-nitrophenil glycoside(PNPG1)
وجلوكوز (Glucoseوالذي يعتبر الناتج النهائي من عملية هضم الكربوهيدرات).
ثم يعمل إنزيم ثالث (جلوكوسيديز Glucosidase)على تحليل مركب (PNPG1) إلى جلوكوز و بارا نيتروفينول والذي يعطي اللون اصفر, الذي سنقيس شدته أو تركيزه.

## Slide 8
التفاعلات الحاصلة :
1- PNPG7 PNPG3 + maltotriose
2- PNPG7 PNPG1 + glucose
3- PNPG1 p-nitrophenol + glucose
أميليز
جلوكو أميليز
جلوكوسيديز

## Slide 9
يتم بعد ذلك قياس معدل زيادة الامتصاص للون عند 405 nm والتي تتناسب طرديا مع نشاط إنزيم الاميليز في العينه.
(لماذا نقول معدل زيادة الإمتصاص وليس مباشرة امتصاص ؟
لأننا من خلال هذه التجربه سوف نقيس درجة امتصاص اللون (شدته) على فترات متتاليه والتي من المفترض خلالها تزيد شدة اللون ( أي تركيزه) وهي نتيجه متوقعه لزيادة الوقت)
المدى الطبيعي لإنزيم الأميليز في البول = 0- 14 U/h (وحده/ساعه).

## Slide 10: المواد وطريقة العمل:
1- باستخدام عدة مواد كيميائيه جاهزه (Kit خاصه بهذه التجربه) والتي تحتوي على:
محلول كاشف الماده الأساس لإنزيم الأمايليز والمكون من الماده الأساس (PNPG7), وكلا من إنزيمي الجلوكوسيديز, والجلوكوأميليز بالإضافه إلى كلوريد الصوديوم, الكالسيوم, ومحلول منظم (وظيفة المحلول المنظم وذلك لتثبيت الأس الهيدروجيني للتجربه والمثالي لعمل الإنزيم )
2- عينة بول (Urine) جمعت خلال 24 ساعه تم تعديل الأس الهيدروني لها إلى 7 ثم حفظت في البراد عند درجة حراره بين 4-8 مئويه لحين الإستخدام.

## Slide 11
3- حضري انبوبة اختبار واحدة.
4- بشكل سريع ، أضيفي 1 مل من محلول الماده الأساس (العلبة البنيه) إلى الانبوبه باستخدام الماصة.
5- وبعد ذلك أضيفي 25 ميكرولتر (ul) من عينة البول المخفف باستخدام ماصة المايكرو ، رجي الأنبوبة * ثم اسكبي محتوياتها في ال كيوفت (cuvette) وضعيها في جهاز الspectrophotometer مقابل البلانك (ماء مقطر), بعد ذلك قومي بتصفير الجهاز على البلانك ثم ابدئي بتشغلي ساعة الإيقاف.

## Slide 12
6- بعد دقيقة ونصف (=90 ثانيه) اقرأي الأمتصاص للأنبوبه عند الطول موجي = 405 nm.
7- استمري في قراءة الإمتصاص كل دقيقه, لمدة دقيقتان .
8- ثم احسبي قيمة دلتا A لكل دقيقه ( A /min )
(الدقه في الوقت جدا مهم)

## Slide 13: النتيجه:
الإمتصاص عند 405 nm. | الوقت ( دقيقه)
A1 = | 1: 30
A2 = | 2: 30
A3 = | 3: 30

## Slide 14
الحسابات:
ملاحظه(الرموز بالإنجليزي لكن اتجاه الكتابه من اليمين إلى اليسار)
A2 – A1 = B1
A3 – A2 = B2
min/ C =(B1 + B2 )/ 2 = A
لحساب نشاط الإنزيم (تركيزه) في العينه (وحدته U/L)نضرب قيمة الدلتا A لكل دقيقه في الرقم 4824.

## Slide 15
إذا:
نشاط (تركيز)إنزيم الأميليزفي العينه = min/ A 4824 x
= U/L (D)
الحجم الكلي للبول بعد 24 ساعه = 1200 مل/ 24 ساعه.
حتى يمكننا مقارنة النتيجه بالمعدل الطبيعي والذي وحدته (u/h)
)أي وحده / ساعه) يلزمنا تحويل الوحده من وحده / ليتر(U/L) إلى وحده لكل ساعه ( U/h).
للتحويل يلزمنا فقط معرفة حجم البول في الساعه الواحده وضربه في قيمة تركيز الإنزيم السابقه ( (D) U/L)

## Slide 16
لمعرفة حجم البول المتكون خلال ساعه نقوم بالعمليه الحسابيه التاليه:
إذا علمنا أن حجم البول المجمع خلال 24 ساعه= 1.200لتر فكم سيكون حجمه بعد ساعه؟
لتر 1.200 24 h
1 h ?
? = 1 x 1.200 / 24 , ? = 0.05 لتر
إذا تركيز الإنزيم في العينه = 0.05 x (D) U/L(البول/الساعه)
= U/h (وحده /ساعه)