## Slide 1: تقدير سكر اللاكتوز في الحليب

## Slide 2
الأهداف:
1- تقدير تركيز اللاكتوز في الحليب.
المقدمة والأساس:
يتم تقدير اللاكتوز في الحليب اعتماداً على قدرته الاختزاليه حيث انه سكر مختزل ، وبالتالي يتم تقديره بإحدى طرق الاختزال الشائعة الإستخدام. وفي هذه التجربه يتم تحضير عينة الحليب منزوع الدسم قبل البدء بالإختبار,تليها الإختبار, ثم حساب تركيز اللاكتوز في العينه المجهوله من المنحنى القياسي.

## Slide 3
1 - تحضير العينه :
يتم تخفيف الحليب 1:25
] أي بإضافة 24 مل من الماء إلى مل واحد من الحليب
(1 + 24) [ . يتم بعد ذلك إضافة محلول كبريتات الصوديوم - كبريتات النحاس إلى الحليب المخفف, ثم إضافة محلول تانجستيت الصوديوم لترسيب البروتين وإزالته عن الحليب. لإتمام ذلك يتم وضع العينه في جهازالطرد المركزي. بعد هذه العمليه يتم استخدام الرائق الناشئ في تجربتنا لهذا اليوم وهو الكشف عن وجود سكر اللاكتوز في الحليب.

## Slide 4
2 - الإختبار:
بعد تحضير العينات نقوم في البدايه بإضافة محلول الترتارات القلوي إلى الرائق لتوفير الوسط المناسب للتفاعل. في هذا الوسط يقوم سكراللاكتوز الموجود في العينه باختزال مركب كبريتات النحاس (ألمضاف سابقا إلى الحليب في الخطوه الأولى) ويحوله إلى أوكسيد النحاس الذي يتشكل على شكل راسب. يعتبر هذا التفاعل هو التفاعل الرئيسي في هذا الإختبار والمراد الكشف عن حصوله. وللكشف عن هذا التفاعل نقوم بالكشف عن وجود ناتج هذا التفاعل (اوكسيد النحاس) عن طريق إضافة محلول حمض الفوسفوموليبدك (المسمى بالكاشف) الذي سيقوم بأكسدة أوكسيد النحاس المترسب إلى أوكسيد النحاسيك ومن ثم اختزال نفسه إلى مركب الموليبدينيوم الأزرق. يتم قياس درجة امتصاص اللون الأزرق الناتج عند الطول الموجي 680 نانو ميتر. تتناسب شدة كثافة اللون ( تركيزه) تناسبا طرديا مع تركيز أوكسيد النحاس الناتج من التفاعل الرئيسي , وبالتالي مع تركيز سكر اللاكتوز الرئيسي في التفاعل.

## Slide 5
3 - حساب تركيز اللاكتوز:
يمكن حساب تركيز سكر اللاكتوز الموجود في عينة الحليب المخففه باستخدام اختبار مماثل (موازي) في نفس الوقت على عينات أخرى ذات تراكيز لاكتوز معلومه ومتدرجه (والمسماة بمحاليل اللاكتوز القياسيه ), والتي باستخدامها يمكن إنشاء منحنى خط مستقيم مكون من درجة امتصاصها (الإحداث الصادي) وتركيزها المعلوم ( الإحداث السيني) (ملجم/ دسل) والمسمى بالمنحنى القياسي. سنستخدم بعد ذلك المنحنى القياسي في إيجاد تركيز عينة الحليب المجهولة التركيز.

## Slide 6: الأدوات وطريقة العمل:
الأدوات :
1- حليب بقرمنزوع الدسم.
2- أنابيب اختبار وحامل الأنابيب.
3- 250 مل دورق حجمي .
4- جهاز طرد مركزي, مع خلايا عرض 1سم ( Cuvettes).
5- حمام مائي مغلي.
6- رقائق الألومنيوم.
7- Sodium sulphate- copper sulphate solution محلول كبريتات النحاس - كبريتات الصوديوم.
8- Sodiume tungestate solution محلول تنجيستيت الصوديوم.
9- Alkaline Tartarate محلول التارتارات القاعدي.
10- Phosphomolybdic acid reagent كاشف حمض الفوسفوموليبديك.
11- محلول اللاكتوز القياسي المستخدم (الرئيسي) = 10 مل / دسل.

## Slide 7
طريقة العمل:
1- خففي عينة حليب منزوعة الدسم 1:25) ) .
2- أضيفي 0.2 مل من الحليب المخفف إلى 7.6 مل من محلول كبريتات النحاس – كبريتات الصوديوم. امزجي يدا.
3- أضيفي 0.2 مل من محلول تانجستيت الصوديوم , امزجي ثم ادخلي العينه في جهاز الرد المركزي عند سرعة 3500 rpm (rpm = دوره في الدقيقه ) لفصل الراسب ( البروتين )عن الرائق. بإضافتنا لـ0.2 مل من محلول تانجستيت الصوديوم نكون خففنا عينتنا 40 مره بالإضافه للـ 25 مره (التخفيف الاول). إلى هذه الخطوه قد تم تحضيره لك مسبقا.
4- حضري 7 أنابيب اختباروسميها من A G كالتالي ( A – blank ، أنابيب المحاليل القياسيه B E – standard ، F و G testأنابيب العينه.
5- اتبعي الجدول التالي:

## Slide 8
Alkaline tartarate solution (مل) | Supernatant (مل) | Sodium sulphate cupper sulphate (مل) | Working standard lactose (مل) | الأنبوبة
1 | - | 1 | 0 | A
1 | - | 0.75 | 0.25 | B
1 | - | 0.5 | 0.5 | C
1 | - | 0.25 | 0.75 | D
1 | - | 0 | 1 | E
1 | 1 | - | - | F
1 | 1 | - | - | G

## Slide 9
3- غطي الأنابيب بالقصدير حمام مائي يغلي (10 دقائق).
4- بردي الأنابيب اضيفي لكل الأنابيب 3 مل من (phosphmolybdic acid reagent) اضيفي لكل الأنابيب 3 مل ماء مقطر رجي الأنابيب باستخدام vortex.
5- بعد 5 دقائق قيسي الأمتصاص عند 680 nm .
ملاحظه:
Lactose Working standerd محلول اللاكتوز القياسي المستخدم.
Sopernatant الرائق.

## Slide 10
النتائج:
الأمتصاص عند 680 nm | تركيز اللاكتوز (مجرام \ دسل) | الأنبوبة
 | 2.5 | B
 | 5 | C
 | 7.5 | D
 | 10 | E
 | ? | F
 | ? | G

## Slide 11
متوسط التركيز. | التركيز من الرسم (مجم \ دسل) | الأمتصاص عند 680 nm | الأنبوبة
 |  |  | F
 |  |  | G
6- ارسمي standard curve للامتصاص مقابل التركيز للأنابيب
B E .
7- قدري التركيز للأنبوبتين F و G من الرسم .

## Slide 12
تركيز working standard lactose solution = 10 مجرام \دسل
الحسابات:
تركيز اللاكتوز (جرام \ لتر) = تركيزه (مجرام \ دسل) ÷ 100
تركيز اللاكتوز في الحليب الغير مخفف = تركيز اللاكتوز (جرام\لتر) × 40 × 25
التركيز الطبيعي للاكتوز في الحليب = (40 – 52 جرام \ لتر)