## Slide 1
التحلل الحيوي Biodegradation

## Slide 2
مقارنة بين التحلل الهوائي والتحلل اللا هوائي بواسطة الكائنات الدقيقة
الدرس العملي السادس

## Slide 3
التحلل الهوائي و اللاهوائي:
تتحول المواد العضوية في المخلفات الموجودة بالتربة إلى مواد متحللة بعد تحللها بواسطة الكائنات الدقيقة المحللة ،حيث قد يكون هذا التحلل:
تحلل بيولوجي هوائي (aerobic biodegradation): يحدث هذا النوع من التحلل نتيجة نشاطات الكائنات الحية الدقيقة الهوائية بوجود الأكسجين (يحدث عملية أكسدة للمواد العضوية) ويؤدي هذا التحلل إلى تثبيت المادة القابلة للعفن.
تحلل بيولوجي لاهوائيanaerobic biodegradation) ): هذا النوع من التحلل يحدث نتيجة لنشاط الكائنات الحية الدقيقة اللاهوائية عند استنزاف الأكسجين. (يحدث فيه تفاعلات تخمر لاهوائية تتحول فيها المادة العضوية إلى مواد عضوية أخرى ذات محتوى أكثر من الطاقة، وتستخدم الطاقة للمحافظة على النشاط الميكروبي).

## Slide 4
الاختلاف من ناحية | التحلل الهوائي: | التحلل غير الهوائي:
التهوئة | تهوئة جيدة (في وجود الأكسجين). | تهوئة رديئة أو تنعدم التهوئة (انعدام الأكسجين)
الرطوبةة | تتراوح نسبتها مابين 30 و 70 % | قد يحدث تحلل بواسطة التنفس اللا هوائي عندما تكون المخلفات رطبة جداً.
نواتج التحلل | ماء ثاني أكسيد كربون CO2 تنتج مواد ثابتة التركيب نسبيا تستخدم كمواد للتسميد مثل نيترات+ فوسفات. | غازات سامة مثل الأمونيا NH3 وكبريت الهيدروجين H2S (مواد خطرة للإنسان والحيوان، ذات رائحة كريهة(. غازات مشتعلة مثل غاز الميثان CH4 (شديد الاشتعال وهو احد أسباب حدوث الحرائق في أكوام النفايات، قد ينتج في داخل الأرض في جيوب في التربة وعندما ترتفع درجة حرارة التربة يسبب انفجاراً). ومن مساوئه (الحرائق- التلوث).
سرعة التحلل | التحلل فيه أسرع. | التحلل أبطأ (عملية بطيئة جداً تحتاج لأشهر عديدة أو حتى سنوات).
أهم الفروق بين التحلل الهوائي و اللاهوائي:

## Slide 5
أولاً: التحلل الهوائي
تحلل السليلوز بواسطة البكتيريا الهوائية

## Slide 6
تمكن العالم Dubos من عمل بيئة تركيبية سائلة لدراسة الميكروبات التي تحلل السليلوز هوائياً في التربة الزراعية وقام بتقسيم هذه
 البكتيريا المحللة للسليلوز هوائياً إلى:
*ميكروبات هوائية حتمية Strict aerobes ، تستعمل السليلوز كمصدر للطاقة.
*ميكروبات هوائية حتمية Strict aerobes ، تنمو جيداً في بيئة آجار النشا ولا تستطيع النمو في الآجار المغذي العادي.
*ميكروبات لا هوائية اختيارية تستطيع النمو في أي بيئة.

## Slide 7
متطلبات التجربة:
أنبوبتين لكل مجموعة تحتوي على 5 مل من بيئة ديبوس لتحليل السليلوز Dubos cellulose medium.
شريط من ورق الترشيح.
تربة.
ميزان.
(يتم العمل تحت ظروف التعقيم).

## Slide 8
خطوات العمل:
يوضع داخل كل أنبوبة من أنابيب ديبوس شريط من ورق الترشيح بعمق البيئة على أن يبرز منها ما يقرب من 5,0 سم.
تحت ظروف التعقيم يضاف 1,. جم من التربة لكل أنبوبة.
تحفظ الأنابيب بالحضان على درجة 30م° لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين.
تفحص ورقة الترشيح لملاحظة درجة تآكل الورقة عند سطح البيئة.

## Slide 9
ثانياً: التحلل اللاهوائي
انحلال السليلوز تحت الظروف اللاهوائية

## Slide 10
 يحتوي جنس الـ Clostridium على معظم الميكروبات اللاهوائية التي تحلل السليلوز مثل: Clostridium dissolvens
صفاته:
*غير متحرك.
*موجب لصبغة جرام.
*عصوي.
*متجرثم.
*لا يحلل الكربوهيدرات ماعدا (السليلوز) .
*يفرز أصباغ صفراء.
*لا هوائي.
نواتج التحلل تحت الظروف اللاهوائية:
يتحلل السليلوز نتيجة أنزيم Cellulase الذي تفرزه البكتيريا ونواتج التحلل: CO2 – أحماض عضوية – ميثان .

## Slide 11
متطلبات التجربة:
أنبوبتين لكل مجموعة تحتوي على 5 مل من بيئة أمليانسكي Omeliansky's Cellulose medium .
شريط من ورق الترشيح.
تربة.
ميزان.
(يتم العمل تحت ظروف التعقيم).

## Slide 12
خطوات العمل:
يوضع داخل كل أنبوبة من أنابيب أمليانسكي شريط من ورق الترشيح بعمق البيئة.
تحت ظروف التعقيم يضاف 1,0 جم من التربة لكل أنبوبة.
يضاف طبقة كافية (2 مل) من زيت البرافين إلى الأنابيب ويتم تغطيتها بشريط من البرافيلم ،وذلك لجعل الظروف لا هوائية.
تحفظ الأنابيب بالحضان على درجة 30 م ° لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين تحت الظروف اللاهوائية.
تفحص ورقة الترشيح لملاحظة تحلل الورقة في وجود زيت البرافين في الانابيب.

## Slide 13
اكتبي:
تقرير للتجربة بعد ظهور نتيجة .
أجيبي

## Slide 14
أ. منيرة الدوسري