## Slide 2
Fig 26-CO, p.795
Notes: <number>
Fig 26-CO All of these devices are capacitors, which store electric charge and energy. A capacitor is one type of circuit element that we can combine with others to make electric circuits. (Paul Silverman/Fundamental Photographs)

## Slide 3
السعة الكهربية؛ هي قدرة الموصل على حمل واستيعاب الشحنة الكهربية وتعتمد على الشكل الهندسي والأبعاد
السعة الكهربية: مقدار الشحنة التي يستطيع موصل تخزينها لكل وحدة فرق جهد أو بمعنى ابسط هي القدرة
القصوى لموصل على حمل شحنة كهربية، وإذا زادت الشحنة عن ذلك الحد فأنة يحدث تفريغ كهربي للشحنة
للوسط المحيط بالموصل.
السعة الكهربية لموصل كروي نصف قطره R
Notes: <number>

## Slide 4
Fig 26-1, p.796
المكثف: أداة لتخزين واسترداد الشحنة الكهربية والطاقة الكهربية.
ويتكون أي مكثف من موصلين مشحونين بشحنتين متساويتين
في المقدار مختلفتين في النوع ويفصل بينهما مسافة أما تكون
فراغا أو مادة عازلة.
السعة الكهربية للمكثف هي النسبة بين الشحنة على
أي من الموصلين وفرق الجهد بين الموصلين أي أن؛
وتعتمد سعة المكثف على الشكل الهندسي والأبعاد
وحدة السعة الكهربية هي فاراد وتكافئ كولوم لكل فولت
Notes: <number>
Figure 26.1 A capacitor consists of two conductors. When the capacitor is charged, the conductors carry charges of equal magnitude and opposite sign.

## Slide 5
Fig 26-2, p.797
26-2: حساب السعة الكهربية لبعض المكثفات
المكثف متوازي اللوحين*
كمل هو موضح بالشكل المرفق، يتكون المكثف متوازي اللوحين من موصلين
مساحة السطح لكل منهما A المسافة الفاصلة بينهما d، صغيرة جدا مقارنة
بمساحة سطح أي من اللوحين، ومشحونين بشحنة مختلفة النوع مقدارها Q
وفرق الجهد بينهما V، ووضحنا في الفصل 24 ان المجال الكهربي
بين لوحين متوازيين يكون منتظم ومتجانس وتعطي شدة المجال بالعلاقة:
+ σ
- σ
1
2
3
E1 E2
E2 E1
E1
E2
Notes: <number>
Figure 26.2 A parallel-plate capacitor consists of two parallel con-ducting plates, each of area A, separated by a distance d. When the capacitor is charged by connecting the plates to the terminals of a battery, the plates carry equal amounts of charge. One plate carries positive charge, and the other carries negative charge.

## Slide 6
Fig 26-3a, p.799
لذلك فأن سعة المكثف تتناسب طرديا مع مساحة اللوح
وتتناسب عكسيا مع المسافة الفاصلة بين لوحى المكثف.
Notes: <number>
Figure 26.3 (a) The electric field between the plates of a parallel-plate capacitor is uniform near the center but nonuniform near the edges.

## Slide 7
Fig 26-3b, p.799
مثال 26-1: احسب سعة مكثف متوازي اللوحين مساحة لوحه 2 سم2 والمسافة بينهما 1 مم؟ الوحدات!!!!
C = 8.85 x 10-12 (C2/N.m2) . 2x 10-4(m2)/ 1x 10-3 (m) = 1.77 x 10-12 F = 1.77 pF
Notes: <number>
Figure 26.3 (b) Electric field pattern of two oppositely charged conducting parallel plates. Small pieces of thread on an oil surface align with the electric field.

## Slide 8
Fig 26-4, p.800
Notes: <number>
Active Figure 26.4 (a) A circuit consisting of a capacitor, a battery, and a switch. (b) When the switch is closed, the battery establishes an electric field in the wire that causes electrons to move from the left plate into the wire and into the right plate from the wire. As a result, a separation of charge exists on the plates, which represents an increase in electric potential energy of the system of the circuit. This energy in the system has been transformed from chemical energy in the battery.

## Slide 9
Fig 26-6, p.801
المكثف الأسطواني
المكثف الكروي
Notes: <number>
Figure 26.6 (Example 26.2) (a) A cylindrical capacitor consists of a solid cylindrical conductor of radius a and length l surrounded by a coaxial cylindrical shell of radius b. (b) End view. The electric field lines are radial. The dashed line represents the end of the cylindrical gaussian surface of radius r and length l.

## Slide 10
أشكال أخرى للمكثفات
Notes: <number>

## Slide 11
Notes: <number>

## Slide 12
Fig 26-9a, p.803
26-3: توصيل المكثفات:
التوصيل على التوازي -
V = V1 = V2
Q = Q1 +Q2
Ceq V= C1 V + C2 V
Ceq = C1 + C2
Ceq = C1 + C2 + C3 + …..
Notes: <number>
Active Figure 26.9 (a) A parallel combination of two capacitors in an electric circuit in which the potential difference across the battery terminals is V.

## Slide 13
Fig 26-9b, p.803
Notes: <number>
Active Figure 26.9 (b) The circuit diagram for the parallel combination.

## Slide 14
Fig 26-10, p.804
توصيل المكثفات على التوالي:
V = V1 + V2
Notes: <number>
Active Figure 26.10 (a) A series combination of two capacitors. The charges on the two capacitors are the same. (b) The circuit diagram for the series combination. (c) The equivalent capacitance can be calculated from the relationship 1 /Ceq =1 /C 1+ 1/ C 2 .

## Slide 15
Fig 26-11, p.806
مثال 26-4: اوجد السعة المكافئة للمكثفات بالدائرة ؟ علما بأن السعة بوحدة المايكرو فاراد.
Notes: <number>
Figure 26.11 (Example 26.4) To find the equivalent capacitance of the capacitors in part (a), we reduce the various combinations in steps as indicated in parts (b), (c), and (d), using the series and parallel rules described in the text.

## Slide 16
Fig 26-12, p.807
26-4 الطاقة المختزنة في مكثف مشحون:
أثناء شحن المكثف فان هناك شغل يبذل لنقل عنصر
الشحنة dq من مصدر الشحنات الكهربية (البطارية)،
قيمة الشغل المبذول يزداد بزيادة الشحنة على لوحي المكثف
وذلك للتغلب على قوة التنافر الكهربية بين الشحنات
على لوح المكثف والشحنة المنقولة إلية،
مقدار الشغل يكافئ الطاقة المخزنة بالمكثف والتي تعتمد
على مقدار الشحنة، فرق الجهد بين لوحي المكثف،
شدة المجال بينهما.
Notes: <number>
Figure 26.12 A plot of potential difference versus charge for a capacitor is a straight line having a slope 1/C. The work required to move charge dq through the potential difference V existing at the time across the capacitor plates is given approximately by the area of the shaded rectangle. The total work required to charge the capacitor to a final charge Q is the triangular area under the straight line, W =1/2 Q V. (Don’t forget that 1 V J/C; hence, the unit for the triangular area is the joule.)

## Slide 17
عندما تكون الشحنة تساوي صفر فان الشغل المبذول لنقل وحدة الشحنة تساوي صفر، حسب العلاقة ؛
Notes: <number>

## Slide 18
للمكثف متوازي اللوحين:
V = Ed
الطاقة المخزنة لكل وحدة حجم للمكثف
Notes: <number>

## Slide 19
Fig 26-15, p.811
24-5 تأثير المادة العازلة على سعة المكثف:
عند وضع مادة عازلة بين لوحي مكثف فان سعة
المكثف تزداد عنه قبل وضع المادة العازلة،
مقدار الزيادة تعتمد على نوع المادة العازلة
حيث إن كل مادة عازلة لها ثابت عزل k مختلف؛
ثابت العزل دائما أكبر من واحد k > 1
حيث ان C0, V0, E0 السعة، فرق الجهد، شدة المجال قبل وضع المادة العازلة &
C, V, E السعة، فرق الجهد، شدة المجال بعد وضع المادة العازلة.
Notes: <number>
Figure 26.15 A charged capacitor (a) before and (b) after insertion of a dielectric between the plates. The charge on the plates remains unchanged, but the potential difference decreases from V0 to V= V0/k . Thus, the capacitance increases from C0 to C0.

## Slide 20
شدة عزل المادة (Emax هي أقصى شدة مجال يمكن أن تتحمله
المادة العازلة دون إن تفقد خاصية العزل الكهربي أي حدوث
انهيار للمادة العازلة.
فمثلا سعة المكثف متوازي اللوحين بعد وضع المادة العازلة يساوي
ويمكن تلخيص تأثير وضع المادة العازلة داخل المكثف في النقاط الآتية:
1- تزيد من سعة المكثف،
2- تزيد من الجهد التشغيل الأقصى،
3- تعطي دعم ميكانيكي للمكثف وتكون عازل بين لوحي المكثف عندما تكون
المسافة الفاصلة بين اللوحين صغيرة جدا، حيث أن عندما تتناقص
المسافة تزداد سعة المكثف.
Notes: <number>

## Slide 21
Notes: <number>

## Slide 22
Table 26-1, p.812
Notes: <number>

## Slide 23
مثال 26-6:
مكثف متوازي اللوحين مساحة اللوح 6 سم2 ومسافة الفاصلة 1مم، عند وضع مادة عازلة بين لوحي المكثف
(ورق) حيث ثابت العزل يساوي 3.7 وشدة العزل تساوي 106.16 فولت لكل متر،
احسب سعة المكثف فبل وبعد المادة العازلة
اوجد ما هي أكبر مقدار للشحنة يمكن يحملها المكثف دون حدوث تفريغ كهربي؟
Emax = 16 x 106 v/m & Vmax = Emax .d = 16 x 103 v
Qmax = CVmax = 19.6 x 10-12x16x.103 = 31x10-8 C = 0.31 μC
Notes: <number>

## Slide 24
مثال26-7:
مكثف متوازي اللوحين مشحون بشحنة Q0 وسعته C0، فاذا فصل المكثف عن مصدر الشحن الكهربي
ثم أدخلت مادة عازلة لها ثابت عزل k بين لوحيه،
اوجد الطاقة المخزنة بالمكثف قبل وبعد وضع المادة العازلة؟
الطاقة قبل وضع العازل
الطاقة بعد وضع العازل
K > 1 & U0 > U
Notes: <number>

## Slide 25
سؤال: مكثف متوازي اللوحين سعته 1 فاراد والمسافة الفاصلة بين لوحيه 1 مم، احسب مساحة سطح كل من لوحيه؟
Notes: <number>

## Slide 26
سؤال: مكثف متوازي اللوحين مساحة سطح أي من لوحية هي 7.6 سم2 والمسافة الفاصلة بينهما 1.8 مم
اذا كان فرق الجهد بين لوحيه 20 فولت، أوجد؛
1- شدة المجال بين لوحيه
2- الكثافة السطحية للشحنة
3- السعة
4- الشحنة على كل لوح.
سؤال: أوجد السعة المكافئة والشحنة الكهربية
على كل مكثف أذا كان فرق الجهد بين النقطتين
ا& ب هي 15 فولت؟
Notes: <number>

## Slide 27
سؤال: مكثف متوازي اللوحين سعته 16 بيكو فاراد ومساحته أي من لوحية 5 سم2
ويشحن بواسطة بطارية 10 فولت، احسب الطاقة المخزنة بالمكثف وكثافتها؟
سؤال: مكثف متوازي اللوحين المسافة الفاصله بين لوحيه 1 مم وفرق الجهد V0 ، إذا فصلت مسافة
0.4 مم وأدخلت مادة عازلة بين لوحيه كان فرق الجهد 2/ V0. أوجد ثابت العزل؟
Notes: <number>

## Slide 28
Fig P26-54, p.827
سؤال: احسب السعه المكافئه ، والجهد الكهربي بين لوحي كل مكثف، والشحنة على كل مكثف، والطاقة
المخزنة بالمجموعة؟
Notes: <number>