## Slide 1: Circuits and Circuit Elements
Electric circuits are the basis for the vast majority of the devices used in society.
Circuit elements can be connected with wires to form electric circuits.
Capacitors are one circuit element.
Introduction

## Slide 2: Capacitors
Capacitors are devices that store electric charge.
Examples of where capacitors are used include:
  radio receivers
  filters in power supplies
  to eliminate sparking in automobile ignition systems
  energy-storing devices in electronic flashes

## Slide 3: Makeup of a Capacitor
A capacitor consists of two conductors.
  These conductors are called plates.
  When the conductor is charged, the plates carry charges of equal magnitude and opposite directions.
A potential difference exists between the plates due to the charge.

## Slide 4: Definition of Capacitance
The capacitance, C, of a capacitor is defined as the ratio of the magnitude of the charge on either conductor to the potential difference between the conductors.
The SI unit of capacitance is the farad (F).
The farad is a large unit, typically you will see microfarads (mF) and picofarads (pF).
Capacitance will always be a positive quantity
The capacitance of a given capacitor is constant.
The capacitance is a measure of the capacitor’s ability to store charge .
  The capacitance of a capacitor is the amount of charge the capacitor can store per unit of potential difference.
Section 26.1

## Slide 5: Parallel Plate Capacitor
Each plate is connected to a terminal of the battery.
The battery is a source of potential difference.
If the capacitor is initially uncharged, the battery establishes an electric field in the connecting wires.
E = s /e0
s = Q / A

## Slide 6: المكثفات Capacitors
المكثف: موصلان قريبان من بعضهما، يفصل بينهما فراغ أو مادة عازلة، ومشحونان بشحنتين مختلفتين في النوع ومتساويتين في المقدار.
سعة المكثف تتناسب طردياً مع الشحنة Q وعكسياً مع الجهد V أي أن:
وحدة السعة هي الفاراد (F) Farad

## Slide 7
مثال 26-1: احسب سعة مكثف متوازي اللوحين مساحة لوحه 2 سم2 والمسافة بينهما 1 مم؟ الوحدات!!!!
C = 8.85 x 10-12 (C2/N.m2) . 2x 10-4(m2)/ 1x 10-3 (m) = 1.77 x 10-12 F = 1.77 pF
Notes: Figure 26.3 (b) Electric field pattern of two oppositely charged conducting parallel plates. Small pieces of thread on an oil surface align with the electric field.

## Slide 8
المكثفات Capacitors

## Slide 9: المكثف الاسطواني يتكون من اسطوانة موصلة نصق قطرها a محاطة باسطوانة موصلة أخرى نصف قطرها b متحدتي المركز، ولهما نفس الطول l . السعة للمكثف الاسطواني تعطى بالعلاقة التالية:
المكثفات Capacitors

## Slide 10: المكثف الكروي يتكون يتكون من كرة موصلة نصق قطرها a محاطة بكرة موصلة أخرى نصف قطرها b متحدتي المركز. السعة للمكثف الكروي تعطى بالعلاقة التالية:
المكثفات Capacitors

## Slide 12
المكثفات Capacitors

## Slide 13
المكثفات Capacitors
توصيل المكثفات على التولي

## Slide 14: قيمة شحنة المكثفات المتصلة على التوالي ثابتة وتساوي شحنة المكثف المكافىء لها
أي أن السعة المكافئة (الكلية) Ceq دائما أقل من سعة أي من المكثفات المتصلة على التوالي
المكثفات Capacitors

## Slide 15
المكثفات Capacitors
توصيل المكثفات على التوازي

## Slide 16: أي أن السعة المكافئة (الكلية) Ceq تمثل مجموع سعات مكثفات المجموعة
المكثفات Capacitors
جهد كل المكثفات المتصلة على التوازي ثابت ويساوي جهد
المكثف المكافىء

## Slide 17
طاقة مكثف مشحون أو الشغل المبذول لشحن مكثف من الصفر إلى شحنته النهائية Q.
حيث Q الشحنة النهائية
المكثفات Capacitors

## Slide 18
في حالة مكثف متوازي اللوحين، يمكن التعبير عن طاقة المكثف U بدلالة الكثافة السطحية s ، مساحة لوحي المكثف S ، المسافة بين اللوحين d ، المجال الكهربي E،الجهدالكهربي V وذلك باستخدام:
المكثفات Capacitors
الطاقة المخزنة لكل وحدة حجم للمكثف:

## Slide 19
المكثفات Capacitors
ثابت العزل Dielectric constant
سعة المكثف C تزداد في وجود مادة عازلة عن سعته Co في وجود فراغ. النسبة بين السعتين يسمى ثابت العزل K:
الشحنات لا تتغير قبل وبعد وضع المادة العازلة، ولكن فرق الجهد بين لوحي المكثف ينقص بوضع المادة العازلة وتصبح سعته:
ثابت العزل دائما أكبر من واحد k > 1
حيث ان C0, V0, E0 السعة، فرق الجهد، شدة المجال قبل وضع المادة العازلة &
C, V, E السعة، فرق الجهد، شدة المجال بعد وضع المادة العازلة.

## Slide 20: ثابت العزل Dielectric constant
مادة عازلة جزيئاتها في اتجاه عشوائي نظرا لعدم وجود مجال كهربي
عند تطبيق مجال كهربي فإن اتجاه الجزيئات يترتب مع المجال
المكثفات Capacitors
ثابت العزل Dielectric constant

## Slide 21: ثابت العزل Dielectric constant
المكثفات Capacitors
تتكون شحنات تأثيرية (مقيدة) qi على سطحي المادة العازلة، وفي مواجهة الشحنات الحرة q على لوحي المكثف وتعاكسها في النوع، ومجالها الكهربي Ei يعاكس اتجاه المجال الأصلي Eo. العلاقة بين qi و q هي:

## Slide 22
مثال 2-7) مكثف ذو لوحين متوازيين شحنته 30 μC ، ومساحة كل من لوحيه 1 m2 وضعت بينهما مادة عازلة سماحيتها/N. m2 C2 15 x 10-12شغلت الفراغ بين اللوحين إحسب:
أ- شدة المجال المحصلة بعد وضع المادة العازلة.
ب- الكثافة السطحية للشحنة التأثيرية على وجهي المادة العازلة .
ج- مركبة شدة المجال المحصل الناتج عن الشحنات الحرة.
د- مركبة شدة المجال المحصل الناتج عن الشحنات التأثيرية.
المكثفات Capacitors

## Slide 23
مسائل 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 13، 16، 17 صفحة 77
فريق عمل
2) إذا كانت شحنة مكثف تساوي 2.5x10-6 كولوم عندما يكون الجهد بين طرفيه يساوي 124 V ، ماهي سعة هذا المكثف؟
المكثفات Capacitors

## Slide 24
4) إذا كانت سعة مكثف متوازي اللوحين في الهواء تساوي 0.0025 mF ومساحة كل من لوحيه 0.8 m2.
أ) ما هي المسافة بين اللوحين؟ حيث أن eo=8.85x10-12 C2/Nm2
ب) ما هي أكبر قيمة للجهد يمكن وضعها بين طرفي المكثف إذا علمت أن الهواء بين اللوحين يتحمل مجالا كهربيا قدره 3x106 V/m قبل حدوث تأين له أو تفريغ للشحنة؟
أ) = 2.8x10-3 m
ب) Vmax= Emax .d = 3x106 x 2.8x10-3 = 8490 Volt
المكثفات Capacitors

## Slide 25
5) وضعت شحنة قدرها 30x10-6 C على مكثف متوازي اللوحين مساحة كلا منهما 5 cm2 احسب المجال الكهربي بينهما.
المكثفات Capacitors

## Slide 26
6) مكثف متوازي اللوحين، فرق الجهد بين اللوحين 20 V ومساحة كل منهما 7.6x10-4 m2 والمسافة بينهما 1.8 mm ومملؤ بالهواء، احسب:
أ) المجال الكهربي بين اللوحين ب) سعة المكثف وشحنته جـ) كثافة الشحنة السطحية
المكثفات Capacitors

## Slide 27
9) مكثفان سعتهما 2 mF و 6 mF وصلا على التوالي وسلط عليهما فرق جهد قدره 200V احسب فرق الجهد بين لوحي كل مكثف وشحنة كلا منهما.
المكثفات Capacitors

## Slide 28
10) أوجد السعة المكافئة لمجموع المكثفات الموصلة كما في الشكل التالي، وإذا كان فرق الجهد بين النقطتين a و b هو 12 V فاحسب شحنة وجهد كل مكثف.
a
b
2 mF
4 mF
3 mF
المكثفات Capacitors

## Slide 29
13) احسب السعة المجهولة C في الدائرة التالية علما بأن السعة المكافئة لمكثفاتها تساوي 4.4 mF
المكثفات Capacitors
4 mF
3 mF
6 mF
C

## Slide 30
16) مكثفان قيمة كل منهما 3 mF وصلا على التوالي ثم وصل بين طرفيهما جهد قدره 10 V ، احسب الطاقة المخزنة لهما ولكل منهما على حدة، ماذا تكون قيمة الطاقة لو وصلا على التوازي؟
C1 = C2 = 3 mF therefore v1 = v2 = 5 Volt
لو وصلا على التوازي فإن: V1 = V2 = V = 10 Volt
المكثفات Capacitors

## Slide 31
17) مكثف مستوي مكون من صفيحتين متماثلتين، إذا كانت المسافة بينهما 2 cm وسعته في الفراغ 10-6 F . إذا فرض أن الجهد بين طرفيه يساوي 200 V ثم أدخلت مادة عازلة ثابت عزلها 49 فاحسب:
أ- القيمة الجديدة للسعة بعد وضع المادة العازلة.
ب- ما هي قيمة الشحنة المستحثة على سطحي المادة العازلة.
المكثفات Capacitors

## Slide 32
اختبار قصير
1- السعة المكافئة للمكثفات المتصلة حسب الشكل المرفق بوحدة mF
(ميكروفراد) هي: أ) 4.6 ب) 7.3
ج) 5.2 د) 1.5
2- إذا كان لمكثف سعة قدرها 20 mF وفرق الجهد بين طرفيه 1000 V فان طاقته بوحدة J جول تساوي:
أ) 10 ب) 15 ج) 20 د) 30
3- إذا كانت سعة مكثف متوازي اللوحين في الهواء تساوي 2.5 nF وكانت مساحة كل من لوحيه تساوي 0.8 m2 فإن المسافة بين اللوحين بوحدة mm مليمتر تساوي :
أ) 2.83 ب) 4.21 ج) 7.32 د) 12.37
4- إذا وضعت مادة عازلة بين لوحي مكثف فإن سعة المكثف:
أ) تزداد ب) تقل ج) تساوي صفر د) لا تتغير
المكثفات Capacitors