## Slide 1
شبكات الحاسب الآلي
الدكتور هشام عادل عبهري

## Slide 2
ماهية شبكات الحاسب الآلي
مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي و الأجهزة المحيطة بها مثل الطابعات متصلة فيزيائيا مع بعضها البعض
مهيأة برمجيا بأنظمة تشغيل وبرمجيات تسمح لهذه الأجهزة بتبادل البيانات فيما بينها

## Slide 3
التوصيل الفيزيائي للحواسيب
التوصيل الفيزيائي لحاسبين
التوصيل لأكثر من حاسبين
طرق أخرى لوصل حاسبين

## Slide 4
الطريقة الأولى

## Slide 5
التوصيل الفيزيائي لحاسبين
باستخدام المنفذ التسلسلي
serial port
الطرف السفلي | الطرف العلوي
1 | 1
غير متصل | 2
4 | 3
3 | 4
غير متصل | 5
6 | 6
8 | 7
7 | 8
غير متصل | 9
الطريقة الثانية

## Slide 6
التوصيل الفيزيائي لحاسبين
باستخدام المنفذ التفرعي
Parallel port
الطرف السفلي | الطرف العلوي
1 | 1
15 | 2
13 | 3
12 | 4
10 | 5
11 | 6
غير متصل | 7
غير متصل | 8
غير متصل | 9
5 | 10
6 | 11
4 | 12
3 | 13
14 | 14
2 | 15
16 | 16
17 | 17
25 | 18
25 | 19
25 | 20
25 | 21
25 | 22
25 | 23
25 | 24
25 | 25
الطريقة الثالثة

## Slide 7
التوصيل الفيزيائي لحاسبين
باستخدام المنفذ التسلسلي الموحد
Universal Serial Bus
الطريقة الرابعة

## Slide 8
التوصيل الفيزيائي لحاسبين
باستخدام المنفذ RJ 45
تابع الطريقة الرابعة

## Slide 9
تجربة 1
تصنيع كبل شبكة RJ 45
كبل شبكة RJ 45 مباشر
كبل شبكة RJ 45 معكوس

## Slide 10
تابع الطريقة الرابعة

## Slide 11
كبل مباشر
ٍStraight Cable
كبل معكوس
10 Mbps
cross cable
كبل معكوس
100 Mbps
cross cable
كبل معكوس
1000 Mbps
cross cable

## Slide 12
تجربة 2
توصيل جهازي حاسب باستخدام الكبل المعكوس
التوصيل الفيزيائي
التوصيل المنطقي
شروط التوصيل المنطقي
شروط التوصيل المنطقي
وجود كبل معكوس
كل حاسب يحوي على كرت شبكة على الأقل
كلا الحاسبين يحملان نظام تشغيل شبكات
يُعد كلا الحاسبين وفق معيار هوية الحاسب في الشبكة

## Slide 13: هوية الحاسب في الشبكة
اسم الحاسب (لايجوز تكرار الاسم )
عنوان الـ IP (لا يجوز تكرار العنوان في الشبكة ).
اسم مجموعة العمل وبالتالي نطاق (اسم مجموعة العمل يتكرر في كل حاسب).
Notes: عمل / حمود القحطاني

## Slide 14: مجموعة العمل Workgroup
تعمل مجموعات العمل على مبدأ الند للند ويكون نظام التشغيل نظام شبكات (Client).
كل حاسب يكون بآن واحد خادم وعميل.
يجب اعطاء الصلاحيات لكل من يريد الاستفادة من مشاركة الملفات.
ينصح أن لا يكون عدد الحواسيب في مجموعة العمل كبيراً بين (11-13) حاسب.
مجموعة عمل
Notes: عمل / حمود القحطاني

## Slide 15: النطاق (Domain)
هو مجموعة من الحواسيب (Clients) تقاد من حاسب (Server), ونظام التشغيل في الحاسب القائد (Server) هو نظام تشغيل شبكات من نوع Server
أما بقية الحواسيب فتحمل نظام تشغيل شبكات من نوع Client
كل حاسب في النطاق له مهمته إما خادما أو عميلا .
يُقاد الحاسب Server من قبل قائد الشبكة Administrator
يُحدد عدد الحواسيب في النطاق
تبعاً لجودة الـ Server وكم
البيانات المتبادلة في النطاق.
شبكة ذات نطاق
Notes: عمل / حمود القحطاني

## Slide 16: مهام الخادم (Server) ومهام الـ Administrator في الشبكة.
Server
يحقق الربط بين حواسيب الشبكة ويقوم بقيادتها ويحقق توزيع البيانات كلٍ حسب صلاحيته
( أما مستخدم أو حاسب)
Administrator
توصيف الـServer بحيث يقوم بعمله كـ Hardware على أكمل وجه.
إنشاء حسابات المستخدمين (Username+Password)
إعطاء صلاحيات للمستخدمين
يختار استراتيجية عنونة الحواسيب (IP) وتسميتها واختيار اسم مجموعة العمل وبالتالي النطاق.
Notes: عمل / حمود القحطاني

## Slide 18
التوصيل الفيزيائي لحاسبين
باستخدام المنفذ المحوري