## Slide 1: جهاز المطياف الضوئي spectrophotometer

## Slide 2: spectrophotometer

## Slide 3
جهاز طيف الامتصاص الذري : هو عبارة عن جهاز لقياس شدة الضوء حيث يقيس كثافة الضوء كاقتران بدلالة اللون (الطول الموجي)

## Slide 4
وجد استخدامان لجهاز طيف الامتصاص الذري حيث يستخدم لقياس امتصاص الضوء، وايضاً يستخدم لقياس ارتداد الضوء، والتطبيق المستخدم على هذا الجهاز في المختبرات الطبية على النوع الاول وهو قياس الامتصاص للعينة حيث يعتمد امتصاص العينة للضوء على كثافة لون العينة الذي يعتمد كثافة المادة المذابة.

## Slide 5
يوجد من هذا الجهاز صنفان قياس رئيسيان هما احادي الشعاع (single beam )وثنائي الشعاع (double beam ( ,حيث ان جهاز طيف الامتصاص الذري ثنائي الشعاع يقوم بقياس نسبة كثافة الضوء شعاعين مختلفي المسار، اما جهاز طيف الامتصاص احادي الشعاع يقيس كثافة الضوء المطلقة، على الرغم من ان النوع الاول اسهل واكثر استقراراً، لكن النوع الثاني اكثر استخداماً لأنه يملك مدى اطول من الاطوال الموجية. يستخدم في اجهزة طيف الامتصاص الذري اطياف مختلفة مثل فوق البنفسجية والاطياف المرئية، وبعضها يعمل على منطقة قريبة من تحت الحمراء، ولكن النوع الثالث يختلف في تصميمه عن النوعين الاولين لأنه يحتاج الى تقنية خاصة مختلفة.

## Slide 6: احادي الشعاع (single beam )

## Slide 7: وثنائي الشعاع (double beam (

## Slide 8
يتكون جهاز طيف الامتصاص الذري اربعة اجزاء رئيسية: 1. مصدر الضوء(Light Source): هذا الجزء هو المصدر الرئيسي للاشعاع وفي هذا الجهاز يستخدم (Hollow Cathode Lamps) (HCL)، هذا النوع من المصادر الضوئية يتكون من كاثود(قطب سالب) و انود (قطب موجب) موضوع مع غاز خامل مثل (آرغون او نيون) في انبوب محكم الغلاق. عندما يطبق جهد عالي على ذرات الغاز الخامل الموجود في الانبوب فانها تتأين وتجذب من قبل الكاثود، وباتلي فان هذه الأيونات تضرب الكاثود وتعمل على اثارة ذرات االعنصر المستخدم في عمل الكاثود، تبدأ هذه الذرات ببعث الاشعاع بطول موجي حسب خصائص العنصر. 2. الموقد(Burner): وهو الجزء الذي يستخدم لتسخين العينة.

## Slide 9
3. : (Monochromator) هو عبارة عن جزء مهم في جهاز امتصاص الطيف الذري، ووظيفة هذا الجزء في عمل الجهاز فصل الطوال الموجي المطلوب عن الطوال الموجية المختلفة التي تنبعث بواسطة HCL ، حيث يتم اختيار الطول الموجي المطلوب لفحص العينة ، حيث يتم انتاج هذا الطول عن طريق جزء خاص في monochromator يسمى grating (الحاجز المشبك)، الحاجز المشبك عبارة عن سطح عاكس، يعمل ميكانيكياً او تجسيمياً عن طريق اخاديد (فتحات) متوازية حيث صممت لاطوال موجية مختلفة، عادة معظم اجهزة امتصاص الطيف الذري مزودة بحاجزين مشبكيين بهدف الحصول على اطوال موجية لتغطية المدى 189-851، وهي الاطوال الموجية المستخدمة في الامتصاص الذري.

## Slide 10
4. كاشف مقدار الطاقة المتبقية(Photometer): بعد اختيار الطول الموجي المطلوب عن طريق (Monochromator) حيث يمر الضوء من خلال العينة حيث يكون في الجهة المقابلة مجموعة من الكاشفات لمقدار الطاقة المتبقية وهي عبارة عن (array of photodiode) وتون مجموعة لأن لكل طول موجي كاشف (Photodiode) حيث ينتج على اقطاب (Photodiode) تيار كهربائي يعتمد على كثافة الضو الساقط عليه، حيث يتم تكبير هذا التيار بواسطة Amplifier ثم تعرض النتيجة على شاشة LCD .

## Slide 11: مبدأ عمل جهاز امتصاص الطيف الذري
يتكون جهاز الطيف الذري من قسمين رئيسين هما :
المصدر الضوئي لأي طول موجي محدد و Photometer )مقياس كثافة الضوء)، حيث يتم وضع السائل المراد قياس العناصر بداخله في انبوب (Cuvette) ، ثم يتم وضع العينة بين المصدر الضوئي و Photometer ، وبالتالي فان كمية الضوء المار من خلال العينة يقاس بواسطة ال Photometer. عند تعرض Photometer للضوء فانه يتولد على اقطابه اشارة كهربائية تتغير بتغير كمية الضوء الممتصة من قبل السائل ، حيث يعتمد تغير امتصاص العينة للضوء على تغير تركيز المادة في المحلول و بالتالي يمكن حساب التركيز بالاعتماد على امتصاص الضوء عند طول موجي محدد، فعلى سبيل المثال الهيموغلوبين يكون احمر اللون لأن الهيموغلوبين يمتص اللونين الأزرق والأخضر اكثر من اللون الاحمر، حيث ان درجة امتصاص الهيموغلوبين للضوء الأزرق والأخضر يتناسب مع تركيز الهيموغلوبين ، فعندما نمرر ضوء ذو طول موجي محدد خلال المحلول فانه هناك علاقة بين تركيز المذاب و كمية الضوء المنقولة فحسب قانون Beer's Law) :(

## Slide 12
حيث أن: I0: كمية الضوء المنقولة من مذيب نقي. I : كثافة الضوء المنقولة بعد اضافة المكونات الملونة. C: تركيز المادة المطوب حساب تركيزها (المادة الملونة). L: المسافة التي قطعها الضوء خلال المحلول. K: ثابت. اذا كان L اي المسافة التي يقطعها الضوء خلال المحلول 1 يصبح قانون Beer :
حيث ان: T: Transmittance of solution ملاحظة: انظر (الرسم 2) حيث يوضح علاقة طول المسافة التي يقطعها الضوء خلال المحلول مع كمية الامتصاص.
هناك علاقة لوغاريتمية بين Transmittance وتركيز المادة الملونة:
وكما نلاحظ من المعادلة ان K وT معلومين و بالتالي يمكن حساب التركيز بسهولة من هذه المعادلة.

## Slide 13
طريقة استخدام جهاز امتصاص الطيف الذري 1. يشغل الجهاز ويترك لمدة 15 دقيقة ليسخن. 2. استخدم مفتاح الطول الموجي لضب الجهاز على الطول الموجي المراد استخدامه. 3. اغلق غطاء المكان الذي توضع فيه العينة، استخدم مفتاح التصفير(Zero Control) لضبط المقياس 4. على (0% Transmittance) حيث تتم هذه العملية دون وضع عينة في الجهاز حيث يكون الممر مغلق وبالتالي فان Photometer لا يقرا اي صفر على مخرجه. 5. نضع انبوبة تحتوي على محلول مرجعي في المكان المخصص، اغلق الغطاء واستخدم مفتاح التحكم بالضوء لتضع المؤشر على "0" مقياس الامتصاص. 6. اخرج العينة المرجعية، وضع العينة المراد اجراء الفحص عليها واغلق الغطاء، ثم اقرأ الامتصاص.

## Slide 14
*- استخلاص الكلوروفيل بطريقة الغمر في المذيب:ـ
1- ضعي 3جرام ورق طازج في بيكر ( سجلي الوزن بالضبط) .
2- اضيفي اليها 30مل اسيتون 80% ثم اقفلي البيكر باحكام مستخدمه ورق الالمونيوم او البلاستيك حتى يمنع
فقد الاسيتون بالتطاير.
3- اتركي النسيج منقوعا ومغمورا في الاسيتون لمدة 15 دقيقه مع الهز اليدوي البسيط مره كل 5 دقائق.
4- انقلي المستخلص الاسيتوني فقط الي انبوبة اختبار جديده.
ضعي المستخلص في الأنابيب الخاصة لجهاز الطرد المركزي ويتم تسجيل قراءة الكثافة الضوئية التي رمزها O.D للمستخلص بعد وضعه في الخلايا الزجاجية الخاصة لجهاز السبكتروفوتوميتر ويتم استخدام مقاييس الطيف الضوئي على الموجات التالية :
440الكاروتين C
663كلوروفيل A
645كلوروفيل B
*** يمكن اتباع الخطوات السابقه باستخدام مذيب اخر وهو ثنائي ميثيل الفورماميد DMF

## Slide 15
V
1000×w
V
1000×w
V
1000×w
1000×w
V
Chlorophyll A = 12.7 (O.D (A) – 2.69 (O.D (B) ــــــــــــــــــــــــ mg/g
Chlorophyll B = 22.9 (O.D (B) – 4.68 (O.D (A) ــــــــــــــــــــــــ mg/g
Total = 20.2 (O.D (B) + 8.02 (O.D (A) ــــــــــــــــــــــــــ mg/g
Carotene = 4.695 (O.D (C) – 2.88 (O.D (A) + (O.D (B) × ــــــــــــــــــــــــ mg/g
W= وزن النسيج الغض
V = حجم المستخلص النباتي