## Slide 1: علم زراعة الانسجة
المعمل الاول

## Slide 2: ما هو المقصود بزراعة الأنسجة النباتية ؟
يمكن تعريف زراعة الأنسجة بأنه علم يتألف من عدد من الطرق المختلفة لإنماء الأعضاء النباتية أو الأنسجة أو الخلايا على بيئات صناعية أمكن تركيب محتوياتها فى المعمل و يتم النمو فى ظروف متحكم فيها .
وتعتبر طرق زراعة الخلايا والأنسجة والأعضاء النباتية وسيلة جديدة وهامة لإكثار كثير من النباتات والتى أصبحت تطبق الآن فى كثير من المعامل التجارية فى الخارج والداخل.

## Slide 3: خطوات إنشاء معمل زراعة الأنسجة Establishment of tissue culture
1- غرفة الاستقبال Reception room :
وهي غرفة بعد مدخل المعمل مباشرة، وتستخدم كإستراحة للعاملين بالمعمل ولاستقبال الضيوف وكذلك لإتمام الأعمال الإدارية الخاصة بالمعمل . ويحذر على غير العاملين المرور من تلك الغرفة والدخول للمعمل إلا لغير العاملين به، أما بالنسبة للعاملين فيتم إستبدال الملابس وارتداء البالطو وواقي القدم ثم الدخول للمعمل، وتشمل هذه الغرفة على مكتب للإدارة ودولاب لحفظ الأوراق ومكان لاستقبال الضيوف وكذلك مكان مخصص لاستبدال الملابس به.

## Slide 5: 2-غرفة البداية Introduction room
وهي حجرة يتم فيها إعداد الأجزاء النباتية المراد زراعتها من النباتات المراد إكثارها معمليا.
حيث يتم إجراء عملية التعقيم الأولية عليها ويكون بها كبينة زراعة (هود) ودواليب زراعة بدون إضاءة لتحضين تلك الأجزاء بعد زراعتها على البيئة المخصصة لذلك في مدة لا تتجاوز الشهر.

## Slide 8: 3- مكان الغسيل Washing area
يجب احتواء المعمل على أحواض غسيل كبيرة لسهولة الغسيل ويفضل أن يكون مغطي بطبقة من الرصاص (لمقاومته للأحماض والقلويات) وبه مصدر دائم للماء العذب، ويستخدم الصابون السائل دائما في التخلص من الشوائب وقد يستخدم حمض الكبريتيك للتخلص من الشوائب الصعبة.

## Slide 10: 4-غرفة تحضير البيئة المغذية Medium preparation room
وهي غرفة يتم فيها تجهيز وإعداد البيئة المغذية المراد زراعة الجزء النباتي عليه. وتتكون حجرة البيئة من بنشات لتسهيل عملية إعداد البيئة وعلى أرفف ودواليب لتخزين الكيماويات والزجاجيات المستخدمة دائما.

## Slide 12: 5- غرفة التحضين Incubation room
وهى عبارة عن غرفة صغيرة الحجم بها دواليب بدون إضاءة، يتم تحضين البيئة بها بعد تجهيزها على درجة حرارة الغرفة لمدة من 4-7 أيام وذلك لتأكد من خلوها من الفطريات والبكتريا قبل الزراعة عليها مباشرة.

## Slide 15: 6- غرفة الزراعة Culture room
تعتبر هذه الغرفة أهم غرف معمل زراعة الأنسجة وأشدها تعقيمها. وتتكون من :-
1- كبينة زراعة (هود) منها الفردي والزوجي، على حسب عدد العاملين عليه. ويكون الهواء الخارج من الهود أفقيا وليس رأسيا.
2- ستائر هوائية عند الباب ذات ضغط أعلى من الضغط الخارجي بـ ½ أو ¼ بار لعدم السماح بمرور أي حشرة طائرة داخل الغرفة.
3- (UV) لزيادة التعقيم وتستخدم فقط قبل الزراعة بأكثر من ساعة ولمدة 10- 15ق.
4- فلتر لتغير الهواء الداخلي للغرفة مما يساعد على تقليل الميكروبات.

## Slide 16
5- دولاب من الخشب لحفظ الأدوات المستخدمة في عملية الزراعة
6- Bacti-ceneratorلتعقيم أدوات الزراعة على الهود.
7- المشارط والملاقيط ( أدوات التشريح ) مصنعه من الأستانلي استيل لمنع الصدأ .
8- علبة استانلي استيل لتعقيم أوراق التشريح بها.
9- عربة متحركة لسهولة النقل والحركة بين غرفة الزراعة وغرفة النمو مصنعة من الاستانلي استيل يتم استخدامها في نقل البيئات والنباتات المنزرعة.
10- كراس متحركة للهود .
11- تكييف بالغرفة لتسهيل عملية التنفس على العاملين بالزراعة.

## Slide 17
Bacti-ceneretor

## Slide 21: 7- غرفة النمو Growth room
وهي عبارة عن دواليب للزراعة بها إضاءة (غالبا ما تكون 16 إضاءة/8 أظلام) ويكون لها لوحة مفاتيح من الخارج، للتحكم في عدد ساعات الإضاءة وتشغيل التكييف والأجهزة التي بالداخل من الخارج دون الدخول وخصوصا عند تشغيل (UV).
وتحتوي على فلاتر لتغيير الهواء الداخلي وستائر هوائية فقط ولا يفضل استخدام UV في غرفة النمو حيث يؤثر ذلك على النباتات المنزرعة به .

## Slide 27
انتهى الدرس