## Slide 1
الكلوروفيلات
كلوروفيل أ وب يوجدان بنسبة 1:3 والكلوروفيل
مركب بورفوريني بحيث يتكون من 4 حلقات بيرولمتحده مع ذرة Mgفي المركز
C55 H72 O5 Mg كلوروفيل أ
كلوروفيل بC55 H70 O6 Mg
صبغتا كلوروفيل أ وب تمتصان بشده في الاشعه البنفسجيه والزرقاء وفي الاشعه البرتقاليه والحمراء ولا تمتصان الاشعه الخضراء الا بكفأه منخفضه بل تقوم بعكس او انفاذ هذه الاشعه.

## Slide 2
استخلاص الاصباغ وتقديرها بجهاز قياس الطيف السبكتروفوتوميتر
المواد والأدوات:
أوراق خضراء
اسيتون 80%
هاون
دورق معياري
ميزان حساس

## Slide 3
طريقة العمل :
ضعي 3 جرام ورق طازج أخضر مقطع إلى قطع صغيرة في الهاون
أضيفي إليها 4 مل أسيتون 80% ثم اطحني النسيج النباتي
رشحي المحلول الناتج باحتراس واجمعيه في الدورق ثم أعيدي الطحن مرة أخرى مستخدمة 3 مل أسيتون ثم انقلي الراشح لنفس الدورق السابق
إذا كان النسيج المتبقي في الهاون محتوي على الكلوروفيل أعيدي استخلاصه كالسابق مستخدمة 3مل اسيتون
يغسل الهاون وذلك باستخدام 2 مل اسيتون ثم ينقل إلى الدورق المعياري وبذلك نكون حصلنا على مستخلص 12مل من النسيج النباتي ( الكلوروفيل )
ضعي المستخلص في الأنابيب الخاصة لجهاز الطرد المركزي ويتم تسجيل قراءة الكثافة الضوئية التي رمزها O.D للمستخلص بعد وضعه في الخلايا الزجاجية الخاصة لجهاز السبكتروفوتوميتر ويتم استخدام مقاييس الطيف الضوئي على الموجات التالية :
 الكاروتين A
 كلوروفيل A
 كلوروفيل B

## Slide 4
رسم تخطيطي يوضح الاجزاء الداخليه لجهاز قياس الطيف السبكتروفوتوميتر

## Slide 5
V
1000×w
V
1000×w
V
1000×w
1000×w
V
Chlorophyll A = 12.7 (O.D (A) – 2.69 (O.D (B) ــــــــــــــــــــــــ mg/g
Chlorophyll B = 22.9 (O.D (B) – 4.68 (O.D (A) ــــــــــــــــــــــــ mg/g
Total = 20.2 (O.D (B) + 8.02 (O.D (A) ــــــــــــــــــــــــــ mg/g
Carotene = 4.695 (O.D (C) – 2.88 (O.D (A) + (O.D (B) × ــــــــــــــــــــــــ mg/g
W= وزن النسيج الغض
V = حجم المستخلص النباتي

## Slide 6
استخلاص الاصباغ وتقديرها بورق الفصل الكروماتوجرافي
الغرض من التجربة
استخلاص الأصباغ باستخدام ورقة الفصل الكروموتوجرافي
المواد والأدوات :
أوراق
أسيتون 80%
هاون
ورق ترشيح
أوراق كروموتوجرافي
ميزان
مادة مذيبة
آجار
غطاء

## Slide 7
طريقة العمل :
فصل الصبغ كما هو موضح في التجربة السابقة ولكن باستخدام كمية أقل من الأسيتون وذلك للحصول على الصبغ بكمية مركزة
يوضع كمية من المذيب في آجار ويترك لفترة زمنية معينة
يتم وضع نقاط باستمرار على ورقة الترشيح ( ورقة الفصل الكروموتوجرافي ) ويتم ذلك بأكثر من مرة على مسافات متباعدة حوالي 4-5 سم ويمكن وضع الصبغة في خط طولي على ورقة الفصل الكروموتوجرافي )
يتم إدخال ورقة الفصل في الأجار بحيث تكون النقاط للأسفل ثم تترك الورقة بداخل الآجار لفترة من الزمن وذلك حتى يقطع سطح المذيب مسافة قدرها 1 سم تقريباً من نقطة البداية

## Slide 8
المسافة التي قطعها المذيب
RF = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسافة التي انفصلت عندها النقطة
Rf= معدل السريان