## Slide 1: وحدات الإخراج
د. محمد السديري

## Slide 2: وحدات الإخراج
تستخدم هذه الوحدات لإخراج المعلومات بعد معالجتها أو بعد إتمام المعالجة الضرورية لها. و تعرف بـعملية تحويل المعلومات الإلكترونية من الحاسب بعد معالجتها وتحويلها إلى لغة يفهمها الإنسان بالصورة والهيئة المعطاة في الأوامر والبرامج.
وحدة الإخراج هي كتابة النتائج أو المعلومات التي يخرجها الحاسب بالوسيلة والوسائط المطلوبة من قبل المستخدم .

## Slide 3: أنواع المخرجات
مخرجات مطبوعة
  الطابعات
    الليزر
    النفاثة
    المصفوفة
  الراسمات
مخرجات مقروءة
  الشاشة
مخرجات مسموعة
  السماعات

## Slide 4: الطابعات
الطابعات مشهورات في إخراج النسخ المطبوعة و هي من أهم وحدات الاخراج. تنقسم إلى نوعان
  الطابعات الصدمية أو التأثيرية
  الطابعات الغير صدمية أو الغير تأثيرية
الطابعات الصدمية التثقيبية التفريزية
  مثل آلة الطباعة والكتابة فهي تستخدم نفس النموذج الذي تستخدمه الآلة الكاتبة من حركة الارتطام أو الضرب للضغط على الكربون ”الشريط أو القماش“ لكي ينسخ الحرف على الورق .

## Slide 5: أنواع الطابعات الصدمية
الطابعة المتوالية أو المتسلسلة
وهي تطبع حرف أو رمز واحد في كل مرة . أشهرها الطابعات المتسلسلة الطابعات النقطية المصفوفيه Dot matrix .
الطابعات المصفوفية
تقوم بتمثيل الرمز المراد طباعته تمثلا على الورق المعد للطباعة ويكون هذا التمثل نقاط حيث يتكون الرمز من عدد كبير من النقاط الصغيرة (ترسم الحرف المزمع طباعته بواسطته مجموعة من النقط)
  سرعتها 20-200 حرف/ث. - رخيص الثمن .
  مفيدة عند طباعة المستندات بسرعة عالية أو ذات النسخ الكربونية ” الفواتير و التذاكر“
طابعة عجلة زهرة الربيع "مثل الآلة الكاتبة"
فهي تستخدم عجلة دوارة تحتوي على مجموعة من الحروف الكاملة بحيث أنها تطبع حرفاً بحرف

## Slide 6: الطابعات الغير الصدمية تفريزية
الطابعات الغير الصدمية تفريزية
هي طابعات سريعة و منخفضة الضجيج لأنها تحتوي على أجزاء أقل من الطابعات الصدمية.
فهي تطبع الرمز أو الصورة بدون اتصال مباشر بين الطابعة والورق على عكس الطابعات الصدمية.
أنواع الطابعات الغير الصدمية
طابعات الليزر
طابعات النفث الحبري
الراسمات

## Slide 7: الطابعات الغير الصدمية
الليزر
هي مشابهة إلى آلة التصوير ، فهي تستخدم نفس طريقة الطابعات النقطية لتكوين الصورة طبق الأصل [image] بالتنقيط ولكن الصور أنشأت على اسطوانات عولجت مغناطيسيا بواسطة مسحوق بودرة الحبر ” التونر “Toner”
يوجد بها معالج و ذاكرة للتخزين
تتكون الصورة المراد طباعتها على الذاكرة ومن ثم يتم توجيه رزم ضوئية لتكوين خلايا الصورة - خلية خلية - أي خلية تلوى الأخرى طبقا لمحتويات الذاكرة وطبقا للمعلومات الموجودة .

## Slide 8: الطابعات الغير الصدمية
الطابعات النفاثة
هي تشبه الطابعات النفطية المصفوفة و لكنها تعتمد على ضخ الحبر على الورق بدلا من استخدام أسنان الطباعة على الشريط المحبر فهي تكون الرموز ”حروف و أرقام“ عن طريق النقاط وبدرجة وضوح أعلى من تلك التي تعطيها الطابعات النقطية ”المصفوفة“و لكنها أقل جودة من طابعات الليزر .
طابعات الراسمات Plotters
فهي طابعات تستخدم لطباعة الرسوم البيانية على مختلف أنواعها وأشكالها وكذلك الرسوم الهندسية و الخرائط..
فهي تستخدم أقلام معينة يقوم ذراع الرسم باختيار نوع القلم ولون حسب البرنامج باستخدام الخاصية المغناطيسية.

## Slide 9: قرار شراء الطابعات
يعتمد شراء الطابعة وسعرها على الآتي:-
نوع التقنية المستخدمة للطابعة
سرعة الطباعة و هي تقاس بعدد الورق في الدقيقة و تقاس بعدد الكلمات والحروف / بالدقيقة .
دقة وجودة الطباعة و تقاس بالنقاط في كل أنش Dots Per Inch “DPI”
الصوت و ارتفاعه .
الحبر وتواجده ومدة استخدامه.
الورق المستخدم.

## Slide 10: وحدات الإخراج شاشة العرض
شاشة العرض Monitor Visual Display Unit “ VDU”
هي من وحدات الإخراج و تعرف بالشاشة أو وحدة العرض المرئي وأشهر شاشات العرض ما يعرف به وحدات العرض المرئي باستخدام الشاشة الكاثودية "المهبطية " أو أنبوب الإشعاع الكاثودي أو المهبطي Cathode Ray Tube Visual Display Unit “CTR”
الأشعة المهبطية عبارة عن صمام مفرغ يستخدم لعرض الصورة وهي وحدة تشبه وتعمل مثل التليفزيون وتتألف من نقاط صغيرة تعتبر مكونات أو عناصر الصورة هي Picture Elements Dots ونختصر باسم Pixel بكسل.
البكسل Pixel هو عنصر الصورة أو خلية الصورة هو أصغر وحدة على الشاشة العرض أو أصغر مساحة وتكوّن اظلال مختلفة .

## Slide 11: ظهور الصورة على شاشة العرض
تظهر الصورة بواسطة مجموعة كبيرة من الأجزاء المتدفقة بشكل مكثف. هذا التكثيف يكون الصورة و يكون مرسل من الحاسب [CPU] إلى مدفع إلكتروني Electronic Gun في الشاشة المهبطية والذي يحول الأجزاء إلى إلكترونيات ويقذف المدفع الإلكتروني بأشعة من إلكترونيات electronic Beams من خلال الجزء المنير yoke والذي يوجه الأشعة إلى اتجاهات مختلفة وعندما تصطدم الأشعة بالشاشة المغطاة الفسفورية Phosphor- coated screen داخل الشاشة المهبطية و بذلك مجموعة من العناصر الصورية تضئ مكونة الصورة على الشاشة .

## Slide 12: ظهور الصورة على شاشة العرض
كل رمز على الشاشة يتألف من نقاط صغيرة تعرف بعنصر الصورة وهو أصغر جزء على الشاشة و يمكن إغلاقها OFF أو فتحها On لتمرير الصورة أو الرمز .
تظهر الصورة أو الرمز على الشاشة بتمريرها بشكل مضغوط فنقاط عناصر الصورة تمرر نقطة نقطة فتضئ النقطة الواجب إضاءتها.
تمرر الصورة نقطة نقطة فتضئ النقاط الواجب إضاءتها في الصف الأول وبعد ذلك تنتقل إلى الصف الثاني والثالث والرابع … إلى آخر الشاشة فتكون الكلمة المراد إظهارها … ثم تبدأ من جديد وهكذا … فربما تغطي الشاشة أكثر من ألف عمود 30 – 75 مرة في الثانية و تعرف هذه العملية بإعادة المسح Restore scan

## Slide 13: ظهور الصورة : أحادية اللون أو ملونة
تتكون الصورة في الشاشة بواسطة النقاط المضاءة
1- الشاشة أحادية اللون
  تكون شاشة العرض سوداء والنقاط تكون ذلك اللون الأحمر أو الأسود أو الأخضر.
2- الشاشات الملونة
  لديها أعمدة ملونه اختيارية ذات نقاط حمراء وخضراء وزرقاء.
  اللون الواحد يمكن أن يتكون بإشعال مجموعة مكونة من هذه النقاط.
  الأحمر والأخضر مع بعضهما البعض على سبيل المثال يكونان اللون الأصفر وكذلك الألوان الأخرى يمكن إظهارها بإشعال مجموعات من الألوان مع بعضها بكشافات مختلفة.
أما في الحاسب
تتم العملية بواسطة كرت أو بطاقات العرض التي تتحكم بها دوائر إلكترونية معقدة تعرض النقاط الواجب إضاءتها في الشاشة و هي موصله باللوحة الرئيسية.

## Slide 14: شاشات العرض المسطحة Flat Panel Display
الشاشات المهبطية توفر وضوح في الصورة ونقاوة ولكنها تستهلك مساحة كبيرة وطاقة و ووزنها كبير.
بالمقارنة بالشاشات المهبطية، المسطحة رقيقة الحجم وأقل وزن وتستهلك طاقة أقل. وهي مناسبة جدا للحاسبات المحمولة و حاليا للمكاتب.
تتكون الشاشة المسطحة من طبقتين أو صفحتين من الزجاج مع وجود مادة بينهما.
فالشاشات المسطحة تمتاز بعنصرين
  بنوعية المادة الموجودة بين الطبقة الزجاجية
  التنظيم في الترانزيستور وبالترتيب في المحولات في الشاشات

## Slide 15: التقنيات المستخدمة في الشاشات المسطحة
- المادة الموجودة
شاشة عرض بالسائل البلوري Liquid Crystal Display LCD
فهي شاشات مصنعة من زجاج خاص بداخله بلورات سائلة من مادة ذات خاصية تساعد في إظهار الحروف والأرقام والرسومات المتغيرة على هذه الشاشة التي تستخدم في معظم الأجهزة الصغيرة المحولة ”ساعة رقمي و الحاسبات المحمولة“
المادة البلورية
الضوء عادة – يعاد إضاءته من خلف الشاشة عادة ًنور خلفي خلف الشاشة.
الضوء يحجب أو يسمح له بالمرور لتكوين الصورة أو الشكل .

## Slide 16: التقنيات المستخدمة في الشاشات المسطحة
شاشات عرض المتلألئلاة الإلكتروليومنسنيت ” المتلألأة كهربائيا ً
تتكون من مادة مضيئة عندما تشحن بدائرة كهربائية النقاط تتكون على الشاشة عندما ترسل الشحنة الكهربائية إلى نقطة الالتقاء المحددة أو عند نقط التقاطع العمودية والأفقية. الالتقاء الكهربائي يؤدي إلى إضاءة أو ومضة في الشاشة عن النقط.
شاشة الغاز الؤين ” المكون“
يحتوي على أعداد متساوية من الأيونات الإلكترونية الموجهة، مثل مصابيح النيون و التي تستخدم الغاز الذي يطلق النور بحضور الدائرة الكهربائية. عندما تمر الشحنة الكهربائية من أسفل ومن أعلى في القطب الكهربائي الغاز يضئ المصباح.

## Slide 17: التقنيات المستخدمة في الشاشات المسطحة
شاشة الغاز المؤين ” المكون“
شاشات غالية الثمن مثل شاشات LCD
الترتيب في الترانزيستور يكون إما مصفوف نشط أو غير نشط سلبي مؤثر فيه
الشاشات المسطحة أما مصفوفة نشطة مؤثر أو مؤثر فيها
  Passive Matrix Active matrix
شاشات العرض المصفوفة النشطة
كل نقطة على الشاشة يتم التحكم بها بواسطة ترانزستور الخاص بها. الشاشة تكون أكثر نصاعة ووضوحاً ولكنها معقدة وأغلى ثمناًً.
شاشات العرض المصفوفة الغير نشطة
الترانزيستور يتحكم بكامل النقاط الصورية في كل عمود أو كل صف مزاياها أنها أقل تكلفة وأقل تحمل للكهرباء

## Slide 18: عوامل مهمة في الشاشات: نقاوة الشاشة
الدقة و درجة الوضوح
  النقاوة والوضوح والصفاء لشاشة العرض كلما زادت النقاط في كل إنش مربع كلما زادت نقاوة الوضوح والصفاء والثبات.
  تقاس الدقة بعدد النقاط في كل إنش مربع. الدقة يعبر عنها بالمعادلة نقاط العمودية × النقاط الأفقية
  640 × 80 =307.200 نقطة أقل من وضوح ونقاوة من
  800 × 600=480.000 أو 1024 × 768 = 786.432

## Slide 19: عوامل مهمة في الشاشات: نقاوة الشاشة
المسافة بين النقاط
  هي المسافة بين النقاط على الشاشة كلما تقاربت النقاط كلما زادت الصورة نقاوة ووضوحاً
معدل التجديد
  وهو عدد المرات في الثانية التي تشحن بها النقاط حتى تكون مشعة باستمرار
عوامل تؤثر في الشاشة
الجهاز ونوعه وهل هو ملون .
التقنية المستخدمة للعرض .
مساحة شاشة العرض أو حجم الشاشة 15 17 21 بوصة