## Slide 1
د. محمد السديري
وحدات المعالجة أو وحدات التشغيل المركزية CPU

## Slide 2: وحدات المعالجة أو التشغيل المركزية CPU
هي من أهم وحدات الحاسب وهي بمثابة العقل المدبر للحاسب والمسير له و القلب النابض له، بل هي الحاسب الآلي نفسه.
وظائف وحدة المعالجة :
  استقبال البيانات من وحدات الإدخال .
  معالجة هذه البيانات طبقاً للتعليمات الموجودة في البرامج.
  إرسال نتائج معالجة البيانات إلى وحدات الإخراج.
  التحكم والإشراف على جميع الوحدات.

## Slide 3: مكونات وحدات التشغيل المركزية
الرقابة والتحكم Control Unit
  دورها تفسير التعليمات والتوجيه للمعالجة. فهي تتولى إحضار التعليمات من الذاكرة الرئيسية وتحليل شفراتها ومن ثم إعطاء إشارات التحكم للوحدات المختلفة المعنية بتنفيذ الأوامر.
وحدة العمليات الحسابية والمنطقية Arithmetic- Logic Unit
  هي الوحدة المسئولة عن إجراء جميع العمليات الحاسبية من + - x - ، والعمليات المنطقية مثل المقارنات بين الأعداد والأحرف واتخاذ القرارات Micro Procter.
وحدة الذاكرة الرئيسية أو التخزين الأولية Main Memory Unit
  تعرف باسم الذاكرة الرئيسية أو الذاكرة. هي الذاكرة الرئيسية للحاسب و هي تقوم باحتجاز أو إمساك البيانات والتعليمات بين خطوات المعالجة وتزويد وحدات التحكم والرقابة و وحدات العمليات الحاسبية والمنطقية بها خلال المعالجة بمعنى حفظ المعلومات والتعليمات حفظاً مؤقتاً. و هي من مكونات وحدة المعالجة المركزية.

## Slide 4: الذاكرة
للذاكرة الرئيسية ثلاث وظائف رئيسية:
تحتفظ بالبيانات للمعالجة
تحتفظ بالتعليمات "البرامج" لمعالجة البيانات
تحتفظ بالبيانات التي تمت معالجتها و أصبحت معلومات ذات قيمة و تنتظر لترسل إلى المخرجات "الطابعة" أو أجهزة التخزين "القرص الصلب" أو الشاشة.

## Slide 5: الذاكرة
الذاكرة هي مقدار استيعاب البيانات و المعلومات أثناء التشغيل و تقاس بالبايت Byte أو الخانة (الخوينة أو البت Bit هي أصغر وحدة قياس و تمثل الصفر أو الواحد و البايت تساوي 8 بت) و بما أن وحدة البايت صغيرة فإننا نستخدم الكيلو بايت Kilo Byte عوضا عنها.
الكيلو بايت Kilo Byte تساوي 1024 بايت.
المبجا بايت تساوي 1024 كيلو بايت كما توجد وحدة تخزين كبيرة هي جيجا بايت و هي تساوي 1024 ميجا بايت.

## Slide 6
الذاكرة الرئيسية هي الذاكرة الداخلية لأي حاسب آلي و تقوم بحفظ " تخزين " نوعين من المعلومات :
البيانات التي تتم معالجتها بواسطة الحاسب
الأنواع المختلفة من البرامج وهي مجموعة التعليمات التي تتوالى عمليه المعالجة عندما يكون الحاسب في حالة التشغيل
الذاكرة الرئيسية تكون ضمن حاوية شرائح الرام RAM Chips . و شريحة الرام RAM Chip هي هذه الذاكرة التي تؤثر على كمية البيانات المخزنة في المدة القصيرة، و هي تحدد حجم البرامج و ملفات البيانات التي يمكن العمل و التعامل بها في وقت محدد.
الذاكرة

## Slide 7
تنقسم وحدة التخزين الأولية أو الذاكرة الرئيسية إلى قسمين رئيسيين :
ذاكرة التداول العشوائي Random Access Memory
  الرام “RAM”
ذاكرة القراءة فقط Read Only Memory
  الروم “ROM”
أقسام وحدة التخزين الأولية

## Slide 8: ذاكرة التداول العشوائي RAM
ذاكرة التداول العشوائي RAM و يطلق عيها ذاكرة القراءة و الكتابة و هي الذاكرة التي يتم فيها تسجيل البيانات من قبل المستخدم " كتابة " كما يمكن أن تقرأ منها البيانات "قراءة“.
سرعة الحصول على المعلومات في الحاسب الآلي تقاس بحجم ذاكرة التداول العشوائي RAM، فكلما زاد حجم هذه الذاكرة زادت سرعة الحصول على البيانات و زادت سرعة الحاسب في تخزين البيانات و استرجاعها من الموقع القريب من المستخدم. فالحاسب الآلي ب 64 رام أقل سرعة من حاسب 128 أو 256 أو 512 .

## Slide 9: ذاكرة التداول العشوائي RAM
هي الذاكرة التي يعتمد عليها في تحميل نظام التشغيل بالإضافة إلى برامج و بيانات أخرى حتى ساعة إقفال الجهاز مرة أخرى. و تقدر سعة الذاكرة بالكيلو بايت أو الميجا بايت .
هي ذاكرة مؤقتة بحيث تحتفظ بمحتواها كاملة بعد الكتابة عليها إذا لم ينقطع عنها التيار الكهربائي أو إذا لم يتم التسجيل عليها مرة أخرى.
ذاكرة التداول العشوائي RAM أو القراءة و الكتابة بنوعيها ”الذاكرة الإستاتيكية أو الذاكرة الديناميكية“ تفقد محتوياتها عند انقطاع التيار الكهربائي عنها و لذلك سميت بالذاكرة المتلاشية أو المتطايرة Volatile فهي تستخدم لتخزين البيانات و البرامج عندما يكون الجهاز في حالة تشغيل .

## Slide 10: ذاكرة التداول العشوائي RAM
ذاكرة التداول العشوائي RAM نوعان رئيسيان يستخدمان هما:
الذاكرة الديناميكية“المتغيرة“ DRAM
الذاكرة الإستاتيكية SRAM

## Slide 11: الذاكرة الديناميكية“المتغيرة“ DRAM
تستخدم مكثفات تزيد من قدرتها التخزينية أربعة أمثال الذاكرة رام و لكنها تفقد محتواها من فترة إلى أخرى فهي تحتاج شحن.
هي الجزء الذي يكون الجزء الأكبر من الذاكرة وهي تحتاج إلى وصول تيار كهربائي مستمر لها حتى تستطيع الاحتفاظ بالمعلومات وهي عبارة عن خلايا إلكترونية تصطف في صورة مصفوفات وتنتقل إليها البرامج من وحدات التخزين عندما يطلب المستخدم تشغيلها‏.‏ كما تنتقل إليها البيانات التي تحتاجها البرامج في أثناء التشغيل‏.‏

## Slide 12: الذاكرة الإستاتيكية SRAM
الذاكرة الرئيسية يتم تصنيعها من الذاكرة الديناميكية
هو الجزء الأغلى سعرا وهو يستخدم أساسا في الذاكرة المخبأة وتبلغ سرعتها ‏25Nansec
بينما تبلغ سرعة الذاكرة المتغيرة 60 Nansec‏ ولذلك فهي تستخدم لكي تمد المعالج بالبيانات التي يحتاجها فالمعالج هو أسرع وحدات الحاسب ويحتاج إلى ذاكرة إلكترونية سريعة حتى لا تبطأ حركته‏.‏

## Slide 13: ذاكرة القراءة فقط ROM
ذاكرة القراءة فقط ROM تستعمل الذاكرة للقراءة فقط فهي تستخدم للتخزين الدائم للمعلومات. و هي تلك التي يمكن قراءة ما تحتويها ولا يمكن الكتابة عليها.
تستخدم للاحتفاظ بالمعلومات الدائمة التي يحتاجها الحاسب مثل نظام التشغيل و أشكال الرموز و غيرها. و هي ذاكرة دائمة.
هي الذاكرة المصنعة لتحفظ بيانات يمكن قراءتها ولا يمكن مسحها و العبث فيها. ففيها يمكن معرفة البيانات الخاصة و الأساسية التي يحتاجها الحاسب لبدء تشغيله فموقع نظام التشغيل و عناوين بوابات الإدخال و الإخراج موجودة فيها و لا يمكن أن تمسح حتى بانقطاع التيار الكهربائي.

## Slide 14: ذاكرة القراءة فقط ROM
تستخدم روم لقراءة المعلومات منها دون التخزين عليها أثناء عملية التصنيع من الشركة الصانعة و تستخدم لاختزان مجموعة البرامج الخاصة بنظام التشغيل الخاصة بالجهاز و كذلك برامج للغات.

## Slide 15
تنقسم ذاكرة القراءة فقط ROM إلى نوعين رئيسيين
الذاكرة المستديمة Non volatile memory التي يمكن تخزين البيانات فيها بصفة مستديمة و لا يمكن أن تفقد محتواها عند انقطاع التيار الكهربائي كما أنه لا يمكن الكتابة عليها بعد كتابتها في المرة الأولى.
الذاكرة شبه المستديمة و هي التي يمكن تغيبرها بطريقة معينة. و يوجد نوعان هما:
  ذاكرة القراءة قابلة للبرمجة PROM
  ذاكرة القراءة قابلة للبرمجة و إعادة البرمجة EPROM
ذاكرة القراءة فقط ROM

## Slide 16: ذاكرة القراءة فقط ROM
ذاكرة القراءة قابلة للبرمجة PROM
  يمكن برمجة هذا النوع لمرة واحدة فقط من قبل المستخدم أو الشركة المصنعة. و متى ما تم برمجتها فأنها تصبح روم ROM فلا يمكن تغير محتواها مرة أخرى إلا باستبدالها بأخرى.
ذاكرة القراءة قابلة للبرمجة و إعادة البرمجة EPROM
  يمكن برمجتها مرة أخرى و مسح محتواها و إعادة برمجتها مرة أخرى بعملية تسليط أشعة فوق بنفسجية Ultraviolet عليها

## Slide 17: المعالجات الدقيقة Microprocessor
وحدة المعالجة المركزية المعاصرة تستخدم رقائق أشباه الموصلات تسمى المعالجات الدقيقة Microprocessor و التي تدمج وحدة الرقابة والتحكم و وحدة العمليات الحسابية والمنطقية و وحدة الذاكرة الرئيسية في هذه الرقيقة Chip و هي التي تستخدم اليوم في معظم الحاسبات الشخصية.
فنتيجة للتطور و الثورة العظيمة التي حدثت في الحاسبات أمكن التوصل إلى وضع عدد من الدوائر الإلكترونية على شريحة و احدة من رقائق السيلكون لا يتعدى حجمها بوصة مربعة.
تصنع المعالجات الدقيقة من قبل شركات مختلفة مثل شركة أنتل Intelو ماتورلا Matrola و أى أم لإكس AMX بسرعات مختلفة و كفاءات مختلفة. و لاشك بأن صغر حجم المعالجات أدى إلى مضاعفة سرعة الحاسبات آلاف المرات و ذلك لأن المسافة التي يجب أن يقطعها التيار الكهربائي أصبحت ضئيلة جداُ.

## Slide 18: المعالجات الدقيقة Microprocessor
تساعد السرعة و الكفاءة المعالجات الدقيقة على تحديد قوة المعالجة للحاسب و كذلك تساعد على تحدد قوة معالجة المعالج أيضا التالي:
  طول الكلمة
  سرعة الدوران
  نفل البيانات
طول الكلمة من أهم العناصر التي تحدد سرعة المعالج و يقصد بها عدد الخوينات Bits التي يستطيع الحاسب معالجتها في المرة الواحدة. شريحة معالج ب32 خانة يستطيع معالجة 32 خانة ( 4 Byte ) من البيانات في الدورة الواحدة و كذلك معالج 64 خانة ( 8 Bytes ) يستطيع معالجة 64 خانة من البيانات في الدورة الواحدة. كلما كانت الكلمات أطول كانت سرعة المعالجة أفضل .

## Slide 19: العنصر الثاني: سرعة الدوران
يجب أن تمر جميع العمليات في الحاسب بمراحل و خطوات منتظمة فكل مرحلة يجب أن تتبعها المرحلة الثانية و هكذا . تضع وحدة الرقابة و التحكم الموجودة في وحدة المعالجة المركزية نبضات للمعالج تتزامن مع عمليات الحاسب و تثبت هذه النبضات بواسطة الساعة الداخلية و يحدث إجراء التشغيل عند كل دقة للساعة الداخلية و تحدد السرعة التي يمكن أن يشغل بها المعالج البيانات.
تقاس سرعة الدوران بالميجاهرتز MHZ حيث تساوي الميجاهرتز الواحد مليون نبضة في الثانية . و يمكن للحاسبات التي لها سرعة دوران أكبر أن تشغل بيانات أسرع من تلك التي لها سرعات دوران أقل. على سبيل المثال معالج أنتل 8088 يحمل سرعة ساعته ا 4.47 ميجاهرتز MHZ بينما معالج أنتل بنتيم 3 لديها سرعة الساعة تتراوح بين 450 ميجاهرتز MHZ و 900 ميجاهرتز MHZ و بينما معالج أنتل بنتيم 4 يمكن أن تصل سرعة ساعته إلى أكثر من 2 جيجاهرتز GHZ

## Slide 20: العنصر الثالث عرض ناقل البيانات
تقاس كفاءة المعالج و قوته وجودته بالسرعة MHZ فكلما زادت سرعة المعالج كلما أمكن تنفيذ عدد كبير من العمليات داخل جهاز الحاسب في الثانية الواحدة لإنجاز و معالجة البيانات. كما يعتمد المعالج على إنجاز المهام على الذاكرة الداخلية كوحدة تخزين مؤقتة بالإضافة إلى طول البيانات التي يتم التعامل معها لإتمام المعالجة (8، 16، 32، 64، 128، 256، 512 بت) فيه التخزين. فكلما زاد طول البيانات التي يتعامل تناقلها و معالجتها بين المعالج و الوحدات الأخرى كلما زادت سرعة الإنجاز.

## Slide 21: لوحة الدوائر الرئيسية
يكون المشغل الرئيسيCPU الذاكرة الرئيسية للحاسب و الساعة العاملة بالبطارية و الدوائر الأخرى متصلة مع بعضها البعض و جميع الشرائح موجودة على شريحة واحدة رئيسية تسمى لوحة الدوائر الرئيسية أو اللوحة الأم Mother board or Main board .
و يمكن إضافة و حدات إضافية للحاسب كزيادة الذاكرة الرئيسية أو إضافة ألعاب أو رسوم أو أي جهاز آخر كطابعة أو ماسح ضوئي أو كرت صوت أو صورة أو وحدات الرسم البياني أو غيرها عن طريق فتحات التوسعة و مساحات إضافية للتوسعة موجودة على لوحة الدوائر الرئيسية يمكن إدخال الوحدات الإضافية فيها.
و تتكون لوحة الدوائر الرئيسية من وحدة التشغيل المركزية و (CPU) و الذاكرة الرئيسية ٌRAM و ROM و شرائح أخرى مرتبطة بالذاكرة و المعالج الحسابي Math Co-processor chip و منافذ التوسعة.