## Slide 1
المحاضرة العاشرة

## Slide 2
القانون الثاني للديناميكا الحرارية
يعالج القانون الثاني للديناميكا الحرارية تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية أو العكس.
الآلة الحرارية
كل آلة تعمل على تحويل الحرارة إلى شغل خارجي تسمى آلة حرارية.
الجهاز المسئول عن تحويل الطاقة الحرارية إلى شغل ميكانيكي يسمى الآلة الحرارية
والجهاز الذي يتم فيه تحويل الشغل الميكانيكي إلى طاقة حرارية يسمى المبرد الحراري.
الآلة الحرارية تعمل في دورة حرارية وتعطي كمية معينة من الشغل الموجب نتيجة لانتقال حرارة من جسم ذي درجة حرارة عالية إلى جسم ذي درجة حرارة منخفضة.

## Slide 3
كفاءة الآلة الحرارية
تعرف كفاءة الآلة الحرارية بأنها نسبة الخرج (الطاقة المطلوبة) إلى الدخل (الطاقة المعطاة)

## Slide 4
إذًا كفاءة الآلة الحرارية تكون
يمكن ببساطة القول بأن الطاقة المطلوبة من الآلة الحرارية هي الشغل W وأن الطاقة المعطاة هي الحرارة المتنقلة من المصدر ذي درجة الحرارة المرتفعة.
كفاءة الآلة الحرارية

## Slide 5
المبرد الحراري
هو جهاز حراري به نظام يعمل في دورة وينتقل إليه حرارة من جسم درجة حرارته منخفضة إلى جسم أخر في درجة حرارة مرتفعة رغم أنه يلزم شغل لعمل ذلك.

## Slide 6
معامل أداء المبرد الحراري