## Slide 1: تخطيط وتصميم العملية
الفصل الخامس

## Slide 2: أهداف التعلم
عند الانتهاء من هذا الفصل يتوقع من الطالب ان يكون قادر على
تعريف المفاهيم الخاصة بالعملية و إدارة العملية
شرح الاستراتيجيات الاربعة لتركيز العملية في المنظمة
وصف المداخل الاخرى لتركيز العملية و تصنيف أنظمة الإنتاج
معرفة القرارات الرئيسية للعملية و توضيع آثارها على تصميم العملية
استخدام بعض الاساليب الكمية للمفلضلة بين انظمة العمليات
وصف واستخدام ادوات تصميم وتحليل العملية ومراجعتها بهدف تحسينها
معرفة أنواع التكنولوجيا المستخدمة في الانتاج واستعراض تطورها

## Slide 3: العملية وإدارة العملية (Process and Process Management)
العملية هي الوسيلة التي يتم بواسطتها إنتاج المنتج. وهي مزيج معين من الموارد والمكائن والعاملين وطرق العمل وكذلك العوامل البيئية التي يتم من خلالها تحويل المدخلات إلى مخرجات.
تصميم العملية هو اختيار وتحديد الطريقة الأفضل لإنتاج المنتج.
خطوات تصميم العملية:
  تحليل المنتج: تحديد وتعريف مكونات المنتج وتسلسل تجميعها
  تحليل عملية الانتاج: تعريف تتابع خطوات الإنتاج اللازمة لمعالجة كل مكون من مكونات المنتج
  اختيار نوع العملية: تحديد التكنولوجيا و الأدوات اللازمة و الملائمة لإتمام خطوات إنتاج المنتج
  تصميم طرق العمل لكل خطوة من خطوات الانتاج

## Slide 4: العملية وإدارة العملية (Process and Process Management)
إدارة العملية هي القرارات المتخذة في اختيار مزيج من المهارات البشرية و المواد الأولية والمعدات والتكنولوجيا والعمليات التشغيلية وطرق الانتاج بهدف تحويل المدخلات الى مخرجات.
الحاجة الى تخطيط وتصميم عملية الانتاج يمكن ان تظهر في الحالات التالية:
تقديم منتج جديد
إدخال تطوير جوهري على المنتج الحالي
عندما يتوجب تحسين الجودة
تغيير الاسبقيات التنافسية
تغيير مستوى الطلب على المنتج (أرتفاع او انخفاض)
ضعف مستويات الاداء الحالية
ارتفاع تكاليف المدخلات أو ارتفاع تكاليف العمليات التشغيلية الحالية

## Slide 5: إستراتيجيات التركيز
اختيار استراتيجية العمليات (او استراتيجية العملية) سيؤثر على كفاءة و مرونة الانتاج في المنظمة على المدى الطويل و أيضاً على تكاليف و جودة الانتاج. لذلك فإن تحديد ما تستطيع و ما لا تستطيع المنظمة تنفيذه يتم عندما تُتخذ قرارات تصميم العمليات الانتاجيه و تحديد استراتيجياتها في مراحل متقدمة من العملية الانتاجية.
جميع المنتجات (سلع أو خدمات) يتم انتاجها باستخدام احد الاستراتيجيات التالية (او استراتيجيات منبثقة منها):
أنظمة التركيز على العملية Process Focus
انظمة التركيز الوسطية Intermediate Focus (انظمة التركيز على الانتاج المتكرر Repetitive Focus)
أنظمة التركيز على المنتج Product Focus
انظمة التركيز على الايصال الواسع Mass Customization Focus
علاقة هذه الاستراتيجيات الاربع بانتاج كميات مختلفة من المنتج Volume وكذلك تنوع المنتجات Variety يمكن توضيحه في الشكل التالي

## Slide 6: Volume and Variety
انظمة التركيز على العملية (المطابع و المستشفيات و المطاعم)
أنظمة التركيز الوسطية (احتياجات المنازل و صناعة الدرجات النارية مثل هارلي دافدسون)
نظمة التركيز على المنتج (المخابز و مصانع الحديد)
High Variety
أنظمة التركيز على الإيصال السريع (كمبيوتر دل, من الصعب تحقيق ذلك لكنها إستراتيجية مربحة جداً)
الإستراتيجية الواقعة في هذه المنطقة تعتبر إستراتيجية سيئة لان التكاليف الثابتة والمتغيرة تكون مرتفعة
Low Volume
High Volume
Low Variety
حجم الإنتاج
التنوع

## Slide 7: إستراتيجيات التركيز
أنظمة التركيز على العملية Process Focus
- اغلب المنظمات العالمية تتبع انظمة التركيز على العمليه (انتاج كميات قليله و منتجات متعددة)
- يتم انتاج المنتجات في اماكن تدعى ورش العمل Job Shop
- يتم تنظيم المنظمة حول انشطة او عمليات معينة و التي قد تكون اقسام مثل قسم النجارة او قسم المبيعات.
- هذه الاقسام توفر درجة عاليه من المرونه
- عادة تتبع استراتيجية الانتاج حسب الطلب Make-to-Order Strategy
- تكاليف متغيره عالية مع استخدام بسيط للمكائن والمرافق في المنظمه والتي قد تصل الى 5% فقط في بعض الحالات

## Slide 8: إستراتيجيات التركيز
مدخلات كثيرة
مخرجات متعددة
اقسام وخيارات متعددة
مستشفى

## Slide 9: إستراتيجيات التركيز
انظمة التركيز الوسطية Intermediate Focus (انظمة التركيز على الانتاج المتكرر Repetitive Focus)
- تقع هذه الانظمة بين أنظمة التركيز على العملية و أنظمة التركيز على المنتج
- تستخدم مكونات Modules وهي اجزاء يتم انتاجها سلفا باستخدام أنظمة التركيز على المنتج
- عبارة عن خط تجميع يستخدم بكثرة في صناعة السيارات
- لدية تنظيم أعلى ولكن مرونة أقل من أنظمة التركيز على العملية
- معامل الوجبات السريعة تستخدم هذا النظام حيث يتم تحضير مكونات الاطعمة Modules مثل اللحم و الجبن و الطماطم وغيرها ثم يتم تجميعها حسب طلب الزبون
- المنظمة تكتسب الاسبقية اقتصادية من أنظمة التركيز على المنتج و كذلك أسبقية ارضاء الزبون من أنظمة التركيز على العملية (Low-volume, High-variety)

## Slide 10: إستراتيجيات التركيز
المدخلات: مواد أولية ومكونات Modules مصنوعة سلفا
تجميع المكونات Modules لانتاج خيارات متنوعة من المنتجات
عدد قليل من المكونات Modules

## Slide 11: إستراتيجيات التركيز
أنظمة التركيز على المنتج Product Focus
- انتاج كميات كبيرة و تنوع منخفض
- تستخدم النمطية Standardization و رقابة فعالة على الجودة وذلك بسبب استخدام تنوع اقل وكميات اكبر
- التخصصية في التصنيع تتطلب تكلفة ثابتة مرتفعة لكن مع تكلفة متغيرة منخفضة
- الانتاج بكميات كبيرة يعني استخدام المرافق و الالات بشكل كبير
- بالإمكان تبني أستراتيجية الإنتاج لاجل المخزون
مدخلات قليلة و متنوعة
المخرجات تتنوع بالأحجام وطريقة التعبئة وليس هناك تنوع كبير في المنتج نفسة

## Slide 12: إستراتيجيات التركيز
أنظمة التركيز على الإيصال الواسع Mass Customization Focus
- منتجات ذات تكلفة منخفضة ترضي اذواق المستهلكين الخاصة والمتغيرة بشكل كبير.
- هذه الانظمة ليست عبارة عن منتجات متنوعة ولكنها عبارة عن انتاج ما يحتاجة المستهلك تماما وبأسعار معقولة.
- انظمة التركيز على الإيصال الواسع تجمع بين التنوع العالي في انظمة التركيز على العملية بتكاليف منخفضة كما في الانتاج النمطي بكميات كبيره (أنظمة التركيز على المنتج)
- من الصعب تطبيق هذه الانظمة لانها تتطلب تقنية عالية
- Dell Computers

## Slide 13: إستراتيجيات التركيز
مدخلات متعددة
مخرجات متعددة
مكونات Modules متعددة

## Slide 14: مداخل تصنيف أنظمة الإنتاج
تحدثنا في الجزء السابق عن تصنيف عمليات الإنتاج بناءً على التركيز إلا أن هناك تصنيفات متعددة لعمليات الإنتاج ومنها:
1- حسب المخرجات: أنظمة تنتج سلع وأنظمة تنتج أو تقدم خدمات
2- حسب نوع التركيز: أنظمة إنتاج مصنفة بناءً على انواع التركيز التي ذكرناها في الجزء السابق
3- حسب طلب المستهلك: أنظمة إنتاج حسب الطلب و أنظمة إنتاج بقصد التخزين و أنظمة إنتاج التجميع حسب الطلب.
4- حسب تدفق المنتج: أنظمة إنتاج المشروع و أنظمة الإنتاج المتقطع و أنظمة التدفق المستمر
5- حسب التطور التكنولوجي: أنظمة الإنتاج اليدوية و أنظمة الإنتاج الآلية وأنظمة الإنتاج التلقائية أو الذاتية
6- حسب حجم الإنتاج و درجة التنوع: نظام ورشة العمل و نظام الإنتاج بالدفعة ونظام خط التجميع و نظام التدفق المستمر

## Slide 15: القرارات الرئيسية للعملية Major Decisions For Process Design
1- خيار تركيز العملية Choice of Process Focus
يعتمد قرار خيار العملية لتحديد تركيز المنظمة على العوامل التالية:
- الأسبقيات التنافسية
- كمية الانتاج و درجة الايصاء (Customization) اذا كان الهدف انتاج منتجات نمطية بكميات كبيره سيكون هناك تركيز اكبر على الاتممة (التكنولوجيا) والعكس صحيح مع الاخذ في الحسبان التغير في الطلب (هل هو موسمي ام مستقر) علية يجب ان تكون عمليات الانتاج مرنه للتعامل مع التغيرات في الطلب
- دورة حياة المنتوج: يتأثر قرار اختيار العملية بالمرحلة التي يمر بها المنتج لان نمط الطلب يتغير
2- مقدار مرونة المورد المطلوب Resource Flexibility Needed
يعتمد ذلك على رغبة المنظمة في التجاوب السريع لمتغيرات الطلب في السوق وبالتالي يجب على المنظمة استخدام معدات ذات غرض عام (General Purpose Equipment)

## Slide 16: القرارات الرئيسية للعملية Major Decisions For Process Design
3- مقدار التكامل الرأسي Amount of Vertical Integration
التكامل الرأسي هو المقدار الذي يعالج به نظام الإنتاج سلسلة كاملة من العمليات بداءً من المواد الاولية الى المبيعات.
- التكامل الرأسي الى الخلف Backward Integration (الحركة باتجاه مصادر المواد الأولية)
- التكامل الرأسي إلى الأمام Forward Integration (الحركة باتجاه الزبائن والمبيعات)
التكامل الرأسي يقلل من مرونة المورد ومن ثم مرونة العملية وبالتالي صعوبة التغير السريع بحسب تغير الطلب.
4- تدخل أو مشاركة الزبون Customer Involvement
مشاركة الزبون غالبا ما تكون في المنظمات الخدمية حيث تؤثر الأسبقيات التنافسية على مستوى تدخل الزبون:
- المنظمات التي تتبنى السعر كأسبقية تنافسية تستخدم الخدمة الذاتية في عملياتها والتي تؤدي الى تخفيض تكاليف الانتاج.
- المنظمات التي تتبنى أسبقية المرونه في تغيير نوع المنتج تستخدم أمكانية اختيار الزبون للمنتج
- عندما يتدخل الزبون بتحديد وقت ومكان تقديم الخدمة فإن اختيار موقع تسليم الخدمة جزء من تصميم العملية

## Slide 17: القرارات الرئيسية للعملية Major Decisions For Process Design
5- العوامل البيئية Environmental Factors
- مصادر المدخلات التي تستخدم في صناعة المنتج مثل استخدام الاطفال و التأثير على الغابات وتلوث البيئة وغيرها
- مقدار ونوع النفايات التي تتولد من العمليات (أمكانية تدوير نفايات العمليات)
- عمر المنتج حيث ان السلع المعمره تستخدم موارد اقل من السلع ذات العمر القصير (حيث يضطر العميل استبدال السلع ذات العمر القصير مرات اكثر وبالتالي استخدام موارد أكثر) ونفس الكلام ينطبق على عمليات صنع تلك المنتجات. لكن لابد من الأخذ في الإعتبار المنتجات ذات التطور التكنولوجي السريع حيث يضطر العميل الى تغيير المنتج ذو الكفاءة الافضل (تغيير العمليات الى عمليات تستخدم تكنولوجيا جديدة)
- مصير المنتج في نهاية عمرة الإستهلاكي

## Slide 18: القرارات الرئيسية للعملية Major Decisions For Process Design
6- كثافة رأس المال Capital Intensity
- الأتممة الثابتة و الأتممة المرنة
الأتممة الثابتة تناسب عمليات الانتاج المستمر (التركيز على المنتج) وتفضل عندما يكون الطلب عالي وتصميم المنتج ثابت ودورة حياة المنتج طويلة.
الاتممة المرنة أو الاتممة ذات القابلية على البرمجة تستخدم في نظم التركيز على العمليات حيث يمكن تغيير برمجة المكائن عند تغيير المنتج.
- العلاقة بين مرونة الموارد وكثافة رأس المال
العلاقة عكسية حيث ان انتاج منتج نمطي (مرونه قليله للتجاوب مع التغير في الطلب على السلعة) بكميات كبير يتطلب مكائن متخصصه ذات تكلفة عالية (كثافة رأس مال عالية) و العكس صحيح
لكن هذه النظره اختلفت في نهاية الثمانينات من القرن الماضي بظهور الاتممة المرنه ذات القابلية على البرمجة والقدرة على انتاج منتجات متعددة (مرونه الموارد مع كثافة رأس مال عالية)

## Slide 19: القرارات الرئيسية للعملية Major Decisions For Process Design
بالأضافة الى العوامل السابقة نذكر مجموعة من العوامل التي يعتبرها كثير من الكتاب مؤثرة في اختيار نوع عمليات الانتاج وهي:
7- مستوى الجودة المطلوبه
8- ظروف السوق المحلية
9- توفر الأيدي العاملة وتكاليفها
10- المهارات الإدارية
11- توفر المواد الأولية واسعارها

## Slide 20: المفاضلة بين بدائل العمليات
لعل من أهم الأساليب الكمية المستخدمة في المفاضلة بين البدائل المتاحة هو تحليل مستوى التعادل
مثال:
بافتراض أن أحد متخذي القرار حدد البدائل التالية لتوفير أحد الاجزاء التي تدخل في صناعة منتج ما وكانت البدائل كالتالي:
1- شراء هذا الجزء من احد الموردين بسعر 2000$ للوحدة الواحدة (وبالتالي لايوجد أي تكاليف ثابتة)
2- تصنيع هذا الجزء باستخدام مخرطة ذات تحكم رقمي. مع العلم ان تكلفة المخرطة هي 800,000$ وتكلفة صنع الوحدة الواحدة هي 750$
3- تصنيع هذا الجزء في ورشة ميكانيكية داخل أحد مصانع الشركة بتكاليف ثابتة 2000,000$ وتكلفة صناعة الوحدة الواحدة هي 150$

## Slide 21: المفاضلة بين بدائل العمليات
الحل
TC1 = 0 + 2000 Q
TC2 = 800,000 + 750 Q
TC3 = 2000,000 + 150 Q
وبرسم تلك المعادلات نحصل على التالي
640
2000
800,000
2000,000
البديل 1
البديل2
البديل 3
بالإمكان إيجاد نقاط التقاطع بين البدائل رياضياً

## Slide 22: تصميم وتحليل تدفق العملية*
1- رسومات التجميع Assembly Drawings
2- مخطط التجميع Assembly Chart
3- صحيفة عمليات التشغيل والمسار Operations and Route Sheet
4- مخطط تدفق العملية Flow Process Chart
5- مخطط انسياب العملية Process Flow Diagram
6- مخطط الإنسان و الآلة Man-Machine Chart
تم التطرق لبعض هذه الأساليب في المحاضرات السابقة

## Slide 23: نظام التصنيع المتكامل بالحاسوب * Computer Integrated Manufacturing CIM
يتم استبدال الوظائف الرئيسية للتصنيع (تصميم المنتج و عمليات الانتاج, التخطيط والسيطرة وغيرها) بتقنية تلقائية حديثة. كما يتم إحلال تقنيات الإتصال المرئية والمكتوبة بتقنيات الحاسب (نظم المعلومات الإدارية)