## Slide 1: تخطيط الطاقة
الفصل السادس

## Slide 2: أهداف التعلم
عند الانتهاء من هذا الفصل يتوقع من الطالب ان يكون قادر على
تعريف الطاقة والتخطيط الإستراتيجي للطاقة و توضيح اهميته
تحديد انواع خطط الطاقة
تحديد مقاييس الطاقة وكيفية حسابها
حساب عدد المكائن المطلوبة لتوفير الطاقة اللازمه لمقابلة الطلب المتوقع
توضيح إستراتيجيات تخطيط التوسع بالطاقة
تعريف وتوضيح اقتصاديات الحجم ومعكوس اقتصاديات الحجم واسباب حدوثهما

## Slide 3: التخطيط الإستراتيجي للطاقة
الطاقة هي أقصى كمية للمخرجات يمكن إنتاجها في وحدة إنتاجية واحدة. وبشكل اشمل هي عدد الوحدات التي تستطيع المنظمة استقبال وتخزين وانتاج في فترة زمنيه معينه
قرارات طاقة المنظمة هي التي تحدد في الغالب الحاجة المطلوبة من رأس المال (التكاليف الثابتة)
يجب على مدير العمليات التأكد من توازن الطاقة الإنتاجية مع الطلب المتوقع. زيادة الطاقة الإنتاجية او نقصانها عن الطلب المتوقع قد يكلف المنظمة الكثير من المال و الجهد.
التخطيط الإستراتيجي للطاقة هو عملية تحديد انواع وكميات المواد التي تحتاجها المنظمة لتنفيذ خطتها الإستراتيجية لمواجهة الطلب المتوقع على منتجاتها.
عند التخطيط للطاقة طويل الأمد يتوجب على مدير العمليات مراعاة جميع القرارات الإستراتيجية للمنظمة مثل إمكانية بناء فرع جديد وكذلك إمكانية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.

## Slide 4: أنواع خطط الطاقة
خطط الطاقة طويلة الأمد وهي في الغالب تختص بالتخطيط الاستراتيجي مثل الاستثمار في التكنولوجيا و المعدات الحديثة أو إنشاء مصنع جديد. هذا النوع من التخطيط خاص بمدة زمنية طويلة وغالبا ما يكون مكلف مادياً.
خطط الطاقة قصيرة الأمد وهي في الغالب ترتكز على عمليات الغرض منها موازنة الطاقة الإنتاجية مع الطلب على المنتج. ويمكن عمل تلك الموازنة بأحد المدخلين التاليين:
  مدخل إدارة الطلب و يتم بموجبة تعديل الطلب لموازنة الطاقة المتاحة و يدار من قبل إدارة التسويق بأساليب متعددة منها:
    تغيير السعر ارتفاعاً أو انخفاضاً مع الأخذ في الاعتبار أسعار المنتجات المنافسة وتكلفة المنتج.
    زيادة أو خفض المجهودات التسويقية
    استخدام نظام الحجز أو نظام المواعيد عندما تكون الطاقة اقل من الطلب
  مدخل إدارة الطاقة ويتم بموجبة تعديل الطاقة لموازنة الطلب باستخدام أساليب متعددة منها:
    تغيير عدد ساعات العمل اليومي او تغيير عدد وجبات العمل Shifts
    تشغيل عمال جدد او مؤقتين أو استخدام التشغيل على أساس الدوام الجزئي أو تسريح العاملين في حال الرغبة بتخفيض الطاقة.
    إعادة جدولة برامج الصيانة وغيرها

## Slide 5: مقاييس الطاقة
المقاييس العامة للطاقة
1. مقاييس المخرجات
تستخدم عادة في الشركات المركزة على المنتج (Product Focused Firms) التي تستخدم منتج نمطي واحد او عدد قليل من المنتجات النمطية. تكون اقل فائدة في حال زيادة الايصاء (Customization) للمنتج. يمكن ان يعبر عن حجم الطاقة بعدد الوحدات المنتجة في فتره زمنية معينة.
2. مقاييس المدخلات
تستخدم في الشركات المركزة على العملية (Process Focused Firms) التي تنتج منتجات متعددة. يمكن ان يعبر عن حجم الطاقة بعدد ساعات العمل خلال فترة معينة.
غالباً ما يحسب الطلب المتوقع بعدد الوحدات لكن لعمل مقارنة بين طاقة الإنتاج و الطلب المتوقع يجب حساب الطلب المتوقع بنفس مقاييس حساب طاقة الإنتاج.

## Slide 6: مقاييس الطاقة
أنواع مقاييس الطاقة
1. الطاقة القصوى (Maximum Capacity) أو الطاقة التصميمية (Design Capacity)
وهي عبارة عن أقصى كمية يمكن انتاجها في ظل ظروف مثالية بدون الأخذ في الأعتبار أوقات الصيانة الدورية وأوقات التهيئة و التوقفات الغير متوقعة.
  الطاقة التصميمية DC (باستخدام عدد الساعات المتاحة في السنة)
  DC = الساعات الكلية المتاحة للمكائن في السنة (AT)
  DC = H * S * D * W * N
  H : ساعات العمل لكل وجبة عمل
  S : عدد وجبات العمل لكل يوم
  D : عدد أيام العمل في الاسبوع
  W : عدد أسابيع العمل في السنة
  N : عدد المكائن المتوفرة من نفس النوع

## Slide 7: مقاييس الطاقة
  الطاقة التصميمية DC (باستخدام عدد الوحدات المنتجة في السنة)
  DC = AT * Q
  Q : عدد الوحدات المنتجة في الساعة
  في حال استخدام الوقت بالدقائق تكون العلاقة الرياضية كالتالي:
  DC = (AT * 60)/ M
  M : الوقت المطلوب بالدقائق لإنتاج وحدة واحدة

## Slide 8: مقاييس الطاقة
2. الطاقة الفاعلة Effective Capacity - EC (طاقة النظام System Capacity )
أقصى كمية يمكن إنتاجها في ظل ظروف اعتيادية أكثر واقعية وهي عادة تكون أقل من الطاقة التصميمية. الطاقة الفاعلة هي نسبة الطاقة المتوقعة (Expected Capacity – ExC) الى الطاقة التصميمية.
قد يتم حساب الطاقة الفاعلة ككمية انتاج بالوحدات وليس كنسبة من الطاقة التصميمية
حيث CC تعبر عن الطاقة الخامدة ( )
3. الطاقة المبرهنة Demonstrated Capacity أو المخرجات الفعلية Actual Output (AO)
وهي المقياس الحقيقي للمخرجات التي يحققها النظام خلال فترة زمنيه معينة حيث يؤخذ بعين الاعتبار تأثرها بالعوامل ذات الامد القصير:عدد الوحدات المعيبة وتعطل المكائن و غياب العاملين وغيرها

## Slide 9: مقاييس الطاقة
4. كفاءة النظام (System Efficiency – SE)
مقياس يعبر عن نسبة المخرجات الفعلية إلى الطاقة الفاعلة
SE = (AO/EC)*100
اعتمادا على طريقة استخدام وإدارة المنظمة, قد يكون من الصعوبة تحقيق كفاءة نظام بنسبة 100%
غالبا ما يتم تقييم مدير العمليات بناءً على كفاءة النظام. أهم عوامل تطوير كفاءة النظام هي تصحيح مشاكل الجودة وجدولة الأعمال بطريقة صحيحة والتدريب والصيانة.
5- مستوى الاستخدام (Utilization-U)
مقياس يعبر نسبة إشغال الطاقة وهو نسبة المخرجات الفعلية الى الطاقة التصميمية
U = (AO/DC)*100

## Slide 10: مقاييس الطاقة
6. الطاقة المقدرة (Rated Capacity - RC)
وهي الطاقة القصوى القابلة للاستخدام لنظام ما وهي دائماً اقل من او تساوي الطاقة التصميمية ويمكن حسابها كالتالي:
RC = الطاقة التصميمية * كفاءة النظام * مستوى الاستخدام
RC = DC * SE * U
او
RC = الطاقة التصميمية * الطاقة الفاعلة * كفاءة النظام
RC = DC * EC * SE

## Slide 11: مثال
آلة صممت للعمل لفترة واحدة في اليوم بمعدل 8 ساعات يوميا وخمسة أيام في الإسبوع لإنتاج 150 وحدة في الساعة. قدر الوقت المطلوب للصيانة الوقائية والتهيئة والإعداد بمعدل 15% من الوقت الكلي المتاح للآلة. بسبب العطلات والمخرجات المعيبة وغيابات العاملين بلغ إنتاج الآلة الفعلي في أحد الأسابيع 4500 وحدة.
المطلوب حساب التالي:
  الطاقة التصميمية
  الطاقة الفاعلة
  كفاءة النظام
  مستوى الاستخدام الآلة
  إنتاجية الآلة

## Slide 12: مثال
  الطاقة التصميمية
  2. الطاقة الفاعلة (طاقة النظام)
  3. كفاءة النظام
  4. مستوى الاستخدام الآلة
  5. إنتاجية الآلة
الإنتاجية

## Slide 13: حساب عدد المكائن المطلوبة
بعد التنبؤ على الطلب يتوجب على مدير العمليات تحديد الموارد اللازمة لتلبية ذلك الطلب. ولعل من أهم الموارد هو عدد المكائن اللازمة لمقابلة الطلب المتوقع والتي يمكن حسابها بإتباع الخطوات التالية:
دراسة الطلب المتوقع وتحويله الى احتياجات مطلوبة من الطاقة
حساب طاقة النظام المطلوبة (Required System Capacity) (أو حجم الانتاج الكلي) لانتاج وحدات تقابل الطلب المتوقع مع الأخذ في الاعتبار نسبة الوحدات المعيبة.
حجم الانتاج الكلي TP = الطلب المتوقع نسبة الانتاج الصالح
نسبة الانتاج الصالح = 100% - نسبة التلف
= 1 – معدل التلف (ككسر عشري)
TP = D / [1-(d/100)]
TP : حجم الإنتاج الكلي أو طاقة النظام (بالوحدات)
D : حجم الطلب المتوقع لمدة زمنية معينة أو المخرجات الجيدة المطلوبة
d : النسبة المئوية للتلف التي تحول الى كسر عشري بعد قسمتها على 100
÷
÷

## Slide 14: حساب عدد المكائن المطلوبة
3. حساب الوقت القياسي Standard Time – ST لانتاج وحدة واحدة من المنتج المطلوب
ST = الوقت القياسي لانتاج وحدة واحدة من المنتج المطلوب
BT = الوقت الأساسي
E% = معدل كفاءة النظام
U% = معدل الإستخدام
4. حساب الوقت الكلي المطلوب RT
RT = TP * ST
5. حساب الوقت الكلي المتاح AT وهو الوقت المتاح لآلة واحدة من الآلات المتوفرة من نفس النوع لنفس الفترة الزمنية التي يغطيها الطلب

## Slide 15: حساب عدد المكائن المطلوبة
6. حساب عدد الآلات او المكائن M
وهو عبارة عن الوقت الكلي المطلوب للانتاج مقسوم على الوقت الكلي المتاح لآلة واحدة

## Slide 16: حساب عدد المكائن المطلوبة
مثال1:
مختبر المنصور للتصوير الفوتوغرافي يرغب في توسيع طاقته لتحميض وطبع 200 صورة جيدة أو صالحة في الساعة. تستغرق عملية التحميض والطبع دقيقتين للصورة الواحدة. قدرت كفاءة العاملين في المختبر بمعدل 90% فضلا عن تلف وإعادة عمل 5 صور من كل 100 صورة. وبسبب وجود عدد من القيود والمحددات الفنية والإدارية فان معدل إستخدام وحدات التحميض والطبع 70% من الوقت.
المطلوب: حساب عدد الوحدات التي يجب أن تخصص لتحميض وطبع الصور

## Slide 17: حساب عدد المكائن المطلوبة
الحل
حجم الإنتاج الكلي هو
اذا حجم الانتاج الكلي = 210,5 صورة في الساعة
الوقت القياسي لكل صورة هو
اذا الوقت القياسي لكل صورة = 3,17 دقيقة لكل صورة
عدد وحدات التحميض والطبع هو
وبالتالي فإن عدد وحدات التحميض والطبع هو 12 وحدة تقريبا

## Slide 18: حساب عدد المكائن المطلوبة
مثال2:
في مصنع الشرق كان الطلب السنوي للعام 2002 قد بلغ 1200 وحدة ومن المتوقع زيادته في العام 2003 بمقدار 20%. ترى إدارة المصنع أن عدد المكائن الموجودة لديها غير كافية لتلبية الطلب. تم جمع البيانات التالية عن المصنع والمطلوب هو حساب عدد المكائن اللازمة لمقابلة الطلب في العام 2003؟ هل يحتاج المصنع لشراء مكائن جديدة أم لا؟
التفاصيل | المقدار | وحدة القياس
عدد المكائن المتوفرة حاليا في المصنع | 3 | ماكينة
الوقت الأساسي لإنتاج وحدة واحدة | 2,35 | ساعة
الوقت العاطل للماكينة في الساعة | 0,25 | ساعة
الوقت العاطل للعامل في الساعة | 15 | دقيقة
أعمال الصيانة السنوية | 6 | اسبوع
أيام العمل في الأسبوع | 5 | يوم
ساعات العمل اليومي | 7 | ساعة
وقت التهيئة والإعداد للماكينة في اليوم | 0,5 | ساعة
وقت الطعام للعاملين في اليوم | 0,5 | ساعة
نسبة التلف في المصنع | 10 | %

## Slide 19: حساب عدد المكائن المطلوبة
الحل
الطلب السنوي المتوقع للعام 2003 هو (1200 )( 1,20) = 1440 وحدة
حجم الانتاج الكلي
اذا الانتاج الكلي هو 1600 وحدة
الوقت القياسي
اذا الوقت القياسي لانتاج وحدة واحدة هو 4,18 ساعة
عدد المكائن اللازمة لمقابلة الطلب
عدد المكائن اللازمة لمقابلة الطلب هو 5 مكائن تقريبا وبالتالي يجب على المصنع شراء ماكينتين إضافيتين.

## Slide 20: حساب عدد المكائن المطلوبة
الأمثلة السابقة تفترض أن المنتج يحتاج إلى آلة أو ماكينة واحدة لإنتاجه لكن هناك حالات يحتاج فيها المنتج إلى مجموعة متتابعة من المكائن أو محطات العمل لإنتاجه.
كل ماكينة أو محطة عمل لديها نسبة معينة من التلف (إنتاج وحدات معيبة) لذلك لابد في مثل هذه الحالات تحديد الكمية المطلوب البدء بها في أول محطة أو ماكينة لتحقيق الطلب المرجو.
لحساب حجم الإنتاج الكلي المطلوب البدء به في أول محطة نستخدم المعادلة التالية:
حيث:
D : الطلب المتوقع (المخرجات السليمة أو الجيدة)
di : نسبة التلف في محطة العمل أو الماكينة i
n : عدد محطات العمل أو المكائن اللازمة للإنتاج

## Slide 21: حساب عدد المكائن المطلوبة
مثال3:
يمر أحد المنتجات خلال تصنيعه بأربع محطات عمل تضم كل محطة نوع معين من المكائن ولكل محطة عمل نسبة تلف معينة كما هو مبين في الجدول التالي:
قدر الطلب على المنتج بألف وحدة سنويا.
المطلوب
1- حساب كمية الإنتاج الكلية الواجب البدء بها.
2- كمية المخرجات او الإنتاج السليم وكمية الوحدات التالفة والطاقة الإضافية المطلوبة في كل محطة
محطة العمل | نسبة التالف %
القطع | 2
التنعيم | 1
التثقيب | 5
الفرز | 3

## Slide 22: حساب عدد المكائن المطلوبة
الحل:
1- كمية الانتاج الكلية المطلوب البدء بها هو 1119 وحدة تقريباً
2-
محطة العمل | نسبة التالف أو المعيب % | كمية الانتاج الواجب البدء بها | عدد الوحدات التالفة أو المعيبة | كمية الانتاج السليم | الطاقة الإضافية المطلوبة %
القطع | 2 | 1119 | 23 | 1096 | 11,9%
التنعيم | 1 | 1096 | 11 | 1085 | 9,6%
التثقيب | 5 | 1085 | 54 | 1031 | 8,5%
الفرز | 3 | 1031 | 31 | 1000 | 3,1%
الطاقة الإضافية = [(كمية الإنتاج الواجب البدء به – الطلب المتوقع) الطلب المتوقع ]*100
÷

## Slide 23: إستراتيجيات تخطيط الطاقة
إستراتيجية قيادة الطاقة للطلب
استراتيجية تباطؤ الطاقة عن الطلب
إستراتيجية مساواة أو مقابلة الطاقة مع الطلب
بعض العوامل التي تحفز الشركات نحو الزيادة و التوسع المبكر للطاقة:
عندما يكون الطلب متغير أو غير منتظم
تحقيق أرباح عالية
تكلفة عالية تترتب على الطلب الغير مشبع
تغيير مستمر في تشكيلة أو مزيج المنتج
عدم معرفة حجم الطاقة المطلوبة
وغيرها من العوامل
وعلى العكس فإن تكاليف رأس المال تعد العامل الرئيسي الذي يدعو الى تأجيل التوسع في الطاقة

## Slide 24: اقتصاديات الحجم Economy of Scale
مفهوم اقتصاديات الحجم يشير إلى أن متوسط تكلفة الوحدة الواحدة من المنتج ينخفض كلما زادت كمية المخرجات وذلك لعدة أسباب هي:
ستوزع التكاليف الثابتة على أكبر عدد من المخرجات
انخفاض تكاليف المواد الأولية نظرا لقوة التساومية التي تنتج من شراء كميات كبيرة
التكاليف التأسيسية تنخفض بسبب أنها ثابتة سواءً كان الإنتاج كبير أم صغير
عند انتاج كميات كبيرة فإن المنظمة تتجة الى التركيز على المنتج وبالتالي زيادة التخصص وتخفيض المخزون وتحسين العملية جراء امتلاك تكنولوجيا متخصصة تتسم بدرجة عالية مت الاتممة وتقليل عدد مرات التهيئة وبالتالي التنافس على أساس السعر.
معكوس اقتصاديات الحجم يحدث عند زيادة حجم المصنع وبالتالي زيادة متوسط تكلفة الوحدة الواحدة