## Slide 1: الكشف عن الكبريت والمركبات الكحولية

## Slide 2
تختلف المركبات الهيدروكربونيه كثيرا والمكونه للنفط الخام من حيث احتوائها على الكربون والهيدروجين والكبريت والاكسجين والنيتروجين والفلزات الاخرى والاملاح ,يوجد نوعان من النفط نفط حلو ونفط حامضي ,ويعتمد هذا التصنيف على نسبه الكبريت فيه ,فكلما كان تركيز الكبريت مرتفع يعتبر حامضياً ,حيث يتواجد على هيئه سلفيدالهيدروجين ,اما النفوط المنخفضة في محتواها من الكبريت فتوصف بأنها حلوه .
ويعمل ارتفاع نسبه الكبريت على تقليل جودة النفط ,مما يتسبب في إضافة معاملات كيمائية خاصه تعمل لتخفيض أو إزالة الكبريت.

## Slide 3
اسم التجربة :
الكشف عن الكبريت
الأدوات :
عينات من أماكن تسرب النفط
انابيب اختبار
حمض الخليك
خلات الصوديوم

## Slide 4
طريق العمل1:
1-يوزن 1-2جرام من عينه المواد المراد الكشف عنها (تربه او رواسب)
2-يضاف قطرات من حمض الخليك ,ثم يضاف عده قطرات من خلات الرصاص.
3-تدون النتائج حسب ظهور الراسب.تكون راسب اسود يدل على تواجد عنصر الكبريت في العينة وهو عباره عن كبريتيد الرصاص.

## Slide 5
H2S+(CH3COO)2  PbS  + CH3COONa
كبريتيد الصوديوم +خلات الرصاص كبريتد الرصاص+خلات الصوديوم

## Slide 6
طريقه العمل 2:
الأدوات :
عينات من اماكن تسرب النفط وترقم العينات
انابيب اختبار
كلوريد الباريوم

## Slide 7
1-يوزن 1-2جرام من عينه التربه او رواسب ,ثم توضع في انبوبه اختبار.
2-يضاف عليها قطرات من كلوريد الباريوم .
3-تدون النتائج حسب ظهور الراسب
- ظهور راسب ابيض هو عباره عن كبيريتات الانيلين ,وهو دليل وجود عنصر الكبريت بالعينة .

## Slide 8
الكشف عن المركبات الكحولية

## Slide 9
تتميز افراد هذه المركبات بوجود مجموعة هيدروكسيل OH- مرتبطة بطريق مباشر بذرة كربون مشبعة.
تتواجد مجموعة الكحولات كسوائل وتذوب في الماء. تذوب الكحولات في الماء عندما يقل عدد ذرات الكربون اقل من 6 ويتناقص درجة ذوبانها عند ارتفاع الوزن الجزيئي لاسيما اذا كان الكحول مادة صلبة.
الكحولات التى تحوي مجموعتين هيدروكسيل فهي مواد سائلة لزجة أو صلبة يذوب معظمها في الماء ولا تذوب في المذيبات غير القطبية.
تأكسد الكحولات الاولية وتتحول الى الالدهيدات و كما تتأثر الكحولات الثانوية حيث تأكسد الى كتيونات.

## Slide 10: أنواع الكحول
تنقسم الكحولات وفقا لعدد ذرات الكربون المرتبطة بذرة الكربون التي تحمل مجموعة الهيدروكسيل إلى
1- كحول أولي:
ويكون الكحول أولياً إذا كانت مجموعة OH - على أول ذرة كربون في الكحول وترتبط بذرتين هيدروجين ومجموعة الكيل واحدة . الصيغة العامة:
R-CH2-OH
2- كحول ثانوي:
ويكون الكحول ثانوياً إذا كانت مجموعة OH - على أي ذرة كربون عدا الأولى. وتكون الكربون المتصله بالهيدروكسيل تحمل ذرة هيدروجين واحدة ومجموعتين ألكيل ويسمى الكحول حينئذ ثانويا الصيغة العامة
R2-CH-OH
3-كحول ثالثي:
يكون الكحول ثلاثيا إذا كانت مجموعة الهيدروكسيل على ذرة الكربون
المرتبطة بدورها بثلاث ذرات كربون أخرى (بثلاث مجموعات الكيل ) الصيغة العامة :
R3-C-OH

## Slide 11: مثال على الكحولات الأولية:
الميثانول: هو من الكحول البسيطة . يعتبر الميثانول العنصر الرئيسي للغاز الطبيعي ويستخدم في إنتاج اللدائن وصناعة الدهان، والورنيش، ووقود للمحركات، ولكنه غالي الثمن وصيغته الكيميائيةCH4O
الإيثانول: يتواجد هذا النوع في المشروبات الكحولية، ويستخدم في صنع العطور والمطهر والأصباغ، ينتج عن هذا النوع من الكحول وقود للمركبات عند خلطه ويتم إنتاجه بطرق متعددة وصيغته الكيميائية C2H6O.

## Slide 12: المركبات الكحولية
اسم التجربة: الكشف عن المركبات الكحولية
الادوات المستخدمة:
عينات من أماكن تسرب نفظي وترقم العينات
أنابيب اختبار
ماء حنفية
ورق عباد الشمس الحمراء والزرقاء
طريقة العمل:
يوزن 1 جرام او 1 مل من العينة المراد اختبارها في انبوبة نظيفة
يضاف 1 مل من الماء وثم تختبر بورقة عباد الشمس الاحمر والازرق
يلاحظ تلون لون ورقة عباد الشمس الى اللون الاحمر او اللون الزرق او لم يتغير اللون.

## Slide 13
النتيجة :
الاستنتاج :
رقم العينة | معدل الاذابة في الماء | تلون ورقة عباد الشمس |