## Slide 1: الكشف عن المركبات العضويه

## Slide 2
مزيج النفط الخام مزيج معقد من عدد كبير من مركبات سوا كانت هيدروكربونيه واخرى غير هيدروكربونيه ,وعناصر كيمائيه مختلفه ,بالاضافه انه يتفاوت التركيب الكيمائي للنفط نوعيا وكميا من نفط الى اخر ,ولكن وجد ان السمه المشتركه بين معظم المركبات هو وجود ذرات الكربون والهيدروجين ,ويرجع اختلاف خواص النفط من الصفه المميزه للكربون واتحاده مع العناصر الاخرى .ليشكل تكوينات جزيئيه بسيطه او معقده
تحتفظ الهيدروكربونات بخواصها ا لفترات طويله من الزمن بسبب انها اكثر المجموعات استقرارا.

## Slide 3: جمع العينات
تجمع العينات من اماكن مصدر النفط او مناطق تسرب النفط بحيث تكون على بعد 5-10سم من سطح التربه او المسطحات المائيه اوسطح الرواسب المائيه ,ويراع عدم وجود فقاعات هوائيه عند جميع العينات ,كما تقسم العينات على حسب الدراسه القريبه من السطح او العينات الصخريه او البعيده عن السطح.
تعبئ العينات اما في اكياس او علب معقمه ومعباءه باحكام ,ثم تنقل العينات الى المحتبر لتحليلها وتحفظ في درجات حراره 4م°(الثلاجه)قبل المعالجه ولحين استخدامها في اقرب وقت ممكن (عاده خلال 3-4 ايام من وقت الجمع)
قبل البدء باجراء التجارب ميكروبيا يجب التخلص من الاحجار او الشوائب اما في حاله عينات المياه يتم ترشيحها باوراق ترشيح .

## Slide 4
عناصر المركبات العضويه (الهيدروكربونات )
تحتوي المواد العضويه على الكربون والهيدروجين وبعض
العناصر الاخرى مثل النيتروجين ,الكبريت ,الاوكسجين ,
الفسفور,الهالوجينات ,والمعادن .
وتعتبر التغيرات اللونيه من اهم التجارب التى تجرى في الكشف عن وجود روابط مزدوجه .
يساعد تفاعل البروم على على التمييز بسهوله بين المركبات الاليفاتيه المشبعه والغير مشبعه .
ويحدث التفاعل نتيجه تفكك الرابطه المزدوجه
حيث يتم اضافه البروم الى ذرتي الكربون ولا يحدث هذا التفاعل في المركبات المشبعه الا في وجود عامل وسيط مثل الضوء .

## Slide 5
يحدث تأكسد للمركبات الهيروكربونيه الغير مشبعه بماده برمنجنات البوتاسيوم ,حيث يختفي لون البرمنجات البنفسجي وتترسب ماده ثاني اكسيد المنجنيز ات اللون البني.

## Slide 6: اسم التجربه:الكشف عن المركبات العضويه البسيطه
يمكن الكشف عن المركبات العضويه البسيطه في العينه بطريقتين
الادوات المستخدمه :
عينات من اماكن تسرب نفط
انابيب اختبار
مصدر ضوئي
محلول ماء البروم
برمنجنات البوتاسيوم
محلول هيدروكسيد الصوديوم

## Slide 7: الطريقه الاولى
1-يوزن 1-2 جرام من العينه ثم توضع في انبوبه اختبار نظيفه .
2-يضاف عليها عده قطرات حوالي 1مل من ماء البروم
3-تدون النتائج بملاحظه اختفاء لون البروم في حاله وجود مركب غير مشبع ,اما المركبات المشبعه فلا تتأثر .

## Slide 8
مركب غير مشبع | مركب مشبع | رقم العينه

## Slide 9: الطريقه الثانيه
يوزن 1-2 جرام من العينه وتوضع في انبوبه اختبار
يضاف 1مل من برمنجات البوتاسيوم (%0.5)و0.5مل
من محلول هيدروكسيدالصودم 10%
ترج الانابيب مع التسخين
تدون النتائج في ظهور تغيرات لونيه على الاختبار .

## Slide 10: دراسة البكتيريا في تربة نفطيه بـ طريقة الشريحة المطمورة (المدفونة) Rossi and Cholodny Buried Slide Technique

## Slide 11: طريقة العمل
- يوزن 100 جرام من التربة و يوضع داخل كأس زجاجي.
- ترطب التربة بالماء ( يضاف لها من 5 إلى 15 مل من الماء)
- يعمل مجرى في الوسط ويوضع فيه زوج من الشرائح بشكل عمودي بحيث يكون احد سطحي الشريحة ملاصق تماما للتربة .

## Slide 13: تابع طريقة العمل
- تغطى الكؤوس بالغطاء وتحضن عند درجة حرارة الغرفة لمدة أسبوع مع التأكد من كتابة الأسم والبيانات
بعد نهاية المدة تسحب الشريحة وينظف سطحها المعرض وتزال عنه الحبيبات ثم( تعرض الشريحة للهب لتثبيت الغشاء ثم تصبغ بصبغة جرام)
- تفحص الشريحة بالعدسة الزيتية