## Slide 1: بسم الله الرحمن الرحيم

## Slide 2
المحاضرة السابعة
المرونة

## Slide 3
إذا أثرت قوة خارجية على جسم، فإنه يستجيب لهذه القوة فيتحرك تحت تأثيرها بسرعة وتسارع ما ويقطع مسافة معينة خلال زمن معين.
مقدمة:
ولكن في بعض الأحيان يكون الجسم مثبتاً بطريقة أو بأخري، فعندما تؤثر عليه قوة خارجية لا تحركه ولكن تغير من شكله.
مثال ذلك:
التغير الحادث في شكل الجسم يتناسب مع القوة المسببة لذلك.
وهذا التغير يكون إما في طول الجسم أو في شكله أو حجمه.
عند التأثير على وجهين متقابلين لمكعب أو كتاب بإزدواج فإن شكل المكعب أو الكتاب سيتغير.
عند التأثير على جميع أوجه مكعب بضغط P فإن حجم المكعب سيتناقص.
عند التأثير على زنبرك مثبت في حائط بقوة شد فإنه لا ينتقل من مكانه ولكنه يستطيل.

## Slide 4
جسم تام المرونة
جسم مرن
جسم عديم المرونة ”لدن“
1- يستعيد الجسم حالته السابقة تماماً، أي يستعيد شكله وحجمه الأصلي تماماً.
2- يستعيد الجسم جزء من حالته السابقة أي يستعيد شكله وحجمه جزئياً.
3- لا يستعيد الجسم لا شكله ولا حجمه الأصلي ويحتفظ بتغيرهما دائماً.
وعند زوال القوة المؤثرة علي الجسم يكون هناك ثلاثة إحتمالات وهي:
تام المرونة
مرن
عديم المرونة ”لدن“
أنواع الأجسام
أي يمكن تقسيم الأجسام من حيث خاصيتها للمرونة إلي:

## Slide 5
والآن يمكن تعريف المرونة بأنها خاصية للأجسام تمكنها من استعادة شكلها وحجمها الأصلي بعد زوال القوة المؤثرة عليها.
ذكرنا في المحاضرة الأولي أنه عند دراسة ظاهرة فيزيائية فإن مجرد الملاحظة لا تكفي، حتى تؤدى إلى معلومات كمية وعلاقة رياضية تصف هذه الظاهرة.
وللحصول على علاقة رياضية للمرونه نعرف كل من الإجهاد والإنفعال.
الإجهاد:
يعرف الإجهاد بأنه القوة المؤثرة عمودياً على وحدة المساحات.
ويكتب على الصورة:
= F/A
أنواع الإجهاد
وحدة قياس الإجهاد في النظام الدولي هي نيوتن/متر2.
يوجد ثلاثة أنواع من الإجهاد وهي:
إجهاد الضغط
”إجهاد حجمي“
إجهاد مماسي ”إجهاد قص“
إجهاد شد
”إجهاد عمودي“

## Slide 6
الانفعال بشكل عام هو النسبة بين التغير الحادث في الجسم عند التأثير عليه بقوى خارجية إلي أبعاد الجسم الأصلية.
1- الانفعال الطولي:
الانفعال:
وتوجد للانفعال ثلاثة أنواع:
وهو النسبة بين التغير في طول الجسم l والطول الأصلي l0.
2- الانفعال القصي:
يساوى ظل الزاوية  الناشئة من التأثير على الجسم بقوي مماسية.
3- الانفعال حجمي:
هو عبارة عن التغير في الحجم V إلى الحجم الأصلي V.
والانفعال ليس له وحدات لأنه نسبة.
أنواع الانفعال
انفعال طولي
انفعال حجمي
انفعال قصي
أي أن:
ويكتب على الصورة:
= l/lo

## Slide 7
النسبة بين الإجهاد والانفعال تسمى معامل المرونة.
معامل المرونة:
وحدة قياس معامل المرونة هي نفس وحدة قياس الإجهاد، وتكون في النظام الدولي نيوتن/متر2.
يوجد ثلاثة أنواع من معاملات المرونة وهي:

## Slide 8
معاملات المرونة
معامل المرونة الطولي
معامل المرونة الحجمي
معامل المرونة القصي
معامل ينج Y
B
معامل المتانة N
الإشارة السالبة تعني أن الضغط يعمل على إنقاص الحجم.

## Slide 9
تعيين معامل ينج لسلك معدني بطريقة سيرل :
نعلق سلكين متساويين في الطول ومن نفس نوع المادة المراد تعيين معامل ينج لها في جهاز سيرل، ثم نعين طول أي منهما lo.
نعلق ثقلاً مقداره m kg في السلك محل الاختبار، سوف تلاحظ انحراف فقاعة الهواء في ميزان التسوية عن موضعها السابق مما يدل علي استطالة السلك نتيجة الشد. نحرك الأسفيرومتر إلي أن ترجع الفقاعة إلي منتصف التدريج، فيكون الفرق بين قراءتي الأسفيرومتر مساوياً لمقدار الاستطالة في طول السلك Δl.
نعلق ثقلين متساويين في السلكين لجعلهما مشدودين جيداً، ثم نضبط الأسفيرومتر بحيث تكون فقاعة الهواء لميزان التسوية "ميزان الماء" في منتصف التدريج، ثم نسجل قراءة الأسفيرومتر عند هذا الوضع ولتكن xo.

## Slide 10
نضع أثقال مختلفة، وفي كل مرة نحسب استطالة السلك Δl، ثم نرسم العلاقة بين القوة F علي المحور الرأسي وبين الاستطالة Δl علي المحور الأفقي نحصل علي خط مستقيم يمر بنقطة الأصل وميله يساوي AY/l. حيث A مساحة مقطع السلك.
بحساب ميل الخط المستقيم يمكن حساب معامل ينج لمادة السلك من العلاقة:

## Slide 11
منحني الاستطالة:
العلاقة بين الإجهاد الطولي والانفعال الطولي لمادة مرنة من الأمور الهامة في الفيزياء لمعرفة طبيعة المواد وخواصها الميكانيكية. ويمكن تقسيم شكل هذه العلاقة إلي عدة مناطق كالآتي:
1- منطقة المرونة: في المنطقة (1) يكون السلك في هذه المنطقة تام المرونة. وتنقسم تلك المنطقة في بعض المواد إلي منطقتين:
a- منطقة التناسب: في المنطقة(1-a) يتبع السلك قانون هوك. وتسمى النقطة P بحد التناسب.
b- في المنطقة (1-b) عند زيادة الإجهاد عن حد التناسب P يظل السلك تام المرونة ولكن لا يتبع قانون هوك أي أن العلاقة بين الإجهاد والانفعال تكون غير خطية.

## Slide 12
a- منطقة الإذعان أو الخضوع: يكون الانفعال كبيراً لأي زيادة صغيرة في الإجهاد، فيكون الميل قريباً من الصفر.
b- منطقة التصلد الانفعالي: بعد النقطة H لابد من زيادة الإجهاد بقيمة كبيره نسبياً للحصول علي انفعال محسوس. يكون السلك سهل الكسر عند ثنيه أو طرقه.
2- منطقة التشوه اللدن: إذا زاد الإجهاد عن إجهاد النقطة Y التي تسمي بنقطة الإذعان أو الخضوع نجد أن السلك يفقد مرونته. وتنقسم تلك المنطقة في بعض المواد "مثل الحديد الصلب" إلي منطقتين:
3- منطقة الاختناق والإخفاق: يمكن زيادة الإجهاد حتى النقطة N التي تمثل أقصي إجهاد يتحمله السلك وتسمي بنقطة الاختناق.
4- ولكن إذا زاد الإجهاد عن إجهاد النقطة N زيادة طفيفة يبدأ السلك في الاختناق فتتناقص مساحة مقطعه a سريعاً في منطقه عند منتصف السلك تقريباً، ويستمر النقص في مساحة المقطع حتى ينكسر السلك عند نقطة الكسر B.

## Slide 13
قانون هوك وثابت الزنبرك (النابض):
ينص قانون هوك على أن مقدار الاستطالة الحادثة في قضيب أو زنبرك يتناسب طردياً مع مقدار قوة الشد المؤثرة ما لم نتعدى حد المرونة.
وعادةً ما يكتب قانون هوك بواسطة قوة الارجاع على الصورة:
F = k l
ويسمى الثابت k بثابت الزنبرك وهو عبارة عن القوة اللازمة لإحداث تغير في الطول مقداره الوحدة.
وهو يرتبط بمعامل ينج بالعلاقة:
ويكتب على الصورة:
F = - k l
ومعني الإشارة السالبه أنه بزيادة الاستطالة تزيد قوة الارجاع التي تحاول أن تعيد الجسم إلي وضعه الأصلي.

## Slide 14
تحقيق قانون هوك عملياً وتعيين ثابت الزنبرك:
نعلق كتلاً مختلفة m في طرف الزنبرك ثم نحدد في كل مرة استطالة الزنبرك عند الاتزان.
أولاً: الطريقة الإستاتيكية:
نرسم العلاقة بين الكتلة علي المحور الرأسي وبين الإستطالة l علي المحور الأفقي، فنحصل علي خط مستقيم يمر بنقطة الأصل وميله يساوي k/g.
من ميل الخط الناتج نحسب ثابت الزنبرك k.
m

## Slide 15
  نعلق ثقلاً m في طرف الزنبرك، ثم نرفعه قليلاً إلى الأعلى ونتركه يتذبذب رأسياً حول موضع إتزانه في حركة توافقية بسيطة.
ثانياً: الطريقة الديناميكية:
نرسم العلاقة بين مربع الزمن الدوري علي المحور الرأسي وبين الكتلة علي المحور الأفقي، فنحصل علي خط مستقيم يمر بنقطة الأصل وميله يساوي 42 /k.
من ميل الخط الناتج نحسب ثابت الزنبرك k.
  نحسب زمن عشرين ذبذبه كاملة ثم نستنتج زمن الذبذبة الواحدة.
  نكرر ما سبق عدة مرات لأثقال مختلفة.
  العلاقة بين زمن الذبذبة والكتلة m هي:

## Slide 16
مثال (1):
الحل:
في تجربة لقياس معامل ينج للفولاذ، علق جسم وزنه 10 كيلو نيوتن بسلك من الفولاذ طوله 4 متر ومساحة مقطعه 1 سم2 فزاد طول الجسم بمقدار 0.1 سم احسب كل من:
1- الإجهاد 2- الانفعال 3- معامل ينج

## Slide 17
مكعب طول ضلعه 10 سم، تؤثر فيه قوة قص قدرها 1000 كيلو نيوتن، مما سبب إزاحة قدرها 0.03 سم للجانب العلوي بالنسبة للجانب السفلي. احسب قيمة معامل القص.
الحل:
مثال (2):