## Slide 1: الاستزراع في الأحواض Aquaculture in Tanks

## Slide 2: الاستزراع في الأحواض Aquaculture in Tanks
تربية الأسماك في الأحـواض Tanks( الإسمنتية أو الفيبرجلاس أو البلاسـتيك
المضغوط أو مادة PVC أو من أي مادة أخرى ) يتم اللجوء لاستخدامها بديلاً عن
البرك الترابية في الحالات التالية :
1- المناطق الزراعية التي تتميز بخصوبة أراضيها حيث من الأنسب استغلالها في
الزراعات النباتية.
2- المناطق الصحراوية تعتبر غير مناسبة لأن طبيعة التربة فيها لا تسمح بالاحتفاظ
بالمياه الضرورية لإنتاج الأسماك
3- الاستزراع السـمكي في البرك الترابيـة يحـتاج لكـميات كبيـرة من الميـاه قد
لا تتوفر بسهولة في مناطق كثيرة

## Slide 3
◄◄ مميزات الإستزراع في الأحواض
1- إمكانية التحكم في مواصفات المياه داخل الأحواض من حيث الأكسجين الذائب ،
الرقم الهيدروجيني ، مستويات الأمونيا
2- إمكانية استخدام الأحواض في المناطق ذات درجات الحرارة المختلفة حيث يسهل
في هذه الحالة استخدام أحد أنظمة التهوية أو التغطية وربما التدفئة للمحافظة على
درجة الحرارة المناسبة للأسماك
3- الاستزراع في الأحواض يتيح الفرصة الأكبر للسيطرة على الأمراض وعلاجها
بأقل التكاليف
4- سهولة التحكم في عملية التفريخ

## Slide 4
5- إمكانية الاستزراع بنظـام الدائرة المغلقة مما يتيـح التوفـير الكبيرة جداً في المياه
6- يتيح استخدام التقنيات الحـديثة والتي تؤدي إلى الحصول على الإنتاجية الأفضل
◄◄ الشروط الواجب توافرها في مواد صناعة الأحواض
1- أن تكون المواد المستخدمة في تصنيعها رخيصة الثمن إلى حد ما ومتوفرة
2- ألا تكون المواد المستخدمة في تصنيعها سامة للأسماك
3- ألا تكون من المواد القابلة للتآكل
◄◄ مواصفات الأحواض►►
من حيث شـكل الأحواض فإنها يمكن أن تكون ( مستطيلة أو مربعة أو متعددة الأضلاع ذات أشكال سداسية أو ثمانية أو دائرية )

## Slide 5
الأحواض المستطيل
الأحواض المستطيلة هي الأكثر انتشاراً في المزارع السمكية نظراً لأنها أقل تكلفة
ولسهولة صيد الأسماك منها
الحجم أو الأبعاد
تختلف أبعاد الأحواض تبعاً للغرض من التربية ، غير أنه يفضل الحفاظ على
النسبة 30 : 3 : 1 بين الطول : العرض : الارتفاع
ميل القاع
يراعى عند إنشاء الأحواض المستطيلة عمل الميل المناسب لمسطح القاع (2 ـ 5 ٪)

## Slide 6
الأحواض الدائرية
غالباً ما تستخدم في تربية الأمهات كما تستخدم في تحضين زريعة بعض أنواع
الأسماك
الحجم أو الأبعاد
تختلف أبعاد هذه الأحواض حسب نوع التربية ، حيث يمكن أن يصل قطرها إلى
30م إلا أن الشـائع منها يتراوح قطره بين 3 ـ 9 م وعمقه بين 120ـ 150 سم
وهو المستخدم في تربية أسماك البلطي
ميل القاع
غالباً ما يكون القاع مائلا نحو المركز

## Slide 7
نظام الري
يتطلب نظام التربية المفتوحة (مزارع المياه الجارية أو المياه المتجددة) وجود نظام أو وسيلة لنقل المياه إلى الأحواض (الري) وفيما يلي أهمها
في جميع اشكال الأحواض يعتبر نظام الري المتوازي هـو الأفضل ، حيث يتم ري
كل حوض على حده وبذلك يتم التحكم في مياه الأحواض بشكل فردي كلٌ حسب احتياجه تبعاً لنوع التربية فيه
نظام الصرف
أ- الصرف في الأحواض المستطيلة
1- الصرف القاعي : حيث تكون فتحة الصرف في الناحية الأدني من قاع الحوض

## Slide 8
2- نظـام شفط الماء الزائد (Overflow suction pipe system)
وفيه يمـر الماء حاملاً معه المخلفات من فتحات عند قاعدة ماسورة رأسية مثبتة
حول ماسورة أصغر منها في القطر عند فتحة الصرف فى الجانب الأدنى من
الحوض ليتدفق المـاء إلى الخارج من خلال الفتح العلوية للماسورة الداخلية
1ـ فتحة ري الحـوض 2 ـ الحـوض 3 ـ فتحات عند قاعـدة الماسـورة الكبيرة
4ـ الماسورة الكبيرة 5ـ الماسورة الصغيرة

## Slide 9
ب - الصرف في الأحواض الدائرية
1- الصرف القاعي :
حيث يكون القاع مائلا نحو المركز وعليه فإن المخلفات المتراكمة في القاع
تسقط بالجاذبية إلى فتحة الصرف السفلية وبالتالي يكون من السهل التخلص منها
على أن تزود الفتحة بشـبكة تسمح بمرور المخلفات ولا تسـمح للأسماك بالمرور

## Slide 10
1- الصرف الفنتوري:
الصـرف الفنتـوري والذي ينسـب إلى الفيزيـــائي الإيطـالي Venturi وفيه تثبت
ماسورة رأسية A حول ماسورة أخرى أصغر منها فى القطر B مثبتة والمخلفات
العالقة بالتفريغ تجبر على الدخول من الفتحات إلى الفراغ بين الماسورتين ومن ثم
الخروج من الحوض من خلال الفتحة العلوية للماسورة الداخلية التي تعمل عندئذ
كمحـدد لمستوى المياه بالحوض ، ويمكن صرف مياه الحوض بإبعاد الماسورة
الداخلية عن فتحة الصرف

## Slide 11
نظام التهوية
يقصد بالتهوية توفير الأكسجين الذائب في الماء كي تتنفس الأسماك والذي يتم توفيره بأحد الوسائل التالية
أـ باستخدام مضخات هوائية خاصة خارج الأحواض تقوم بضخ الهواء خلال أنابيب مثقبة تمتد داخل الأحواض
بـ باستخدام مضخات خاصة تعمل كنوافير في وسط الحوض لتدفع الماء إلى أعلى فيؤدي ذلك إلى امتزاجه بالهواء ومن ثم يعود للحوض محملاً بالأكسجين

## Slide 12
◄◄نظام التربية المغلق (مزارع المياه الجارية نصف المفتوحة) ►►
وفيه يتم دوران الماء داخل نظام مغلق لأجل تنقيته ومن ثم إعادة ضخه في
الأحواض ويتطلب هذا النظام وجود الوحدات التالية :
1- وحدة إزالة الدقائق الصلبة Removal of particulate matter
الناتجة من مخلفات الأسماك ومن فائض الغذاء ويتم ذلك إما بالترسيب أو باستخدام
الفلترة الميكانيكية إلا أنه في حالة الفلترة يجب المحافظة على التنظيف المستمر للفلاتر
2- وحدة الفلترة الحيوية Biological filtration unit
وفيها يتم التخلص من الأمونيا والنتريت نظراً لخطورتهم على حياة الأسماك
3- وحدة تنظيم الرقم الهيدروجيني Buffering of pH
وفيها تتم معالجة تحول المياه نحو الحامضية ويتضمن عمل هذه الوحدة التخلص من
ثاني اكسيد الكربون واضافة مـواد لرفع قاعـدية الميـاه مثل بيكربونـات الكالسـيوم
( سريعة الذوبان ) أو كربونات الكالسيوم ( بطيئة الذوبان )

## Slide 13
Aeration unit 3- وحدة التهوية
وفيها يتم تزويد الماء بالهواء وقد يتم تزويده بالأكسجين مباشرة ( أكسجة
(Oxygenation إلا أن أجهزة توليد أو ضخ الأكسجين قد تكون مرتفعة التكاليف