## Slide 1
المحاضرة
الرابعة عشر

## Slide 2
استخدام الترانزستور كمكبر لجهد متردد:
نستخدم دائرة الباعث المشترك (شكل 32)وهى الدائرة الأكثر استعمالا في عملية التكبير.
A.A.ATTIA Principles of Electronics

## Slide 3
ومن الشكل يتضح أن :
مصدر الجهد المراد تكبيرة يوضع بين قاعدة الترانزستور والأرضي ، وأما فرق الجهد الذي تم تكبيرة فيؤخذ بين المجمع والأرضي .
المكثف يضاف إلى الدائرة لتنقية مصدر الجهد المتردد من أي جهد مستمر يحتمل أن يتواجد معه.
المكثف يمكن استعماله لكي نحصل على أكبر قيمة ممكنة لفرق الجهد الخارج .
بعد أن يتم حساب قيم المقاومات المستعملة للترانزستور وكذلك تحديد نقطة التشغيل كما تم ذكره من قبل نستطيع أن نبدأ في تكبير فرق جهد متردد.
كيف تتم عملية التكبير
قبل إدخال الجهد المتردد المراد تكبيرة لابد من إدخال تيار بالقاعدة يسمى التيار الانحيازي وهو تيار مستمر يجعل الترانزستور يعمل في نقطة التشغيل.
عندما يتم إدخال الجهد المتردد يتغير تيار القاعدة في حدود على سبيل المثال أعلى وأسفل نقطة التشغيل الاستاتيكية المناظرة لهذا التيار وقيمتها وذلك حسب ما هو موضح بالشكل (33) حيت يتغير هذا التيار بين .
A.A.ATTIA Principles of Electronics

## Slide 4
يتغير تيار المجمع تبعاً لتغير تيار القاعدة ويكون في حدود أعلى وأسفل القيمة
وهى التي تقابل النقطة حيث يتغير هذا التيار بين .
يتغير الجهد وهو الجهد الخارج نتيجة لتغير تيار المجمع ، من القيمة إلى القيمة مروراً بالقيمة وهى التي تناظر النقطة وتكون قيمة هذا التغير في حدود
أعلي وأسفل نقطة التشغيل .
(شكل 33)
A.A.ATTIA Principles of Electronics

## Slide 5
عندما يزيد تيار المجمع فان فرق الجهد بين طرفي المقاومة يزداد تبعاً لذلك ومن ثم يقل فرق الجهد وتكون النتيجة الحصول على موجه مكبرة حسب المعطيات وبإزاحة عن الجهد الداخل ، اى انه يوجد فرق في الطور مقداره بين الجهد الداخل والخارج.
يتعرض جهد الخرج أحياناً إلى القطع أو التشويه وهذا يحدث عندما تقترب قمم هذا الجهد من نقطة القطع أو نقطة التشبع كما هو في الرسم ولذا يجب الحذر حتى لا يتشوه هذا الجهد ويبقى دائماً جيبي كما هو بالنسبة لجهد الدخل.
ومن أسباب تشوه جهد الخرج أيضا هو اختيار نقطة التشغيل ، ولذلك يجب أن تكون هذه النقطة في وسط خط الحمل لكي نحصل على موجه خرج كاملة وبدون تشوه.
A.A.ATTIA Principles of Electronics

## Slide 6
تصنيع الترانزستور
طريقة الانتشار
A.A.ATTIA Principles of Electronics