## Slide 1
المحاضرة
العاشرة

## Slide 2
الترانزستور ثنائى الوصلة
يوجد نوعان من الترانزستورات ثنائية الوصلة npn و pnp شكل (19)
يتركب الترانزستور من باعث (E) وقاعدة (B) ومجمع (C).
يتميز الباعث باحتوائه على نسبة عالية من حاملات الشحنة.
تكون القاعدة دائما ذات سمك صغير بالنسبة لكل من الباعث والمجمع.
يكون المجمع دائماً من نفس نوع الباعث.
يوضح شكل(20)الرمز العلمى لكل من نوعى الترانزستور npn و pnp
A.A.ATTIA Principles of Electronics

## Slide 3
يتم توصيل الترانزستور فى الدارات بثلاث طرق مختلفة شكل(21):
1-دائرة القاعدة المشتركة 2-دائرة الباعث المشترك 3-دائرة المجمع المشترك
دائماً يكون الباعث فى وضع انحياز امامى بينما يكون المجمع ذو انحياز عكسي فى جميع الأحوال وسواء كان الترانزستور من النوع pnp أم من النوع npn، شكل(22).
A.A.ATTIA Principles of Electronics

## Slide 4
جاءت كلمة ترانزستور (Transistor) من كلمتين الأولى هى انتقال (Transfer) والثانية هى مقاومة (resistor) حيث انه فى حالة الترانزستور نحن ننتقل من دائرة الدخل ذات المقاومة المنخفضة حيث التحايز الامامى دائماً إلى دائرة الخرج ذات المقاومة المرتفعة حيث التحايز العكسى دائماً ايضاً.
اخترع شوكلى الترانزستور عام 1948 واستحق على هذا الاكتشاف وعلى تحسينه جائزة نوبل لعام 1956 مع آخرين.
شكل (22)
A.A.ATTIA Principles of Electronics

## Slide 5
كيف يعمل الترانزستور
نستطيع أن نتعرف على فكرة عمل الترانزستور من خلال توصيل ترانزستور من النوع npn فى دائرة القاعدة المشتركة شكل(23)
تندفع الالكترونات والتى تمثل الشحنات السائدة فى الباعث من النوع n نحو القاعدة تحت تأثير الانحياز الامامى للباعث.
A.A.ATTIA Principles of Electronics

## Slide 6
وحيث أن منطقة القاعدة ذات سمك صغير وتحوى عدد ضئيل من الفجوات فان نسبة صغيرة من الالكترونات المتدفقة عبر وصلة الباعث قاعدة تتحد مع الفجوات المتاحة لتكون بعد ذلك تيار القاعدة
وايضاً فإن معظم الالكترونات المتدفقة من الباعث نحو منطقة القاعدة تصل بسهولة إلى منطقة الوصلة بين المجمع والقاعدة حيث تجد نفسها تحت تأثير مجال جذب قوى بفعل الانحياز العكسي للمجمع ويؤدى ذلك إلى سحب الالكترونات عبر الوصلة نحو المجمع.
ومن ثم فإن الالكترونات الآن تتحرك فى منطقة المجمع وتخرج منها متجهة نحو القطب الموجب للبطارية لتكون تيار المجمع .
يعتمد مقدار تيار المجمع بشكل مباشر على مقدار تيار القاعدة ولا يعتمد بشكل اساسى على الجهد الانحيازى للمجمع.
نجد أن الالكترونات المندفعة تحت تأثير القطب السالب للبطارية تتوزع بين القاعدة والمجمع ويمثل تيار القاعدة نسبة صغيرة جداً بالنسبة للتيار المار فى المجمع ويكون :
وكذلك تستطيع كتابة هذه المعادلة على النحو التالي :
A.A.ATTIA Principles of Electronics

## Slide 7
نستطيع ايضاً أن نتعرف على كيفية عمل الترانزستور من النوع pnp بنفس الطريقة السابقة للترانزستور npn مع مراعاة عكس الأدوار لكل من الالكترونات والفجوات وعكس أقطاب جهد الانحياز لكل من وصلتى الترانزستور وكذلك عكس اتجاهات التيار.
A.A.ATTIA Principles of Electronics