## Slide 1
المحاضرة
الثانية

## Slide 2: التوصيل في أشباه الموصلات
من أهم أشباه الموصلات السيلكون والجرمانيوم وهى عناصر لها تكافؤ رباعي .
كل إلكترون من الكترونات التكافؤ الأربعة لكل ذرة من أشباه الموصلات يشترك مع آخر من إلكترونات تكافؤ الذرة المجاورة لتنشأ روابط ثنائية متشابهة (الرابطة التساهمية) شكل (2) والنتيجة مادة صلبة ثابتة كيميائياً وطبيعياً .
شكل (2)
A.A.ATTIA Principles of Electronics

## Slide 3
لا توجد إلكترونات حرة في أشباه الموصلات النقية عند درجة الصفر المطلق وبالتالي فهي رديئة التوصيل للكهرباء ، وبمعنى آخر أن أشباه الموصلات النقية تسلك سلوك المواد العازلة عند درجة الصفر المطلق .
تنشأ حاملات الشحنة الكهربية في أشباه الموصلات النقية وهى كل من الالكترونات الحرة والفجوات عندما تتحطم الروابط الزوجية بفعل التأثيرات الحرارية .
دائماً ما يكون عدد الالكترونات الحرة مساوياً لعدد الفجوات في أشباه الموصلات النقية عند نفس درجة الحرارة .
لا يستمر رباط ما محطماً لمدة طويلة بل يوجد تحطيم وتكوين للأربطة باستمرار .
الإلكترون الذي يتحرر من رباطة المحطم هو في درجة حرية الإلكترون الحر في المعدن العادي ، وهو بذلك يمكنه أن يدخل في تكوين تيار كهربائي إذا سلط عليه مجال كهربي .
تنشأ الفجوة من تحرر إلكترون من أحد الروابط الزوجية (شكل 2 ب) .
ليس الإلكترون المتحرر فحسب هو الذي يمكنه الحركة بل أيضا التجويف الموجب .
A.A.ATTIA Principles of Electronics

## Slide 4
إذا تحرك إلكترون تحت تأثير انفعال حراري أو مجال كهربي مسلط ليملئ تجويفاً ويترك خلفه تجويفاً جديداً فالحقيقة تبدو أنه لم يتحرك سوى إلكترون إلا أن التأثير هو أن تجويفاً موجباً هو الذي تحرك في اتجاه مضاد لحركة هذا الإلكترون (شكل 3) .
(شكل 3)
يجب أن نعلم أن الطاقة التي تدخل في تحريك إلكترون من رباط زوجي إلى رباط غير ممتلئ تختلف عن تلك اللازمة لتحريك إلكترون حر داخل تكوين بللورى ومن ثم فالفجوة حقيقية .
A.A.ATTIA Principles of Electronics

## Slide 5
كل من الإلكترون الحر والفجوة يشترك في تكوين التيار الكهربي الناتج من أشباه الموصلات .
كثافة الالكترونات الحرة والفجوات في أشباه الموصلات تتوقف على نوع المادة ودرجة الحرارة .
تأثير الشوائب على أشباه الموصلات :
نقوم بإضافة شوائب لشبه موصل نقى مثل السليكون أو الجرمانيوم لزيادة الموصلية الكهربية وإنتاج أشباه الموصلات النافعة والتي تدخل في تصنيع المكونات الالكترونية المختلفة .
الشوائب التي يتم إضافتها إما أن يكون تكافوئها ثلاثياً أو خماسياً .
A.A.ATTIA Principles of Electronics

## Slide 6
( أ ) نوع سالب ( ب ) نوع موجب
N – type P- type
الدائرة المفرغة تمثل ذرة جرمانيوم أو سيلكون
الدائرة المظللة في شكل( أ ) تمثل ذرة خماسيه التكافؤ(زرنيخ– انتيمون- فوسفور)
الدائرة المظللة في شكل(ب) تمثل ذرة ثلاثية التكافؤ(جاليوم-انديوم-بورون-الومنيوم)
(شكل 4)
A.A.ATTIA Principles of Electronics

## Slide 7
عند إضافة شائبة خماسية التكافؤ مثل ذرات الانتيمون فإنها تحل محل بعض من ذرات شبة الموصل في الشبكة البلورية وتعطى إلكتروناً حراً أزيد من المقدار اللازم لإتمام الروابط الزوجية (شكل 4 أ) .
تسمى الشوائب خماسية التكافؤ التي يتم إضافتها إلى أشباه الموصلات النقية بالشوائب الواهبة .
شبه الموصل الذي يحتوى على وفرة من الذرات الواهبة يسمى شبه موصل من النوع السالب (N-type ) وذلك لان حاملات الشحنة السائدة هي الالكترونات ذات الشحنة السالبة .
عند إضافة شائبة ثلاثية التكافؤ مثل ذرات الانديوم فإنها تحل محل بعض من ذرات شبة الموصل في الشبكة البلورية إلا أن إلكترونا ينقصها لكي تكتمل الروابط الزوجية الأربعة ومن ثم ينشأ تجويفاً يستطيع أن يستقبل إلكترونا من ذرة أخرى (شكل 4 ب)
تسمى الشوائب ثلاثية التكافؤ التي يتم إضافتها إلى أشباه الموصلات النقية بالشوائب القابلة .
شبة الموصل الذي يحتوى على وفرة من الذرات القابلة يسمى شبه موصل من النوع الموجب (P-type ) وذلك لان حاملات الشحنة السائدة فيه هي الفجوات ذات الشحنة الموجبة .
A.A.ATTIA Principles of Electronics

## Slide 8
هناك نوعاً آخر من الشحنات في كل من أشباه الموصلات الموجبة والسالبة ويسمى بالشحنات الغير السائدة وهى بفعل التأثيرات الحرارية في البلورة الأم .
حاملات الشحنة غير السائدة في أشباه الموصلات من النوع السالب هي الفجوات بينما في أشباه الموصلات من النوع الموجب هي الالكترونات .
هناك نوع ثالث من الشحنات يسمى بالشحنات الثابتة وهى شحنات موجبة في أشباه الموصلات من النوع السالب وتنتج من ايونات الذرات الواهبة بينما في أشباه الموصلات من النوع الموجب تكون شحنات سالبة تنشأ من ايونات الذرات القابلة.
ينتج معظم التوصيل الكهربي في المكونات الالكترونية المصنعة من أشباه الموصلات من الالكترونات الحرة والتجاويف الناتجة من إضافة الشوائب .
A.A.ATTIA Principles of Electronics