## Slide 1: جامعة الملك سعود كلية المعلمين قسم العلوم
محاضرات
في
الالكترونيات
دكتور / عطية عبد المطلب عطية
1430هـ - 2009م

## Slide 2
المحاضرة
الأولي

## Slide 3: الكترونيات
تنقسم المواد الصلبة من حيث القدرة على التوصيل الكهربي إلى موصلات وأشباه موصلات ومواد عازلة.
الموصلات
الرابطة التي تجمع ذرات المواد الموصلة هي الرابطة الفلزية.
تزيد مقاومة الموصلات بزيادة درجة الحرارة.
حاملات الشحنة الكهربية في الموصلات هي الالكترونات الحرة سالبة الشحنة.
مقاومة الموصلات لتدفق الشحنات الكهربية اقل جداً من مقاومة أشباه الموصلات وبالتالي فان الموصلية الكهربية للمواد جيدة التوصيل الكهربي أعلى منها في حالة أشباه الموصلات عند نفس درجة الحرارة.
العلاقة بين فرق الجهد بين طرفي موصل وشدة التيار المار فيه هي علاقة خطية تحقق قانون أوم .
A.A.ATTIA Principles of Electronics

## Slide 4: أشباه الموصلات
ترتبط ذرات أشباه الموصلات فيما بينها برابطة تسمى الرابطة التساهمية .
تقل مقاومة أشباه الموصلات بارتفاع درجة الحرارة .
بعض من أشباه الموصلات تتأثر بالضوء فتقل مقاومتها وتزيد موصليتها.
المقاومة الكهربية في أشباه الموصلات أعلى منها في حالة الموصلات وأقل منها في حالة العازلات .
المقاومة النوعية لشبة موصل مثل الجرمانيوم النقي هي تقريبا ، بينما المقاومة النوعية لموصل جيد مثل النحاس هي ، أما المواد العازلة فتقع مقاومتها بين ، وذلك إذا تم القياس عند درجة حرارة الغرفة.
حاملات الشحنة الكهربية في أشباه الموصلات هي كل من الالكترونات الحرة سالبة الشحنة والفجوات موجبة الشحنة
العلاقة بين فرق الجهد وشدة التيار في أشباه الموصلات هي علاقة غير خطية.
A.A.ATTIA Principles of Electronics

## Slide 5: التوصيل في الموصلات المعدنية الالكترونات الحرة والالكترونات المقيدة
شكل (1)
الالكترونات القريبة من نواة الذرة والتي ترتبط بها ارتباطاً قوياً تسمى الالكترونات المقيدة وتمثل الدوائر في شكل (1) ذرات الموصل بالكتروناتها المقيدة .
الالكترونات الموجودة في المدار الخارجي للذرة تعرف باسم الكترونات التكافؤ .
يتكون الإلكترون الحر عندما تتعادل جميع القوى الالكتروستاتيكية المؤثرة على إلكترون التكافؤ بفعل أنوية الذرات المحيطة بما فيها نواة الذرة التى ينتمي إليها وتمثل النقط التى بين الدوائر في شكل (1) الالكترونات الحرة .
A.A.ATTIA Principles of Electronics

## Slide 6
تسبح الالكترونات الحرة بين الذرات في حركة تشبه إلى حد كبير حركة جزيئات غاز يتحرك حركة عشوائية بين كرات ثابتة .
دائماً ما تكون كثافة الالكترونات الحرة في الموصل من نفس النوع قيمة ثابتة ما لم تحدث تغيرات طبيعية كارتفاع درجة الحرارة .
تكون كثافة الذرات في موصل جيد مثل النحاس هي وعدد الالكترونات الحرة هي بمعنى أن كل ذرة لا ينطلق منها سوى 1.3الكترون حر في المتوسط من مجموع 29 إلكترون هي عدد الالكترونات في كل ذرة نحاس .
يتشكل الفلز (الموصل) من ايونات فلزية موجبة الشحنة متراصة وسط غاز من الالكترونات حرة الحركة .
تمنع قوة الجذب الكهروستاتيكي بين الشحنات المختلفة الالكترونات من مغادرة سطح الفلز .
تتحرك الالكترونات الحرة عندما يتم وضع الموصل تحت تأثير مجال كهربي خارجي في اتجاه عكس اتجاه المجال .
A.A.ATTIA Principles of Electronics

## Slide 7
يمر تيار كهربي في الموصل عندما تتم تغذية أحد أطراف الموصل بالالكترونات وسحبها من الطرف الآخر (كأن يتصل الموصل بقطبي بطارية) .
مرور التيار الكهربى فى الموصل هو نتيجة لحركة الالكترونات الحرة (السالبة) ويكون اتجاه التيار المعتاد فى عكس اتجاه حركة الالكترونات .
A.A.ATTIA Principles of Electronics