## Slide 1: المعالجة الحيوية Phytoremediation

## Slide 2: المعالجة الحيوية
تقنية يُستخدم فيها عدد من الكائنات الحية لتحلل أو استخلاص أو احتواء أو تقليل حركة الملوثات سواءً في التربة أو الماء، وتعتبر النباتات الأكثر استخداماً.
Phyto= plant and remediation= correct
1991م.
USEPA:
  حماية صحة الإنسان والبيئة من المخاطر المصاحبة لمواقع وعمليات التخلص من المخلفات.
  تشجيع تطوير تقنيات المعالجة الحيوية لإعادة معالجة تلك المواقع.

## Slide 3: تطبيقات المعالجة الحيوية
أولاً: التفكك Degradation:
  تفكيك وتحلل في التربة الملامسة للجذور Rhizosphere.
  الملوثات الهيدروكربونية (TNT, TPH, PCP).
ثانياً: الاستخلاص Extraction:
  الاستخلاص الحيوي Phytoextraction.
  Rhizofiltration.
  Volatilization.

## Slide 4
ثالثاً: منع وإيقاف الحركة Containment and Immobilization:
  التركيز في الجذور.
  التحويل لصور غير خطرة.

## Slide 5
محددات المعالجة الحيوية:
  النظام الجذري
  معدل النمو.
  تركيز الملوثات.
  الغطاء الخضري.
اعتبارات تقنية:
  وجود دراسات معملية سابقة.
  معرفة ميكانيكية عمل النباتات.
  وجود بدائل.
  الزمن المستغرق.
  المراقبة الدائمة لفاعلية المعالجة الحيوية.

## Slide 6
اعتبارات اقتصادية:
  50-80% أقل تكلفة.
  12 أيكر ملوث Pb:
    12 مليون، 6.3 مليون، 200 ألف.