## Slide 1: قياس حجم الخلايا البكتيرية
التقدير المباشر لعدد الخلايا البكتيرية
Notes: <number>

## Slide 2: قياس حجم البكتيريا
لتقدير حجم الخلية أو الجرثومة يقاس طول وعرض الخلية, ويستعان في ذلك بمقياس عيني يعرف بـ Ocular micrometer يوضع في العدسة العينية من المجهر .
تعاير اقسام المقياس ( إيجاد قيمة كل قسم ) بالاستعانة بمقياس دقيق معروف ومثبت على شريحة خاصة يعرف بـ Stage micrometer ( عبارة عن تدريج طوله 1 ملم مقسم لـ 100 جزء , كل جزء يساوي 10 ميكرون ) يوضع على مسرح المجهر .
( تختلف المعايرة لأجزاء المقياس العيني باختلاف قوة التكبير( العدسة الشيئية )حيث أن القيمة في حالة استخدام القوة 10 تختلف عن القيمة في حالة استخدام القوة 100 وهكذا)
Ocular Micrometer
Stage Micrometer

## Slide 3: خطوات العمل:
تنزع العدسة العينية المركبة من المجهر , يفصل الجزء العلوي منها , ثم يوضع الميكرومتر العيني بأنبوبتها ( تأكدي من ارتكازه على المكان المخصص له ) , ثم يعاد تركيب الجزء العلوي من العدسة في مكانه.
توضع الشريحة الميكروميترية على مسرح الميكروسكوب تثبت ثم تضبط حتى يمكن مشاهدة تقسيماتها بالعدسة الصغرى (لاحظ أن تدريج الشريحة يوجد بداخل دائرة سوداء ) يستعمل الضابط الدقيق حتى ترى التقسيمات بوضوح .
توضع قطرة من زيت السيدر على الشريحة الميكروميترية, ثم تحرك القطعة الأنفية لتكون العدسة الزيتية في وضع الاستعمال . يحرك الضابط الدقيق حتى تشاهد أقسام تدريج الشريحة الميكروميترية بوضوح .
أولا:معايرة العدسة الميكرومترية :
Notes: <number>

## Slide 4
حدد منطقة من التدريج العيني ( الميكروميتر العيني Ocular micrometer ) تكون مساوية في الطول ومقابلة لمنطقة من تدريج الشريحة الميكروميترية ( يفضل أن يكون الخطان المتطابقان من كل التدريجين ابعد ما يمكن عن بعضهما ) قدر عدد أقسام الميكروميتر العيني التي تقابل عدد من أقسام الشريحة الميكروميترية في المناطق المتطابقة. وحيث أن القسم الواحد من أقسام تدريج الشريحة الميكروميترية يساوي 10 ميكرون , فبذلك يمكن تقدير طول القسم الواحد من أقسام الميكروميتر العيني باستعمال الشيئية المغمورة في الزيت ( العدسة الزيتية 100 ) .
ايجاد قيمة كل جزء من اجزاء
الميكروميتر العيني
Notes: <number>

## Slide 5
فمثلا إذا وجد أن 90 قسم من الميكروميتر العيني تنطبق على 15 قسم من أقسام الشريحة الميكروميترية فان طول القسم الواحد من الميكروميتر العيني = عدد أجزاء الشريحة الميكروميترية × 10 / ( مقسوم ) عدد أجزاء الميكروميتر العيني .
15× 10
ــــ = 1.67 ميكرون
90
ترفع الشريحة الميكروميترية وتنظف جيدا من زيت السيدر وتحتفظ في مكان أمين

## Slide 6
قيمة كل جزء من اجزاء الميكروميتر العيني=
عدد اجزاء الشريحة الميكرومترية × 10 عدد أجزاء العدسة الميكرومترية

## Slide 7
ثانيا : إعداد الغشاء البكتيري وصبغة :
يتم إعداد الغشاء البكتيري بالطرق التي تم شرحها في الصبغ البسيط , كما يتم تثبيت الغشاء البكتيري بتمرير الشريحة في اللهب من 2 – 3 مرات .
يصبغ الغشاء البكتيري وذلك بغمرة بكمية مناسبة من صبغة أزرق الميثلين المخففة لمدة دقيقتين .
نتخلص من الصبغة الزائدة في الحوض ثم تغسل الشريحة تحت تيار ماء خفيف , ثم تجفف بين ورقتي ترشيح .

## Slide 8: ثالثا : فحص الغشاء البكتيري وقياس طول وعرض الخلايا :
توضع الشريحة المحتوية على الغشاء البكتيري المصبوغ على منصة المجهر ثم تفحص باستخدام العدسة الزيتية .
نفحص الغشاء باستخدام العدسة العينية المحتوية على الميكروميتر العيني , يتم اختيار إحدى الخلايا البكتيرية ثم يحدد طولها بتقدير عدد أجزاء الميكروميتر العيني المساوية له , كذلك يحدد العرض وذلك بتحديد عدد أجزاء الميكروميتر العيني المساوية له .
تكرر هذا العملية مع عدد من الخلايا ( لا يقل عن 50 خلية ) , ثم يتم إيجاد متوسط طول الخلايا ومتوسط عرض الخلايا .
Notes: <number>

## Slide 10
يتم إيجاد متوسط الطول بالميكرون وذلك كما يلي :
إذا فرضنا أن متوسط الطول لـ 50 خلية بكتيرية يساوي 4 أجزاء من أجزاء الميكروميتر العيني فإن طول الخلية بالميكرون = ( عدد أجزاء الميكروميتر العيني المساوي لطول الخلية×قيمة كل جزء من أجزاء الميكروميتر العيني )4 ×1.67= 6.68 ميكرون.
إذا فرضنا أن متوسط العرض لـ 50 خلية بكتيرية يساوي2 جزء من أجزاء الميكروميتر العيني,فإن عرض الخلية بالميكرون= (عدد أجزاء الميكروميتر العيني المساوي لعرض الخلية ×قيمة كل جزء من أجزاء الميكروميتر العيني) 2× 1.67 = 3.34 ميكرون .
بما أن حجم الخلية البكتيرية = الطول × العرض
إذا حجم الخلية البكتيرية = 6.68 ميكرون × 3.34 ميكرون .
( نلاحظ هنا أننا لا نوجد ناتج الضرب حيث أن هذه النتيجة تعني أن البكتيريا عصوية في شكلها لها طول يساوي 6.68 ميكرون ولها عرض يساوي 3.34 ميكرون ) .

## Slide 11: التقدير الكمي للنمو البكتيري تقدير عدد الخلايا البكتيرية في عينة ما ( التربة )
أولا: التقدير المباشر لعدد الخلايا Cell Count (استعمال شرائح ( خاصة – عادية)) فيها يتم تقدير العدد الكلي للخلايا ( سواء الحية أو الميتة )
ثانيا: التقدير الغير مباشر لعدد الخلايا فيها يتم تقدير عدد الخلايا الحية فقط (طريقة العد بالطباق) Plate count
التقدير المباشر لعدد الخلايا البكتيرية في التربة بالطريقة الميكروسكوبية المباشرة أو بطريقة الشريحة العادية أو بطريقة Conn's method:
مزايا هذه الطريقة:
تساعد على الدراسة الوصفية (النوع والشكل) للأحياء الدقيقة ( البكتيريا ) في التربة .
تعطي نتائج سريعة .
عيوبها:
عدم ظهور بعض أنواع الميكروبات .
صعوبة التميز بين البكتريا وحبيبات التربة وبعض المواد العضوية .
تكون غير مجدية عندما يكون عدد الأحياء الدقيقة قليل .
في هذه الطريقة تعد الميكروبات ( البكتيريا ) الحية والميتة .

## Slide 12
شرائح زجاجية عادية .
ورق رسم بياني . ▪ شريحة ميكرومترية Stage micrometer .
ماصات معقمة سعة 0.01 مليليتر . ▪ صبغة كاربول اوثروسين .
التربة أو العينة المراد تقدير عدد الأحياء الدقيقة فيها ( البكتيريا ) .
محلول مثبت ( 0.1% اجار أو 0.015 % جلاتين في ماء مقطر) .
الأدوات والمواد اللازمة:
هذا العمل يتطلب إجراء عدد من الخطوات هي:
حساب قطر ومساحة المجال المجهري .
حساب عدد المجالات المجهرية في 1سم2 .
إعداد غشاء بكتيري وصبغة ( من عينة التربة ) .
حساب متوسط عدد الخلايا البكترية في 7 حقل مجهري .
حساب عدد الخلايا البكترية في 1 جرام ( 1 مليليتر ) من العينة .

## Slide 13
1– حساب قطر و مساحة المجال الميكروسكوبي
يتم ذلك باستخدام كل من الشريحة الميكروميترية و العدسة العينية(10×) (×15) والعدسة الزيتية.وذلك بمعلومية أن الشريحة الميكرومتيرية تحتوي على تدريج مقسم إلى 100 جزء كل جزء يساوي 10 ميكرون .
أ / يحسب قطر المجال المجهري:
حيث تثبت الشريحة الميكرومترية على منصة المجهر, ثم تفحص باستخدام الشيئية ذات القوة (10) وذلك لتحديد موقع التدريج الخاص بالشريحة، بعد ذلك توضع قطرة من زيت السيدر على الشريحة الميكرومترية وتستخدم العدسة الزيتية ثم يستخدم الضابط الدقيق حتى يمكن مشاهدة التقسيمات أو التدريج بوضوح .
حددي طول قطر المجال المجهري وذلك بضبط بداية تدريج الشريحة الميكروميترية مع بداية ضوء دائرة المجال المجهري ثم احسبي عدد أقسام الشريحة الميكروميترية المقابلة لدائرة المجال المجهري ، وبذلك تكوني قد حسبتي قطر المجال المجهري .
طريقة العمل:

## Slide 14
وبفرض أن قطر المجال المجهري كان ( 17 ) جزء من أجزاء الشريحة الميكروميترية وكل جزء من هذه الأجزاء يساوي 10ميكرون
قطر المجال المجهري = 17×10=170ميكرون .
ب / مساحة المجال المجهري :
تتم هذه الخطوة باستخدام القانون
مساحة المجال المجهري = ط نق2
حيث أن نق = نصف القطر ط = 3.14
القطر 170
نق= ــــــ = ــــــ = 85 ميكرون
2 2
المساحة = ط نق2 =3.14 × ( 85 × 85 ) = 22758.75 ميكرون

## Slide 15
2 - حساب عدد المجالات المجهرية في 1سم2
أ/ يتم تحويل 1سم2 إلى ميكرون
كل 1سم فيه 10مم
وكل 1مم فيه 1000 ميكرون
10 مم × 1000 ميكرون = 10.000 ميكرون
وبما انه 1سم2 إذا قيمته بالميكرون تساوي
10.000 × 10.000 = 100.000.000 ميكرون ( طول الضلع مضروب في طول الضلع ) .
ب / عدد المجالات المجهرية في 1سم2
100000000 ∕ مساحة المجال المجهري . ( مقسوم على مساحة المجال المجهري ) .
100000000 ∕ 22758.75 = 4393.91443 مجال مجهري / 1 سم 2 .

## Slide 16
3 - إعداد غشاء بكتيري من عينة التربة :
يرسم على الشريحة الزجاجية 1 سم2أوأربعة سنتيمترات مربعة بواسطة قلم فولومستر مستعينة بورق الرسم البياني أو المسطرة .
ينقل 1 جرام من التربة المستخدمة في التدريب السابق إلى أنبوبة اختبار محتوية على 9 مل من المحلول المثبت (الاجار أو الجلاتين) يكون التخفيف 1/10 .
تمزج الأنابيب جيدا ثم تترك لمدة 1- 2 دقيقة .
بواسطة ماصة دقيقة يؤخذ مقدار 0.01 سم3 من السائل السابق ثم ينشر جيدا على المربع (وبذلك يكون معامل التخفيف 1/1000) .
تترك الشريحة تجف في جو المعمل .
بعد جفاف الغشاء تغمس الشريحة في 40% حامض الخليك لمدة 1 - 3 دقائق .
تغسل بعد ذلك جيدا بالماء ثم توضع الشريحة على كأس به ماء يغلي ( فوق حمام مائي يغلي )

## Slide 17
يغمر الغشاء بصبغة كاربول ارثروسين وتترك لمدة5 - 6 دقائق مع مراعاة عدم جفاف الصبغة أو غليانها .
نبعد الشريحة من على الكأس وتترك لتبرد ثم تغسل تحت تيار ماء خفيف ثم تترك لتجف من جو المعمل أو تجفف باحتراس بين ورقتي الترشيح .
تفحص الشريحة تحت المجهر باستخدام العدسة الزيتية ويقدر عدد الميكروبات أو البكتريا الموجودة في عشرة إلى عشرين مجالا مجهريا مختارة عشوئيا في كل الـ 1سم2 المرسوم أو الأربعة سنتيمترات المربعة .
أكملي بقية العمليات الحسابية لإيجاد عدد البكتيريا في 1 جرام من العينة .

## Slide 18
4- حساب متوسط عدد الخلايا البكترية في 7 مجالات مجهرية :
مثال لذلك الجدول الآتي:
متوسط عدد الخلايا البكترية في سبعة مجالات مجهرية=
عدد الخلايا البكتيرية في كل المجالات
ـــــــــــــــــــ =
عدد المجالات المجهرية
7+10+22+13+5+24+26
ـــــــــــــــــ= 15 خلية / مجال
7
عدد الخلايا البكتيرية | رقم المجال
7 | 1
10 | 2
22 | 3
13 | 4
5 | 5
24 | 6
26 | 7

## Slide 19
5- حساب عدد الخلايا البكترية في جرام واحد من العينة ( 1 مليليتر من العينة ) :
( حسب المثال المستخدم في الشرح ) فإن عدد الخلايا البكترية في جرام واحد من العينة =
متوسط عدد الخلايا البكترية × عدد المجالات المجهرية في 1سم2 × مقلوب التخفيف
= 15 × 4393.91443 × 100 = 6590871.64 خلية بكترية / جرام تربة (1 مل معلق بكتيري)
ملاحظة :
يتم إعداد غشاء بكتيري وصبغة صبغ بسيط إذا كانت العينة المدروسة عبارة عن مزرعة بكتيرية فقط واضعين في الاعتبار طبيعة العينة المراد تقدير عدد الخلايا البكتيرية فيها .

## Slide 21: باستخدام شرائح زجاجية عاديه