## Slide 1: تلوت التربة
أسباب تلوث التربة في البيئات الحضرية

## Slide 2: مقدمة
أنواع مصادر الملوثات:
  العناصر الثقيلة.
  الملوثات العضوية PAH, PCB.
تأثير البعد والعمق.
أثر استخدامات الأراضي.
Notes: زيادة النشاط الصناعي والتعديني والتجاري:
  استخدام الأراضي.
  التلوث البيئي للترب الحضرية.

## Slide 3: تصنيف مصادر التلوث حسب الأثر
غير محدودة Non-site :
  منتشرة:
    مواد الأصل، ترسيب الغبار.
  تلوث خطي:
    المرور (النقل)، شبكات الأنابيب، الفيضانات.
محدودة Site:
  زراعية:
    تسميد، إضافات مخلفات الصرف، المبيدات.
    حوادث، ترسيب، ...
Notes: بالرغم من أن مادة الأصل والمهد الصخري مصدراً مهما للعناصر الثقيلة مثلاً إلا أنها ستكون منخفضة مقارنة بالمتوقع في البيئات الحضرية.

## Slide 4: مواد الأصل للتربة والمهد الصخري
مادة الأصل والمهد الصخري منخفضة مقارنة بالمتوقع في البيئات الحضرية.
ماذا نستفيد من الجدول؟ (بين الدرع العربي والرف العربي).
أثر الغبار المنقول في تغيير تركيز الملوثات.
التجوية، الغسيل، الحموضة، النقل == إعادة توزيع وتركيز الملوثات في قطاع التربة.
Notes: معرفة الحدود للعناصر في القشرة الأرضية.
توقع التركيز ذو المصدر الطبيعي في المنطقة المدروسة.
مراجعة تركيز النيكل والكروم في السيربنتايت.

## Slide 5: ترسيب الغبار
انبعاثات المصانع (PM10, 2.5, 1).
مصانع الإسمنت.
الأسبستوس.
دخان محطات توليد الطاقة.
5بين ترب الحدائق والغبار داخل المنازل (Cd, Cu, Pb, Zn) أعلى في إنجلترا (موضوع بحث).
-8سم غبار متراكم =50سنة (هانوفر بألمانيا،520 ألف).
50 سم (مصنع تجهيز فحم).
منهاتن (الرصاص: 130؛ 40 (50-60 كم)؛30 ملجم كجم (120-130 كم).
Notes: العوالق الأصغر تكون الأعلى تلوثاً لأنها الأكثر نشاطاً والأقدر على إدمصاص الملوثات الأخرى (العضوية).
5-8سم سمك الغبار المتراكم خلال 50سنة في مدينة هانوفر بألمانيا (520 ألف).
بين ترب الحدائق والغبار داخل المنازل. (Cd, Cu, Pb, Zn) أعلى في إنجلترا (موضوع بحث).
انخفاض تركيز الرصاص مع البعد عن منهاتن في نيويورك. (بحث 2005).

## Slide 6: المناطق الحضرية عرضة لتلوث التربة
عناصر ثقيلة:
  تركيز الرصاص بين 5 مدن وضواحيها.
  الهباء المعدني metallic aerosols: الصناعات الثقيلة واحتراق الوقود.
  الديدان والنمل: خلط الطبقات =انتقال الملوثات.
  عوالق قابلة للاستنشاق PM10, 2.5, 1
  في الهند PM10:
    120-150ملجم م3 (صناعية).
    60-100(سكنية وريفية).
Notes: مما يعني إمكانية أن نجد الطبقات السفلية أعلى في التلوث من السطحية.
الخليل، 2008. مراكش (1.2 مليون) (يوجد للكادميوم، والنحاس والنيكل). التربة (0-5سم) (تسع مواقع)

## Slide 7
Pirdop (بلغاريا):
  انخفاض التركيز مع العمق والبعد.
  ثلاثة أبعاد.
  الرياح مؤثرة (b: weak wind).
  0-2 و 0-10 سم (تخفيف للتلوث).
Notes: السكان 8000

## Slide 8: “High concentration, never have been found in the absence of industrial development”
لندن أعلى من جميع المواقع الأخرى.
المفاجأة أن القرى التي لديها تعدين، فاقت ترب لندن.

## Slide 9
ملوثات عضوية:
  يقل التركيز مع زيادة العمق.
  الأقرب أعلى تركيز.
Notes: الهيدروكربونات العطرية PAH وثنائي الفينيل متعدد الكلور PCB

## Slide 10: أثر اختلاف النشاط البشري
Trondheim | Bergen
160 | 230
مصانع منتجات زراعية | صناعة ونقل بحري، تجارة
Hg | Cu
المواقع القديمة من المدينة | 
أوسلو فاقت متوسط أي منهما | 
Notes: بيرغن وتروندهايم (النيرويج).

## Slide 11: تأثير العمق والمسافة عن المصدر
لا يمكن وضع حد فاصل بين مصادر التلوث (حركة مرور أو مصانع) عندما تكون كلها في المدينة.
البعد متساوي عن المصدر في (2، 3، 4) ولكن التركيز اختلف.
الأبعد كان الأقل تركيزاً.
Notes: صوفيا عاصمة بلغاريا): مليون ومائة ألف.
تشيتشن (بولندا): نصف مليون.

## Slide 12: اختلاف المصادر في المدنية نفسها
المصادر قد تؤثر على تدرج اختلاف التركيز مع البعد عن مصدر محتمل (الطرق مثلاً).
لا يوجد توجه واحد للتركيز.
مناطق معالجة النفايات البلدية والإصلاح في الموانيء مرتفعة التركيز.
Notes: محطات وقود، معدات لمعالجة مخلفات النفايات البلدية، مواقع الإصلاح والمعادن في الموانئ، مستودع بالقرب من صومعة الحبوب في منطقة الميناء، منطقة سكنية، حدائق أطفال.

## Slide 13
بين الغبار والتربة.
84 للنحاس مرتفع.
الزيادة في الغبار عنها في التربة للنحاس خاصة.
مقارنة مع بولندا، كان التركيز في الغبار أقل (هنا شبكة، لا يوجد تحيز).
بين المدينة والريف لثلاث مدن صينية.
بكين الأعلى بالمتوسط أو/و بالمدى الأعلى.
القيم القصوى بعيدة عن المتوسط (قرب مصادر تلوث).
الرصاص مرتفع في المدن الثلاث (المرور).
Notes: سيؤول: 9.7 مليون، 5000 مصنع، 1.6 مليون سيارة.
بكين (12.2)، نانجيج (5.3 مليون)، هونكوك (7.3).

## Slide 14
ثلاث مدن أوروبية.
قارن بالمتوسط العالمي.
أثر الكثافة السكانية والنشاط:
ليوبليانا (0.26): عاصمة سلوفيا.
إشبيلية (0.7): أسبانيا.
تورينو (1.7): إيطاليا.
Notes: محطات تدفئة مركزية، وكثافة مرورية (ليوبليانا (0.26): عاصمة سلوفيا).
مصانع أسمدة ومواد بناء ومنتجات زراعية (إشبيلية (0.7): أسبانيا).
تاريخ طويل للمصانع خاصة السيارات وإنتاج المواد (تورينو (1.7): إيطاليا).

## Slide 15: التلوث الخطي Linear Contamination
طرق المرور:
الطرق البرية:
  زيادة الزرنيخ في مراكز مدن بنغلاديش.
  دكا: Pb(96-212); Zn(346-365) قرب الطرق.
  حركة المرور ملوث (عوادم السيارات: بنزين وديزل).
  الهيدروكربونات العطرية (PAH).
  البلاتين والروديوم (ألمانيا).
  أنواع الملوثات ومصادرها على الطرق.
  10% من Pb يترسب (100م).
Notes: دكا (10) مليون.

## Slide 16: أثر الحركة المرورية
مدينتين مقابل ثلاث عناصر!!
مع العمق.
مع البعد.
الزنك!!
Notes: والله أعلم ليست كل مدينة لها نتائج لكل العناصر.