## Slide 1: التحلل الحيوي للنفط

## Slide 2: تعريف النفط
يتكون البترول الخام من مركبات هيدروكربونية كثيرة تختلف في مظهرها وتركيبها. ويحتوي النفط الخام في المتوسط على 84% من الكربون و 14% هيدروجين و 1% - 3% كبريت وأقل من 1% من كل من الأكسجين والنيتروجين وفلزات وأملاح.

## Slide 3: أثار التلوث النفطي على التربة
يعتبر النفط من أخطر مصادر تلوث التربة وتحويلها إلى تربة عقيمة غير صالحة للحياة النباتية والحيوانية ولجميع الكائنات الحية.هنالك عدد كبير من المركبات الضارة التي يحتويها النفط الخام والتي تؤدي جميعها إلى تلويث بيئة الأرض والمياه، والتي تكون على شكل ملوثات نفطية عضوية سامة أو ملوثات نفطية غير عضوية سامة، والتي تضم العديد من المركبات الخطرة مثل مركبات الفينول، مركبات السيانيد، مركبات الكبريتيدات، أيونات المعادن السامة، المواد الذائبة والعالقة ، والمواد الهيدروكربونية. وكافة تلك المواد السابقة تعمل على تدمير كافة أنواع الأتربة ومنها التربة الزراعية الخصبة وتحولها إلى تربة عقيمة لا نفع منها .فالنفط السائل يعمل كحاجزاً كتيم بين حبيبات التربة والهواء ويؤدي إلى تسمم وموت كافة محتويات التربة من كائناتها الحية وإلى تدهورومن ثم موت النباتات والحيوانات والحشرات مما يسبب خلالاً تاماً في النظام البيئي. كما للنفط تأثير سُمي مباشر على النباتات والأشجار المزروعة وبكافة أنواعها وأحجامها, كما يشكل النفط الملتصق بالمجموع الخضري عازلاً يمنع التبادل الغازي بين النباتات والهواء الجوي ويؤدي بالنهاية إلى موتها.

## Slide 4: . أهميتة الميكروبات المحللة للبترول في البيئة :
تلعب دورا هاما في معالجة مشكلة التلوث بالنفط الناجمة عن التسربات الهيدروكربونية الطبيعية ، والانسكابات العرضية ، والتفريغ المتعمد من المواد الزيتية في البيئة.فبمجرد أن يتم تحرير النفط و يصبح في اتصال مع الماء ، والهواء ، والأملاح اللازمة ، والكائنات الدقيقة الموجودة في بيئة بدء عملية التحلل البيولوجي الطبيعي للبترول. إذا لم يحدث ذلك التحلل فإن محيطات العالم سرعان ما تصبح تماما مغطاة بطبقة من النفط

## Slide 5: التحلل البيولوجي
هو استخدام عملية حيوية مثل الكائنات الحية الدقيقة لتسريع التخلص من التلوث (مثل تسرب النفط) البيئي. ويعتبر التحلل البيولوجي طريقة صديقة للبيئة عندما يتعلق ألامر بانسكاب النفط حيث يتم تحلله إلى مواد غير ضارة مثل ثاني أكسيد الكربون والماء. "تحتوي البكتيريا على إنزيمات قادرة على تحلل الهيدروكربونات المعقدة الموجودة في النفط. حيث تقوم البكتيريا باستخدام المواد الكربونية المعقدة ، ، وتحويلها إلى CO2 والماء".

## Slide 6: يتطلب التحلل العضوي للنفط
وجود خليط مناسب من الكائنات الدقيقة ، والاتصال مع غاز الأكسجين ، وكميات كبيرة من النتروجين ومركبات الفسفور وكميات صغيرة من العناصر الأساسية الأخرى لنمو جميع الكائنات الحية الدقيقة والانزيمات وبعض الكائنات الحية الدقيقة تعمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة من غيرها تبعا للعوامل البيئية التي تحيط هذه الكائنات الدقيقة. و يشترط لاتمام عملية التحليل بكفاءة وجود خليط من الميكروبات المختلفة وذلك لأن البترول يتكون من مجموعة منوعة من المواد الهيدروكربونية ، في حين أن أي كائن حي دقيق يكون متخصص لتحليل نوع محدد من المواد الهيدروكربونية

## Slide 7: ماهي الأجناس الميكروبية القادرة على تحليل الهيدروكربونات ؟
من أجناس البكتيريا المعزولة من أماكن تواجد الهيدروكربونات النفطية هي : Pseudomonas , Acinetobacter Flavobacterium , Brevibacterium , Corynebacterium , Arthrobacter , Mycobacterium , Nocardia . أما أجناس الفطريات و الخمائر المحللة للنفط فهي : Candida , Cladosporium , Rhodotorula , Torulopsis , Trichosporium

## Slide 8: التجربة
1 – لدينا حوالي 10جم من التربة الملوثة بالنفط الخام، سنخلط معها 100 مل من سائل خاص في قارورة بحجم 500 مل. 2 – نضع الخليط في الحاضنة على درجة 30 مئوية لمدة 3-5 أيام. 3 - نقوم بنقل عينات بحجم 0.1 مل من السائل في القارورة إلى أطباق بتري المحتوية على الغذاء الخاص بالبكتيريا (غنية بالماد اللازمة لنمو البكتيريا).
4- ثم نضع هذه ألاطباق في الحاضنة على درجة 30 مئوية لمدة 24-48 ساعة . 5 - بإمكانكم الآن رؤية الأطباق التي وقد نمت عليها البكتيريا والتي كان مصدرها عينة التربة الملوثة. 6 - هذه البكتيريا المعزولة من التربة الملوثة بالنفط قادرة على أن تحلل النفط. 7 - سنقوم الآن نقل هذه الكائنات الدقيقة من أطباق المغذيات العادية إلى أطباق تحتوي على النفط الخام فقط كمصدر وحيد للكربون. 8 - سنضع هذه ألاطباق الجديدة في الحاضنة على درجة 30 مئوية لمدة 5-10 أيام. 9 -والآن يتضح لدينا نمو البكتيريا على الأطباق التي تحتوي على النفط الخام فقط كمصدر وحيد للكربون .