## Slide 1: التحليل الكيميائي CHEMICAL ANALYSIS
ما هي الأهداف الممكنة في هذا الموضوع؟
Notes: <number>

## Slide 2: التحليل الكيميائي
تعريفه: تحديد التركيب الكيميائي للمواد الطبيعية والمصنعة فهو يهتم بالتقدير الكمي والنوعي سواء للعناصر أو المركبات.
أنواعه (حسب الطريقة أو الهدف)
ما قبل التحليل
اختيار طريقة التحليل
الدقة والمصداقية
التركيز
التركيز الفعال
Notes: <number>

## Slide 3: أنواع التحليل الكيميائي
التحليل النوعي Qualitative Analysis
للتعرف على المكونات سواءً عناصر أو مركبات (عضوي، غير عضوي).
تحديد المكونات من العناصر لا يكفي للتعرف على المركبات...
يكون بطرق كيميائية وأخرى آلية تقيس الصفات الفيزيائية والكيميائية للمواد، ويمكن إدراك بعضها بالحواس.
التحليل الكمي Quantitative Analysis
للتعرف على كمية المكونات ().
طرق كيميائية:
  تعتمد على التفاعل الكيميائي (وزني أو حجمي).
  yY + xX === P
Notes: <number>

## Slide 4: نشاط للتدريب
حصلت على عينة ملح طعام، وأردت التعرف على مدى نقاوته، فاستخدمت طريقة وزنية، بحيث أذبت 5 جم ملح، ثم أضفت نترات الفضة، وحصلت على راسب 10 جم. فما هي نقاوة ملح الطعام.
Notes: <number>

## Slide 5: أنواع التحليل الكيميائي
طرق تقليدية Classical Analysis
طرق آلية Instrumental Analysis
  لا يوجد تفاعل كيميائي خاص للتقدير.
  يعتمد على خواص العنصر أو المركب.
  تقيس الطاقة بدلاً من الكتلة أو الحجم كما في الكيميائية (أو التقليدية).
  جمع العينات Sampling
  عينات بسيطة وممثلة.
  منطقة من الأرض، غذاء (أكوام، صناديق)، ماء (معبأ، بئر، نهر ...) ...
  تجهيز العينة الممثلة.
Notes: <number>

## Slide 6: أنواع التحليل الكيميائي
تجهيز العينة للتحليل
التجفيف.
تقدير الكتلة (الوزن).
الإذابة، الاستخلاص، الهضم الجزئي أو الكلي (ماء، أحماض، عضوية).
الحرق الجاف والرطب.
التخزين (التفكك، الامتزاز، التلوث).
فصل المكونات لمنع التداخل.
  الترسيب الكيميائي، الترسيب الكهربائي، الفصل الكروماتوجرافي، الحجب الكيميائي، تغيير حالة الأكسدة، التحكم في الحموضة.
Notes: <number>

## Slide 7: الوقت عامل رئيسي في الحياة، وهو متأكد في قضايا التلوث
حادثة غاز الإيبوكسي كانت في يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2011.
في يوم 17 أكتوبر ظهرت أول نتائج للقياسات.
Notes: <number>

## Slide 8: حدث تسرب غاز الإيبوكسي في 10/11 وفي الوطن 2011/10/28
Notes: <number>

## Slide 9: أنواع التحليل الكيميائي
اختيار طريقة التحليل
تعتمد على خبرة الباحث أو الفني.
الوقت المتاح، الدقة والمصداقية، إمكانية التنفيذ، عدد التحاليل المطلوبة.
التركيز:
كمية (نسبة، تركيز) العنصر أو المركب في العينة (محلول أو صلب).
  طبيعية (جم لتر-1) (ppm, ppb) (نسبة مئوية وزنية أو حجمية).
  كيميائية (مول أو مكافئ).
  التركيز الفعال (القوة الأيونية للمحلول، مهمة في المحاليل غير المخففة).
Notes: <number>