## Slide 1: التعرف على بعض الاجهزه المستخدمة في رصد العوامل المناخية للدراسات البيئية

## Slide 2: العوامل المناخية
الإشعاع الشمسي Solar Radiation

## Slide 3: الحرارة Temperature
تختلف درجات الحرارة على سطح الكرة الارضية اختلافا كبيرا من مكان الاخر. فسجلت اعلى درجة حرارة على الارض في(Death valley) وادي الموت في كالفورنيا في الولايات المتحدة الامريكيه عام 1913 بمقدار 56,7 درجة مؤية. تستخدم الترمومترات لتسجيل الحرارة ونتيجة لتغيرات السريعه في درجات الحراره فان القراءات المنفردة تعتبر غير دقيقة وللك يفضل استعمال ترمومترات تسجل درجات الحرارة بشكل مستمر تسمى مسجلات الحرارية( Thermographs) هذا بالنسبة لحرارة الهواء المحيط ,
اما درجة حرارة التربة فأن درجة حرارة الطبقات السطحية تختلف عن الطبقات الداخلية او مايسمى بباطن التربة حيث تتعرض الطبقات السطحية للتربة لتقلبات شديدة في درجات الحراره على مدار اليوم او السنة عكس باطن التربة الذي يعتبر اكثر ثباتا.
للحرارة اهمية في حياة النباتات حيث انها تؤثر على العمليات الحيوية داخل النبات في ثلاث درجات:
الدرجة المثلى: وعندها تكون العمليات الحيوية داخل النبات في اعلى معدلاتها وغالبا ماتكون هي درجة الحرارة السائده في البيئة الطيعية لنمو النبات.
الدرجة الصغرى: وهي اقل درجة تحتها تسير العمليات الحيوية بمعدل لايذكر.
الدرجة العظمى : وهي أعلى درجة فوقها تسير العملبات الحيوية بمعدل لايذكر

## Slide 4: الماء (المطر Rainfall – الرطوبه Evaporation)
الماء داخل التربة متصل مع الماء داخل الانسجة النباتية والجهاز بأكملة في حركة مستمرة الى اعلى نتيجة لفقد الماء من النبات في عملية النتح.
المطر: من اهم العوامل المناخية ذات التأثير الفعال في حياة النبات حيث تستمد معظم الاراضي رطوبتها من المطر
وتتأثر فعالية الامطار بعدة عوامل منها :
توزيعها على مدار السنة
نوع التربة
درجة انحدار التربة
الكساء الخضري
العوامل المناخية الاخرى مثل الحراره والرياح.

## Slide 5: الضوء Light
تعتبر النباتات هي الكائنات القادرة على تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كميائيه بواسطة عملية التمثيل الغذائي ومن ثم انتقال الطاقة الى باقي السلسلة الغذائية.
من خلال قدرة تحمل النباتات للضوء فقد صنفت الى نباتات الشمس ونباتات الظل.
ويعرف التواقت الضوئي ( Photoperiodism)على انه مدى استجابة النباتات للتغير اليومي في فترة الاضاءة .
فتسمى النباتات التى تزيد فيها فترة الضوء عن حد معين (14 ساعة مثلا) بنباتات النهار الطويل (long-day plants).
اما النباتات التى لاتستطيع ان تتحمل فترات طويله من الضوء فتسمى نباتات النهار القصير (Short-day plants).
بألاضافة الى تلك النباتات التي لاتتأثر بطول الفترة الضوية فتسمى نباتات النهار المحايد ( Day-neutral plants).
يأثر الضوء في عمليات حيوية مهمه داخل النباتات مثل تنظيم عملية غلق وفتح الثغور وانتاج الاكسينات والانثوسيينات.

## Slide 6: الرياح Winds
التأثيرات المباشره: التأثير في معدلات النتح والبخر والاضرار الميكانيكية والمساعده على نتقال حبوب اللقاح والوحدات التكاثرية من مكان الى اخر.
التاثيرات الغيرمباشره : تؤثر على درجة الحرارة وتغيير السحب واتجاهاتها وكمية الامطار التي تهطل على المنطقة. فتؤثر الرياح على زيادة سرعة النتح من اسطح النباتات لاسيما تلك الرايح الجافة تؤدي الى تقزم تلك النباتات لعدم احتوى خلاياها على الماء الكافي لنموها.

## Slide 7: جهاز تسجيل درجات الحرارة Thermograph

## Slide 8: جهاز تسجيل الرطوبة النسبية Hydrograph

## Slide 9: جهاز تسجيل درجات الحرارة والرطوبة

## Slide 10: الثرمومتر الرطب والجاف Wet & Dry Thermometers

## Slide 11: جهاز قياس سرعة الرياح Anemometer

## Slide 12: جهاز قياس المطر Rain Gauge

## Slide 13: قراءة سرعة التبخر في عدد من المجتمعات النباتية.
مبخر بيتش Pich Evaporometer
يتركب من كأس خزفي مسامي ويستحسن ان يكون كروي الشكل تخرج من اسفلة انبوبة ممتدة في خزان من الماء المقطر,وعندما يتبخر الماء من سطح الكأس الخزفي يهبط مستوى الماء الموجود بالخزان وتقاس كمية البخر اما بمقدار الانخفاض في مستوى سطح الماء بالخزان او بمقدار النقص في وزن الجهاز كلة وذلك بتركيب حمام زئبقي أسفل انبوبة التوصيل لتفادي الاخطاء التي قد تنجم عن امتصاص الجهاز للمطر.وكذلك استعمال كؤوس سوداء بدلا من البيضاء لتفادي الاشعاع.
livingstone Evaporometerمبخر ليفنقستون
يتركب مبخر بيتش من أنبوبة زجاجية مدرجة تتصل في طرفها السفلي بقرص من ورقة ترشيح ويضل القرص مبتلا دائما بالماء الذي يصل الية من الانبوبة الزجاجية وتقاس كمية التبخر بقراءة تدريج الانبوبة مباشرة على فترات منتظمة,مدة كل منها ساعة او ساعتين حسب مقتضيات التجربة, ويعبر عن النتائج بالمليمترات عمقا او بالسنتيمترات المكعبة في الساعة ومن الممكن بهذا المبخر قراءة سرعة التبخر في عدد من المجتمعات النباتية.

## Slide 14: محطة رصد جوية مبسطة