## Slide 1: 344 حدق ميكروبيولوجيا المياه و الصرف الصحي
ا. الجوهرة العباد
alalabbad@ksu.edu.sa

## Slide 2: المعمل السابع
تابع اختبارات التفرقة بين مجموعة القولون IMViC

## Slide 3
الاختبار الثاني
اختبار أحمر الميثايل Methyl red test

## Slide 4: أولاً :
الأساس العلمي للتجربة

## Slide 5
بعض أنواع بكتيريا مجموعة القولون لها القدرة على تخمر الكربوهيدرات ( السكريات كالجلوكوز ) منتجة أحماض .
هذا الاختبار يقوم بتمييز الأنواع الميكروبية المنتجة للأحماض بكميات كبيرة عن التي لا تنتج إلا كميات قليلة .

## Slide 6
يستدل على قدرة البكتيريا على تخمر السكريات الموجودة في البيئة باستخدام دليل أحمر الميثايل Methyl Red .
تختلف درجة اللون الناتج باختلاف كمية الأحماض المنتجة في الوسط البيئي فكلما كانت الكمية كبيرة تحول لون الدليل إلى اللون الأحمر ( أي أن كمية الحمض كافية لتغيير اللون )
في حين أن الأنواع التي أنتجت كمية قليلة من الأحماض فيظل لون الدليل أصفر وذلك لعدم وجود كمية كافية من الحمض لتغيير لون الدليل .

## Slide 7: ثانيا :
الأدوات و المواد اللازمة

## Slide 8: الأدوات و المواد اللازمة
أنابيب من بيئة مرق الجلوكوز Glucose broth .
الأنابيب التي أعطت نتيجة من الاختبار التكميلي .
مزارع نقية من بكتيريا E. coli
دليل أحمر الميثايل Methyl Red reagent .
ابر تلقيح .

## Slide 9: ثالثاً :
خطوات عمل التجربة

## Slide 10
تحت ظروف التعقيم يتم تلقيح بيئة مرق الجلوكوز بلاقحة من الأنابيب التي أعطت نتيجة موجبة من الاختبار السابق .
يتم تلقيح أنبوبة واحدة ببكتيريا E. coli .
يتم ابقاء الأنبوبة الثالثة بدون تلقيح كـ كنترول .
تحضن الأنابيب عند 37مº لمدة 2 – 5 أيام .
أضف 5 نقط من دليل أحمر الميثايل مع الرج الخفيف لمدة من 15 – 20 دقيقة .
تفحص النتائج .

## Slide 11: رابعاً :
النتـــــــائج

## Slide 14
يتكون كاشف Methyl Red من :
Methyl red indicator 0.1 gr
Ethyl alcohol 95% 300 ml
Dist. Water 200 ml
عندما تخمر البكتيريا سكر الجولوكوز أو اللاكتوز فإن أول ناتج عمليات التخمر هو Pyruvic acid كناتج أساسي لجميع البكتيرات, ثم تختلف بعدها مسارات التخمر حسب احتياج البكتيريا الهوائي .

## Slide 15
النتائج حسب التخمر
لما بعد حمض البيروفيك
-
+
بكتريا تخمر الجلوكوز
منتجة نواتج حامضية
مثل الـ Format و الـ Acetate
و تخفض بذلك قيمة pH
بكتريا تخمر الجلوكوز
منتجة نواتج ذات pH متعادل تقريباً
مثل الـ Acetoin و الـ Butanidol
و بالتالي تنخفض قيمة pH بصورة
قليلة جداً

## Slide 16: نهاية المعمل السابع