## Slide 1: مقاييس تلوث التربة
Notes: <number>

## Slide 2: اسئلة مهمة:
هل توجد مصادر التلوث؟
ما هي المواد السامة التي تسببها تلك المصادر؟
ما هو التوزيع الحالي للملوثات والنقاط الساخنة؟
هل النتائج التحليلية تتجاوز المستويات القياسية ومعايير الجودة؟
ما هي القيم المرجعية للمقارنة مع النتائج التحليلية؟
ما هي الخصائص التي تؤثر في حركة الملوثات (خواص التربة والمياه، ونمط استخدام الأرض ... الخ)؟
ما هي مسارات الحركة المحتملة وعمليات النقل التي تسهم في انتشار الملوثات؟
هل هناك مستقبلات محتملة حالية أو مستقبلية يمكن أن تتأثر (النظم الإيكولوجية)؟
هل يوجد خطر حاضر يهدد الحياة؟

## Slide 3: مقاييس تلوث التربة
أولاً: مقاييس عامة:
  مقارنة التركيز في التربة مع المدى العام للترب.
  تغير التركيز مع البعد أو القرب من مصدر التلوث.
  مدى الوفرة (Enrichment factor)
  معامل الاختلاف (Coefficient Variation).
  اختلاف التركيز مع البعد عن مصدر التلوث.
  زيادة التلوث في الطبقات السطحية عنه في تحت السطحية.
  مدى التعرض للتلوث Pollution load index (PLI).
Notes: <number>

## Slide 4: المقارنة مع التركيز العام في الترب (LINDSAY, 1979)
 | Common range in soils |  | 
 | Max. | Min. | Average
Mo | 5.00 | 0.2 | 2
Ni | 500 | 5 | 40
Pb | 200 | 2 | 10
Se | 2 | 0.1 | 0.3
Ti | 10,000 | 1,000 | 4,000
V | 500 | 20 | 100
Zn | 300 | 10 | 50
Hg | 0.3 | 0.01 | 0.03
 | Common range in soils |  | 
 | Max. | Min. | Average
As | 50 | 1 | 5
Be | 40 | 0.1 | 6
Cd | 0.7 | 0.01 | 0.06
Co | 40 | 1 | 8
Cr | 1,000 | 1 | 100
Cu | 100 | 2 | 30
Fe | 55,000 | 7,000 | 38,000
Mn | 3,000 | 20 | 600

## Slide 5
جميع الأعماق
15-30 سم
عمق > 30 سم
عمق ≤ 15 سم
ثانياً: التغير مع القرب والبعد عن مصدر التلوث.
ثالثاً: بين الطبقات السطحية وتحت السطحية.
رابعاً: معامل الاختلاف:
  CV = (STDEV/Average)*100

## Slide 6
خامساً : مدى الوفرة Enrichment factor (EF):
EF = ((Cx/CFe)sediment)/((Cx/CFe)Earth's crust)
سادساً: Pollution load index (PLI).
ناتج قسمة تركيز العنصر الحالي على تركيز العنصر المرجعي
سابعاً: مدى التلوث Contamination factor.
> 6 | 3-6 | 1-3 | 1 >
عالي جدا | كبير | متوسط | منخفض

## Slide 7: ثامناً: المقاييس الدولية
 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L
As | 30 | 10 | 20 |  |  |  |  | 2 |  | 20
Cd | 0.6 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 0.4 | 3
Cr | 200 | 100 | 100 | 500 | 150 |  | 100 | 80 | 30 | 750
Cu | 100 | 35 | 100 | 750 | 100 | 100 | 50 | 100 | 40 | 150
Ni | 50 | 60 | 60 | 100 | 50 | 75 | 30 | 15 | 30 | 150
Pb | 300 | 120 | 150 |  | 100 | 100 | 50 | 56 | 40 | 375
Se |  |  | 5 |  | 10 |  |  | 2 |  | 2
Zn | 250 | 120 | 200 | 2500 | 300 | 300 | 150 | 185 |  | 600
Hg |  | 0.49 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.8
A: China; B: Taiwan; C: Australia; , D: Belgium; E: France; F: Italy; G: Norway; H: S. Africa; K: Sweden; L: Canada
Notes: <number>

## Slide 8: اعتبارات لوضع المقاييس والاختيار بينها
خصائص التربة الكيميائية والمعدنية والفيزيائية لما له من أثر كبير في سلوك الملوثات في التربة.
الاستخدام المتوقع للتربة مثل أن تكون معدة للسكنى أو حدائق للنزهة أو مناطق تجارية أو صناعية أو زراعية أو مراعي.
الظروف المناخية من حيث درجات الحرارة والأمطار واتجاهات الرياح.
قرب المناطق السكنية من تلك المناطق وإن لم تكن مهيأة لأي نشاط بشري.
Notes: <number>

## Slide 9: مثال 1: الكادميوم في هولندا
  الحد الحرج لتركيز الكادميوم في ترب هولندا 3.2-18 ملجم كجم-1 (Brus, et al., 2002).
  وزارة الزراعة الهولندية.
 | Sand | Clay | Peat
Grassland | 2 | 3 | 3
land (Fodder for cattle) | 0.5 | 1 | 1
land (Food for human consumption) | 0.5 | 1 | 1
land (Flowers) | 5 | 10 | 10

## Slide 10: مثال 2: العناصر الثقيلة في الدنمارك
أضاف المقياس الدنماركي Cut-off خاص للملوثات الضعيفة أو غير المتحركة أو غير المتحللة (تعني لا بد من إعادة تأهيل المنطقة خاصة المناطق السكنية والحدائق (المنتزهات).
بالإضافة إلى مقاييس للمياه الجوفية والهواء.

## Slide 11: الخطر الصحي: الجرعة المرجعية مقارنة بالجرعة اليومية
الجرعة المرجعية
لكل عنصر.
لكل مسلك.
المجموع لكل عنصر.
المجموع لجميع العناصر.

## Slide 12: حساب الجرعة اليومية

## Slide 13: حساب الجرعة اليومية